## Slide 1
Systèmes de protection et de détection

## Slide 2
Assurément, le danger principal à bord d'un avion, c'est le feu: s'il peut se produire divers problèmes
pannes de systèmes,
pannes moteur,
défaillance de commandes de vol...,
aucun ne revêt un caractère aussi dramatique que la survenue d'un incendie.
Systèmes de protection et de détection
Il n'y a qu'à se rappeler, pour s'en persuader, la rapidité avec laquelle l'A340 d'Air France a été détruit à Toronto en 2005.

## Slide 3
Tout va donc être mis en œuvre, à bord d'un avion, pour :
  détecter
  éteindre au plus vite
  éviter l'alimentation d‘un incendie
Ces trois missions permettent de « briser » le triangle du feu:
  le carburant (ou combustible) : matériau susceptible de brûler ;
  le comburant : élément qui va favoriser la combustion ;
  la source de chaleur.
Systèmes de protection et de détection

## Slide 4
Les différents «carburants» présents dans un avion sont, malheureusement, nombreux, car indispensables.
Citons, entre autres:
  les revêtements intérieurs et les panneaux de décoration;
  les tissus des sièges;
  les serviettes en papier;
  les différents liquides inflammables, tels que le kérosène, l'huile de lubrification, les liquides hydrauliques;
  les pneumatiques;
Systèmes de protection et de détection

## Slide 5
Le comburant le plus répandu est l'oxygène, pur ou contenu dans l'air dans la proportion de 20 %.
Systèmes de protection et de détection
Quant aux sources potentielles de chaleur, ce sont :
  la flamme de la chambre de combustion des réacteurs ;
  les différents arcs provoqués par les servitudes électriques ;
  l'élévation de température de certains éléments, tels que les ensembles de blocs freins.
Lorsqu'un incendie se déclare, éliminer l'un des trois composants (voire plus, si possible) suffira à stopper le processus de la combustion.

## Slide 6
Etant donné le caractère éminemment dangereux du feu à bord d'un aéronef, les moyens pour le prévenir, le détecter et le traiter, devront être très performants.
Systèmes de protection et de détection
il convient de signaler que la première chose à faire est, autant que possible, d'éviter d'utiliser des matériaux hautement inflammables à bord des avions.
de nombreux drames ont eu lieu, provoqués par la combustion, en particulier des revêtements, essentiellement synthétiques, utilisés dans la décoration intérieure des aéronefs.
Un effort considérable a été consenti, dans ce domaine, de la part des différents constructeurs.
réglementation impose: revêtements intérieurs séparant soutes à fret/ bagages de la cabine : conçus de telle sorte qu'ils empêchent la propagation, à la cabine, d'un feu ou même de fumée.

## Slide 7
Le feu est un phénomène qui se traduit par une importante élévation de température, accompagnée ou non de fumée.
Par conséquent, un aéronef sera équipé de dispositifs détectant soit un dégagement de fumée, soit une température anormalement élevée.
Un incendie est, la plupart du temps, accompagné de fumée ;
celles-ci peuvent survenir même en l'absence de flamme.
Il est donc indispensable de pouvoir surveiller les zones de l'avion inaccessibles et d'y détecter la présence de ces fumées.
Détection de fumée
Types, conception, fonctionnement, indicateurs et alarmes

## Slide 8
Une fumée va avoir deux effets :
  un effet obscurcissant de l'éclairement ;
  la réflexion d'un rayonnement lumineux.
Pour exploiter ces particularités, et ainsi les utiliser en tant que facteurs de détection, on va avoir recours à une cellule photoélectrique.
La cellule photoélectrique est un dispositif qui, sous l'effet d'une intensité lumineuse, va libérer des éléments et transformer un signal optique en un signal électrique.
Lors de l'exposition de la cellule au rayonnement lumineux, la conductance du composant de cette cellule va augmenter, donc sa résistance diminuer ;
ceci va avoir pour effet, sous une tension donnée Vu, de générer un courant (faible) dont l'intensité variera avec celle de l'éclairement.
Détecteur à cellule photoélectrique
Détection de fumée

## Slide 9
a) Installation à éclairage direct
Dans ce type d'installations, la cellule photoélectrique est éclairée directement et en permanence par une source lumineuse.
La présence de fumée va diminuer l'intensité lumineuse, donc augmenter la résistance ohmique et ainsi diminuer l'intensité du courant électrique.
Un amplificateur va exploiter cette baisse d'intensité pour activer une alarme.
Un dispositif de test va consister à mettre une résistance en série avec la lampe d'alimentation, ce qui va avoir pour effet de diminuer l'intensité lumineuse émise et ainsi provoquer les alarmes.
Détecteur à cellule photoélectrique
Deux possibilités d'installation sont possibles : à éclairage direct ou à éclairage indirect.
Détection de fumée

## Slide 10
b) Installation à éclairage indirect
Dans cette installation, la source lumineuse et la cellule ne sont pas face à face, mais sont disposées de manière à ce que la lumière ne frappe pas normalement la cellule.
Lorsque la fumée pénètre dans la chambre de détection, la lumière est réfléchie sur la surface des particules de fumée et active la cellule photoélectrique ; cette fois, nous aurons, non pas une diminution de l'intensité, mais une augmentation qui sera, de la même façon, utilisée par un amplificateur pour déclencher les alarmes.
Détecteur à cellule photoélectrique
Détection de fumée

## Slide 11
Le détecteur à ionisation est le plus courant des détecteurs actuellement utilisés.
Principe: On utilise une chambre que l'on sépare en deux. Dans chacune de ces deux chambres, on place une petite particule de matière radioactive afin d'ioniser l'air ambiant.
On produit donc un courant d'une certaine intensité, fonction de la conductibilité de l'air dans la chambre.
L'une des chambres sert de référence, et l'autre est exposée à l'air extrait de la zone surveillée.
Lors de la présence d'une fumée, celle-ci étant constituée de particules et/ou de gaz de combustion, la conductibilité est modifiée.
Détecteur à ionisation
Détection de fumée

## Slide 12
En comparant les courants produits dans les deux chambres, l'une de référence et l'autre en communication avec l'air de la zone à surveiller, le déséquilibre entre les deux déclenche une alarme dès lors que l'on atteint un certain seuil.
Le détecteur à ionisation peut déceier même des gaz de combustion invisibles que produit une flamme nue ; il réagira donc un peu plus rapidement à un incendie causé par une flamme nue qu'un détecteur à cellule photoélectrique qui, lui, sera plus sensible à une fumée composée de grosses particules.
Détecteur à ionisation
Détection de fumée

## Slide 13
D'une manière générale, les détecteurs de fumée sont placés dans toutes les zones où il n'est pas possible d'assurer une surveillance physique permanente.
Ce sera le cas des soutes à fret et à bagages, des baies électroniques et des toilettes.
Ils sont placés, soit dans une cavité dans la zone elle-même, soit sur la gaine d'extraction de l'air de conditionnement.
Emplacements
Détection de fumée

## Slide 14
Concernant les soutes, il est certain que les détecteurs ne seront placés que dans celles qui ne sont pas physiquement visitées en permanence ;
les soutes de type B, C et E.
Par contre, les compartiments de ne sont pas équipés de détecteurs:
type A (par exemple, le vestiaire PN) ou
les soutes de type D (dans lesquelles on considère qu'un feu va, selon toute vraisemblance, cesser faute d'air)
Emplacements
Détection de fumée

## Slide 15
Lorsque le détecteur détecte de la fumée, l'information est traitée par un calculateur qui :
  active les alarmes « SMOKE » en poste de pilotage ;
  ferme l'alimentation en air dans la zone concernée (si celle-ci est ventilée).
Sur certains avions, les zones surveillées possèdent deux détecteurs par zone ;
l'alarme sera alors déclenchée par la détection des deux détecteurs (logique ET).
Détection de fumée

## Slide 16
Le calculateur, outre le traitement des détecteurs, le déclenchement des alarmes et la fermeture de l'alimentation en air,
assure également le test des détecteurs et du circuit d'extinction (s'il existe).
Le bon fonctionnement des détecteurs et du circuit d'alarme des différentes zones sera vérifié à chaque prise en compte de l'aéronef par le personnel navigant.
Le poussoir de test activé provoque, si tous les éléments sont opérants : les alarmes lumineuses et sonore ;
la fermeture des vannes d'alimentation en conditionnement d'air.
Circuit de test
Détection de fumée

## Slide 17
Pour qu'il y ait feu, il faut l'association de trois éléments :
  un combustible (ou carburant) : plastiques, bois, papier, tissus, huiles... ;
  un comburant : oxygène de l'air ;
  une énergie d'activation : flamme, électricité, température, etc.
Le traitement d'un incendie consiste donc à :
  le priver de combustible, en fermant les différentes sources d'alimentation ;
  le priver de comburant, en fermant les alimentations en air et en neutralisant l'oxygène de l'air.
Dans le processus du traitement d'un feu, les différents étapes de procédure iront dans ce sens.
Systèmes de protection incendie

## Slide 18
Les zones à haut risque de l'avion, que sont les réacteurs et les soutes, sont équipées d'un système d'extinction intégré, c'est-à-dire qu'elles possèdent leur propre circuit d'extinction, indépendant des autres.
Ces circuits comprennent :
  des détecteurs d'incendie (détecteurs de fumée ou de température élevée) ;
  des extincteurs propres.
Extincteurs (moteurs et soutes)

## Slide 19
a) Agent extincteur et bouteille
Le produit retenu pour les circuits d'extinction, tant pour les réacteurs que pour les feux de soute, est le gaz halon.
La propriété de cet agent extincteur est d'agir en inhibiteur d'oxygène.
Si les composants chimiques entrant dans ces gaz sont différents, leurs propriétés en tant qu'agents d'extinction sont identiques.
Les bouteilles sont constituées d'une enveloppe métallique, chargée au halon 1301, et sont pressurisées par un gaz neutre (en général, de l'azote).
La diffusion de l'agent extincteur est assurée par la mise à feu d'une tête de percussion.
Extincteurs
Extincteurs (moteurs et soutes)

## Slide 20
b) Tête de percussion
La tête de percussion est constituée d'une cartouche pyrotechnique, à l'intérieur de laquelle se trouve une résistance.
L'alimentation électrique de cette résistance provoque la mise à feu de la cartouche et la destruction d'un opercule qui va libérer l'agent extincteur sous pression dans les rampes de distribution.
Le principe fail-safe oblige, chaque tête de percussion est équipée de deux résistances, l'une alimentée par le circuit normal, l'autre par la barre bus de dernier secours.
Extincteurs
Extincteurs (moteurs et soutes)

## Slide 21
c) Protection
La bouteille est protégée contre une surpression éventuelle ;
en cas de pression excessive à l'intérieur de l'enveloppe métallique, une membrane prévue à cet effet se déchire et diffuse le produit extincteur dans le circuit d'extinction ou à l'extérieur de l'appareil, suivant les types d'avions.
Dans ce dernier cas, un opercule de couleur, affleurant le revêtement, est alors éjecté, permettant de signaler, lors de l'inspection extérieure de l'aéronef par les services de maintenance ou par l'équipage, la perte de l'agent extincteur contenu dans la bouteille.
Outre cette éventuelle signalisation externe, chaque extincteur est équipé d'un manocontact dont l'activation, en cas de baisse de pression dans la bouteille, donc de percussion ou perte de gaz, se traduit par l'allumage d'un voyant au poste de pilotage.
Extincteurs
Extincteurs (moteurs et soutes)

## Slide 22
Test des bouteilles
A chaque prise en compte machine et à chaque visite transit, l'équipage vérifie:
  Que chaque bouteille extincteur est opérante (voyant de décharge éteint)
  que les résistances permettant la percussion sont en état.
Le test consiste à alimenter sous une faible intensité les résistances de mise à feu
de constater que le circuit électrique est fermé,
(les résistances ne sont pas rompues)
Extincteurs
Extincteurs (moteurs et soutes)

## Slide 23
La réglementation (CS-25.1195) impose que chaque réacteur puisse disposer de deux décharges d'agent extincteur.
Suivant les types d'appareils, et on pourrait même dire, suivant les constructeurs, on trouvera deux possibilités d'installation
Installations sur avion
Réacteurs
  Soit chaque réacteur est équipé de deux extincteurs propres. C'est la technologie Airbus.

## Slide 24
Installations sur avion
Réacteurs
  Soit chaque réacteur est équipé d'un seul extincteur, mais chacun d'eux pouvant, par un système d'intercommunication, procéder à l'extinction d'un feu sur l'autre réacteur. Dans ce type d'installations, chaque bouteille d'extincteur est donc équipée de deux têtes de percussion.

## Slide 25
Concernant la protection incendie des soutes, la même règlementation tolère une seule décharge d'agent extincteur, donc un seul extincteur est requis.
Les extincteurs prévus pour les incendies ou les dégagements de fumée en soute sont identiques à ceux vus précédemment pour les installations moteurs.
Suivant le type et la taille des aéronefs, un ou plusieurs extincteurs peuvent desservi l'ensemble des soutes, la répartition se faisant par la percussion de l'une des têtes équipant chaque extincteur.
Rappelons que le revêtement intérieur des compartiments doit être conçu pour éviter de propager les incendies et fumées à l'intérieur de la cabine des passagers.
Installations sur avion
Soutes

## Slide 26
Lorsqu'un incendie survient, l'équipage est averti par des alarmes lumineuses et sonore :
le signal sonore est spécialement dédié à l'alarme feu (c'est une sonnerie continue ou un gong répétitif, suivant les types d'avions) ;
un voyant d'alarme générale (« MASTER WARN » sur A320) ;
une alarme spécifique sur l'ECAM ;
l'allumage de voyants de localisation sur les commandes associées.
Une commande a une importance toute particulière : la manette coupe-feu.
Installations sur avion
Commandes

## Slide 27
Dans le cadre d'une procédure de feu, la manœuvre de la manette coupe-feu a des conséquences multiples :
  coupure des sources d'alimentation en combustible, c'est-à-dire fermeture du robinet coupe-feu carburant et des robinets d'isolement hydrauliques ;
  coupure des sources d'alimentation en comburant, par la fermeture des alimentations en air ;
  coupures des sources possibles d'énergie calorifique par la désexcitation de l'alternateur ;
  arrêt de l'alarme sonore ;
  armement du système de percussion des extincteurs.
Cette manette reste allumée tant que la détection subsiste.
Son extinction ne survient qu'une fois le feu maîtrisé ou après destruction du système de détection ;
c'est la raison pour laquelle II convient, avant de considérer que le feu est éteint parce que les alarmes ont cessé, de procéder au test des boucles de détection sur le réacteur en cause.
Commandes
Installations sur avion

## Slide 28
La réglementation JAR (CS-25.854) impose, sur tous les aéronefs dont la capacité est supérieure à 20 passagers, deux obligations concernant les toilettes :
être équipées d'un système de détection de fumée avec alarme en poste et/ou sur les postes PNC ; (cette exigence était satisfaite par l'installation de détecteurs à ionisation) ;
être équipées d'un dispositif intégré d'extinction dans un compartiment (tel qu'une poubelle) où un feu est susceptible de se déclarer ; (c'est ce que nous allons voir).
Installations sur avion
Poubelles

## Slide 29
C'est un circuit totalement autonome.
Le système est composé de deux éléments :
  un extincteur à fonctionnement automatique ;
  un témoin d'élévation de température (ou parfois, un manomètre de pression).
Installations sur avion
Poubelles
L'extincteur est équipé d'une ou deux buses de diffusion dont l'orifice est bouché par une capsule de cire ;
lorsque la température atteint 71 °C, la cire fond et le produit halogéné se libère dans la poubelle.
Si la bouteille n'est pas équipée d'un manomètre, il n'y a aucune indication de perte de pression dans la bouteille
après extinction du feu, la seule trace est un produit résiduel qui subsiste dans le fond de la poubelle.
Il conviendra donc, régulièrement, d'inspecter
  soit le témoin d'élévation de température:
    blanc en temps normal
    gris s'il y a eu une température élevée,
  soit le manomètre de pression, si installé: vérifier que l'aiguille est bien dans la plage verte.

## Slide 30
Les détecteurs incendie surveillent une élévation de température. Ils sont de deux sortes : ponctuels et continus.
B - Détection incendie
La détection incendie utilise de moins en moins ce type de détecteurs.
C'est ce que l'on appelle des bilames
Le principe de fonctionnement est basé sur la déformation d'une lame mince de métal, constituée de deux lamelles de métaux différents accolées, l'une ayant un coefficient de dilatation nul (invar).
La lamelle dont le métal constitutif a le plus fort coefficient va se dilater d'une manière plus importante que l'autre lamelle et, empêchée dans son mouvement d'élongation imposée par cette dernière, va provoquer une déformation de l'ensemble, établissant (ou rompant, suivant les cas) un contact électrique qui va activer une alarme.
Détecteurs ponctuels

## Slide 31
B - Détection incendie
Détecteurs ponctuels
Ces dispositifs sont plutôt des détecteurs de surchauffe que des détecteurs de flamme.
On les trouvera essentiellement sur des carters de moteurs électriques ou de turbopropulseurs.
Deux types de montages sont possibles : bilames en parallèle ; bilames en série.

## Slide 32
Détection incendie
Détecteurs ponctuels
Bilames en parallèle
Dans ce type de montage, les bilames sont ouverts au repos ;
dès lors que l'un d'entre eux se déforme sous l'effet d'une élévation de température, le circuit se ferme et l'alarme s'active.

## Slide 33
b) Bilames en série
A contrario, dans ce type de montage, les bilames sont fermés au repos ;
La déformation de l'un d'entre eux va ouvrir le circuit et déclencher l'alarme.
Dans un cas comme dans l'autre, le déclenchement de l'alarme se fera avec une temporisation,
Ceci afin d'éviter de fausses alarmes dues, par exemple, aux vibrations inévitables.
Détection incendie
Détecteurs ponctuels

## Slide 34
Leur nom vient du fait que ces détecteurs cheminent sans interruption le long des zones à risques
Ils forment une boucle.
Dans ces détecteurs, il conviendra de distinguer deux groupes :
  les systèmes électriques ;
  les systèmes par tube à gaz.
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 35
Détecteurs électriques
Le détecteur est constitué
d'un tube extérieur en acier (1), relié à la masse,
d'une âme centrale (2)
d'un diélectrique (3) entre les deux.
La particularité de ce type de détecteurs réside dans le caractère physique du diélectrique utilisé.
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 36
Détecteurs électriques: Deux spécificités différentes sont exploitées:
Détection incendie
Détecteurs continus
1- Résistance à coefficient de température négatif (également appelé CTN)
Caractéristique : la résistance diminue lorsque la température augmente, ce qui est contraire à la plupart des matériaux.
Dans ce type de détecteurs, l'alimentation électrique est continue ;
lorsque la température augmente, la résistance du diélectrique diminue et le courant de fuite entre le tube extérieur et l'âme centrale augmente ;
au-delà d'un certain seuil (correspondant à la température critique), les alarmes sont activées.

## Slide 37
2- Capacité à coefficient de température positif
Les détecteurs sont constitués de la même façon que ceux basés sur la variation de résistance.
Cette fois, c'est l'effet capacitif qui est utilisé ;
l'alimentation électrique est, ici, alternative.
Le détecteur est placé dans le secondaire d'un transformateur ;
alimenté, il se comporte comme un condensateur.
Sur une alternance, ce condensateur se charge et, sur l'alternance suivante, se décharge à travers une résistance ;
le courant débité vient s'ajouter à celui produit par l'alternance.
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 38
2- Capacité à coefficient de température positif (suite)
Lorsque la température augmente, la capacité (ou capacitance) augmente,
Le courant I = UCω augmente également.
Au-delà d'un certain seuil, les alarmes se déclenchent.
Ce type de détecteurs est improprement appelé ligne « Graviner »
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 39
Défaut de boucle
un mauvais isolement (contact entre le conducteur central et l'armature externe) ;
une mauvaise continuité (boucle coupée):
  Les détecteurs de type continu sont composés de plusieurs tronçons assemblés entre eux par des raccords.
  Un défaut d'isolement peut être dû à un écrasement du diélectrique à la suite d'un choc ou de la présence d'humidité dans un raccord entre deux tronçons.
Cette réduction de l'épaisseur du diélectrique entraîne une diminution de la résistance : donc une augmentation du courant de fuite quisera vue comme une température excessive qui conduit à la procédure feu.
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 40
Défaut de boucle
En cas de coupure de la boucle en un seul endroit, par exemple au niveau d'un raccord entre deux tronçons, la détection sera toujours efficace des deux côtés du raccord.
Par contre, dans le cas d'une deuxième coupure, la partie comprise entre les deux interruptions serait dans l'incapacité de détecter un feu.
Il faut donc être informé dès lors que l'on a un défaut de continuité de la boucle.
Le test des boucles va donc consister en une vérification des parfaits isolement et continuité.
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 41
Double boucle
Pour pallier une détection intempestive due à l'un de ces deux défauts, on utilise deux détecteurs identiques
les deux boucles cheminent parallèlement l'une à côté de l'autre, le long de la zone surveillée.
Le calculateur n'interprétera la présence d'un incendie que lorsque les deux détecteurs détecteront une élévation de température (logique ET).
C'est ce que l'on appelle un système double boucle.
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 42
Tubes à gaz
C'est une détection de surchauffe et d'incendie de type électropneumatique.
Le principe est basé sur la détection de la variation de pression d'un gaz par dilatation dans un volume constant.
Un tube étanche contient un gaz (hélium) et un élément hydride coaxial.
Cet élément hydride a pour rôle de
  dégager une grande quantité de gaz lorsqu'il est chauffé au-delà d'un seuil de température
  et de réabsorber ce gaz quand la température décroît en dessous de ce seuil.
Ce processus, complètement réversible, peut se faire de façon répétitive.
A une extrémité du tube, se trouvent deux manocontacts (deux diaphragmes) métalliques :
  un manocontact d'intégrité;
  un manocontact d'alarme.
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 43
Au repos:
le manocontact d'intégrité est bombé par la pression de l'hélium :
le contact est établi, mais pas le contact d'alarme ;
le courant d'alimentation traverse alors une résistance et retourne vers le calculateur de surveillance.
Détection incendie
Détecteurs continus
Tubes à gaz

## Slide 44
Pour un feu local :
la température locale, supérieure au seuil, s'appliquant sur une petite surface de la boucle,
Elle n'engendre pas une dilatation suffisante de l'hélium, mais par contre, elle fait se dégager le gaz de l'élément hydride.
Il y a donc augmentation de la pression, déformation du manocontact d'alarme,
shunt de la résistance par le contact d'alarme,
donc augmentation de l'intensité du courant qui sera détectée par le calculateur.
Cette pression est maintenue tant que le feu subsiste.
Apres extinction, la température décroissant, il y a réabsorption du gaz par l'élément hydride et arrêt du signal par l'ouverture du contact d'alarme.
Détection incendie
Détecteurs continus: Tubes à gaz

## Slide 45
Pour une surchauffe :
cette élévation de température appliquée sur une grande surface de la boucle provoque une augmentation de pression par dilatation de l'hélium uniquement (température inférieure au seuil de l'élément hydride).
Comme précédemment, il y a création d'un signal par le contact d'alarme.
Les installations sont toujours, à l'instar des détecteurs électriques, du type « double boucle », principe fail-safe oblige.
Détection incendie
Détecteurs continus

## Slide 46
La procédure de test consiste à vérifier :
  l'état des détecteurs ;
  le bon fonctionnement du calculateur ;
  les alarmes visuelles et sonore.
A chaque prise en compte de la machine par l'équipage et lors des visites transit, il s'agit de vérifier :
  que chaque boucle est en état de détecter un feu ;
  que l'alarme feu en poste ne peut s'activer que si les deux boucles détectent simultanément, ou si une seule boucle détecte et que l'autre est désactivée.
Détection incendie
Circuit de test

## Slide 47
Sur ce type de détecteurs, le test va consister à s'assurer que le conducteur constituant chaque boucle est continu et correctement isolé.
En cas de défaut, le courant d'alimentation du système s'établit entre la gaine et l'âme centrale et déclenche une alarme «DEFAUT» (l'autre boucle étant intègre, la logique ET n'est pas respectée).
La continuité de chaque boucle est vérifiée en mettant le conducteur central de celle-ci en contact avec une masse.
Si la boucle est connectée et non coupée, le courant s'établit dans le détecteur et l'alarme « DEFAUT » est activée.
A l'inverse, une absence d'alarme serait le signe d'une interruption de continuité dans la boucle testée.
Détection incendie
Circuit de test: Détecteurs électriques

## Slide 48
Après avoir testé chacune des deux boucles séparément,
Mettre simultanément en contact avec une masse:
  Tester l'aptitude du calculateur à interpréter cela comme une logique ET
  Aptitude à signaler un feu.
Détection incendie
Circuit de test: Détecteurs électriques

## Slide 49
Les avions de nouvelle technologie (par exemple, l'A320) sont dotés de calculateurs qui, en permanence :
  surveillent l'alimentation et la validité des boucles ;
  testent l'état du système ;
  mémorisent les pannes ;
  isolent la boucle éventuellement défaillante ;
  émettent les signaux d'alarme.
Il est important de noter que, sur ce type de détecteurs, seules la continuité du système et son intégrité sont testées, mais pas les détecteurs,
Le seul défaut possible est celui d'une fuite, signalée par une alarme spécifique « FAULT ».
Détection incendie
Circuit de test: Tubes à gaz

## Slide 50
Défaut de détection
Le calculateur déclenche un avertissement « FAULT » dans les cas suivants :
  panne du système de détection (perte d'alimentation électrique, défaillance du circuit...) ;
  les deux boucles sont inopérantes en plus de 5 secondes d'intervalle.
Sur un avion de nouvelle technologie, la panne du système de détection du réacteur 1, par exemple, provoque :
  une alarme centralisée ;
  une alarme sonore spécifique ;
  sur le Warning Display, l'indication « ENG I FIRE DET FAULT ».
Dans le cas d'une boucle en panne, la A par exemple :
  une alarme centralisée ;
  sur le Warning Display, l'indication « ENG I FIRE LOOP A FAULT ».
Détection incendie
Circuit de test: Tubes à gaz

## Slide 51
Les zones surveillées sont celles qui sont susceptibles de présenter un risque de surchauffe et d'incendie.
Détection incendie
Localisation
a) Surchauffe
Les détecteurs ponctuels (bilames), on les trouve sur les carcasses de certains éléments, tels que
  des moteurs électriques ou hydrauliques
  et sur certains carters moteurs, en particulier sur les moteurs à pistons et certains turbopropulseurs.
On trouve les détecteurs continus le long des tuyauteries véhiculant de l'air chaud.

## Slide 52
b) Incendie
On utilise uniquement des détecteurs filaires (détecteurs continus), que ce soit des boucles de type électrique ou des tubes à gaz.
On surveille les zones où l'on a à la fois présence de carburant et de chaleur, le comburant étant toujours présent (oxygène de l'air) :
compresseur haute pression et chambre de combustion des réacteurs et compartiment APU ;
relais d'accessoires (liquide hydraulique, carburant, huile) ;
sur certains avions, les logements de trains principaux (liquide hydraulique, pneumatiques).
Détection incendie
Localisation

## Slide 53
Détection incendie
Exemples de procédure: A320

## Slide 54
Une détection incendie provoque :
une alarme générale sur l'auvent (« MASTER WARN »)
une alarme sonore (ici un gong répétitif) ;
une indication sur l'écran E/WD (Engine Warning Display) désignant le moteur en cause et la nature du défaut (ici, « FIRE ») ;
l'allumage de la manette coupe-feu correspondante sur le panneau supérieur ;
l'allumage du voyant « FIRE » à proximité de la manette HP du moteur en cause.
L'alarme reste active tant que la détection persiste.
Détection incendie
Exemples de procédure Feu moteur : A320

## Slide 55
Procédure
manette de poussée moteur en cause IDLE
manette carburant HP OFF
manette coupe-feu ENG FIRE concernée PUSH
Cette action permet de :
  arrêter l'alarme sonore
  fermer les robinets BP carburant
  fermer les robinets coupe-feu hydrauliques
  fermer les vannes de prélèvement d'air
  fermer les vannes de conditionnement d'air
  désactiver l'alternateur correspondant
Après 10 s, extincteur 1 Percuté
Ce délai permet au régime réacteur de décroître, réduisant la ventilation
de la nacelle et augmentant ainsi l'efficacité de l'agent extincteur
Après 30 s, si alarme toujours active, extincteur 2 Percuté
Procéder aux manœuvres de confirmation de l'arrêt GTR et la désactivation des servitudes alimentées par celui-ci.
Détection incendie
Exemples de procédure Feu moteur : A320

## Slide 56
L'APU (Auxiliary Power Unit) est un organe qui permet une autonomie complète de l'aéronef.
Il assure l'alimentation autonome en énergies électrique et pneumatique et, de fait, il est mis en route dès l'arrivée de l'équipage technique à bord.
Etant conçu comme un réacteur, il a les mêmes « chances » d'être le siège d'un feu et devra être protégé de la même façon.
On trouvera donc :
  des détecteurs de température (électriques ou à gaz) ;
  un système d'alarme ;
  une bouteille d'extincteur.
Par contre, la grande différence réside dans le fait que l'équipage technique peut très bien être absent du poste :
  le commandant de bord aux opérations ou en briefing commercial en cabine ;
  le copilote à l'extérieur de l'avion pour des actions de refueling ou de prévol.
Détection incendie
Exemples de procédure: Particularité du feu APU

## Slide 57
Le système tient compte de cette particularité et est donc conçu pour :
alerter le PNT en poste ;
répéter cette alarme à l'extérieur ;
envisager le fait que cette alarme ne soit pas entendue, et donc effectuer automatiquement les procédures d'arrêt de l'APU et de percussion de l'extincteur.
Détection incendie
Exemples de procédure: Particularité du feu APU
Une alarme feu APU se traduit donc par :
l'allumage d'un voyant d'alarme générale en poste ;
l'alarme sonore dédiée au feu/fumée ;
l'alarme spécifique « APU FIRE » sur le panneau d'alarmes ou l'E/WD ;
l'allumage de la manette coupe-feu APU en poste ;
au sol, l'allumage du voyant « FIRE » sur le panneau extérieur (situé, le plus souvent, au niveau d'un train, principal ou avant).

## Slide 58
Au sol ou en vol, la percussion est commandée en actionnant dans l'ordre :
  la manette coupe-feu APU FIRE (1) ;
  le bouton de percussion extincteur (2).
Située sous un cache, la manette coupe-feu APU FIRE, une fois actionnée, aura les mêmes conséquences que celles des réacteurs.
Détection incendie
Exemples de procédure: Particularité du feu APU
Au sol, la percussion est automatique ;
  dès que la détection a lieu, il y a arrêt automatique de l'APU.
  Dix secondes après la détection, il y a percussion automatique de la bouteille.
L'actionnement du bouton « APU SHUT OFF » (5) va avoir les mêmes effets que la manette coupe-feu en poste.

## Slide 59
Selon le JAR OPS : (Joint Aviation Requirements)
« Un exploitant ne peut exploiter un avion ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 5 700 kg à moins qu'il ne soit équipé, pour chaque poste de l'équipage de conduite, d'un essuie-glace ou moyen équivalent pour maintenir une partie dégagée de la glace lors d'une précipitation. »
Systèmes de protection contre la pluie

## Slide 60
Le système normal de protection contre la pluie est l'utilisation d'essuie-glaces.
Les essuie-glaces d'avion sont semblables d'aspect aux essuie-glaces d'automobile.
A l'instar de ceux-ci, ils sont animés d'un mouvement alterné d'un montant à l'autre de la glace frontale.
L'énergie utilisée pour leur fonctionnement peut être électrique ou hydraulique.
Ils possèdent généralement deux vitesses de balayage.
Ils doivent cependant être plus performants pour être capables de fonctionner efficacement avec un vent relatif important ;
celui-ci a tendance à soulever les essuie-glaces du pare-brise.
C'est pourquoi les balais sont plaqués sur la glace par un ressort très puissant.
Il ne faut donc jamais faire fonctionner les essuie-glaces en l'absence de liquide afin d'éviter de rayer le pare-brise.
Les essuie-glaces ne peuvent être utilisés au-dessus d'une certaine vitesse.
Sur la position « OFF », ils sont coincés par une butée mécanique.
Systèmes de protection contre la pluie
Les essuie-glaces

## Slide 61
La dégradation de la vision à travers un pare-brise sous la pluie provient de l'étalement de l'eau sur la surface vitrée : l'eau produit un film déformant.
Certains produits, lorsqu'ils sont étalés en couche très mince sur une surface vitrée, ont la propriété de rassembler l'eau en grosses gouttes: il sont appelés « rain repellent »
Le rain repellent est un liquide très visqueux, qui est pulvérisé sur la partie externe des pare-brise frontaux et utilisé pour améliorer la visibilité sous une pluie battante, lorsque l'efficacité des essuie-glaces est dégradée.
Les grosses gouttes formées, sont balayées par le vent relatif, ce qui laisse une grande partie de la surface vitrée complètement sèche.
Systèmes de protection contre la pluie
Le rain repellent
Le fluide utilisé à l'origine contenait un produit de la famille des chlorofluorocarbones (CFC).
la plupart des agents extincteurs de type BCF ont été interdit de production et d'utilisation avec le protocole de Montréal de 1996.
par la suite, un fluide de substitution moins polluant et plus efficace a été élaboré et installé en lieu et place de l'ancien.

## Slide 62
Ce procédé a été utilisé en tant que palliatif à l'interdiction du produit à base de CFC.
Ce procédé consiste dans l'application d'un revêtement hydrophobe pour pare-brise.
Ce revêtement, qui peut être utilisé sans restriction sur tous les types de pare-brise disponibles sur les avions Airbus, se compose d'un traitement appliqué sur la surface de glace extérieure sous forme liquide.
Il se dessèche et produit des caractéristiques similaires à celles des fluides de type rain repellent.
Le revêtement ne contient pas de CFC et n'est donc pas soumis aux exigences du protocole de Montréal.
Le traitement a une durée de vie limitée et doit être réappliqué régulièrement.
Systèmes de protection contre la pluie
Le coating

## Slide 63
Un système d'élimination de la pluie par air comprimé peut être utilisé pour compléter les essuie-glaces, et ainsi maintenir une grande partie de la glace dégagée lors des précipitations.
Dans ce système, l'air provenant du circuit pneumatique est dirigé sur le pare-brise, vers le haut, afin de maintenir un écoulement laminaire de l'air à grande vitesse.
La pluie est ainsi balayée vers le haut hors des glaces frontales.
Un système équivalent peut également être installé en avant du pare-brise, provoquant un jet d'air puissant vers le haut. Cela a pour effet de briser les gouttelettes de pluie et de les disperser avant qu'elles n'atteignent le pare-brise.
Systèmes de protection contre la pluie
Elimination de la pluie par air comprimé