## Slide 1: Circuit oxygène

## Slide 2
Une alimentation en oxygène est indispensable à bord d'un avion afin d'assurer une protection contre deux manifestations néfastes :
les gaz toxiques ;
l'hypoxie.
Nécessité de l'oxygène à bord
la présence de l’oxygene à bord des aéronefs est indispensable, voire obligatoire.
La conception et les règles d'utilisation des circuits oxygène sont directement fonction :
  de la physiologie de l'être humain ;
  de la réglementation.

## Slide 3
ces gaz sont parfaitement inodores
Leur présence n'est pas naturellement détectable.
La protection des personnes doit donc être immédiate dès qu'il y a présomption d'émanations toxiques du fait d'un incendie.
Nécessité de l'oxygène à bord
Les gaz toxiques
Une proportion de 2 (‰) (2 pour mille) de monoxyde de carbone (CO) dans l'atmosphère respirée provoque le coma, puis la mort. un incendie en dégage de 1 à 3 %.
Une quantité de dioxyde de carbone (C02) trop importante constitue un dosage mortel.
l'une des nécessités d'avoir une alimentation en oxygène sur un avion, c'est la protection contre les fumées et les gaz nocifs.
Par contre, il faudra bien être conscient que, dans le cas présent, on diffuse une source d'oxygène en situation de feu, ce que l'on veut éviter (se rappeler du fameux triangle).

## Slide 4
Autre raison de la présence d'oxygène, c'est le problème lié à la diminution de la pression partielle de l'oxygène avec l'altitude.
Physiologiquement, un être humain a besoin d'oxygène, non seulement pour vivre, mais également pour être conscient et performant.
Hors, la pression partielle d'oxygène diminue lorsque l'altitude augmente et les capacités motrices et intellectuelles sont affectées par cette diminution.
Les études ont mis en évidence ce qu'elles appellent un TCU, ou temps de conscience utile, c'est-à-dire la durée pendant laquelle un individu conserve l'intégralité de ses facultés.
Nécessité de l'oxygène à bord
L'hypoxie

## Slide 5
Dans une atmosphère pauvre en oxygène, un être humain commence progressivement par avoir des troubles, puis sombre dans l'inconscience.
Au début de l'exposition, les facultés intellectuelles sont affectées ;
des expériences menées sur des volontaires qui ont été progressivement privés d'oxygène
Comme le cas d'une dépressurisation lente.
Au bout de quelques minutes:
  toujours parfaitement conscients,
  totalement incapables de compter!
Il est donc impératif que les pilotes, en particulier, et les passagers, si possible, restent en permanence en possession de tous leurs moyens tant physiques que mentaux.
Nécessité de l'oxygène à bord

## Slide 6
Un être humain moyen a besoin d'une pression partielle minimale d'oxygène de 0,15 fois la pression atmosphérique pour pouvoir respirer normalement
Pression standard de 1 013 hPa → pression d'environ 150 hPa.
on a donc une pression atmosphérique minimum respirable par un être humain de : P 02 = 150 hPa = 20 % donc P = 150 x 5 = 750 hPa
(oxygène n'est présent qu'à 20 % dans l'air)
Cela correspond à une altitude d'environ 8 000 ft, soit 2 500 mètres.
Nécessité de l'oxygène à bord

## Slide 7
La réglementation aéronautique impose que les occupants d'un aéronef ne soient jamais exposés à une altitude supérieure à 10 000 ft, sans la possibilité d'une fourniture en oxygène.
Deux possibilités s'offrent donc :
  limiter l'altitude de vol, avec une pression cabine égale à la pression extérieure ;
  voler sans limitation d'altitude, mais en rétablissant, dans l'aéronef, une pression partielle respirable.
Nécessité de l'oxygène à bord
Voler sans pressurisation est possible, pour de petits trajets et à altitude peu élevée.
Dès que l'on va vouloir voler au-dessus de 10 000 ft, on va être confrontés à l'adaptation à l'altitude, et donc à des problèmes d'hypoxie.

## Slide 8
Pressuriser la cabine consiste à introduire de l'air dans celle-ci
ménager un débit de fuite tel que la différence entre les débits d'entrée et de sortie donne une pression interne correspondant à une certaine altitude pression.
pourquoi ne pas faire en sorte que cette altitude cabine soit proche de celle du niveau de la mer ou légèrement supérieure ?
La raison est purement technologique ;
maintenir une pression cabine à 1013 hPa ne pourra pas être possible indéfiniment.
Au point de vue de la résistance des matériaux, les cellules d'avion sont conçues pour supporter une différence de pression (ΔP) d'environ 9 psi (soit 600 hPa) au maximum,
ce qui donnerait une altitude avion de 23 000 ft environ.
Nécessité de l'oxygène à bord

## Slide 9
Pour pouvoir voler à des altitudes supérieures, la pression cabine sera donc détendue tout en étant inférieure à une altitude cabine correspondant à environ 750 hPa, soit 8 000 ft.
Par contre, il faut envisager l'éventualité d'une défaillance du système de régulation de la pression qui aurait pour conséquence l'établissement d'une pression à l'intérieur de la cabine égale à la pression extérieure et, de fait, une altitude cabine supérieure au seuil tolérable par l'individu.
Il faut donc pouvoir pallier cette défaillance et fournir aux occupants de l'aéronef une alimentation en oxygène.
Nécessité de l'oxygène à bord

## Slide 10
Une dépressurisation brutale peut être ressentie physiquement,
une baisse lente de la pression n'est pas perceptible: c'est pourquoi il faut impérativement que l'équipage soit alerté du dysfonctionnement.
Les systèmes doivent donc disposer d'une alarme: Si l'altitude cabine dépasse 9500 ft (suivant les avions).
la pression minimum d'oxygène pur: 200 hPa (40 000 ft): Homme ne pourra plus inhaler de l'oxygène pur sans surpression respiratoire.
Etant donnée la valeur faible du TCU aux altitudes élevées,
Nécessité de l'oxygène à bord
la réglementation prévoit que
Les vols devant être effectués au-dessus du niveau 410,
un pilote restant seul aux commandes
doit porter son masque à oxygène lorsque le second s'absente du poste.

## Slide 11
La présence d'oxygène à bord étant obligatoire, deux possibilités de stockage existent :
gazeux
chimique
Liquide: Ce mode de stockage est réservé à l'aviation militaire.
Différentes formes de stockage

## Slide 12
Différentes formes de stockage
On utilise des bouteilles à haute pression.
Ces bouteilles sont en acier et sont normalement remplies sous une pression de 1850 psi (soit 12 800 kPa).
Une telle pression nécessite l'installation d'un détendeur afin de délivrer une pression compatible avec la ventilation humaine.
Les bouteilles d'oxygène gazeux sont, théoriquement, identifiées par leur couleur verte conventionnelle.
Stockage gazeux

## Slide 13
À la différence des deux précédents modes de stockage, pour lesquels l'oxygène est présent en permanence, le générateur chimique ne fabrique de l'oxygène qu'au moment de la demande.
Le générateur chimique utilise la propriété de composés suroxygénés, tels que le chlorate de sodium (NaCIO3), qui consiste à dégager une grande quantité d'oxygène lorsqu'ils sont chauffés à 248 °C.
Différentes formes de stockage
Stockage chimique

## Slide 14
Un dispositif de mise à feu enflamme le chlorate qui se consume lentement, et l'oxygène libéré s'échappe du récipient par un raccord approprié.
La réaction chimique est la suivante :
2NaCIO3 → 2NaCI + 3O2
C'est une réaction exothermique (réaction chimique accompagnée d'un dégagement de chaleur).
On peut ainsi obtenir une masse d'oxygène égale à 45 % de la masse totale de chlorate.
Il faut noter que ce processus est irréversible et ne peut être interrompu une fois la combustion déclenchée.
Différentes formes de stockage
Stockage chimique

## Slide 15
Différentes formes de stockage

## Slide 16
L'oxygène présent à bord doit répondre à trois fonctions réglementaires :
de subsistance ;
de protection respiratoire ;
de premier secours.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs

## Slide 17
Cet oxygène a pour but d'éviter les troubles hypoxiques.
Il est destiné à tous les occupants de l'aéronef.
Il est exigé pour tout vol à une altitude pression > 10 000 ft (ZP cab)
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de subsistance
pour l'équipage de conduite, les masques devront être à pose rapide (<5 s).
Pour les passagers, les masques devront être à portée immédiate et judicieusement répartis en cabine.
Sa fonction :
pour les avions non pressurisés : éviter les troubles liés à l'altitude ;
pour les avions pressurisés : éviter les troubles suite à une dépressurisation et durant une descente d'urgence.

## Slide 18
L'oxygène de protection respiratoire est destiné à protéger l'équipage contre la fumée et les gaz nocifs en cas de feu. Ceci concerne :
  les aéronefs pressurisés ;
  les aéronefs non pressurisés de:
    > 19 places ou
    une masse maximale certifiée au décollage >à 5,7 tonnes.
Les équipements fournissant cette catégorie d'oxygène doivent être
  portatifs et
  alimentation en oxygène > 15 mn.
La protection respiratoire est assurée par un équipement autonome :
la cagoule.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de protection respiratoire

## Slide 19
Cet équipement n'est destiné qu'à l'équipage.
Il constitue un dispositif de protection respiratoire: contre les émanations de gaz toxiques (incendie ou un dégagement de fumée.)
pour tout membre d'équipage qui utilisera un extincteur portatif au halon dans un endroit clos.
L'autonomie > 15 minutes.
IL doit permettre les échanges de communication.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de protection respiratoire

## Slide 20
totalement autonomes
fonctionnent en circuit fermé.
Elles se composent
une enveloppe souple
une visière rigide
membrane phonique
tore rigide contenant de l'oxygène.
Une cartouche permet de neutraliser les gaz expirés.
une palette qui va activer la fourniture d'oxygène.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de protection respiratoire
Descriptif

## Slide 21
La cagoule est conditionnée sous vide dans une enveloppe étanche fixée à l'intérieur d'un boîtier de couleur orange.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de protection respiratoire
Conditionnement

## Slide 22
Déverrouiller le couvercle et ouvrir la boîte en cassant le fil.
Extraire la cagoule de sa boîte.
L'enveloppe étanche se déchire automatiquement, ce qui facilite la préhension de la cagoule.
Secouer la cagoule pour la déplier.
Saisir la cagoule à deux mains par le tore, pouces à l'intérieur au niveau des repères orangés pour dégager au maximum le trou de passage de la tête.
Déployer la cagoule par un mouvement sec de haut en bas.
Enfiler la cagoule comme une casquette (de l'arrière vers l'avant).
Le passage de la tête entraîne le déplacement de la palette qui commande l'arrivée d'oxygène.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de protection respiratoire
Utilisation

## Slide 23
Le contrôle s'effectue sans ouvrir la boîte.
Un témoin vert signalant le bon état de la cagoule apparaît à travers une fenêtre de vision située sur le couvercle de la boîte de conditionnement.
Lorsqu'une éventuelle fuite d'oxygène se produit à l'intérieur de l'enveloppe étanche, le témoin devient rouge : la cagoule n'est alors plus opérationnelle.
La durée de vie d'une cagoule est d'environ 10 ans.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de protection respiratoire
Contrôle

## Slide 24
apporter une aide médicale à certains passagers
raisons physiologiques: besoin d'oxygène suite à
  une dépressurisation de la cabine.
  une descente d'urgence
tant que l'altitude-pression cabine est supérieure à 8 000 ft
Cet oxygène est non dilué.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de premier secours

## Slide 25
Des bouteilles portatives stockant de l'oxygène sous forme gazeuse sont présentes à bord.
L'oxygène est entreposé sous une pression de 1 850 psi.
Les têtes des bouteilles sont pourvues de raccords pouvant accueillir plusieurs masques :
masque passager avec un débit de 2 l/min pour une utilisation en premier secours ;
masque passager avec un débit de 4 l/min pour une utilisation en premier secours ;
masque PNT à six sangles pour une utilisation en protection respiratoire.
Catégories d'oxygène - équipements portatifs
Oxygène de premier secours

## Slide 26
installation type
Circuit équipage
Ce circuit est un circuit fixe et toujours alimenté à partir d'une bouteille d'oxygène gazeux sous pression.
Alimentation en oxygène gazeux

## Slide 27
Descriptif
Le circuit d'oxygène fixe du poste de pilotage se compose :
d'une bouteille haute pression;
d'un régulateur/détendeur directement connecté à la bouteille;
de deux systèmes de sécurité de surpression, en amont et en aval du régulateur;
d'une électrovanne (robinet basse pression) permettant l'alimentation ou la coupure du circuit de distribution ;
masques rangés dans des logements facilement accessibles à côté de chaque siège PNT.
Circuit équipage
Alimentation en oxygène gazeux

## Slide 28
Partie haute pression
La bouteille est installée en soute et contient de l'oxygène détendu sous une pression de 1 850 psi à 21 °C.
Cette bouteille est équipée d'un robinet d'isolement à ouverture lente et d'un manomètre à lecture directe.
Un transmetteur indique la pression HP de la bouteille à un manomètre au poste ou sur une page d'un ECAM.
Circuit équipage
Alimentation en oxygène gazeux

## Slide 29
Partie basse pression
Un régulateur/détendeur va diminuer la pression HP vers une pression BP compatible avec les capacités respiratoires d'un être humain (50/75 psi) ;
Pression en fonction de la pression cabine: L'alimentation en oxygène sera plus ou moins importante.
Le circuit basse pression est protégé par un clapet de surpression : 100 psi dans le régulateur.
Un robinet BP d'isolement équipage (électrovanne)
la commande de cette électrovanne est située au poste.
Des masques/régulateurs individuels
Ces masques devront être équipés de microphone permettant les communications air/sol et PNT/PNC.
Circuit équipage
Alimentation en oxygène gazeux

## Slide 30
L'ensemble masque est situé dans un boîtier de stockage assurant la liaison entre l'installation fixe de l'avion et le masque ;
il comprend :
  un ensemble masque/régulateur/micro-phone muni de deux flasques rouges
  vont permettre l'admission de la pression d'oxygène dans le harnais gonflable;
  une tuyauterie souple d'alimentation du masque
  Un cordon interphone.
  Ces boîtiers de stockage sont situés à proximité immédiate des membres d'équipage de conduite
Fonctionnement masque/régulateur
Circuit équipage

## Slide 31
Le régulateur du masque comprend :
un sélecteur de dilution (4) à deux positions :
  « N » (normal) pour un mélange air/oxygène en proportions variables en fonction de l'altitude ;
  « 100 % », pour de l'oxygène pur ;
un indicateur de débit blinker(1):
  noir en l'absence de débit d'oxygène dans le masque,
  croix jaune à chaque inspiration ;
Fonctionnement masque/régulateur
Circuit équipage

## Slide 32
un rotacteur/poussoir de surpression « Emergency » (5)
deux positions:
position fixe, obtenue par rotation du rotacteur :
  l'oxygène arrive en légère surpression ;
  cette position sera utilisée au-dessus du FL 400 ;
position momentanée : en pressant le rotacteur (position instable),:
  on provoque un débit forcé dans le régulateur ;
  utilisé en cas de dégagement de fumées,
  repousser l'oxygène autour du masque
  éviter l'inhalation des gaz toxiques qui pourraient s'y trouver lors de l'application sur le visage.
Fonctionnement masque/régulateur
Circuit équipage

## Slide 33
Le test consiste (sans sortir le masque de son logement) à vérifier :
l'étanchéité de l'installation jusqu'au masque ;
le débit d'oxygène en légère surpression ;
le fonctionnement du microphone incorporé.
Test du masque/régulateur
Circuit équipage
Sur la boîte de mélange radio :
Placer le sélecteur de communications INT/RAD (interphone/radio) sur la position« INT».
Sur le boîtier du masque, presser le poussoir PRESS TO TEST (2): simule une inspiration brève.
Le débit d'oxygène s'établit puis stoppe,
apparition brève d'une croix jaune dans le blinker
Tout en maintenant le poussoir PRESS TO TEST appuyé, presser le flasque rouge droit
Le blinker vire à nouveau puis redevient noir, confirmant l'étanchéité du harnais. Relâcher le flasque.

## Slide 34
Poussoir PRESS TO TEST toujours appuyé, presser le rotacteur de surpression ;
une croix jaune apparaît dans le blinker et reste apparente tant que le rotacteur est pressé ;
Noter le bruit provoqué par le débit perceptible par le haut-parleur, confirmant le bon fonctionnement du microphone intégré en émission/réception.
Relâcher le poussoir PRESS TO TEST et placer le sélecteur N/100 sur « 100 % » qui sera la position normale en utilisation.
Sélecteur de communications INT/RAD au neutre.
Test du masque/régulateur
Circuit équipage

## Slide 35
Utilisation du masque
Circuit équipage
Le masque est sorti de son logement en saisissant les flasques rouges ;
en comprimant ceux-ci, le harnais du masque se gonfle.
Le pilote le passe autour de la tête et relâche les flasques ;
le harnais enserre alors la tête, appliquant le masque sur le visage.
Le régulateur monté sur le masque fournit de l'oxygène, dilué ou pur, ou un débit en surpression en cas d'urgence.
Sur « N », l'utilisateur respire un mélange d'air cabine et d'oxygène en fonction de l'altitude cabine.
Lorsque « 100 % » est sélecté par l'utilisateur, l'alimentation s'effectue en oxygène pur.
En cas d'urgence (fumées en poste), l'alimentation en oxygène pur donnant une légère surpression, peut être commandée au moyen de la commande de débit en surpression.

## Slide 36
La figure fait référence à des régulateurs installés sur des avions encore récents, mais son fonctionnement est tout à fait représentatif de fonctionment régulateurs modernes.
Circuit équipage
Fonctionnement du régulateur

## Slide 37
Ce régulateur à dilution représente l'organe essentiel du circuit d'alimentation en oxygène des pilotes.
Le clapet à la demande est commandé automatiquement par le diaphragme.
Ce diaphragme ouvre le clapet chaque fois qu'une dépression se produit dans le régulateur, c'est-à-dire à chaque inspiration de l'utilisateur.
Circuit équipage
Fonctionnement du régulateur

## Slide 38
Le sélecteur de dilution (« OXYGEN » sur la figure) en position normale «N» laisse passer l'air de la cabine en fonction de l'ouverture ménagée par une capsule anémométrique.
À basse altitude, la capsule est dilatée par la pression régnant dans la cabine et le pourcentage d'oxygène est au plus bas.
Lorsque l'altitude augmente, la capsule s'écrase et déplace le répartiteur, qui laisse une ouverture croissante au passage de l'oxygène.
Circuit équipage
Fonctionnement du régulateur

## Slide 39
Circuit équipage
Fonctionnement du régulateur
Le sélecteur de dilution en position 100 %
ferme l'arrivée d'air
et ouvre le clapet d'oxygène pur de sorte que l'oxygène ne passe plus par le clapet de dilution.
L'arrivée d'oxygène au masque ne se fait toutefois qu'en fonction de la demande (inspiration).
Lorsque le sélecteur « EMER » est sur la position « ON », le clapet de demande est maintenu ouvert en permanence, ce qui laisse passer l'oxygène en légère surpression vers le masque.

## Slide 40
Sur tous les avions volant au-dessus de 25000 ft, une installation d'assistance automatique respiratoire aux passagers ( « oxygène de subsistance ») doit être prévue.
Chaque rangée de sièges comprend, à la partie inférieure des coffres à bagages,, des logements des masques individuels.
Ces masques tombent
  automatiquement si l'altitude cabine dépasse une certaine valeur,
  ou manuellement si c'est l'équipage qui active le circuit de sa propre initiative.
Le nombre total de distributeurs et masques doit être supérieur d'au moins 10 % à celui des sièges.
La démonstration sur l'utilisation des masques à oxygène doit être faite avant le décollage.
Les circuits d'alimentation en oxygène des passagers font appel aux deux technologies:
  oxygène gazeux ;
  oxygène chimique.
Circuit passagers

## Slide 41
les mêmes éléments que ceux vus pour l'installation d'un circuit équipage:
  la bouteille de stockage ;
  les clapets de surpression ;
  l'indication de pression ;
  la vanne de mise en service ;
  le détendeur de pression.
Les masques tombent et se présentent, suspendus au bout de leur tuyau souple, au-dessus de chaque passager.
En tirant sur le masque pour le mettre sur son visage, le passager libère la goupille qui tient le clapet d'arrivée d'oxygène fermé.
Circuit passagers
Oxygène gazeux

## Slide 42
le détendeur sert à maintenir la pression à une valeur convenable.
Pendant la descente, la pression augmente et le détendeur ferme l'arrivée d'oxygène aux environs de 10 000 pieds.
Lorsque survient une décompression soudaine, le détendeur d'oxygène pressurise la tubulure de distribution avec une forte pression initiale (coup de bélier) qui fait tomber les masques.
Les trappes qui retiennent les masques au-dessus des passagers sont en effet maintenues en place par un verrou à piston soumis à la pression d'oxygène.
Le coup de bélier est assez puissant pour repousser le verrou des trappes.
Les masques tombent et se présentent, suspendus au bout de leur tuyau souple, au-dessus de chaque passager.
Circuit passagers
Oxygène gazeux

## Slide 43
Les modules passagers contiennent les masques et les cartouches de chlorate de sodium, dont la combustion libérait de l'oxygène.
A 14 000 ft, les trappes au-dessus des passagers s'ouvrent, libérant les masques, suspendus par un cordonnet.
Le fait de tirer le masque vers le visage percute le pain de la cartouche et permet l'alimentation en oxygène.
Sur ce type d'installation, les trappes sont maintenues fermées par un verrou électromagnétique activé par une capsule altimétrique.
Circuit passagers
Oxygène chimique

## Slide 44
Ouverture manuelle des modules
L'alimentation des passagers en oxygène,
Le déverrouillage des trappes
Peuvent être effectués par l'intermédiaire d'une commande en poste.
En cas de non-ouverture automatique des modules
En cas de volonté, par l'équipage de conduite,
Circuit passagers
Oxygène chimique
Ouverture mécanique des modules
le personnel de cabine a la possibilité d'ouvrir manuellement les trappes au moyen d'une clé spéciale.
En cas de blocage d'un module du fait du non-fonctionnement du verrou (pneumatique ou électrique),

## Slide 45
Masque passager
Le masque passager est composé
d'un masque facial rigide en plastique
d'un ensemble de soupapes expiratoires et inspiratoires
d'un petit sac souple.
L'oxygène est délivré en débit continu ;
lors de l'expiration, le sujet rejette l'air vers l'extérieur, mais l'oxygène continuant à alimenter le masque se stocke provisoirement dans le sac.
A l'inspiration, le passager respire donc à la fois l'oxygène débité et celui contenu dans le sac (sac économiseur).
Il est important de noter que le passager respire de l'oxygène dilué avec l'air cabine:
Ces masques ne seront donc pas utilisés dans le cas d'un dégagement de fumées
Circuit passagers
Oxygène chimique

## Slide 46
L'oxygène est un gaz incombustible, mais il contribue grandement à l'inflammabilité des corps avec lesquels il est en contact.
Il est, de fait, interdit de fumer dans une atmosphère riche en oxygène et tous les matériaux inflammables doivent être écartés de la zone de réapprovisionnement en oxygène.
Précautions d'emploi
Risques d'incendie
La chute des masques passagers est parfois activée par des solénoïdes, donc des appareils électriques permettant l'ouverture des trappes des masques.
L'alimentation électrique de ces solénoïdes est mise automatiquement hors circuit 30 secondes après leur activation.
mis en présence de certains lubrifiants et graisses, l'oxygène a des réactions violentes et même des combustions spontanées (toutes traces sur les outillages et sur les raccords doivent donc être exclues).
Des pâtes spécifiques à base de silicone seront utilisées pour les assemblages et montages des installations.

## Slide 47
Risques dus à la pression
Les bouteilles de stockage sont testées à une pression supérieure à celle d'utilisation normale
(par exemple, une bouteille prévue pour être exploitée à 1 850 psi sera soumise à des pressions d'essai de 2 700 psi).
Malgré tout, des clapets de surpression équiperont les circuits afin d'éviter une éventuelle explosion.
Les robinets d'isolement des bouteilles sont à ouverture lente, afin d'éviter une montée excessive en température au niveau du pointeau.
Risques de corrosion
L'oxygène est un puissant oxydant qui attaque pratiquement tous les métaux, peintures et la plupart des matériaux.
Précautions d'emploi