## Slide 1: Equipements et circuits électriques

## Slide 2
2.2. Equipements et circuits électriques E
2.2.1. Généralités et principe de fonctionnement
2.2.2. Généralités sur les éléments des circuits de génération électrique :
L'alternateur à fréquence fixe
Transmission à vitesse constante (C.S.D.).
Eléments de contrôle du C.S.D.
Tensions et fréquences normalisées
Raison du choix de 400 Hz.
L'alternateur et le couplage sur le réseau
Relais d'excitation, de ligne, de couplage
Transforedresseur. Convertisseur statique
Génératrice à courant continu.-Batterie.
Alimentation par groupe de parc.
Bilan de l'énergie électrique à bord de l'avion.
2.2.3. Schéma du circuit de distribution.
Schéma de circuit alternatif 115 V/4OO Hz,28V/4OOHz.
Schéma de circuit continu.
2.2.4. Dispositifs de commande et contrôle.
Dispositifs de contrôle. Détecteur de défaut :
  -sous-tension, surtension ;
  –sous - excitation, surexcitation ;
  -sous - vitesse, survitesse ;
  -sous-fréquence, surfréquence ;
  -décrabotage.
Protection, isolement.
Instruments de contrôle.
2.2.5. Circuits de secours :
Cas de panne. Perte d'alternateurs, Bilan électrique.
2.2.6. Compréhension d'un circuit électrique simple(circuit avion)

## Slide 3
ENERGIES UTILISEES A BORD DES AVIONS
  GENERALITES
Les énergies utilisées à bord des avions sont des énergies dites de servitudes,
Elles ne servent pas directement à la propulsion de l'avion mais elles sont indispensables.
Elles permettent d'améliorer :
  LES PERFORMANCES DE VOL
  LA SECURITE DU VOL
  LE CONFORT DE L'EQUIPAGE ET DES PASSAGERS

## Slide 4
Le train d'atterrissage escamotable.
La commande des volets hypersustentateurs.
Les hélices à pas variable, dont le calage peut-être optimisé à chaque vitesse de vol, afin d'obtenir un rendement optimum.
ENERGIES UTILISEES A BORD DES AVIONS
LES PERFORMANCES DE VOL

## Slide 5
Les instruments de contrôle de vol
(anémomètre, altimètre, variomètre, compas, indicateur de virage).
Les instruments de contrôle moteur
(indicateur de pression d'admission, de température des culasses, de température d'huile, de quantité de carburants, de pression).
Les équipements de navigation, les récepteurs radio-électriques, ADF, VOR, ILS etc.
Les dispositifs de dégivrage, la détection et la percussion incendie.
ENERGIES UTILISEES A BORD DES AVIONS
LA SECURITE DU VOL

## Slide 6
Le pilote automatique.
Le conditionnement d'air (ventilation, pressurisation, climatisation).
Les éclairages divers, cabine, poste, planches de bord.
Les cuisines.
ENERGIES UTILISEES A BORD DES AVIONS
Le confort de l'equipage et des passagers

## Slide 7
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
Trois formes d'énergie sont utilisées à bord :
Hydraulique
Pneumatique
Electrique

## Slide 8
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
AVANTAGES
Permet de mettre en jeu les puissances les plus élevées;
Grande souplesse d'emploi;
son utilisation est de plus en plus généralisée:
  Les gouvernes par l'intermédiaire des servo-commandes.
  Le train d'atterrissage (sortie, rentrée, orientation de la roulette de nez).
  Les volets hypersustentateurs, rentrée, sortie.
  Les systèmes de freinage.
construction robuste,
sécurité de fonctionnement,
légèreté des organes
indépendance vis à vis des conditions extérieures, températures, pression.
ENERGIE HYDRAULIQUE

## Slide 9
INCONVENIENTS
Ils résident essentiellement dans la distribution, à savoir :
La nécessité de tuyauteries de retour
Les pertes en charge, lorsque les tuyauteries sont longues et de faibles sections.
Les risques de fuites
La nécessité de disposer de certaines tuyauteries en acier lorsqu'il s'agit de circuit à haute pression.
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE HYDRAULIQUE

## Slide 10
Elle est obtenue à bord, par prélèvement d'air sur un étage compresseurs du réacteur.
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE PNEUMATIQUE
AVANTAGES
C'est un fluide léger et toujours présent.
Les tuyauteries de retour ne sont pas nécessaires.
INCONVENIENTS
Des condensations d'eau peuvent perturber le fonctionnement.
Les fuites sont fréquentes et difficilement décelables

## Slide 11
FACILITE DE CONVERSION EN D’AUTRES FORMES D’ENERGIE
  Mécanique(moteur).
  Calorifique (dégivrage, cuisines).
  Lumineuse (éclairages incandescents et fluorescents).
  Hertzienne (radio, émetteur, réception radar),
  Chimique (batterie d'accumulateur),
FACILITE DE TRANSPORT
  Elle peut-être transmise rapidement à distance, sans être affectée par les conditions de dépression, de vibrations, de température.
  Un câble électrique est facile à installer, il suffit de prévoir une section compatible avec l’intensité qui le traverse et un isolement suffisant.
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE ELECTRIQUE
Elle est utilisée à bord des avions, au même titre que les autres formes d'énergie,
ses particularités font que son emploi se généralise pour de nombreux équipements.
AVANTAGES

## Slide 12
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE ELECTRIQUE
AVANTAGES
FACILITE D’ADAPTATION
Par l'utilisation de :
rhéostats, de diviseurs de tension, de transformateurs de tension,
d'organes amplificateurs répondant aux besoins d’alimentation de servitudes données.
CAPACITE DE SURCHARGE
Un générateur électrique peut, selon les besoins du réseau, fournir une puissance accrue mais limitée dans le temps.
Ce résultat est obtenu sans échauffement excessif, les câbles transportant cette énergie peuvent supporter cette charge sans dommage.
FACILITE DE CONTROLE
Un ampèremètre, un voltmètre, ou wattmètre,
une simple lampe témoin suffisent à assurer le contrôle de fonctionnement d'un circuit

## Slide 13
Poids encore élevé au niveau des équipements générateurs et récepteurs, bien qu’en amélioration.
Manque d’adaptation aux systèmes nécessitant une puissance élevée (train, freins, servo-commandes).
Risque d'incendie résultant de défauts de court-circuit: nécessité une protection rapide et efficace des circuits incriminés.
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE ELECTRIQUE
INCONVENIENTS

## Slide 14
Un générateur est un système capable de fournir de l’énergie sous forme de courant dans un circuit d’utilisation ;
le générateur possède au moins deux bornes sur lesquelles sont branchés les circuits d’utilisation.
GENERATEUR ET RECEPTEUR
On appelle récepteur, tout système qui transforme l’énergie électrique en énergie
  thermique,
  mécanique,
  chimique
  radioélectrique.
Il possède au moins deux bornes qui sont connectées au générateur.

## Slide 15
COURANT CONTINU

## Slide 16
Les particules chargées sont soumises à une force appelée force de Lorentz dont l'expression:
F : force en newtons
q : charge de la particule en coulombs
E : champ électrique en volts/mètre
v : vitesse de la particule en m/s
B : champ magnétique en teslas
Champ électromagnétique
Un conducteur parcouru par un courant électrique génère autour de lui deux champs orthogonaux indissociables :
un champ électrique ;
un champ magnétique.
Une particule chargée immobile (v = 0) rayonnera seulement un champ électrique E homogène dans l'espace.
Une particule chargée se déplaçant dans un conducteur rayonnera un champ électrique E et un champ magnétique B orthogonal à E
Cette constatation est importante pour comprendre les principes de la génératrice expliqués plus loin dans le cours.
COURANT CONTINU

## Slide 17
Le courant électrique est un déplacement d'électrons, c'est la quantité d'électrons déplacés qui produit les différents effets du courant.
L’unité de quantité d’électricité est le coulomb (c),
Il représente la quantité d’électricité transportée par 6,25 1018 électrons,
Q =1 c = Charge de 6,25 1018 électrons
L’intensité d’un courant constant est la quantité d’électricité qu’il transporte par seconde: IA = Qc/ts
L’unité d’intensité est l’ampère (A): l’intensité d’un courant qui transporte 1 c/s,
l’intensité se mesure avec un ampèremètre inséré dans un circuit.
COURANT ELECTRIQUE
COURANT CONTINU

## Slide 18
pour qu'un courant électrique circule dans une résistance, il faut lui fournir une « force d'entraînement » (FEM)
Il se crée une chute de tension U
Elle est d'autant plus élevée que le courant qui traverse la résistance est élevé et que la valeur de la résistance est grande.
Ce qui s'écrit: U = RI
Cette loi fondamentale de l'électricité est appelée loi d'Ohm.
Si on applique une différence de potentiel U aux bornes d'une résistance R connue on pourra calculer I
De même, sachant qu'une résistance R inconnue à laquelle est appliquée une différence de potentiel U est parcourue par un courant I, nous pourrons calculer R :
Loi d'Ohm
COURANT CONTINU

## Slide 19
le volt est la DDP (U) qui existe entre deux points d'un circuit lorsqu'un coulomb libère entre ces deux points une énergie de 1 joule ;
l'intensité d'un courant est le nombre de coulomb circulant par unité de temps
(I= Q/t).
Q coulombs libèrent (fournissent un travail), entre deux points soumis à une différence de potentiel de U volts, une énergie de W joules :
La puissance étant la vitesse à laquelle s'effectue un travail W, nous pouvons écrire :
Et
RENDEMENT
W se conserve en quantité, mais toute transformation d’W s’accompagne de pertes diverses:
W fournie = W utile + Pertes
Rendement=
COURANT CONTINU

## Slide 20
Dans les semi-conducteurs:
la mobilité diminue lorsque la température augmente,
mais le nombre de porteurs de charge augmente très rapidement avec la température,
cette augmentation l’emporte largement sur la diminution de la mobilité ;
La résistivité diminue très rapidement avec la température ;
ces corps tels le germanium, le silicium, le carbone sont appelés CTN (Coefficient de Température Négatif) ou thermistances.
Cet effet est mis à profit pour mesurer une température, ou pour compenser un effet thermique.
Dans la plupart des métaux:
l’élévation de température engendre une agitation thermique des électrons,
le nombre de chocs électrons ions augmente, ce qui accroît l’effet de freinage ;
La mobilité diminue, la résistivité croît avec la température.
COURANT CONTINU
La résistance électrique d’un conducteur est par définition la propriété qu’il a de s’opposer au passage du courant.
La détermination d’une résistance est donnée par la relation :
coefficient de résistivité
RESISTANCE D’UN CONDUCTEUR
Variation de la résistivité avec la température

## Slide 21
GOUPEMENT PARALLELE:
GROUPEMENT SERIE
GROUPEMENT DES RESISTANCES

## Slide 22
RHEOSTAT
C’est une résistance variable, branchée en série avec l’élément dont on veut contrôler l’intensité I.
POTENTIOMETRE (DIVISEUR DE TENSION)
Il permet d’appliquer à un récepteur, une tension déterminée en déplaçant le curseur.
La valeur peut varier de 0 à la valeur U appliquée entre A et B.
COURANT CONTINU

## Slide 23
En utilisant deux armatures planes et une feuille d'isolant (par exemple, du mica) en guise de diélectrique, il est possible de réaliser un condensateur de grande capacité de stockage et de plus faible encombrement.
La capacité du condensateur est proportionnelle à la surface S commune aux deux armatures, et inversement proportionnelle à la distance séparant les armatures (donc à l'épaisseur du diélectrique).
Cette surface peut être augmentée en multipliant les couches armature/diélectrique.
la nature de l'isolant utilisé comme diélectrique influe sur la capacité du condensateur.
Les Capacités

## Slide 24
Types de condensateurs
Les condensateurs sont, fixes ou variables, polarisés ou non polarisés.
Les condensateurs fixes sont souvent fabriqués avec un isolant de type papier et avec des armatures en feuilles d'aluminium roulées en cylindre.
Les condensateurs variables sont constitués d'armatures métalliques : l'une est fixe, l'autre mobile et montée sur un axe.
On peut ainsi faire varier la surface des armatures en regard, et donc la capacité.(ils n'ont d'usage qu'en radio).
Les condensateurs polarisés doivent respecter un sens de branchement sous peine de destruction.
Les Capacités

## Slide 25
GROUPEMENT CONDENSATEURS
séries
Parallèle

## Slide 26: Tensions normalisées
AVIONS COMMERCIAUX FRANÇAIS (SE-210 - F-27 - MYST 20 - ATR 42):
La tension nominale sur le réseau de bord est de :28v ± 0,5 V
AVIONS D’ORIGINE US:
Tension nominale 27,5 v ± 0,5 V.
Ces réseaux sont alimentés :
par la batterie de bord. Une tension minimum de 24 v.
par les dynamos, ou générateurs de courant en continu entraînés par les GTP ou GTR (la tension développée doit être régulée).
par les TR sur les avions pourvus d’une génération alternative sans dispositif de régulation.
  COURANT CONTINU
La distribution est monofilaire,
le retour du courant s’effectue par la structure de l’avion (masse )
toutes les parties métalliques de l’avion doivent être soigneusement reliées.

## Slide 27: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
Possibilité de disposer à bord d'une réserve d'énergie (les batteries d’accus: en secours)
Légèreté du petit matériel (relais, contacteurs).
Utilisation de moteurs à courant continu: couple de démarrage est élevé (actionneurs électromécaniques).
Simplicité du couplage en parallèle des dynamos (tensions développées soient identiques).
Possibilité sur les GMP de petite puissance, d'équiper l'avion de Génés-Démarreurs, basées sur le phénomène de réversibilité de la dynamo.
La basse tension 28v est sans danger.
COURANT CONTINU: AVANTAGES

## Slide 28: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
Les moteurs, les dynamos, les relais, les dispositifs d'allumage sont générateurs de parasites: affecter le fonctionnement des récepteurs de bord ;
une commutation parfaite entre balais et collecteur est pratiquement irréalisable: nécessite la présence de dispositifs de filtrage lourds et encombrants.
Entretien des machines et matériels rend nécessaire de la part de la maintenance: une surveillance permanente, ainsi que des révisions périodiques.
COURANT CONTINU: INCONVENIENTS

## Slide 29
COURANT ALTERNATIF

## Slide 30
une source de tension continue présente toujours les mêmes polarités
une source de tension alternative présente à ses bornes une polarité qui s'inverse périodiquement.
Paramètres d'une grandeur alternative
Amplitude: L'amplitude (A) est la valeur instantanée e maximale
Période: La période (T) est le temps en secondes que met la grandeur à se reproduire strictement identique à elle-même et dans le même sens.
Fréquence: La fréquence (F) est le nombre de cycles (ou de périodes) se produisant par seconde. Elle s'exprime en hertz (Hz).
Tension alternative
COURANT ALTERNATIF
La tension e est alternative et sinusoïdale

## Slide 31
On appelle phase du signal, l'angle atteint au temps t.
Cette notion est utile pour visualiser si deux signaux varient chronologiquement de la même manière.
Si deux signaux atteignent leur maximum simultanément, nous dirons qu'ils sont en phase.
Si deux signaux n'atteignent pas leur maximum simultanément, nous dirons qu'ils sont en décalage de phase ou déphasés.
Tension alternative
COURANT ALTERNATIF

## Slide 32
Une méthode plus simple consiste à représenter la fonction sous la forme d'un vecteur de module A tournant à une vitesse angulaire ω(rad/s) dans le sens trigonométrique. (ω est la pulsation).
Pour un temps donné t, le vecteur a tourné d'un angle α.
Il suffit de projeter dans un repère cartésien la valeur Asin(a) à cet instant pour obtenir la valeur instantanée (a) de la fonction à ce temps t (au temps t, pour at, la valeur est a).
Nous avons α = ωt, donc : a = A x sin (ω t)
COURANT ALTERNATIF
Représentation de Fresnel

## Slide 33
COURANT ALTERNATIF

## Slide 34
Une tension alternative triphasée est obtenue en construisant dans le même ensemble trois générateurs monophasés entraînés par le même mécanisme.
Les tensions obtenues sont déphasées de 120° l'une par rapport à l'autre.
Chaque générateur délivre une tension appelée tension simple et notée V.
Chaque tension simple est recueillie entre deux fils d'un générateur appelés respectivement phase et neutre.
Tension alternative triphasée
COURANT ALTERNATIF

## Slide 35
Trois tensions de même valeur efficace (même amplitude), de même pulsation (même fréquence) et déphasées de 120° les unes par rapport aux autres forment un système triphasé équilibré de tensions.
Ces trois tensions simples ont pour valeur (V étant la valeur efficace) :
=
La représentation temporelle n'est pas très aisée, nous utiliserons donc une représentation de Fresnel.
Relions les trois neutres ensemble
Tension alternative triphasée
COURANT ALTERNATIF

## Slide 36
Il est alors possible de connecter une charge entre phase et neutre, donc soumise à la tension simple V, mais aussi de connecter une charge entre deux phases différentes qui est alors soumise à la différence de tension instantannée entre ces deux phases.
Cette différence de tension entre phases est appelée tension composée.
Les tensions composées sont notées U12, U23 et U31.
La tension composée U12 est la différence vectorielle des tensions simples V1N et V2N déphasées de 120°.
Tension alternative triphasée
COURANT ALTERNATIF
Les alternateurs avions délivrent en général une tension simple de 115 volts efficaces, et donc U (tension composée) = 200 volts.
C'est pourquoi nous parlerons plus avant d'alternateurs 115/200.

## Slide 37
Il est possible de réduire de moitié le nombre de fils de phase d’une distribution en groupant les éléments générateurs ou récepteurs de deux façons différentes.
groupement étoile
groupement triangle
DIFFERENTS MONTAGES TRIPHASES
Les tensions simples mesurées
entre chaque fil de phase et le point neutre N.
entre 2 fils de phase.
Chaque récepteur est alimenté entre 2 fils de phase, donc sous la tension composée U,
une seule tension disponible.
COURANT ALTERNATIF

## Slide 38: Fréquences normalisées
  CHOIX DE LA FREQUENCE 400 Hz
L’emploi d’une fréquence élevée permet une réduction sensible du poids
La FEM induite est régie par la loi de Faraday:
Il en résulte que pour obtenir une même FEM si la fréquence est élevée, il suffira d’un flux plus faible
donc moins de spires N constituant le bobinage, moins de fer pour la réalisation du circuit magnétique, d’où gain de poids.
Dans ce domaine, il aurait été possible d’augmenter la fréquence ; Mais les pertes par hystérésis et courants de Foucault qui prennent naissance dans les circuits magnétiques sont dépendants de la fréquence: Diminuer le rendement des équipements et accroître leur échauffement.
Frequence optimale: 400 Hz
F (hz )
Pertes fer
P. fournie = Cste
Masse Kg
400
50
20
100
COURANT ALTERNATIF

## Slide 39: Tensions normalisées
  B.707 - 727 - 737 - 747 - Concorde - AIRBUS
La tension nominale sur le réseau de bord est de :
200 v Triphasés ± 2 V
115 v triphasés et monophasés ± 2 v
Ces tensions sont développées à partir d’alternateurs triphasés,
28 v monophasés obtenus par utilisation de transformateurs abaisseurs, sans régulation
26 v monophasés
SE-210 - F-27 - MYST 20
Deux tensions sont utilisées :
  115 v triphasés ± 5 % développés à partir de groupe convertisseurs rotatifs ou statiques appelés INVERTER et alimentés en 28 v continu.
  26 v monophasés obtenu à partir de transformateur-abaisseur.
La tendance actuelle: Remplacer les convertisseurs rotatifs de faible rendement par des convertisseurs statiques, (onduleurs) d’encombrement réduit et de rendement élevé.
Les avions de type Boeing, Airbus sont également pourvus de convertisseurs statiques, de puissance réduite, généralement utilisés en secours.
Certains avions tels le F-27, ATR 42, disposent en plus des générateurs primaires de courant continu, d’alternateurs triphasés entraînés par les GTP, régulés en tension exclusivement ;
Leur rôle est d’assurer l’alimentation de servitudes à caractères résistif : ex. : dégivrage des hélices, donc indépendant de la fréquence.
COURANT ALTERNATIF

## Slide 40: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
Il est indispensable pour certains équipements (radio, Gyros ..)
souplesse d'emploi,
facilement transformable,
convertible en courant continu,
mieux adapté aux moteurs,
gain de poids sensible,
absence de parasites.
COURANT ALTERNATIF: AVANTAGES

## Slide 41: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
Le couplage en parallèle des alternateurs est une opération délicate qui requiert certaines conditions telles que :
  égalité de tensions,
  égalité de fréquences,
  concordance de phases des tensions.
Les moteurs à courant alternatif ont un couple de démarrage faible
Moins souples que les moteurs à courant continu.
COURANT ALTERNATIF: INCONVENIENTS

## Slide 42: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
COURANT ALTERNATIF: INCONVENIENTS
Les alternateurs sont entraînés par les GTR dont la vitesse est variable,
il faut prévoir un accouplement à vitesse constante afin de disposer d'une fréquence constante,
certaines servitudes de types inductives et capacitives nécessitant pour fonctionner correctement une fréquence d'alimentation constante ;
Nécessité autonome qui se situe entre le GTR et l'alternateur est de type hydromécanique, on l'appelle CSD ou IDG selon les avions.
Le CSD peut être sujet à des anomalies de fonctionnement

## Slide 43: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
La proportion entre l'alternatif et le continu est variable.
Certains équipements sont naturellement mieux alimentés en courant alternatif,
Autres le sont mieux en courant continu.
En règle générale:
Les gros porteurs, moyens et longs courriers: un réseau primaire alternatif, et d’un sous réseau continu.
Dans l'aviation d'affaires, c'est l'inverse. Le réseau primaire est de type continu, le sous réseau alternatif.
COEXISTENCE

## Slide 44
En courant continu, les bornes négatives des générateurs et des récepteurs sont directement reliées à la masse de l’avion
la structure sert de conducteur de retour.
En courant alternatif, les neutres marqués (N) des générateurs et des récepteurs sont également reliés à la masse de l’avion.
AVANTAGES
gain de poids sur les câblages,
suppression du conducteur retour,
élimination de bouclages intempestifs en cas de mauvaise isolation,
facilité de localisation des défauts.
  RETOUR DU NEGATIF PAR LA MASSE

## Slide 45
la loi d'Ohm: U = R x I
la résistance n'apporte aucun déphasage entre courant et tension.
Résistances, condensateurs et solénoïdes
Résistances
Comme e et i atteignent leur maximum simultanément, ils sont en phase ce qui, représenté sous la forme de Fresnel, donne :
Dans une résistance, tension et courant sont en phase.

## Slide 46
C’est une résistance dépourvue de tout effet inductif et Capacitif,
elle ne produit qu’un effet calorifique (effet joule) lorsqu’elle est parcourue par un courant Ieff.
La loi d’Ohm est intégralement appliquée.
L’intensité absorbée est indépendante de la fréquence appliquée.
U=Umax.sin(ωt)
i=Imaxcos(ωt)
Dans une résistance pure, U et I sont deux grandeurs en phase
Résistance pure
Résistances, condensateurs et solénoïdes

## Slide 47
Lorsque l’inductance est parcourue par un courant continu, la est peu importante.
En courant alternatif:
Le courant s’établit,
le flux croît et une FEM induite prend naissance et génère un courant ;
loi de Lenz qui s’oppose à l’établissement du courant: le courant est freiné, retardé, l’opposition est d’autant plus grande que l’inductance L est de valeur élevée et que la pulsation du courant est elle-même plus élevée.
Le caractère d’opposition dépend du produit L.
Inductance pure
L se nomme réactance et s’exprime en ohms.
Déphasage de I sur V
Résistances, condensateurs et solénoïdes

## Slide 48
U et I nous montre que I est déphasée de –π/2 sur U.
Puissance consommée:
Lorsque U et I sont de mêmes signes, UI est positif, l’inductance absorbe de l’énergie.
Lorsque U et I sont de signes contraires, l’inductance restitue de l’énergie.
La puissance absorbée est donc nulle au cours de la période T.
Circuit constitué d’une inductance pure
PRINCIPE DE PRODUCTION D’UNE FEM ALTERNATIVE

## Slide 49
Résistances, condensateurs et solénoïdes
solénoïdes
La valeur de la réactance XL d'une inductance est donnée par la formule : XL = L ω
La tension UL aux bornes d'une inductance L traversée par un courant I est
UL=L ω I= XLI
Le courant est en permanence en retard sur la tension.

## Slide 50
se nomme réactance de capacité,
c’est la résistance qu’oppose un condensateur au passage du courant alternatif elle s’exprime en ohms
La chute de tension aux bornes d’un condensateur est donnée par la relation
Puissance absorbée
aires positives: le condensateur absorbe de l’énergie (charge).
aires négatives: le condensateur restitue de l’énergie (décharge).
La puissance absorbée au cours d’une période est nulle.
Résistances, condensateurs et solénoïdes
Condensateurs

## Slide 51
Résistances, condensateurs et solénoïdes
Condensateurs
Courant continu
Un condensateur accumule une charge Q=CU
L'énergie stockée (W) est calculée par la formule
W en joules C en farads U en volts
Il existe alors une tension aux bornes du condensateur égale à la tension fournie par le générateur.
S'il existe bien un courant temporaire dans les fils de liaisons générateur-condensateur, aucun courant ne circule à travers l'isolant d'une armature à l'autre.
Un condensateur bloque donc le courant continu.

## Slide 52
Résistances, condensateurs et solénoïdes
Condensateurs
On appelle donc réactance (Xc) la « résistance » d'un condensateur.
La « résistance » du condensateur s'appelle en fait, la réactance (Xc) du condensateur. Elle est inversement proportionnelle à C et ω et se mesure en ohms.

## Slide 53: Aimants permanents

## Slide 54
Un aimant est un corps capable :
  d'attirer d'autres corps, tels le fer ou l'acier ;
  de s'aligner sur l'axe nord-sud de la Terre, s'il est suspendu et libre ;
  de générer un champ magnétique autour de lui.
Il existe dans certains corps des éléments appelés dipôles magnétiques
l'aimantation est due à l'orientation des trajectoires électroniques des atomes.
En général, ces dipôles sont orientés n'importe comment dans la structure du matériau
dans certains cas, ils sont plus ou moins orientés dans le même sens
les champs de chaque dipôle s'additionnent et le matériau est alors un aimant naturel.
Dans certains corps non aimantés, il est possible, par l'action d'un champ extérieur, de forcer les dipôles à s'aligner dans le même sens pour donner un aimant.
si le champ extérieur n'existant plus, certains corps voient leurs dipôles reprendre rapidement leur désorganisation naturelle (fers doux) ;
d'autres ont leurs dipôles qui restent alignés, créant un aimant permanent (fers durs).
Magnétisme

## Slide 55
On appelle aimants, certains corps capables d’attirer certains métaux tels que le fer, le nickel, le cobalt.
Ces métaux peuvent aussi s’aimanter: corps magnétiques ;
d’autres corps tels que le Pb, le Cu, l’Alu ne s’aimantent pas: non magnétiques.
Le fer, le nickel, le cobalt sont des aimants naturels.
MAGNETISME - ELECTROMAGNETTSME
ACTIONS MECANIQUES ENTRE PÔLES
Si on met en en présence 2 aimants par leurs extrémités, on constate que :
les pôles de mêmes noms se repoussent,
les pôles de noms contraires tirent

## Slide 56
On appelle champ magnétique, la région de l’espace ou se fait sentir l’action de l’aimant.
Le champ magnétique est matérialisé par des lignes de forces, qui ne se rencontrent jamais et qui
Ces lignes conventionnellement sortent par le pôle Nord et se referment sur le pôle Sud.
La grandeur qui définit les propriétés magnétiques en un point du champ est appelée induction magnétique.
Elle se représente par la lettre B et s’exprime en TESLA.
CHAMP MAGNETIQUE

## Slide 57
On appelle induction la valeur du champ magnétique (H) en un endroit de l'espace.
Cette induction est représentée par un vecteur tangent aux lignes de force.
Le symbole de l'induction est p et l'unité de mesure est le tesla.
L'induction à distance de l'aimant décroît selon le carré de la distance.
L'induction varie en fonction du milieu ; elle dépend de la perméabilité (μ) du milieu.
La perméabilité de l'air (μ0 vaut 4. 10-7)
CHAMP MAGNETIQUE
Induction

## Slide 58
Il représente l’induction B à travers une surface S.
Le flux s’exprime eu wéber.
Si l’on considère une bobine le flux résultant est la somme des flux à travers chacune des spires.
Le wéber est le flux magnétique qui traverse une surface plane de 1 m2 normale à un champ uniforme ou l’induction est de 1 Tesla.
FLUX MAGNETIQUE

## Slide 59
Un solénoïde comporte un ensemble de spires réparties sur une certaine longueur.
Le champ obtenu est analogue à celui d’un aimant
DETERMINATION DES POLARITES
Il suffit, connaissant le sens du courant parcourant les spires, d’appliquer la règle du tire bouchon de MAXWELL,
ENONCE
.
CHAMP CREE PAR UNE BOBINE (SOLENOÏDE)

## Slide 60
Nous avons vu que l'induction n'est pas constante quel que soit le milieu : elle dépend de la perméabilité (μ) du milieu.
La perméabilité représente la facilité avec laquelle les lignes de force se propagent dans un milieu.
C'est un coefficient sans dimension.
On appelle perméabilité absolue (μ0) le coefficient qui caractérise l'air (μ0 = 4. 10-7).
Certains milieux, tels l'acier, ont une perméabilité supérieure (ils concentrent les lignes de force).
Si l'on bobine un solénoïde sur un tel corps (un noyau en acier, par exemple), l'induction βest alors bien plus grande que lorsque le solénoïde est bobiné sur l'air.
Le rapport est appelé perméabilité relative (μR) du milieu.
Perméabilité

## Slide 61
Si nous augmentons progressivement le courant traversant notre solénoïde doté d'un noyau en acier, nous constatons que l'induction augmente, dans un premier temps, proportionnellement au courant puis, à un certain stade, il n'y a quasiment plus d'augmentation.
Les dipôles magnétiques de l'acier sont tous alignés sur le champ lié aux ampères-tours de la bobine.
Le noyau est saturé.
Le rapport n'est pas indéfiniment constant.
On choisira les noyaux afin de travailler dans la partie linéaire.
Saturation

## Slide 62
Si nous faisons passer un courant I dans un solénoïde équipé d'un noyau de perméabilité μR, et notons la variation d'induction f(I) jusqu'à saturation, nous obtenons la courbe OA (courbe de première aimantation).
Arrivé en A, réduisons progressivement le courant pour revenir à zéro.
Le courant décroît, et donc l'induction aussi, mais nous constatons que celle-ci n'est pas revenue à zéro, alors que le courant est nul.
Cette induction résiduelle (βR) est appelée induction rémanente.
Afin de l'annuler, il est nécessaire de faire circuler un courant de sens contraire à celui de l'instant précédent jusqu'à obtenir un champ Hc de sens contraire d'une certaine valeur.
Le champ Hc nécessaire à l'annulation de l'induction rémanente est nommé champ coercitif.
Courbe d'hystérésis

## Slide 63
Arrivé au point C, nous pouvons recommencer l'expérience jusqu'au point A.
Nous obtenons un diagramme appelé courbe d'hystérésis,
Ili caractérise les propriétés magnétiques du matériau servant de noyau à notre solénoïde.
L'hystérésis a pour conséquence un dégagement de chaleur
On démontre que la quantité de chaleur dégagée est proportionnelle à la surface du cycle d'aimantation.
cette chaleur est autant d'énergie gaspillée qui aurait pu servir à renforcer l'induction pour un même courant I.
Il s'agit donc de pertes nommées pertes par hystérésis.
il faut choisir judicieusement les matériaux entrant dans la composition de ces machines.
Courbe d'hystérésis

## Slide 64
Le circuit induit (bobine A) est soumis à deux flux :
le flux inducteur (aimant),
le flux créé par le courant induit parcourant la bobine A.
Ce dernier est tel qu’il s’oppose à la variation du flux inducteur.
Enoncé de la loi de Lenz
Le courant induit qui résulte de la est de sens tel que le flux qu’il produit s’oppose à la cause qui lui donne naissance.
LOI DE LENZ (SENS DU GOURANT INDUIT)
Si l’on approche l’aimant de la spire de surface S, le flux traversant celle-ci croît ;
un courant induit prend naissance dans cette spire et produit un flux qui s'oppose à l'augmentation du flux de l’aimant.
La règle du tire bouchon permet de définir le sens de ce courant induit

## Slide 65
Soit une bobine A reliée à un voltmètre de (r) interne élevée.
Introduisons le pôle Nord de l’aimant à l’intérieur de la bobine,
l’aiguille du voltmètre dévie de sa position d’équilibre dans un sens déterminé ;
éloignons l’aimant, l’aiguille dévie en sens inverse.
Immobilisons l’aimant, la déviation cesse.
Le déplacement de l’aimant a engendré une variation de flux à travers la bobine, ce qui a donné naissance à une FEM induite d’expression : pour une spire
pour une bobine de N spires : E
Si le circuit est fermé, la FEM engendre un courant induit :
La FEM induite est d’autant plus élevée que la est rapide.
FEM INDUITE DANS UN CIRCUIT

## Slide 66
LOI DE LAPLACE
Elle caractérise l’action d’un champ magnétique sur un conducteur traversé par un courant.
Soit un conducteur non magnétique traversé par un courant I,
Il est placé dans le champ développé par un aimant.
On constate que le conducteur se déplace de sa position d’équilibre.
Ce déplacement s’effectue sous l’effet d’une force appelée FORCE ELECTROMAGNETIQUE.
INTENSITE DE LA FORCE
B induction magnétique
I intensité dans le conducteur
L longueur du conducteur soumis au champ
L’intensité de la force est maximum lorsque le courant et l’induction sont perpendiculaires

## Slide 67
si aucun courant ne circule dans le solénoïde : le flux ϕ est nul.
Fermons l'interrupteur K, un courant I s'établit dans le solénoïde, qui développe alors un flux.
On passe donc (en théorie) instantanément d'un flux ϕ0 à un flux ϕ1.
Ce Δϕ génère une FEM induite e = Δϕ/Δt (loi de Faraday),
mais cette FEM induite se développe de telle manière qu'en accord avec la loi de Lenz: elle s'oppose à la cause qui lui a donné naissance.
Tout se passe alors comme si un courant induit (i) venait s'opposer au courant (I) générant le flux.
Auto-induction

## Slide 68
Donc le courant I ne prendra pas instantanément sa valeur maximale (E/R).
A l'ouverture de K, on part d'un flux maximum qui devrait passer à zéro dès l'interruption du courant
pour les mêmes raisons, le courant ne pourra pas s'annuler instantanément.
Auto-induction

## Slide 69
Toutes pièces métalliques soumises à des deviennent le siège de courants induits.
On donne le nom de courants de Foucault aux courants induits qui se développent dans la masse même du conducteur.
L’intensité de ces courants est très grande, dans ce milieu de faible résistance ohmique, ce qui correspond à une perte d’énergie, et à une diminution du rendement des équipements.
Les pertes par hystérésis et courants de Foucault sont appelées pertes dans le fer.
Si l’on veut réduire ces pertes, il faut remplacer les pièces massives par des empilages de tôles isolées entre elles ce qui accroît la résistance ohmique de la pièce métallique et par conséquent, une réduction des courants induits.
Précisons que les pertes par hystérésis et courants de Foucault sont particulièrement actives en courant alternatif.
COURANTS DE FOUCAULT

## Slide 70
Dans ce type de porte, la sortie est à 1 si entrée 1 ET entrée 2 sont à 1.
Cette porte logique correspond à deux interrupteurs connectés en série.
La lampe S est alimentée (état 1 ) seulement si A ET B sont fermés (état 1 ).
Chacun des interrupteurs peut prendre un état 0 (ouvert) ou un état 1 (fermé).
Regroupons ces possibilités au sein d'un tableau: Table de vérité de la fonction ET.
Fonction ET (« AND », en anglais)
Symbole de la fonction ET
Circuits logiques

## Slide 71
Dans ce type de porte, la sortie est à 1, si l'entrée 1 OU l'entrée 2 est à 1.
Cette porte logique correspond à deux interrupteurs connectés en parallèle
Fonction OU (« OR », en anglais)
Table de vérité de la fonction OU

## Slide 72
Cette fonction ne fait pas partie des quatre portes de base,
Sa fonction est très simple puisqu'elle se contente d'inverser l'entrée.
Fonction inverse ou NON

## Slide 73
Fonction NON ET (ou NAND en anglais)
Cette fonction est la combinaison d'une porte ET et d'une NON (porte ET dont on a inversé la sortie).
Le symbole est celui de la porte ET, et le petit rond symbolise l'inversion de la sortie.

## Slide 74
Fonction NON OU (« NOR », en anglais)
fonction NON OU est la fonction complémentaire de la fonction OU.

## Slide 75
Pour information, citons une autre. Reprenons la table de vérité des fonctions ET et OU.
C'est une fonction OU dont la sortie S est à 1 si et seulement si une seule entrée est à 1.
Fonction OU EXCLUSIF (XOR)
Table de vérité de la fonction XOR

## Slide 76
Exemple de circuit détection incendie moteur
Le circuit est basé sur deux boucles de détection
Si les deux boucles sont d'accord, la sortie ET déclenche l'alarme incendie,
la porte XOR reste à l'état 0, le voyant défaut est éteint.
Si une seule boucle présente un état 1 (défaut sur la boucle), la fonction ET interdit le déclenchement de l'alarme incendie et la fonction XOR allume le voyant défaut.
Combinaison de fonctions
En assemblant différentes fonctions il est possible de créer des circuits complexes obéissant à une logique de fonctionnement.
Dans un aéronef, on retrouve fréquemment ces assemblages pour la surveillance des systèmes et le déclenchement d'alarmes en cas de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation des systèmes.

## Slide 77
Ce sont des sources auxiliaires d’énergie à bord de l’avion dont le rôle est d’assurer :
l’alimentation des servitudes de secours, en cas de panne des générateurs principaux, pendant un temps limité
branchées en parallèle sur les dynamos, elles fonctionnent en tampon pour amortir les variations de courant sur le circuit
capacité : les batteries doivent pouvoir assurer le démarrage d’un ou deux moteurs, ainsi que de l’APU.
SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
  BATTERIES D’ACCUMULATEURS

## Slide 78
Les accumulateurs sont caractérisés par :
la technologie utilisée : plomb, nickel-cadmium, nickel-zinc, etc. ;
leur capacité : exprimée en ampères-heure (Ah), elle représente la quantité d'électricité que peut fournir l'accumulateur pendant la décharge ;
un accumulateur ayant une capacité de 100 Ah pourra, en théorie, fournir 100 A pendant 1 h ou 10 A pendant 10 h ;
leur résistance interne ;
le cycle de charge (plus ou moins rapide).

## Slide 79
L'électrode positive est une plaque de bioxyde de plomb (Pb02).
L'électrode négative est une plaque de plomb pur à l'état spongieux (Pb).
L'électrolyte est une solution d'acide sulfurique (H2S04), dont la densité varie en fonction de l'état de charge de la batterie.
L'énergie qu'on peut emmagasiner dans un accumulateur étant proportionnelle à la surface des électrodes, on a intérêt à augmenter les dimensions de celles-ci.
L'ensemble des plaques est immergé dans l'électrolyte contenu dans un bac en matière isolante (verre ou matière plastique).
Batteries au plomb

## Slide 80
Afin de créer une batterie présentant une tension supérieure, il est nécessaire d'associer plusieurs cellules.
Une batterie de 12 V est ainsi composée de 6 cellules de 2 V.
Pour que la réaction chimique ait lieu, il faut que
  les plaques soient en bon état
  électrolyte soit d'une densité correcte.
On mesure l'état de la concentration avec un pèse-acide.
On ne rajoute jamais d'acide, mais de l'eau distillée, car ce type de batterie consomme de l'eau par électrolyse au cours de la recharge.
Une batterie au plomb déchargée peut geler du fait de l'abaissement de la concentration.
Batteries au plomb

## Slide 81
Avantages :
aucun entretien pendant la durée de vie ;
étanchéité totale ;
pas de dégagement de gaz ;
durée de vie augmentée jusqu'à parfois 15 ans.
Inconvénients :
le prix ;
respect des critères de charge et de décharge (intensité et température).
Si on trouve encore des batteries au plomb sur certains aéronefs légers, elles ont été largement supplantées par les batteries nickel-cadmium (Ni-Cd) sur les autres machines.
Avantages et inconvénients des nouveaux accumulateurs au plomb

## Slide 82
Les batteries Ni-Cd ont une faible résistance interne, et cette résistance décroît encore si la température augmente (CTN).
Un défaut de charge (tension trop élevée, courant trop important)
une mauvaise régulation en température entraîne
  donc une augmentation du courant,
  qui provoque une diminution de la résistance interne,
  donc une augmentation du courant, et ainsi de suite.
Ce phénomène, appelé emballement thermique, entraîne à terme une explosion de la batterie.
Emballement thermique

## Slide 83
Ces batteries sont actuellement, les seules utilisées sur avion
DESCRIPTION DE LA BATTERIE (ELEMENT)
Elles sont de type cadmium nickel à grande réserve d’électrolyte.
L’isolement électrique entre ces plaques de polarités opposées est assuré par des séparateurs composites, à base de fibres synthétiques.
Le séparateur joue également le rôle de réservoir d’électrolyte entre les plaques;
électrolyte est une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium.
Le couvercle est muni d’un bouchon soupape, qui permet le réajustement du niveau de l’électrolyte, et assure l’évacuation des gaz en surcharge.
SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
BATTERIES ALCALINES (Type cadmium nickel)

## Slide 84
AVANTAGES
Faible résistance interne, du 1/10 au 1/100Ω (grande puissance, sous une tension relativement stable).
Possibilité de fonctionnement à basse et haute températures, - 40° à + 50°
Bonne aptitude à une charge et décharge à intensité élevée.
Stockage sans dommage, quel que soit l’état de charge.
Coffre métallique, donc robuste.
INCONVENIENTS
FEM par élément 1,2 v (20 éléments en série pour une batterie de 24 v) (2 v pour un élément au Pb)
Pas de contrôle de l’état de charge par mesure de la densité, celle-ci se maintenant constante.
Des séparateurs en mauvais état peuvent entraîner un emballement thermique, si la tension d’alimentation non conforme engendre un courant de charge élevé.
Chapitre 07 : SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
BATTERIES ALCALINES (Type cadmium nickel)

## Slide 85
Que les générateurs soient une batterie ou une machine tournante, ils présentent tous une résistance interne (r) s'opposant plus ou moins à la circulation du courant interne qui les traverse.
Cette résistance interne influe sur la valeur de la tension U que fournit le générateur lorsqu'il est connecté à un circuit externe.
Résistance interne des générateurs
A l'extérieur du générateur, on ne retrouve plus la FEM E, mais une tension (tension charge U) égale à E – u
E - ri.

## Slide 86
n éléments générateurs, chacun développe une FEM e
E=ne
r la résistance interne de chaque générateur
R la résistance du circuit d’utilisation
Le courant débité est donné par la relation (Loi d’Ohm) :
ASSOCIATION DES GENERATEURS
GROUPEMENT EN SERIE

## Slide 87
La FEM du groupement est celle d’un élément (e).
La résistance équivalente du groupement générateur est : Req=r/n
Le courant débité par le groupe est donné par la relation :
ASSOCIATION DES GENERATEURS
GROUPEMENT EN PARALLELE

## Slide 88
COUPLAGE DES BATTERIES
En série ou en parallèle selon le type d’avion.
CAPACITE DE LA BATTERIE
C’est la quantité d’électricité que la batterie peut fournir pendant l’opération de décharge.
Elle s’exprime en (ampère heure: Ah ).
Chapitre 07 : SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
  BATTERIES D’ACCUMULATEURS

## Slide 89
Certains avions sont équipés :
d’un détecteur de surchauffe avec alarme lumineuse,
d’un disjoncteur à courant inverse qui déconnecte la batterie de son circuit de charge dès que l’intensité atteint une valeur susceptible d’engendrer un emballement thermique,
d’un contrôleur de charge (1 par batterie) qui reçoit des informations concernant les courants de charge et de décharge afin de détecter et de se prémunir contre un possible emballement thermique.
Chapitre 07 : SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
BATTERIES ALCALINES (Type cadmium nickel)

## Slide 90
Il permet dans la configuration sol l’alimentation du réseau de bord sans restriction.
Il comporte un diesel entraînant soit une dynamo, soit un alternateur selon le type d’avion.
Ces générateurs sont régulés en tension et en fréquence (alternateur).
Ils peuvent être pourvus de dispositifs de surveillance des paramètres du groupe de parc (défauts) se traduisant par des signalisations au poste équipage et la déconnexion éventuelle du groupe du réseau de bord.
GROUPE DE PARC
Avantages : Autonomie, certains groupes peuvent assurer le démarrage des réacteurs
Inconvénients : Le bruit.

## Slide 91
CIRCUIT DE BATTERIE DE BORD ET GROUPE DE PARC

## Slide 92
LE BUT est de connecter soit la batterie de bord, soit le groupe de parc 28 v sur le réseau (barre BUS).
Inverseur batterie sur position bord :
Le relais de batterie de bord se ferme, la liaison batterie barre BUS est assurée. Tension-BUS 24 volts.
Inverseur batterie sur position coupée :
Lé relais de batterie de bord s’ouvre, la batterie est déconnectée de la barre-bus.
Groupe de parc branché sur la prise de parc. Inverseur batterie sur coupé :
Le voyant de signalisation vert s’allume, indiquant que la prise de parc est branchée avec groupe de parc sous tension.
Inverseur batterie sur position parc :
Le relais de prise de parc se ferme, la liaison groupe de parc barre-bus est réalisée. Le voyant de signalisation blanc s’allume.
La recharge de la batterie de bord ne peut pas s’effectuer à partir du groupe de parc.
GROUPE DE PARC
CIRCUIT DE BATTERIE DE BORD ET GROUPE DE PARC

## Slide 93: Génération de courant

## Slide 94
But de la génératrice
La génératrice a pour but de transformer une énergie mécanique fournie par un organe d'entraînement en une énergie électrique.
Des conducteurs non alimentés coupent, lors de leur déplacement, des lignes de force d'un champ magnétique
deviennent le siège d'une FEM induite qui va être récupérée.
FEM induite dans un conducteur se déplaçant dans un champ magnétique est :
grouper plusieurs conducteurs en boucle répartis sur un cylindre tournant.
chaque conducteur coupe alternativement les lignes de flux (H) à une vitesse linéaire v dépendant de la vitesse de rotation (ω).
L'assemblage des conducteurs chargés de recueillir la tension induite E (somme des e de chaque boucle) est appelé l'induit.
Le tambour sur lequel sont montés les conducteurs, entraîné en rotation par le moteur de l'aéronef, est appelé rotor.
Génération de courant continu
Génératrices

## Slide 95
on peut créer une tension induite en déplaçant un conducteur dans un champ magnétique fixe,
on peut aussi recueillir une FEM induite sur un conducteur immobile placé dans un champ magnétique variable.
Une partie de la génératrice doit générer ϕ : c'est un aimant permanent.
Il constitue ici la partie fixe de la génératrice, appelée stator.
Il n'est pas possible par ce moyen de fournir un flux variable: nous en avons besoin afin de faire varier e.
une génératrice doit alimenter des équipements avions qui, en fonction de leur nombre ou nature, font varier I.
Ces charges supportant assez mal les variations de tension, il faut concevoir une génératrice fournissant une tension U = E - ri constante.
e = B x l x v
longueur du conducteur cobstante
V n'est pas aisément variable dépend de la vitesse d'entraînement du conducteur (donc du régime moteur).
Donc, pour obtenir e constante, on jouera sur le flux, donc sur l'induction B.
Génération de courant continu
Génératrices

## Slide 96
Inducteur
Il faut créer le champ magnétique
  avec un aimant permanent et
  à l'aide d'une bobine (fil enroulé autour d'un noyau magnétique).
Le champ créé, que nous appellerons champ d'excitation est la somme:
  du champ permanent (rémanent) et du noyau métallique et
  du champ créé par la bobine.
ϕ pour une bobine (solénoïde) constituée de N spires ϕ = k x I
le flux est uniquement fonction de I.
Génération de courant continu
Génératrices

## Slide 97
Le courant I générateur de ϕ est appelé courant d'excitation.
L'ensemble des noyaux magnétiques plus les spires bobinées sur les noyaux forme l'inducteur.
Génération de courant continu
Génératrices

## Slide 98
Induit
Génération de courant continu
Génératrices
On appelle induit l'ensemble des conducteurs (montés sur un tambour, ils constituent le rotor) tournant à une vitesse angulaire ω=2πn (n en tours/seconde) dans le champ magnétique inducteur.
Chacun des conducteurs, en coupant les lignes de force du champ inducteur, délivre une FEM
Comme ils sont reliés, la FEM recueillie est la somme des FEM développées dans chacun des conducteurs.
le conducteur supérieur coupe les lignes de champ de droite à gauche,
le conducteur inférieur les coupe de gauche à droite, développant une FEM de sens contraire.

## Slide 99
Au total, la FEM développée par les deux conducteurs associés est équivalente à l'association de deux générateurs en série.
dans la pratique, plusieurs conducteurs sont enroulés ensemble et connectés en parallèle.
Ils constituent alors une voie d'enroulement et la FEM recueillie est alors égale à celle d'un groupement de générateurs série, connectés en parallèle.
Induit
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 100
FEM recueillie sur un tour d’induit
Génératrices
Génération de courant continu
sur un tour d induit, la FEM est alternative et pratiquement sinusoïdale.

## Slide 101
Collecteur-redresseur
Génératrices
Génération de courant continu
L'astuce consiste à relier chaque extrémité d'une voie d'enroulement à une lamelle de cuivre indépendante (l'ensemble des lamelles s'appelle le collecteur).
après un demi-tour, le contact frottant 1 (charbon appuyé par un ressort) sera toujours en contact avec la lamelle reliée au conducteur ayant le potentiel le plus élevé et la tension E recueillie sera toujours de même sens.

## Slide 102
En fait, plusieurs voies d'enroulement, décalées d'un angle α, sont montées sur le rotor.
Prenons le cas de deux voies décalées de 90°
Sur un demi-tour, nous obtenons, avec la voie dessinée en rouge, la FEM unidirectionnelle.
Mais, dans ce laps de temps, il se produit le même phénomène avec la voie dessinée en bleu, et ce avec un décalage de 90°.
La FEM E recueillie sur le bornier de connexion est donnée par l
Collecteur-redresseur
Génératrices
Génération de courant continu
Pour n voies décalées de α, nous aurons n FEM décalées de α
Soit une tension sensiblement continue.

## Slide 103
Le collecteur est donc un redresseur mécanique de la tension.
La figure montre un ensemble collecteur et balais
On peut constater que, lors de la rotation, alors qu'une lame quitte le charbon, une autre arrive en contact avec lui.
On a donc une succession de fermetures-ouvertures de contact.
Chacune de ces connexions-déconnexions est génératrice d'un arc électrique entre la lame et le charbon (balai).
Ces arcs répétitifs sont source d'usure prématurée des balais et générateurs de parasites.
Cette partie de la machine entraînera donc des opérations de maintenance, donc un coût, et les parasites devront être traités par différents moyens car ils gênent les télécommunications.
Collecteur-redresseur
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 104
Les charbons sont positionnés sur la ligne neutre (ligne perpendiculaire au champ).
Lorsque la génératrice débite un courant, les conducteurs de l'induit sont parcourus par un courant.
Or, nous savons qu'un conducteur parcouru par un courant génère un champ magnétique.
Ce champ magnétique créé par les conducteurs d'induit (Hi) se combine avec le champ inducteur (H) et donne un champ résultant (HR) qui ne se propage pas en ligne droite entre les pôles inducteurs.
Ce phénomène est appelé réaction magnétique d'induit.
Réaction magnétique d'induit
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 105
On peut penser qu'il suffit alors de caler les charbons sur la nouvelle position de la ligne neutre,
Mais lorsque le courant dans les conducteurs d'induit augmente ou diminue dans de grandes proportions (débit différent de la génératrice, lorsque le nombre de charges varie), ces conducteurs génèrent un champ magnétique différent.
La combinaison du champ inducteur et du champ créé par l'induit donnera une distorsion du champ total différente et, par conséquent, un nouveau décalage de la ligne neutre (dans le sens de la rotation).
Les charbons n'étant plus sur cette ligne neutre commuteront des conducteurs parcourus par une intensité importante donnant des arcs électriques destructeurs.
On y remédie, sur les machines de forte puissance, par l'adjonction d'enroulements de commutation.
Réaction magnétique d'induit
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 106
On y remédie, sur les machines de forte puissance, par l'adjonction d'enroulements de commutation.
Ce sont des enroulements branchés en série avec le rotor.
Ils sont donc parcourus par le courant I débité par la génératrice, de telle manière qu'ils génèrent un champ venant s'opposer à la réaction magnétique d'induit.
Réaction magnétique d'induit
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 107
Les constituants d'une génératrice :
un inducteur parcouru par un courant d'excitation générant le flux inducteur ;
un induit constitué de conducteurs coupant le flux inducteur et générant une FEM un collecteur chargé de rendre la FEM induite unidirectionnelle
Génératrices Types de génératrices
Génération de courant continu

## Slide 108
Une telle génératrice est appelée « génératrice à excitation séparée » ou « à excitation indépendante»,
Le courant IEx est fourni par une source d'énergie extérieure à la génératrice.
Cette génératrice ne présente aucun intérêt en aéronautique
Génératrice à excitation indépendante
Génération de courant continu

## Slide 109
La génératrice shunt est le type de génératrices le plus utilisé sur aéronef.
L'inducteur est connecté sur l'induit.
Les masses polaires, même en absence de courant parcourant les bobines de l'inducteur, présentent une induction rémanente.
Génératrice shunt ou a excitation parallèle
Génération de courant continu

## Slide 110
Dès l'entraînement de la génératrice, ce flux rémanent crée dans l'induit une petite FEM (e), qui donne alors naissance à un petit courant d'excitation (étape 1).
Ce petit courant circulant dans l'inducteur vient, en s'ajoutant au flux rémanent, renforcer le champ inducteur, ce qui crée une augmentation de FEM (étape 2).
Cette augmentation de FEM augmente le courant inducteur, qui augmente la FEM, qui augmente le courant inducteur, et ainsi de suite (étape 3).
La génératrice shunt est donc un dispositif à amorçage autonome (autoexcitation).
Génératrice shunt ou a excitation parallèle
Génération de courant continu

## Slide 111
Elle est auto-excitée à condition de disposer d'un flux rémanent à la mise en route.
Ce flux rémanent est dû à l'aimantation rémanente des masses polaires.
Cette aimantation rémanente peut, dans certains cas, disparaître (surchauffe du métal constituant les masses polaires, inversion du flux dans l'inducteur suite à un mauvais branchement...).
On peut recréer cette aimantation rémanente en faisant passer dans le bon sens un fort courant dans les bobines de l'inducteur, soit au moyen d'une source externe connectée par la maintenance, soit, sur certains aéronefs, d'une commande accessible au poste de pilotage.
On dit alors que l'on flashe la génératrice.
Génératrice shunt ou a excitation parallèle
Génération de courant continu

## Slide 112
Génératrice shunt ou a excitation parallèle
La génératrice shunt présente une courbe U = f(I) relativement stable sur une large plage et est donc apte à la création d'un réseau à tension constante.
Comme dans un avion nous souhaitons une tension relativement stable, la génératrice shunt est donc la plus utilisée sur aéronef.
Génération de courant continu

## Slide 113
Dans la génératrice série, l'inducteur est en série avec l'induit, et c'est donc le courant débité par la génératrice qui crée le flux inducteur.
L'inconvénient de ce type de branchements est que la génératrice ne peut pas s'amorcer à vide.
Elle doit être reliée à une charge extérieure, afin que son inducteur soit parcouru par un courant.
La caractéristique de cette génératrice ne la rend pas apte à l'alimentation d'un réseau à tension constante, mais à intensité constante.
Elle n'est donc pas utilisée en aéronautique.
Génératrice série
Génération de courant continu

## Slide 114
Elle regroupe la génératrice shunt et série.
Elle comporte donc deux inducteurs : l'un en parallèle sur l'induit, et l'autre en série.
Elle peut donc s'amorcer à vide, grâce à l'inducteur shunt, mais elle doit débiter pour que l'inducteur série joue son rôle.
Génératrice compound
Génération de courant continu

## Slide 115
Notons, sur le schéma d'une génération King 200 que la génératrice dispose d'un enroulement série appelé enroulement de compensation.
Cet enroulement a pour but de limiter la chute de tension de la génératrice à forte charge.
Etant traversé, comme dans la génératrice série, par le courant débité, son flux vient s'additionner au flux de l'enroulement shunt et donne ainsi une caractéristique tension/débit encore plus constante à fort débit.
Génératrice compound
Génération de courant continu

## Slide 116
Comme tout générateur, une génératrice présente une résistance interne. Ceci a pour conséquence :
si la génératrice est à vide (circuit de gauche), aucun courant ne circule dans sa résistance interne r (résistance de l'induit), et on retrouve donc E (FEM de la génératrice) sur le bornier de sortie ;
si la génératrice est connectée sur une charge R (circuit de droite), un courant I = E/(R + r) circule et il se crée alors une chute de tension interne (rI) dans la génératrice ;
on ne retrouve alors plus que U = E - rI en sortie de la génératrice.
Régulation de tension
Génération de courant continu

## Slide 117
Nous ne pouvons pas supprimer la chute de tension ri,
mais nous pouvons augmenter E afin de garder U = E - ri constante.
Pour augmenter E, il faut donc augmenter ϕ et, pour cela, augmenter le courant inducteur (ϕ= kI).
dans le cas d'une augmentation de tension U, il faudra diminuer E.
La solution retenue est donc de mettre un élément de résistance variable en série dans le circuit inducteur.
Cette résistance variable (Rx) devra diminuer automatiquement si U diminue, de façon à augmenter I inducteur, donc ϕ, donc E (réciproquement, si U augmente).
Régulation de tension
Génération de courant continu

## Slide 118
Dans ce type de régulateurs, la résistance variable est constituée d'un empilement de disques de carbone compressés par un ressort dont le tarage est réglable.
Une bobine soumise à la tension de sortie de la génératrice augmente la compression des rondelles(ou la diminue) en fonction de la tension de sortie.
Régulation de tension
Génération de courant continu

## Slide 119
Les régulateurs de tension sont maintenant électroniques et réalisés à base de semi-conducteurs (ampli opérationnel, diode Zener et transistors).
On n'intervient plus sur le réglage et ils prennent peu de place.
Un ampli opérationnel (OPS) compare la tension de sortie de la génératrice avec une valeur de consigne (UConsigne) déterminée par la résistance (Rreglage)
Un écart entre les deux tensions délivre une tension d'erreur.
Cette tension est appliquée à la base d'un transistor et le fait plus ou moins conduire, régulant la tension en modulant le courant d'excitation comme le faisait précédemment la pile de carbone.
Régulation électronique
Génération de courant continu

## Slide 120
Une génératrice convertit une puissance mécanique en énergie électrique
si l'on alimente une génératrice électriquement, elle se comporte alors en moteur électrique convertissant l'énergie électrique qui l'alimente en énergie mécanique.
Lorsque la séquence de démarrage est terminée, le circuit de commutation supprime l'alimentation de la génératrice qui, entraînée maintenant mécaniquement par le moteur, fournit de l'énergie électrique au réseau de bord.
Une géné-starter est donc une génératrice fonctionnant à tour de rôle en moteur et en générateur.
Géné-starter
Génération de courant continu

## Slide 121
Protection courant inverse
une génératrice recevant une tension d'alimentation tourne en moteur.
Dans le cas où la tension du réseau auquel est reliée la génératrice est supérieure à la tension fournie par la génératrice, il va s'établir un courant du réseau vers la génératrice (courant inverse).
Celle-ci tournerait alors en moteur, ce qui peut être dommageable.
Une génératrice n'est donc pas reliée au réseau de bord directement, mais à travers un organe de protection : le conjoncteur-disjoncteur.
Il s'ouvre automatiquement si le courant circule dans le mauvais sens et ne peut être fermé que lorsque les conditions redeviennent normales.
Génération de courant continu

## Slide 122
Le conjoncteur-disjoncteur a deux buts :
permettre de connecter la génératrice au réseau de bord seulement Condition nécessaire:
  Tension Gene > Tension réseau Bord
  Donc : Courant sens génératrice → réseau (conjonction) ;
déconnecter la génératrice du réseau de bord si un courant s'établit sens réseau → génératrice (15 à 25 ampères) (disjonction).
Conjoncteur-disjoncteur
L'ensemble sera donc composé d'un relais comportant deux bobines :
(B1) est conçue de façon à actionner le contact de puissance (C) que si la tension d'alimentation dépasse une valeur donnée cette bobine s'appelle bobine de tension ;
(B2) est constituée d'une simple spire traversée par le courant débité (spire série) ; son flux s'ajoute à la bobine de tension pour la conjonction si le courant circule dans le sens correct(renforce la conjonction) son flux se retranche de celui de la bobine de tension si le courant circule dans le sens contraire (créant la disjonction).
Génération de courant continu

## Slide 123
Ce type de conjoncteur-disjoncteur simple présente deux défauts :
génératrice est branchée à l'envers: C fermera quand même;
si elle est branchée correctement et si sa tension chute juste en dessous de la tension de collage:
  C s'ouvre
  alors I débitée passe à zéro
  UGEN remonte (UGen = E – ri)
  Possibilité fermeture C
  Le phénomène se renouvelle.
Ce phénomène de battement créateur d'arcs (I traversant C peut être de 200 à 400 ampères) est préjudiciable au circuit.
Des améliorations ont donc été apportées au modèle de base.
Conjoncteur-disjoncteur
Génération de courant continu

## Slide 124
La bobine de tension B1 est polarisée par la diode: elle n'autorisera l'alimentation de la bobine du relais principal que si la génératrice est connectée dans le bon sens.
L'ensemble B1-B2 ne sert que de relais pilote au relais principal
Le relais principal connecte la génératrice au réseau de bord
limiter le battement en choisissant des tensions de collage légèrement différentes pour le relais pilote et le relais principal.
Ce type de conjoncteur-disjoncteur peut être utilisé sur un monomoteur.
Conjoncteur-disjoncteur
Sur un avion bimoteur, la génération est constituée de deux génératrices couplées en parallèle.
Si ce type d'installations ne permet pas de réaliser la connexion de la deuxième génératrice sans problème.
Il existe donc pour ce type d'avions un conjoncteur-disjoncteur différentiel polarisé.
Génération de courant continu

## Slide 125
Dans le cas de deux génératrices reliées à la bus, il faut être sûr que la tension de la deuxième génératrice soit légèrement supérieure (2 %) à la tension bus, donc à la tension de la première génératrice connectée avant de la connecter sur la bus.
Conjoncteur-disjoncteur différentiel polarisé
Dans le conjoncteur-disjoncteur polarisé précédent, la bobine de tension B1 est soumise à une tension dépendant seulement de la tension UGen
Conjoncteur-disjoncteur différentiel polarisé est nécessaire lorsque l'on veut coupler deux génératrices au réseau de bord.
Les génératrices sont couplées en parallèle.
En effet, avant de la connecter à la bus, seule la batterie est éventuellement connectée.
Une batterie ne peut pas avoir une tension supérieure à sa tension maximale à pleine charge.
On connaît ce paramètre, et il est fixe.
Il suffit donc de régler la tension génératrice et la tension de collage du relais pilote à une tension légèrement supérieure à la tension batterie pour être sûr que le courant s'établisse de la génératrice vers la bus.
Génération de courant continu

## Slide 126
La bobine B1 sera alimentée par la différence de potentiel entre la génératrice et la bus.
Le circuit sera également réalisé de telle sorte que le relais pilote colle seulement si la tension génératrice est supérieure à la tension bus (polarisation).
C'est le rôle du conjoncteur-disjoncteur polarisé différentiel de s'assurer de tout cela, et bien sûr, il continue de jouer son rôle de protection en courant inverse par la bobine B2.
Conjoncteur-disjoncteur différentiel polarisé
Le conjoncteur-disjoncteur n'existe que sur les générations avec génératrices à courant continu.
Les avions équipés d'alternateurs pour générer une tension continue n'ont pas besoin de protection courant inverse du fait des diodes de redressement ne laissant circuler le courant que dans un seul sens. Mais il existe toujours un contacteur pour relier la génératrice au réseau.
Génération de courant continu

## Slide 127: Génération de courant alternatif

## Slide 128
Génération de courant alternatif
Alternateur monophasé
L'alternateur est basé sur la création d'une FEM induite par variation de flux dans un bobinage.
Alternateur à aimant permanent
L'alternateur le plus simple est l'alternateur à aimant permanent.
Un aimant permanent tourne devant un ensemble de bobinage.
Les bobinages sont alternativement en regard d'un pôle de l'aimant, puis de l'autre.
La variation de flux induit une FEM dans les bobinages.
L'aimant permanent crée le flux inducteur. Il tourne: Le rotor est l'inducteur
Le bobinage est fixe (statique) et il est induit par les variations du flux inducteur: Le stator est l'induit.
Notons que dans les génératrices à courant continu, c'est l'inverse que nous avons étudié : le rotor était l'induit et le stator était l'inducteur.

## Slide 129
Alternateur à aimant permanent
Le bobinage comporte N spires, donc E = N Δϕ/ΔT
D'autre part, le Δt est fonction de la vitesse de rotation n (en t/s).
Donc :
K est fonction de permittivité μ0, μR, L'espace entre l'inducteur et l'induit …
Cette technologie ne permet pas de délivrer une puissance importante.
Le flux étant fixe, (aimant permanent) : on ne peut pas faire varier E.
On ne peut pas faire varier n (en tours/s): car l'on veut en général une FEM de fréquence fixe.
Les alternateurs à fréquence fixe sont conçus pour une fréquence de 400 Hertz.
Génération de courant alternatif
Alternateur monophasé

## Slide 130
L'inducteur est un ensemble de spires bobinées sur le rotor (une seule spire et pas de rotor représenté pour la clarté).
Les spires sont parcourues par un courant d'excitation fourni par une source de courant continu.
De par la rotation du rotor, les bobinages de l'induit sont soumis à une variation de flux et développent une FEM induite .
Génération de courant alternatif
Alternateur à bagues et balais
Nous pouvons maintenant faire varier IEX, donc le flux inducteur, en jouant sur REX placée dans le circuit, et ainsi obtenir un flux réglable afin d'obtenir la FEM E souhaitée.
Le courant IEX est de faible valeur et son passage par l'ensemble bagues et balais (contacts frottants) pose moins de problème.
Le courant de ligne IL de forte valeur passe par des connections fixes.
La fréquence de la FEM E obtenue dépend de la vitesse de rotation de l'inducteur.
Dans notre exemple, l'inducteur est constitué d'un seul enroulement et il présente donc, comme un aimant, un seul pôle nord et un seul pôle sud (une paire de pôles).

## Slide 131
Afin d'augmenter la fréquence F de la FEM obtenue sans augmenter n (t/s), le rotor présente souvent plusieurs paires de pôles.
Ainsi, pour une même vitesse de rotation, l'alternance nord-sud est plus fréquente, et donc la fréquence plus élevée.
La fréquence dépend donc de la vitesse de rotation et du nombre de paires de pôles:
F = p x n
Avec n en t/s et p le nombre de paires de pôles
Génération de courant alternatif
Alternateur à bagues et balais

## Slide 132
Afin d'obtenir un stator à plusieurs paires de pôles, deux technologies existent
le rotor à pôles saillants, facile de construction, mais présentant éventuellement un balourd ; il n'est retenu que pour les alternateurs de petite et moyenne puissance ;
le rotor à pôles lisses, utilisé sur les machines de plus forte puissance tournant à vitesse élevée ; les conducteurs sont noyés dans des encoches.
Rotor tétrapolaire à pôles saillants (à gauche) et rotor hexapolaire à pôles lisses (à droite).
Génération de courant alternatif
Alternateur à bagues et balais

## Slide 133
Les alternateurs à bagues et balais existent sur les avions relativement petits et peu gourmands en énergie.
Ils sont entraînés par le moteur sans régulation de vitesse.
Ils délivrent donc une FEM de fréquence variable ;
on les appelle alternateurs VFG (variable frequency generator).
Ils sont refroidis par une ventilation dynamique (prise d'air à l'extérieur - RAM).
cet alternateur nécessite une source continue pour son excitation.
Génération de courant alternatif
Alternateur à bagues et balais
Les avions de ligne sont équipés d'alternateurs plus puissants et de technologie différente bagues ni balais : «brushless»

## Slide 134
L'alternateur décrit précédemment délivre une tension monophasée.
Afin d'obtenir une tension triphasée, nous conserverons le même système inducteur, mais le stator sera différent.
Le stator est composé de trois ensembles de bobinages décalés de 120°.
Ainsi, ce que nous avons développé juste avant concernant l'obtention d'une FEM pour un bobinage statorique il se produira dans les trois ensembles une FEM alternative
décalage entre les trois FEM de 120° (FEM triphasée).
Génération de courant alternatif
Alternateur triphasé

## Slide 135
a) Alternateur sans bagues ni balais (« brushless »)
L'alternateur sans bagues ni balais équipe les avions nécessitant une forte puissance.
Il requière moins de maintenance et est plus fiable.
De par son principe, il est autonome, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de source d'excitation extérieure.
Trois alternateurs sont montés sur le même arbre d'entraînement (ω) :
  un alternateur à aimant permanent (PMG),
  un alternateur d'excitation
  l'alternateur principal.
Génération de courant alternatif
Alternateur triphasé

## Slide 136
L'alternateur d'excitation produit, grâce au rotor tournant dans le champ inducteur, une FEM triphasée.
Cette tension triphasée est redressée par un pont de diodes monté dans l'arbre de transmission et la tension continue obtenue en sortie alimente alors le rotor inducteur de l'alternateur principal.
Une FEM triphasée est ainsi disponible sur le stator de l'alternateur principal pour alimenter le réseau de bord.
La tension de sortie est réinjectée dans le régulateur, puis transformée en continu pour venir, par circulation d'un courant régulé, créer un champ inducteur plus fort dans l'inducteur de l'alternateur d'excitation.
Alternateur sans bagues ni balais «brushless»
L'arbre entraîne l'aimant permanent du permanent magnet generator (PMG).
Dès la rotation, une tension alternative est induite dans le stator, puis transformée en courant continu dans le régulateur de tension afin d'alimenter l'inducteur de l'alternateur d'excitation.
Génération de courant alternatif

## Slide 137
Deuxième solution, plus proche de la réalité technologique, mais le principe est le même.
L'aimant du PMG est monté sur le stator et est combiné avec le stator de l'alternateur d'excitation.
La séquence est alors :
rotation, induction d'une FEM dans le rotor de l'alternateur d'excitation à cause de l'aimant (fixe et combiné avec le stator de l'alternateur d'excitation cette fois-ci) ;
excitation de l'alternateur principal à travers le pont de diodes ;
prélèvement de la tension de sortie réinjectée dans le régulateur, puis transformée en continue pour venir renforcer le champ de l'aimant par circulation d'un courant régulé dans l'inducteur de l'alternateur d'excitation.
La puissance des alternateurs s'exprime en volts-ampères (VA), ou plutôt en kVA (puissance apparente).
Alternateur sans bagues ni balais «brushless»
Génération de courant alternatif

## Slide 138
La tension de sortie de l'alternateur principal est comparée à une tension de référence.
La tension d'erreur vient piloter un système jouant le rôle d'une résistance variable qui, en fonction de sa valeur module le courant inducteur de l'alternateur d'excitation.
La tension de sortie de l'alternateur d'excitation est ajustée à une valeur telle que la tension réseau est correcte.
Régulation de tension
Génération de courant alternatif

## Slide 139
Nous avons étudié, avec la relation F = p x n, que la fréquence dépend pour un alternateur donné (p donné) de la vitesse d'entraînement de l'alternateur.
Or, la vitesse d'entraînement de l'alternateur dépend de la vitesse de rotation du réacteur.
Ce régime est très variable et donne des fréquences allant de 350 (tout réduit) à 800 Hz (pleine poussée) environ.
Quelle que soit la technologie de l'alternateur utilisée, entraîné directement ou par un réducteur, nous avons un VFG.
Il faut donc que le VFG délivre une fréquence fixe.
  Il n'est pas possible de coupler deux alternateurs VFG.
  Beaucoup d'équipements ne supportent pas une fréquence variable.
La règle était de délivrer une tension fixe de 115 volts à une fréquence de 400 Hz.
Régulation de fréquence
Génération de courant alternatif

## Slide 140
Commandes
Afin de pouvoir agir sur l'alternateur, des commandes sont à disposition
Commande du relais d'excitation (RE):
Elle permet d'autoriser ou non le passage du courant d'excitation délivré par le régulateur de tension vers l'inducteur de l'alternateur d'excitation.
Commande du relais de ligne (RL):
Il permet de connecter les sorties de l'alternateur principal à la bus du réseau triphasé.
Génération de courant alternatif

## Slide 141
Les associations étudiées permettent de réduire le nombre de fils de liaison entre générateur et charges par mise en commun d'un pôle de chaque générateur.
Il existe deux sortes d'associations possibles :
le montage étoile ;
le montage triangle.
Association des générateurs et des récepteurs
Génération de courant alternatif

## Slide 142
Association des générateurs et des récepteurs
a) Le montage étoile
Les trois neutres des alternateurs monophasés constituant l'alternateur triphasé (générateurs Gi, G2, G3) sont reliés ensemble.
Génération de courant alternatif

## Slide 143
Association des générateurs et des récepteurs
Nous symboliserons seulement le bobinage générateur de tension.
Ce montage est en fait trois fois le même avec un élément commun, le neutre.
Considérons : Z=Z1=Z2=Z3
Chaque bobinage du générateur délivre une tension E , alors I1=I2=I3= E/Z ampères.
Ils se referment au générateur par le neutre
Les courants J= I: ce sont les courants de phase
En vertu de la loi de Kirchoff: I1+I2+I3=IIN=0
On peut donc, en théorie, se dispenser de câbler le fil neutre, qui ne transporte aucun courant.
Cependant, sur un aéronef, les impédances seront rarement égales et donc le courant IN ≠0
Génération de courant alternatif

## Slide 144
De plus, si une impédance est coupée, le schéma devient celui de la figure.
Sans fil de neutre, les impédances Z1 et Z2 sont en série
Il sont alimentées par une tension égale à la valeur vectorielle
Si les tensions simples sont normalement de 115 volts,
la tension entre phases est de 200 volts
100 volts aux bornes de Z+ et 100 volts aux bornes de Z2 (il sont prévues pour fonctionner en 115 volts).
Sur un aéronef, le neutre est obligatoire et l'association retenue est le montage étoile, car il permet de disposer à volonté des tensions simples V et tensions composées U.
Le neutre est, en général, relié à la masse (cellule de l'avion) et le câble n'existe pas physiquement.
Association des générateurs et des récepteurs
Génération de courant alternatif

## Slide 145
b) Le montage triangle
le montage triangle n'est pas utilisé pour concevoir le système électrique d'un avion car il impose d'avoir un système d'impédances équilibré.
On peut, par contre, le rencontrer en capteur de vitesse ou tachy-génératrices.
Pour un avion, les alternateurs sont soit des alternateurs principaux, soit des alternateurs de secours
Ils sont entraînés par des systèmes mécaniques différents:
les moteurs de l'aéronef via un système mécanique :
un APU (Auxiliary Power Unit), sorte de moteur de secours ;
un système appelé RAT (Ram Air Turbine), sorte d'éolienne ;
un moteur hydraulique.
Même branchement « triangle »
Génération de courant alternatif
Association des générateurs et des récepteurs

## Slide 146
L'APU (Auxiliary Power Unit) est un groupe auxiliaire de puissance embarqué générant de l'énergie pneumatique et de l'électricité.
Il permet, au sol de se passer de groupe de démarrage, de climatisation et de groupe de parc.
Il permet, en vol, dans certaines limites, de disposer d'une source d'énergies pneumatique et électrique de secours ou d'appoint.
Il repose sur l'assemblage d'un turboréacteur, d'un compresseur et d'un (au moins) alternateur.
L'alternateur doit posséder les mêmes caractéristiques que ceux de la génération principale en ce qui concerne la tension et la fréquence.
La régulation de tension est classique avec un régulateur ou un GCU (Generator Control Unit) identique à ceux des alternateurs principaux.
La régulation de fréquence repose sur une régulation de vitesse du groupe turboréacteur en fonction de la charge au moyen d'un régulateur carburant agissant sur le dosage.
APU
Génération de courant alternatif

## Slide 147
Certains avions possèdent un alternateur de secours en plus de celui de l'APU.
Son rôle et sa position dans le circuit ne sont pas identiques à l'alternateur APU.
Cet alternateur de petite puissance (5,5 kVA) est entraîné par une énergie hydraulique via un moteur hydraulique (A320-A340).
Alternateur de secours
Génération de courant alternatif

## Slide 148
La RAT (Ram Air Turbine) est une source d'énergie de secours.
Elle est constituée d'une éolienne entraînée par le vent relatif logée dans l'aile (par exemple)
Elle permet de disposer d'un minimum de puissances hydraulique et électrique afin de garder le contrôle de l'aéronef.
L'énergie hydraulique délivrée par la pompe permet
d'activer les commandes de vol principales
d'entraîner un petit alternateur de secours (3,5 kVA sur A340).
RAT (T)
Génération de courant alternatif

## Slide 149
Le Constant Speed Drive (CSD, ou CSDU pour Unit) est un système d'entraînement hydromécanique
intercalé entre le réacteur et l'alternateur
qui donne une vitesse de rotation alternateur constante quel que soit le régime moteur
But: obtenir une fréquence alternateur constante.
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 150
Le principe simplifié est le suivant:
Si la fréquence détectée en sortie de l'alternateur est incorrecte
un signal (« Signal Cde ») est envoyé sur un mécanisme « SERVO TRIM »)
il commande le plateau à inclinaison variable d'une pompe hydraulique.
Le débit de la pompe varie, et donc le débit d'alimentation du moteur hydraulique qu'elle alimente.
La vitesse du moteur varie en conséquence et régule la vitesse d'entraînement de l'alternateur.
La fréquence est ainsi maintenue à 400 Hz ± 5 %.
Sur certains avions anciens, une commande permet à l'équipage de régler manuellement la fréquence de l'alternateur autour de 400 Hz en jouant sur le CSD puis, ensuite, le CSD maintient cette fréquence.
Le CSD fournit à l'alternateur une puissance mécanique P = Cω.
Comme ω doit rester fixe (fréquence fixe), on jouera donc sur le couple fourni afin de faire varier P.
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 151
Commandes et contrôles CSD
Le CSD étant un dispositif hydromécanique, on surveille :
la pression d'huile ;
la température d'huile ;
la survitesse ;
la sous-vitesse.
L'huile du CSD est refroidie en passant dans un radiateur souvent situé dans le fan du réacteur (ventilation dynamique).
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 152
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive
Une commande (CSDU Disconnect) est à la disposition de l'équipage pour, dans certain cas, interrompre l'entraînement du CSD afin d'éviter la destruction de celui-ci.
un appui sur le bouton poussoir (1) alimente l'électroaimant et provoque le retrait du verrou (2).
Sous l'action du ressort (3), l'axe de la poignée de décrabotage descend sur la vis sans fin en rotation.
Le crabot est entraîné vers la gauche et désaccouple le CSD de l'arbre d'entrée
Le CSD ne se sépare pas de l'alternateur.
Le décrabotage se fait par application d'une check-list.
Il ne peut s'effectuer que moteur tournant (la vis sans fin doit tourner).
Cette action est irréversible en vol.
Le recrabotage est effectué au sol par la maintenance,
Il se fait en tirant sur la poignée de recrabotage située sur le CSD (donc dans le réacteur).
La vis sans fin est libérée, le ressort pousse le crabot qui reprend sa place.
Le solénoïde du verrou n'étant plus alimenté, la poignée reste verrouillée.
Le recrabotage ne peut s'effectuer qu'au sol et moteur arrêté.

## Slide 153
Contrôle des températures
Sur l'instrument de la figure , on a l'indication d'une température en permanence, puis une deuxième température en appuyant sur « CSD TEMP PUSH FOR RISE »:
Principe: Le CSD peut surchauffer :
car on lui demande trop de travail (surcharge alternateur) ;
car la ventilation est mauvaise ;
car il se dégrade (frottements internes très importants).
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 154
Si la température d'entrée et la température de sortie sont élevées: c'est que l'huile est chaude sur tout le parcours.
Cela peut-être dû à une surcharge : la check-list nous invite à un délestage
si la surchauffe se poursuit, nous pouvons suspecter une mauvaise ventilation.
Si la température d'entrée est correcte mais que la température de sortie est élevée:
le radiateur remplit bien sa fonction mais le gain de température est interne au CSD ;
on doit suspecter une détérioration de celui-ci.
Cela entraînera un décrabotage, donc la perte d'un alternateur jusqu'à la fin du vol.
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 155
L'IDG est un élément indissociable comprenant un CSD monté dans le même boîtier que l'alternateur.
Le refroidissement de l'huile n'est plus fait par ventilation dynamique, mais par un échangeur huile/carburant.
L'IDG équipe la plupart des avions modernes.
On ne surveille plus que la température de sortie de l'IDG. L'analyse précédente des températures n'est plus d'actualité (surchauffe = décrabotage).
L'IDG (Integrated Drive Generator)
Constant Speed Drive et IDG

## Slide 156
L'IDG (Integrated Drive Generator)
Constant Speed Drive et IDG 1
Que l'avion soit avec CSD ou IDG, la maintenance doit vérifier le niveau d'huile à chaque contrôle journalier.
Un allumage du voyant de baisse de pression d'huile entraîne un décrabotage du CSD sous peine de destruction.
Un niveau d'huile supérieur à la normale peut provoquer un mauvais fonctionnement : pas d'ajout d'huile intempestif.

## Slide 157
C'est la dernière version de génération alternative.
L'alternateur est un VFG (simplicité, gain de poids et de coût). En sortie de l'alternateur est placé un circuit électronique appelé cycloconvertisseur, chargé de convertir une fréquence variable en fréquence fixe.
L'alternateur est donc entraîné à une vitesse de rotation variable, mais il délivre une fréquence fixe.
On appelle un tel alternateur un VSCF (Variable Speed Constant Frequency).
Régulation électronique

## Slide 158
La transformation d'énergie est très fréquente à bord des avions, vu la multiplicité des technologies mises en œuvre.
On peut transformer une source d'énergie d'une tension vers une autre ou d'une fréquence vers une autre, comme nous l'avons vu avec une génération à fréquence variable.
Transformation

## Slide 159
Transformation
Transformateurs de tension
Un transformateur est basiquement constitué de deux enroulements bobinés sur un circuit ferromagnétique.
Une bobine (appelée primaire) de N1 spires est alimentée par une tension alternative U1 et produit une induction magnétique.
La deuxième bobine (appelée secondaire) est induite par la première et est le siège d'une FEM induite U2 proportionnelle au flux du fait de l'induction générée par le primaire et à son nombre de spires N2.

## Slide 160
la bobine primaire N1 de valeur L alimentée par U1 est parcourue par un courant I1. Elle génère un flux
Une tension induite est générée dans la bobine secondaire.
Le flux primaire est fonction de U1 et de L (donc de N1).
La tension U2 est donc fonction de U1 , de N1 et de N2.
On démontre que :
est appelé rapport de transformation.
Si K > 1, le transformateur est appelé élévateur de tension ;
si K = 1, le transformateur ne sert que d'isolation galvanique,;
si K > 1, le transformateur est appelé abaisseur de tension.
Un même enroulement primaire peut avoir plusieurs .
Transformation
Transformateurs de tension

## Slide 161
Les réseaux triphasés utilisent des transformateurs triphasés,
soit trois bobines primaires et trois bobines secondaires sur le même circuit magnétique.
Les bobines sont couplées en étoile ou en triangle.
Un transformateur rayonne un champ magnétique perturbateur. Il faut donc le blinder pour éviter de perturber les instruments voisins.
Transformation
Transformateurs de tension
Un transformateur chauffe en fonctionnement normal à cause des courants de Foucault dans le circuit magnétique,
Il est constitué d'un empilement de tôles afin de limiter leurs effets.
Les transformateurs sur aéronef sont souvent utilisés pour :
Abaisser la tension: convertir le 115/200 V en 26 V alternatif,
Obtenir du courant continu basse tension 24 V en les incorporant dans un dispositif appelé TRU (Transformateur Rectifier Unit).

## Slide 162
Le rôle du TRU (Transformateur Rectifier Unit) est de fournir une tension continue à partir d'une tension alternative monophasée ou triphasée.
L'ensemble comporte au minimum :
  un transformateur abaisseur de tension
  un pont redresseur mono ou triphasé et d'un filtrage.
Sur les aéronefs où la source principale est un réseau triphasé, les transformateurs redresseurs alimentent, en fonctionnement normal, le réseau continu.
Transformateurs redresseurs
Transformation

## Slide 163
Un fil parcouru par un courant alternatif crée autour de lui un champ magnétique variable.
Une bobine torique placée autour de ce fil est soumise à la variation de flux et devient le siège d'une tension induite.
Si le secondaire est ouvert (aucune charge connectée), la tension secondaire peut devenir très intense, car il n'y a pas de contre-flux.
Cela présente un danger et peut détruire par claquage l'isolant du transformateur d'intensité (TI).
Un TI ne doit jamais fonctionner avec le secondaire ouvert.
On rappelle que les ampères-tours sont le produit N x I.
Les ampères-tours du primaire sont égaux à ceux du secondaire :
N1 x I1= N2 x I2
Le primaire est constitué de N1 spires (dans la figure une spire).
Le secondaire de N2 spires (exemple, 100).
Le rapport de transformation K est donc de N1/N2 = 1/100, donc I2/I1 = 1/100.
Si I1 = 500 A, le courant I2 = K x Ix = 5 A.
Transformateurs d'intensité
Les transformateurs d'intensité sont utilisés pour la mesure, le contrôle ou la protection des circuits.
Mesure d'une intensité avec un TI :
le TI ne nécessite pas d'ouvrir le circuit pour y insérer l'ampèremètre.
Ce système permet de mesurer de très fortes intensités avec un ampèremètre de petit calibre.
Comme le transformateur de tension, le transformateur d'intensité en alternatif seulement
Transformation

## Slide 164
Le rôle du convertisseur est de fournir une source alternative, sur des aéronefs
  où la génération principale est une génération à courant continu,
    où seule subsiste une source d'alimentation continue,.
Le principe (très simplifié) est de hacher du courant continu de façon à créer une variation de courant, donc de flux, dans l'enroulement primaire d'un transformateur.
On récupère alors au secondaire une tension alternative fonction du rapport de transformation (K).
Sur les aéronefs où la génération principale est alternative, on trouve au moins un convertisseur statique.
Son rôle est, en secours (avion sur batterie seule), de récupérer la tension continue de la barre bus secours continu et de générer un minimum de tension alternative : pour l'horizon de secours et l'alimentation de la barre bus secours alternative sur laquelle on trouvera en général le VOR-RMI et l'ADF du commandant de bord (liste non limitative donnée en exemple).
Convertisseurs statiques
Transformation

## Slide 165
Le réseau électrique d'un aéronef peut être très simple ou plus complexe.
La plupart des avions possèdent deux générateurs, qui alimentent le réseau de bord en parallèle.
Ceci permet une redondance en cas de panne d'un générateur et permet aussi de répartir les charges de façon à ne pas faire travailler les générateurs au maximum de leur capacité (load sharing).
Distribution
Généralités distribution
Réseau de bord

## Slide 166
Distribution
Généralités distribution
a) disposer d'une puissance plus importante ;
disposer d'une redondance de source d'alimentation en cas de panne ;
avoir une tension du réseau de bord uniforme.
Il est nécessaire d'avoir des générateurs identiques et de disposer d'un circuit d'équilibrage.
Des générateurs identiques ne délivrent pas exactement la même tension.
Le circuit d'équilibrage agit sur les régulateurs de tension de chaque génératrice afin d'avoir des tensions identiques.
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 167
Soit G1 et G2 connectée à la barre bus. (U1 > U2).
Chaque génératrice GN débitent un courant IN différent, leur tension est UN = EN - r x IN.
Ces courants IN circulent depuis:
le + à travers le C/D (conjoncteur-disjoncteur),
puis la bus et se referment via les charges
et reviennent à la génératrice par la masse en traversant l'enroulement de compensation de la génératrice r.
Dans r, se développe une chute de tension u = ri.
Le point A présente donc un potentiel inférieur à la masse.
Le point B aussi mais, I étant plus petit, B est positif par rapport à A.
Distribution
Généralités distribution
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 168
Ainsi, un courant va s'établir dans la ligne d'équilibrage du point B vers le point A à travers les détecteurs D1 et D2.
Le détecteur D1 va agir sur le régulateur R1 de façon à diminuer l'excitation de G1 (donc E1) qui verra sa tension s'abaisser.
Le détecteur D2 va agir sur le régulateur R2 de façon à augmenter la tension de G2 (donc E2) en augmentant son courant d'excitation.
Ensuite, tout au long du vol, dès qu'une génératrice débitera un peu plus que l'autre, un courant circulera dans un sens ou l'autre à travers D1 et D2 via la ligne d'équilibrage.
Le courant d'équilibrage circule de la génératrice qui débite le moins vers celle qui débite le plus.
Distribution
Généralités distribution
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 169
Distribution
Généralités distribution
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 170
Exemple de génération sur King 200
Distribution
Généralités distribution
Les contrôles au sein d'un boîtier électronique: (GCU)
DC Gen. Control Unit.
La ligne d'équilibrage (equalizing),
l'action sur la régulation de tension (excitation),
la mesure de différence de potentiel entre la génératrice et la bus (gen. voltage sens et bus voltage sens)
et le pilotage du relais principal (line contactor) reliant la génératrice à la bus (line contactor control).
L'équilibrage permet :
d'avoir des débits identiques ;
de diminuer les risques de surchauffe ;
d'éviter les chutes de tensions internes trop importantes ;
de pouvoir disposer de la puissance maximum disponible.
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 171
Les génératrices connectées sur le réseau peuvent présenter des défauts qui sont, pour les défauts d'ordre électrique : surtension ;
défaut feeder ;
surcharge ;
surchauffe..
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :
Distribution
Généralités distribution

## Slide 172
Partie « Génération »
La partie « Génération » est chargée de fournir l'énergie électrique. Ceci est réalisé par :
les génératrices ou les alternateurs principaux entraînés par les moteurs (au sol ou en vol) ;
le groupe de parc GPU (Ground Power Unit), qui est chargé d'alimenter l'aéronef au sol en remplacement de la génération principale ;
l'APU (Auxiliary Power Unit), qui peut alimenter l'aéronef au sol en absence de GPU ou en vol dans certains cas ; notons qu'on ne peut pas alimenter le même réseau de bord simultanément par l'APU et le GPU ;
la batterie au sol (pour certaines opérations) ou en vol (en secours) en cas de perte de toute la génération principale ;
des sources de secours basées sur des générateurs entraînés par un système de moteur hydaulique ou une RAT.
Leur sont associés des organes de commande, de contrôle et de protection.
Réseau de bord: Organisation
Distribution
Généralités distribution
Un réseau de bord se découpe en :
une partie « Génération » ;
une partie « Distribution ».

## Slide 173
Partie « Distribution »
La partie « Distribution » délivre l'énergie électrique à travers des bus aux servitudes de bord (phares, moteurs électriques, etc.) avec un ordre de priorité.
Leur sont associés des organes de commande, de contrôle et de protection (fusibles ou disjoncteurs).
Les servitudes sont connectées en parallèle, de sorte que la panne d'une servitude n'entraîne pas la panne des autres.
Réseau de bord: Organisation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 174
Circuit bipolaire ou monopolaire
Distribution
Généralités distribution
Sur un avion bois et toile, il faut un conducteur aller et un conducteur retour (circuit bipolaire),
sur un avion métallique, on peut se servir de la carcasse de l'avion comme fil retour (circuit monopolaire).
Ceci facilite la recherche de panne (coupure ou court-circuit sur un seul fil) et limite la possibilité de court-circuit tout en créant un gain de poids et de coût. Cela facilite aussi les opérations de métallisation.

## Slide 175
Dans la plupart des cas, les générateurs ne sont pas reliés directement aux servitudes.
Le (les) générateur(s) est (sont) reliée(s) à une barre bus distribuant l'énergie aux servitudes.
Une barre bus est un composant métallique monté sur un support isolant.
La partie métallique possède de nombreuses connexions permettant d'interconnecter la génération avec les servitudes.
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 176
Il existe de nombreuses bus sur un aéronef. Toutes les servitudes ne sont pas connectées à la même barre bus.
La distribution doit être organisée de façon à :
  minimiser les risques d'incendie (protections) ;
  faire en sorte que la panne d'une servitude ne prive pas les autres d'alimentation ;
  la panne d'une génération doit permettre la poursuite du vol ;
  la panne de toute la génération doit permettre l'alimentation d'éléments vitaux.
Les servitudes sont regroupées en trois grandes catégories :
  vitales ;
  essentielles ;
  non essentielles.
Rappelons que le courant de retour des servitudes revient aux générateurs par la structure avion, d'où l'importance d'une bonne métallisation.
Les servitudes sont reliées par catégories à des bus qui ont une priorité d'alimentation selon les servitudes qui leurs sont reliées.
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 177
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution
Hot bus :
Reliée directement à la batterie sans aucun moyen de déconnexion: elle reste alimentée dans tous les cas.
Elle alimente des systèmes ne consommant pas d'énergie mais devant être utilisés même après un accident (par exemple, les percussions des extincteurs incendie).
Batterie bus:
Elle est reliée à la batterie par un contacteur
peut alimenter la totalité du réseau DC.
Emergency bus:
N'existe pas toujours physiquement.
C'est en fait une partie de la batterie bus
alimente un minimum d'équipements vitaux non délestables et nécessaires pour la conduite du vol en emergency (30 min).

## Slide 178
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution
Bus essentielles:
Elles alimentent des servitudes qui sont obligatoires lors de la certification de l'aéronef (ED2003-EASA).
Il existe une bus essentielle DC et une bus AC.
Ces bus restent alimentées en cas de perte totale d'une génération DC ou AC.
Bus principale:
Elles existent en DC et AC,
elles alimentent toutes les servitudes qui ne sont ni vitales, ni essentielles.
Sur le schéma de distribution, elles sont notées « AC BUS x » et « DC BUS x », ou parfois « MAIN BUS x ».

## Slide 179
Bus de couplage: (Tie Bus).
Non représentée sur le schéma, qui n'est pas un système à générations couplées, elle relie les deux générateurs qui se partagent la fourniture d'énergie à bord (load sharing).
Cette bus n'alimente aucune servitude.
Bus de transfert (Transfer Bus):
Elle existe sur un réseau à générations séparées
Elle permet, après fermeture des relais de transfert (sur le schéma, BTC - Bus Tie Contactor) d'alimenter tout le réseau à partir du seul générateur restant.
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 180
(bus sol): alimenté dès qu'un groupe de parc est branché.
Elle sert à alimenter des prises pour: les aspirateurs de nettoyage ou l'éclairage cabine et s'appelle en général ou bus servitude.
Les bus sont souvent localisées à des endroits spécifiques de l'avion et regroupées au sein de boîtes de jonction (Jonction Boxes) ou de panneaux de distribution.
Les bus essentielles sont souvent reliées à travers un circuit de transfert automatique permettant de remplacer une génération par une autre.
Un circuit de délestage automatique (ou non) permet de supprimer des servitudes non essentielles en cas de surcharge de la génération suite à une panne (load shedding).
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 181
Le GPU (Ground Power Unit) permet d'alimenter l'avion par une source extérieure.
On trouve des GPU permettant d'alimenter les avions où la génération principale est à courant continu ou alternatif.
L'ensemble est composé d'un moteur diesel entraînant un alternateur.
La maintenance connecte le GPU à l'avion.
Un voyant (en général, blanc) signale au poste que la connexion est réalisée (« GPU available »).
Lorsque le GPU alimente l'avion, un voyant (en général, bleu) signale que le réseau de bord est sous la dépendance du GPU.
Ground Power Unit
Distribution
Généralités distribution

## Slide 182
La prise de parc possède toujours une broche plus courte que les autres.
Lorsque la prise GPU est approchée de la prise avion:
les contacts longs (contacts transportant la forte intensité l'avion) sont d'abord insérés
aucune tension n'arrive au réseau de bord,
Un relais de puissance ne pourra se fermer que lorsque la broche courte sera insérée
Cela garantit que tous les contacts seront bien insérés avant la mise sous tension et qu'aucun arc destructeur ne se produira.
Ground Power Unit
Distribution
Généralités distribution

## Slide 183
Aéronefs monomoteurs
Distribution courant continu
La génération est plus simple (une batterie, un alternateur).
Interrupteur BAT sur « ON »,
l'unique bus est alimentée.
Après démarrage (START en position momentanée), l'alternateur alimente la bus et recharge la batterie.
L'ampèremètre permet de mesurer le débit de décharge et de charge de la batterie.

## Slide 184
Le réseau n'est alimenté que par des sources de tension continue.
Il n'existe pas de réseau alternatif (bimoteurs légers).
Chaque générateur (G) est un alternateur DC qui est connecté à sa MAIN Bus via un relais (G1 ou G2) lorsque l'interrupteur G1ou G2 est sur « ON ».
Les deux MAIN Bus sont reliées à la BATT Bus par un disjoncteur.
Aéronefs normes CS-23
Distribution courant continu

## Slide 185
La HOT Bus est reliée directement à la batterie.
La BATT Bus est reliée à la batterie par un relais activé lorsque le contact M (« Master) sur «ON».
La BATT Bus alimente les deux MAIN Bus et les bus ECU (Engine Control Unit, en gris).
Les Bus ECU sont alimentées également par les générateurs via une diode (deux sources différentes disponibles).
Chaque bus possède donc deux possibilités d'alimentation (BATT ou GEN).
Aéronefs normes CS-23
Distribution courant continu

## Slide 186
Une bus Avionic est reliée à la R MAIN Bus via un relais
Ce relais est activé par une action pilote après la mise sous tension de tout le réseau afin de protéger l'avionique des à-coups de tension.
La bus Avionic sera coupée avant arrêt des moteurs.
Au sol, un GPU peut être connecté à la BATT Bus en remplacement de la batterie.
Aéronefs normes CS-23
Distribution courant continu
Secours
En cas de perte de la batterie, une batterie de secours (EXC BAT) permet de conserver l'excitation des alternateurs.
Les bus ECU sont également reliées à deux batteries (ECU Backup) pouvant assurer l'alimentation des ECU pendant 30 minutes en cas de perte totale d'alimentation (batterie et générateurs).
Sans ces batteries, les ECU non alimentés provoqueraient l'arrêt des moteurs.
L'éclairage cabine et l'horizon de secours possèdent une batterie de secours indépendante du réseau de bord, non rechargeable et vérifiée périodiquement.
Cet avion possède un système original d'équilibrage des générateurs.
Celui-ci est réalisé en mesurant la température interne des alternateurs DC et abaisse la tension de celui qui est le plus chaud (donc qui débite le plus normalement) et augmente la tension du moins chaud.

## Slide 187
Sur les types d'aéronefs où la génération principale est alternative (avion de transport), le réseau continu est alimenté:
soit par des sources alternatives à l'aide de TRU (Transformer Rectifier Unit),
soit par des sources de tension continue (batterie) en secours.
On retrouve donc toujours le même principe : alimentation par au moins deux sources indépendantes.
Aéronef normes CS-25
Distribution courant continu

## Slide 188
Chaque génératrice alimente une bus (GEN DC x) à laquelle sont connectées les servitudes normales non délestables (du moins automatiquement).
A partir de cette bus, on alimente une bus (SHED Bus) desservant des équipements de confort (distraction passager, fours, etc.) dont on peut se passer sans pénaliser le vol d'un point de vue opérationnel.
Cette bus peut être automatiquement isolée via S1 ou S2.
Chaque DC BUS alimente, via une diode antiretour, la bus essentielle à laquelle sont connectées les servitudes (comme le nom l'indique) essentielles.
Aéronef normes CS-25
Distribution courant continu

## Slide 189
La bus essentielle est donc alimentée même s'il ne subsiste qu'une seule génératrice.
En fonctionnement normal, les génératrices sont couplées via le Bus Tie Contactor (BTC).
La bus secours est alimentée par :
  d'une part, la bus essentielle, normalement alimentée par les génératrices ;
  en cas de perte totale de génération, par la batterie à travers la bus batterie.
La HOT Bus est une bus reliée directement à la batterie sans possibilité d'isolement.
  Très peu d'éléments sont connectés à cette bus.
  Ce sont ceux dont on doit disposer le plus longtemps possible, même si l'on a tout coupé à bord (par exemple, les percussions extincteurs).
Aéronef normes CS-25
Distribution courant continu

## Slide 190
bus service:
  alimentée soit par la bus batterie si l'interrupteur SERV est sur « ON », soit par une source extérieure (GPU).
  Cette bus permet, par exemple, de disposer d'un minimum d'éclairage ou de faire les pleins alors que tout est coupé à bord.
La STARTER Bus:
  alimentée si l'interrupteur BATT est sur « ON » et si l'interrupteur START est sur « ON »,
  permet d'utiliser nos génératrices en démarreur, car se sont des GENE STARTER.
La connexion du GPU au réseau de bord principal et le circuit de charge de la batterie ne sont pas représentés sur le schéma.
Aéronef normes CS-25
Distribution courant continu

## Slide 191
a) Séquence lors d'un vol
Arrivé à l'avion, un GPU est branché et est en fonctionnement.
La bus service est alimentée.
Lors de la visite prévol, on connecte la batterie, le réseau n'est alors que sur batterie, comme lors d'un vol où toute la génération a été perdue.
On vérifie alors l'état de la batterie.
On connecte le GPU sur le réseau de bord.
Toutes les servitudes peuvent être alimentées.
La batterie se recharge.
Si l'aéronef possède un APU, on peut alors démarrer l'APU et le connecter au réseau de bord: Cela a pour conséquence de déconnecter le GPU.
Après démarrage des moteurs, on connecte les générateurs principaux, cela déconnecte l'APU, qu'on arrête.
Après l'atterrissage, on remet en route l'APU.
Arrivé au parking, on le connecte.
Cela déconnecte les générateurs principaux.
On peut arrêter les moteurs.
Un GPU est branché et mis en service ; l'équipage peut le connecter au réseau de bord.
L'APU est alors déconnecté automatiquement et peut être arrêté.
Priorité
Toutes les sources d'alimentation citées ne peuvent être connectées simultanément au réseau de bord.
Distribution courant continu

## Slide 192
b) Panne en vol
En cas de panne d'un générateur, la fermeture automatique du BTC garantit l'alimentation des deux bus par un seul générateur.
Les servitudes délestables ne sont plus alimentées (ouverture de S4 et S2) afin de ne pas surcharger le seul générateur opérationnel.
Bus essentielle et secours sont toujours alimentées par les bus normales.
En cas de perte de tous les générateurs, le réseau normal est perdu, seule la bus secours est alimentée par la bus batterie.
La starter bus reste alimentée en cas de besoin (redémarrage assisté).
On ne dispose que de 30 minutes d'autonomie.
Priorité
Distribution courant continu

## Slide 193
Citons quelques servitudes typiques, qui fonctionnent en continu
les démarreurs électriques ;
pompes carburant ;
pompe hydraulique de secours ;
dégivrage tubes Pitot.
Servitudes en continu
Distribution courant continu

## Slide 194
Dans ce type de réseaux, chaque alternateur alimente sa propre barre bus.
Chaque alternateur alimente sa propre barre bus, BUS AC 1 ou 2.
En cas de panne d'un générateur, la fermeture des deux BTB (Bus Tie Breaker: relais de transfert ): permet de retrouver une alimentation via l'autre bus AC et la bus de transfert.
En général, le transfert est automatique et piloté par un système qui surveille l'alimentation de chacune des bus AC et les positions des relais.
Distribution courant alternatif
Réseaux à alternateurs indépendants
Les alternateurs ne doivent en aucun cas être reliés ensemble. Ainsi, la logique n'autorisera la fermeture des BTB qu'après l'ouverture du relais de ligne (RL) du générateur en panne.

## Slide 195
L'aéronef peut être alimenté par l'APU ou le GPU connecté par leurs relais respectifs sur la bus de transfert.
APU et GPU ne peuvent jamais être connectés ensemble.
La connexion de l'un ou l'autre sur la bus de transfert permet, via les relais de transfert, l'alimentation des bus AC dont le relais de ligne est ouvert.
Distribution courant alternatif
Réseaux à alternateurs indépendants
Les moteurs sont arrêtés, on est sur GPU, les BTB sont fermés et les bus AC 1 et 2 alimentées.
On démarre l'APU, puis on le connecte, cela ouvre le relais GPU ;
les BTB restent fermés, l'avion est toujours alimenté, on peut déconnecter le GPU.
Après démarrage des réacteurs, on connecte les générateurs.
A la fermeture des relais de ligne, les BTB s'ouvrent, chaque bus est alimentée par son générateur. On peut arrêter l'APU.

## Slide 196
a) Conditions de couplage
On se rappelle que « couplé » signifie que chaque générateur fournit la moitié du travail (avec deux alternateurs).
Le couplage des alternateurs permet d'augmenter la puissance disponible à bord en ayant toujours une redondance de générateur.
En courant continu pour coupler deux génératrices:
  elles devaient fournir la même tension
  ceci était réalisé par un circuit (la ligne d'équilibrage) qui pilotait l'excitation de chaque génératrice.
En alternatif , pour coupler des alternateurs, il faudra donc qu'ils délivrent :
  la même tension ;
  la même fréquence ;
  la même phase ;
  le même ordre de phase.
Distribution courant alternatif
Réseau à alternateurs couplés

## Slide 197
b) Architecture de réseaux couplés
Les alternateurs sont reliés à leurs bus respectives via les relais de lignes (RL),
puis à la bus de couplage via les relais de couplage (RC).
En fonctionnement normal, même avion au sol et moteurs arrêtés, les relais de couplage sont toujours fermés.
Le couplage se fait par fermeture des relais de ligne lorsque les conditions de couplage sont réalisées.
Les relais de couplage s'ouvrent en cas de défaut sur un alternateur afin de l'isoler.
Distribution courant alternatif
Réseau à alternateurs couplés
Donc :
sur un réseau « alternateurs fonctionnant en isolés », les relais de transfert sont toujours ouverts et on les ferme en cas de défaut d'un alternateur ;
sur un « réseau alternateurs couplés », les relais de couplage sont toujours fermés et on les ouvre en cas de défaut.
Le GPU et l'APU ne peuvent jamais être connectés :
  simultanément à la bus de couplage ;
  à un alternateur (GEN 1 ou 2) via la bus de couplage.
Il existe la même logique que sur le réseau à alternateurs indépendants qui, lors de la connexion APU ou GPU, ouvre les relais de ligne des alternateurs.

## Slide 198
Distribution courant alternatif
Réseau à alternateurs couplés
Sur des réseaux comportant plus d'alternateurs, on peut trouver un mixage « couplage-transfert » (Split Parallel System).
Les alternateurs sont couplés deux à deux puis, éventuellement, les deux bus de couplage sont reliés par un Split System Breaker donnant un réseau à quatre alternateurs couplés.
Le SSB s'ouvrira dans certaines conditions afin de donner deux réseaux indépendants.
Par exemple, lors d'un atterrissage automatique, il est prévu que chaque pilote automatique soit, à partir d'une certaine phase du vol, alimenté par des sources indépendantes.
Vous pouvez trouver en anglais
relais de couplage (RC) = Bus Tie Breaker (BTB) ;
relais de ligne (RL) = Generator Line Contacter (GLC) ;
relais d'excitation (REX) = Generator Control Breaker (GCB).

## Slide 199
a) Puissance active
La puissance est le produit U x I.
La puissance est le produit scalaire des deux vecteurs.
Le produit scalaire
Cette puissance est appelée puissance active P,
Elle s'exprime en watts.
Distribution courant alternatif
Puissances en alternatif
Les circuits électriques sont rarement des circuits avec une résistance pure.
Il y a toujours comme résultat un déphasage entre le courant I débité par le générateur et la tension U qu'il délivre.

## Slide 200
b) Puissance réactive
Ce circuit présente une impédance Z somme vectorielle de R et de la réactance Xc.
Le courant I traverse R et développe une tension UR, puis C, où il développe une tension Uc.
En multipliant ces tensions par I, on visualise
  la puissance active déjà étudiée,
  mais aussi une puissance consommée par la réactance: puissance réactive
elle n'est pas réellement consommée puisque le condensateur se charge sur une alternance puis restitue l'énergie à l'alternance suivante.
Sa valeur est U.I.sinϕ, elle est notée Q et s'exprime en volts-ampères réactifs (VAR).
On retrouvera la même chose en travaillant sur un circuit LR ou un circuit LRC
Distribution courant alternatif
Puissances en alternatif

## Slide 201
c) Puissance apparente
Ce n'est pas réellement une puissance au sens physique du terme.
Elle est le résultat de la somme vectorielle des deux puissances précédentes.
On la note S exprimée, en volts-ampères (VA).
Le rapport P/S est appelé facteur de puissance de l'installation.
Cette puissance est utilisée pour donner une idée du dimensionnement de l'appareil électrique (les transformateurs en particulier ou les alternateurs).
La même puissance apparente peut correspondre à une multitude de répartition de P et Q selon le circuit étudié.
Distribution courant alternatif
Puissances en alternatif

## Slide 202
U et I sont en phase.
Le circuit ne consomme que de la puissance active.
La puissance active est toujours positive.
C'est la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit.
Elle correspond à la puissance mécanique P = C x ω transformée par le générateur en puissance électrique (au rendement près).
U et I sont déphasés de 60°.
Le circuit consomme de la puissance active et de la puissance réactive (en hachuré).
La puissance active est la partie positive de la courbe P.
La puissance réactive est la partie hachurée qui correspondrait à une puissance négative puisque restituée au circuit.
C'est la puissance absorbée par les éléments réactifs du circuit.
U et I sont déphasés de 90°.
Le circuit ne consomme que de la puissance réactive (en hachuré).
La puissance est entièrement réactive (cas théorique).
Un wattmètre indiquera P = 0.
Distribution courant alternatif
Puissances en alternatif

## Slide 203
Dans un réseau couplé, chaque alternateur doit fournir la même puissance active et réactive que les autres.
Il va donc être nécessaire d'équilibrer les puissances actives et réactives de chaque alternateur.
Imaginez deux cyclistes qui roulent côte à côte à la même vitesse, mais avec des rapports de vitesses différentes.
Le cycliste 1 fournit un couple important. Il consomme beaucoup d'énergie musculaire: La puissance active (puissance qui est dépensée et ne sera jamais restituée) est importante.
Le cycliste 2 fournit un couple moindre mais pour avancer au rythme de son voisin, il mouline et respire très rapidement. Il consomme de la puissance réactive (qui sera restituée).
Si l'on relie les deux vélos ensemble par une barre, le cycliste 1 fournira tout le travail.
Il faut donc modifier les rapports de vitesse de chacun pour que tous les deux fournissent la même puissance active (le couple sur les pédales) et la même puissance réactive (la respiration).
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances

## Slide 204
a) Alternateur en charge
Dans la figure La tension U de l'alternateur en charge est égale à la FEM de l'alternateur moins les chutes de tensions internes, r, résistance ohmique du stator, est de très faible valeur.
L est l'inductance du stator de l'alternateur.
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances

## Slide 205
On rappelle que, dans une résistance, le courant est en phase avec la tension et que, dans une inductance (le stator est principalement inductif),
le courant est en retard sur la tension (rappelez-vous CIVIL), d'où la représentation vectorielle de l'alternateur en charge.
L'impédance Z est alimentée par U et I = U/Z.
Si Z varie, cela peut-être dû à une augmentation de charge active (donc résistive, par exemple les fours) ou de charge réactive (composante inductive ou capacitive mais sur aéronef cela sera toujours inductive, par exemple, moteurs, gyros).
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances
rI étant très petit devant Lωl, on simplifie le diagramme (à droite) en le négligeant.

## Slide 206
augmentation de charge active
Une augmentation de charge active crée une augmentation de courant débité et une diminution de l'angle de déphasage.
La puissance active est P = U x IT x cos 9
C'est la transformation de la puissance mécanique fournie par le CSD sur l'arbre d'entraînement de l'alternateur.
La puissance mécanique est Pm = C x 00.
Une augmentation de puissance active nécessite donc une augmentation de puissance mécanique et, comme on veut une fréquence fixe, on ne peut pas modifier co ; il faut donc augmenter le couple fourni par le CSD.
Ces augmentations de charges se traduiront sur le diagramme de l'alternateur en charge, appelé diagramme de Behn-Eschenburg.
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances