## Slide 1: Equipements et circuits électriques

## Slide 2
Généralités et principe de fonctionnement
Généralités sur les éléments des circuits de génération électrique :
L'alternateur à fréquence fixe
Transmission à vitesse constante (C.S.D.).
Eléments de contrôle du C.S.D.
Tensions et fréquences normalisées
Raison du choix de 400 Hz.
L'alternateur et le couplage sur le réseau
Relais d'excitation, de ligne, de couplage
Transforedresseur. Convertisseur statique
Génératrice à courant continu.-Batterie.
Alimentation par groupe de parc.
Bilan de l'énergie électrique à bord de l'avion.
Schéma du circuit de distribution
Schéma de circuit alternatif 115 V/4OO Hz,28V/4OOHz.
Schéma de circuit continu.
Dispositifs de commande et contrôle.
Dispositifs de contrôle. Détecteur de défaut :
  -sous-tension, surtension ;
  –sous - excitation, surexcitation ;
  -sous - vitesse, survitesse ;
  -sous-fréquence, surfréquence ;
  -décrabotage.
Protection, isolement.
Instruments de contrôle.
Circuits de secours :
Cas de panne. Perte d'alternateurs, Bilan électrique.
Compréhension d'un circuit électrique simple(circuit avion)
Equipements et circuits électriques

## Slide 3
ENERGIES UTILISEES A BORD DES AVIONS
  GENERALITES
Les énergies utilisées à bord des avions sont des énergies dites de servitudes,
Elles ne servent pas directement à la propulsion de l'avion mais elles sont indispensables.
Elles permettent d'améliorer :
  LES PERFORMANCES DE VOL
  LA SECURITE DU VOL
  LE CONFORT DE L'EQUIPAGE ET DES PASSAGERS

## Slide 4
Le train d'atterrissage escamotable.
La commande des volets hypersustentateurs.
Les hélices à pas variable, dont le calage peut-être optimisé à chaque vitesse de vol, afin d'obtenir un rendement optimum.
ENERGIES UTILISEES A BORD DES AVIONS
LES PERFORMANCES DE VOL

## Slide 5
Les instruments de contrôle de vol
(anémomètre, altimètre, variomètre, compas, indicateur de virage).
Les instruments de contrôle moteur
(indicateur de pression d'admission, de température des culasses, de température d'huile, de quantité de carburants, de pression).
Les équipements de navigation, les récepteurs radio-électriques, ADF, VOR, ILS etc.
Les dispositifs de dégivrage, la détection et la percussion incendie.
ENERGIES UTILISEES A BORD DES AVIONS
LA SECURITE DU VOL

## Slide 6
Le pilote automatique.
Le conditionnement d'air (ventilation, pressurisation, climatisation).
Les éclairages divers, cabine, poste, planches de bord.
Les cuisines.
ENERGIES UTILISEES A BORD DES AVIONS
Le confort de l'equipage et des passagers

## Slide 7
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
Trois formes d'énergie sont utilisées à bord :
Hydraulique
Pneumatique
Electrique

## Slide 8
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
AVANTAGES
Permet de mettre en jeu les puissances les plus élevées;
Grande souplesse d'emploi;
son utilisation est de plus en plus généralisée:
  Les gouvernes par l'intermédiaire des servo-commandes.
  Le train d'atterrissage (sortie, rentrée, orientation de la roulette de nez).
  Les volets hypersustentateurs, rentrée, sortie.
  Les systèmes de freinage.
construction robuste,
sécurité de fonctionnement,
légèreté des organes
indépendance vis à vis des conditions extérieures, températures, pression.
ENERGIE HYDRAULIQUE

## Slide 9
INCONVENIENTS
Ils résident essentiellement dans la distribution, à savoir :
La nécessité de tuyauteries de retour
Les pertes en charge, lorsque les tuyauteries sont longues et de faibles sections.
Les risques de fuites
La nécessité de disposer de certaines tuyauteries en acier lorsqu'il s'agit de circuit à haute pression.
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE HYDRAULIQUE

## Slide 10
Elle est obtenue à bord, par prélèvement d'air sur un étage compresseurs du réacteur.
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE PNEUMATIQUE
AVANTAGES
C'est un fluide léger et toujours présent.
Les tuyauteries de retour ne sont pas nécessaires.
INCONVENIENTS
Des condensations d'eau peuvent perturber le fonctionnement.
Les fuites sont fréquentes et difficilement décelables

## Slide 11
FACILITE DE CONVERSION EN D’AUTRES FORMES D’ENERGIE
  Mécanique(moteur).
  Calorifique (dégivrage, cuisines).
  Lumineuse (éclairages incandescents et fluorescents).
  Hertzienne (radio, émetteur, réception radar),
  Chimique (batterie d'accumulateur),
FACILITE DE TRANSPORT
  Elle peut-être transmise rapidement à distance, sans être affectée par les conditions de dépression, de vibrations, de température.
  Un câble électrique est facile à installer, il suffit de prévoir une section compatible avec l’intensité qui le traverse et un isolement suffisant.
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE ELECTRIQUE
Elle est utilisée à bord des avions, au même titre que les autres formes d'énergie,
ses particularités font que son emploi se généralise pour de nombreux équipements.
AVANTAGES

## Slide 12
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE ELECTRIQUE
AVANTAGES
FACILITE D’ADAPTATION
Par l'utilisation de :
rhéostats, de diviseurs de tension, de transformateurs de tension,
d'organes amplificateurs répondant aux besoins d’alimentation de servitudes données.
CAPACITE DE SURCHARGE
Un générateur électrique peut, selon les besoins du réseau, fournir une puissance accrue mais limitée dans le temps.
Ce résultat est obtenu sans échauffement excessif, les câbles transportant cette énergie peuvent supporter cette charge sans dommage.
FACILITE DE CONTROLE
Un ampèremètre, un voltmètre, ou wattmètre,
une simple lampe témoin suffisent à assurer le contrôle de fonctionnement d'un circuit

## Slide 13
Poids encore élevé au niveau des équipements générateurs et récepteurs, bien qu’en amélioration.
Manque d’adaptation aux systèmes nécessitant une puissance élevée (train, freins, servo-commandes).
Risque d'incendie résultant de défauts de court-circuit: nécessité une protection rapide et efficace des circuits incriminés.
DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE UTILISEES A BORD
ENERGIE ELECTRIQUE
INCONVENIENTS

## Slide 14
Un générateur est un système capable de fournir de l’énergie sous forme de courant dans un circuit d’utilisation ;
le générateur possède au moins deux bornes sur lesquelles sont branchés les circuits d’utilisation.
GENERATEUR ET RECEPTEUR
On appelle récepteur, tout système qui transforme l’énergie électrique en énergie
  thermique,
  mécanique,
  chimique
  radioélectrique.
Il possède au moins deux bornes qui sont connectées au générateur.

## Slide 15
Tout corps présentant à sa surface un excédent ou un déficit d'électrons est un corps électrisé.
Il présente alors une charge positive (déficit d'électrons) ou une charge négative (excédent d'électrons).
Il est facile, par frottement, d'arracher des électrons à la superficie d'un corps et de l'électrifier: cas de l'aile de l'avion en vol, où le frottement des molécules d'air est intense.
Des charges de signes contraires s'attirent et, réciproquement, des charges de mêmes signes se repoussent.
Il existe donc une force s'exerçant entre deux particules électrifiées.
Cette force (appelée force de Coulomb) est proportionnelle à la valeur des charges (q et q'), et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.
ε0 est une constante exprimant la permittivité du vide.
Par définition, un champ électrique est une région de l'espace où une charge électrique se trouve soumise à une force.
Electricité statique
Electrostatique

## Slide 16
a) Description
Un avion se déplaçant à grande vitesse se charge de manière importante à cause :
  des frottements de la surface de l'avion contre des particules présentes dans l'atmosphère ;
  des particules électrifiées qu'il rencontre (nuages d'orage) ;
  des ions présents dans les gaz d'échappement.
Ces charges électriques peuvent porter le potentiel de l'avion à 500 000 volts.
Ce potentiel va dépendre :
  de la vitesse ;
  de la géométrie de l'avion ;
  de la nature des météores traversés ;
  de la température (phénomène maximum aux alentours de 7 °C) ;
  du régime moteur.
L'accumulation de ces charges (pouvoir des pointes) sur certaines parties de l'avion peut générer le foudroiement à proximité de masses électrisées (nuages).
Les zones sensibles sont les ailes, les pales d'hélices, les mâts d'antenne, le radôme.
Le risque de foudroiement est loin d'être marginal, puisqu'un avion de ligne est foudroyé en moyenne toutes les 1500 heures de vol.
Les appareils doivent donc satisfaire à des normes de protection sévères,.
Les courants peuvent être de l'ordre de dizaines de kiloampères.
Le risque le plus élevé est aux environs de 3000 ft (sources Onera).
Risque de foudroiement
Electricité statique

## Slide 17
Le foudroiement peut dégrader les instruments électroniques, mais aussi la structure de l'avion.
Les fortes intensités peuvent faire sauter des rivets de l'avion.
La corrosion des rivets augmente la résistance au passage du courant, ce qui engendre un dégagement de chaleur intense au passage du courant : par dilation, des rivets sortent de leur logement.
Un foudroiement doit être signalé à la maintenance et une visite spécifique, suite au foudroiement, entreprise.
Par exemple, les déperditeurs statiques sont reliés à l'avion par des bandes de métallisation qui doivent être inspectées (la visite est longue). Les rivets seront inspectés.
Conséquences
Electricité statique

## Slide 18
Les avions sont donc équipés de déperditeurs de potentiel (ou déperditeurs statiques).
Les déperditeurs sont des objets pointus placés à des endroits stratégiques (saumons d'ailes, profondeur, direction)
ils permettent l'accumulation et la dissolution dans l'atmosphère de l'électricité statique sans danger pour les équipements de l'aéronef.
Leur rôle est de limiter le potentiel de l'avion et de canaliser les phénomènes d'effluves (décharges électrostatiques)
il limitent ainsi les interférences avec les équipements radio.
Déperditeurs statiques
Electricité statique
Le nombre de déperditeurs de potentiel sur un avion est réglementaire, et ce nombre doit être vérifié avant le vol.

## Slide 19
Malgré ces précautions, il peut subsister des charges électriques sur l'avion.
A l'arrivée au parking et avant l'opération d'avitaillement carburant, le personnel chargé de l'opération doit relier l'avion à la terre au moyen d'un câble afin d'évacuer les charges résiduelles.
On relie en général l'avion à la terre en connectant le câble sur une prise prévue à cet effet et située, en général, sur les trains principaux.
Sans cette précaution, un arc électrique peut se produire entre le tuyau d'avitaillement et la prise de remplissage lors du branchement, et générer une explosion (vapeur de carburant).
Mise à la terre avant avitaillement
Electricité statique

## Slide 20
La métallisation est l'ensemble des mesures ayant pour but de mettre toutes les parties de l'avion au même potentiel, en réalisant une conductibilité électrique la plus parfaite possible.
Ceci permet :
  de réduire le niveau des parasites ;
  d'assurer l'efficacité des blindages ;
  de minimiser les effets d'un foudroiement (pas de résistance au passage des fortes intensités, pas d'arc électrique générateur d'incendie) ;
  de mettre toutes les parties de l'avion au même potentiel terre lors de l'atterrissage et de l'y maintenir.
  de présenter une résistance minimum au courant de retour du réseau de bord qui chemine via la structure de l'aéronef.
Toutes les parties mobiles ou démontables (gouvernes, tuyauteries) doivent être reliées à la structure par des tresses métalliques de très faible résistance.
La liaison des tresses à la structure par vis et écrous doit être protégée de la corrosion afin de ne pas augmenter la résistance au courant.
Métallisation
Electricité statique

## Slide 21
COURANT CONTINU

## Slide 22
Les particules chargées sont soumises à une force appelée force de Lorentz dont l'expression:
F : force en newtons
q : charge de la particule en coulombs
E : champ électrique en volts/mètre
v : vitesse de la particule en m/s
B : champ magnétique en teslas
Champ électromagnétique
Un conducteur parcouru par un courant électrique génère autour de lui deux champs orthogonaux indissociables :
un champ électrique ;
un champ magnétique.
Une particule chargée immobile (v = 0) rayonnera seulement un champ électrique E homogène dans l'espace.
Une particule chargée se déplaçant dans un conducteur rayonnera un champ électrique E et un champ magnétique B orthogonal à E
Cette constatation est importante pour comprendre les principes de la génératrice expliqués plus loin dans le cours.
COURANT CONTINU

## Slide 23
Le courant électrique est un déplacement d'électrons, c'est la quantité d'électrons déplacés qui produit les différents effets du courant.
L’unité de quantité d’électricité est le coulomb (c),
Il représente la quantité d’électricité transportée par 6,25 1018 électrons,
Q =1 c = Charge de 6,25 1018 électrons
L’intensité d’un courant constant est la quantité d’électricité qu’il transporte par seconde: IA = Qc/ts
L’unité d’intensité est l’ampère (A): l’intensité d’un courant qui transporte 1 c/s,
l’intensité se mesure avec un ampèremètre inséré dans un circuit.
COURANT ELECTRIQUE
COURANT CONTINU

## Slide 24
pour qu'un courant électrique circule dans une résistance, il faut lui fournir une « force d'entraînement » (FEM)
Il se crée une chute de tension U
Elle est d'autant plus élevée que le courant qui traverse la résistance est élevé et que la valeur de la résistance est grande.
Ce qui s'écrit: U = RI
Cette loi fondamentale de l'électricité est appelée loi d'Ohm.
Si on applique une différence de potentiel U aux bornes d'une résistance R connue on pourra calculer I
De même, sachant qu'une résistance R inconnue à laquelle est appliquée une différence de potentiel U est parcourue par un courant I, nous pourrons calculer R :
Loi d'Ohm
COURANT CONTINU

## Slide 25
le volt est la DDP (U) qui existe entre deux points d'un circuit lorsqu'un coulomb libère entre ces deux points une énergie de 1 joule ;
l'intensité d'un courant est le nombre de coulomb circulant par unité de temps
(I= Q/t).
Q coulombs libèrent (fournissent un travail), entre deux points soumis à une différence de potentiel de U volts, une énergie de W joules :
La puissance étant la vitesse à laquelle s'effectue un travail W, nous pouvons écrire :
Et
RENDEMENT
W se conserve en quantité, mais toute transformation d’W s’accompagne de pertes diverses:
W fournie = W utile + Pertes
Rendement=
COURANT CONTINU

## Slide 26
Dans les semi-conducteurs:
la mobilité diminue lorsque la température augmente,
mais le nombre de porteurs de charge augmente très rapidement avec la température,
cette augmentation l’emporte largement sur la diminution de la mobilité ;
La résistivité diminue très rapidement avec la température ;
ces corps tels le germanium, le silicium, le carbone sont appelés CTN (Coefficient de Température Négatif) ou thermistances.
Cet effet est mis à profit pour mesurer une température, ou pour compenser un effet thermique.
Dans la plupart des métaux:
l’élévation de température engendre une agitation thermique des électrons,
le nombre de chocs électrons ions augmente, ce qui accroît l’effet de freinage ;
La mobilité diminue, la résistivité croît avec la température.
COURANT CONTINU
La résistance électrique d’un conducteur est par définition la propriété qu’il a de s’opposer au passage du courant.
La détermination d’une résistance est donnée par la relation :
coefficient de résistivité
RESISTANCE D’UN CONDUCTEUR
Variation de la résistivité avec la température

## Slide 27
GOUPEMENT PARALLELE:
GROUPEMENT SERIE
GROUPEMENT DES RESISTANCES

## Slide 28
RHEOSTAT
C’est une résistance variable, branchée en série avec l’élément dont on veut contrôler l’intensité I.
POTENTIOMETRE (DIVISEUR DE TENSION)
Il permet d’appliquer à un récepteur, une tension déterminée en déplaçant le curseur.
La valeur peut varier de 0 à la valeur U appliquée entre A et B.
COURANT CONTINU

## Slide 29
En utilisant deux armatures planes et une feuille d'isolant (par exemple, du mica) en guise de diélectrique, il est possible de réaliser un condensateur de grande capacité de stockage et de plus faible encombrement.
La capacité du condensateur est proportionnelle à la surface S commune aux deux armatures, et inversement proportionnelle à la distance séparant les armatures (donc à l'épaisseur du diélectrique).
Cette surface peut être augmentée en multipliant les couches armature/diélectrique.
la nature de l'isolant utilisé comme diélectrique influe sur la capacité du condensateur.
Les Capacités

## Slide 30
Types de condensateurs
Les condensateurs sont, fixes ou variables, polarisés ou non polarisés.
Les condensateurs fixes sont souvent fabriqués avec un isolant de type papier et avec des armatures en feuilles d'aluminium roulées en cylindre.
Les condensateurs variables sont constitués d'armatures métalliques : l'une est fixe, l'autre mobile et montée sur un axe.
On peut ainsi faire varier la surface des armatures en regard, et donc la capacité.(ils n'ont d'usage qu'en radio).
Les condensateurs polarisés doivent respecter un sens de branchement sous peine de destruction.
Les Capacités

## Slide 31
GROUPEMENT CONDENSATEURS
séries
Parallèle

## Slide 32: Tensions normalisées
AVIONS COMMERCIAUX FRANÇAIS (SE-210 - F-27 - MYST 20 - ATR 42):
La tension nominale sur le réseau de bord est de :28v ± 0,5 V
AVIONS D’ORIGINE US:
Tension nominale 27,5 v ± 0,5 V.
Ces réseaux sont alimentés :
par la batterie de bord. Une tension minimum de 24 v.
par les dynamos, ou générateurs de courant en continu entraînés par les GTP ou GTR (la tension développée doit être régulée).
par les TR sur les avions pourvus d’une génération alternative sans dispositif de régulation.
  COURANT CONTINU
La distribution est monofilaire,
le retour du courant s’effectue par la structure de l’avion (masse )
toutes les parties métalliques de l’avion doivent être soigneusement reliées.

## Slide 33: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
Possibilité de disposer à bord d'une réserve d'énergie (les batteries d’accus: en secours)
Légèreté du petit matériel (relais, contacteurs).
Utilisation de moteurs à courant continu: couple de démarrage est élevé (actionneurs électromécaniques).
Simplicité du couplage en parallèle des dynamos (tensions développées soient identiques).
Possibilité sur les GMP de petite puissance, d'équiper l'avion de Génés-Démarreurs, basées sur le phénomène de réversibilité de la dynamo.
La basse tension 28v est sans danger.
COURANT CONTINU: AVANTAGES

## Slide 34: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
Les moteurs, les dynamos, les relais, les dispositifs d'allumage sont générateurs de parasites: affecter le fonctionnement des récepteurs de bord ;
une commutation parfaite entre balais et collecteur est pratiquement irréalisable: nécessite la présence de dispositifs de filtrage lourds et encombrants.
Entretien des machines et matériels rend nécessaire de la part de la maintenance: une surveillance permanente, ainsi que des révisions périodiques.
COURANT CONTINU: INCONVENIENTS

## Slide 35
COURANT ALTERNATIF

## Slide 36
une source de tension continue présente toujours les mêmes polarités
une source de tension alternative présente à ses bornes une polarité qui s'inverse périodiquement.
Paramètres d'une grandeur alternative
Amplitude: L'amplitude (A) est la valeur instantanée e maximale
Période: La période (T) est le temps en secondes que met la grandeur à se reproduire strictement identique à elle-même et dans le même sens.
Fréquence: La fréquence (F) est le nombre de cycles (ou de périodes) se produisant par seconde. Elle s'exprime en hertz (Hz).
Tension alternative
COURANT ALTERNATIF
La tension e est alternative et sinusoïdale

## Slide 37
On appelle phase du signal, l'angle atteint au temps t.
Cette notion est utile pour visualiser si deux signaux varient chronologiquement de la même manière.
Si deux signaux atteignent leur maximum simultanément, nous dirons qu'ils sont en phase.
Si deux signaux n'atteignent pas leur maximum simultanément, nous dirons qu'ils sont en décalage de phase ou déphasés.
Tension alternative
COURANT ALTERNATIF

## Slide 38
Une méthode plus simple consiste à représenter la fonction sous la forme d'un vecteur de module A tournant à une vitesse angulaire ω(rad/s) dans le sens trigonométrique. (ω est la pulsation).
Pour un temps donné t, le vecteur a tourné d'un angle α.
Il suffit de projeter dans un repère cartésien la valeur Asin(a) à cet instant pour obtenir la valeur instantanée (a) de la fonction à ce temps t (au temps t, pour at, la valeur est a).
Nous avons α = ωt, donc : a = A x sin (ω t)
COURANT ALTERNATIF
Représentation de Fresnel

## Slide 39
COURANT ALTERNATIF

## Slide 40
Une tension alternative triphasée est obtenue en construisant dans le même ensemble trois générateurs monophasés entraînés par le même mécanisme.
Les tensions obtenues sont déphasées de 120° l'une par rapport à l'autre.
Chaque générateur délivre une tension appelée tension simple et notée V.
Chaque tension simple est recueillie entre deux fils d'un générateur appelés respectivement phase et neutre.
Tension alternative triphasée
COURANT ALTERNATIF

## Slide 41
Trois tensions de même valeur efficace (même amplitude), de même pulsation (même fréquence) et déphasées de 120° les unes par rapport aux autres forment un système triphasé équilibré de tensions.
Ces trois tensions simples ont pour valeur (V étant la valeur efficace) :
=
La représentation temporelle n'est pas très aisée, nous utiliserons donc une représentation de Fresnel.
Relions les trois neutres ensemble
Tension alternative triphasée
COURANT ALTERNATIF

## Slide 42
Il est alors possible de connecter une charge entre phase et neutre, donc soumise à la tension simple V, mais aussi de connecter une charge entre deux phases différentes qui est alors soumise à la différence de tension instantannée entre ces deux phases.
Cette différence de tension entre phases est appelée tension composée.
Les tensions composées sont notées U12, U23 et U31.
La tension composée U12 est la différence vectorielle des tensions simples V1N et V2N déphasées de 120°.
Tension alternative triphasée
COURANT ALTERNATIF
Les alternateurs avions délivrent en général une tension simple de 115 volts efficaces, et donc U (tension composée) = 200 volts.
C'est pourquoi nous parlerons plus avant d'alternateurs 115/200.

## Slide 43
Il est possible de réduire de moitié le nombre de fils de phase d’une distribution en groupant les éléments générateurs ou récepteurs de deux façons différentes.
groupement étoile
groupement triangle
DIFFERENTS MONTAGES TRIPHASES
Les tensions simples mesurées
entre chaque fil de phase et le point neutre N.
entre 2 fils de phase.
Chaque récepteur est alimenté entre 2 fils de phase, donc sous la tension composée U,
une seule tension disponible.
COURANT ALTERNATIF

## Slide 44: Fréquences normalisées
  CHOIX DE LA FREQUENCE 400 Hz
L’emploi d’une fréquence élevée permet une réduction sensible du poids
La FEM induite est régie par la loi de Faraday:
Il en résulte que pour obtenir une même FEM si la fréquence est élevée, il suffira d’un flux plus faible
donc moins de spires N constituant le bobinage, moins de fer pour la réalisation du circuit magnétique, d’où gain de poids.
Dans ce domaine, il aurait été possible d’augmenter la fréquence ; Mais les pertes par hystérésis et courants de Foucault qui prennent naissance dans les circuits magnétiques sont dépendants de la fréquence: Diminuer le rendement des équipements et accroître leur échauffement.
Frequence optimale: 400 Hz
F (hz )
Pertes fer
P. fournie = Cste
Masse Kg
400
50
20
100
COURANT ALTERNATIF

## Slide 45: Tensions normalisées
  B.707 - 727 - 737 - 747 - Concorde - AIRBUS
La tension nominale sur le réseau de bord est de :
200 v Triphasés ± 2 V
115 v triphasés et monophasés ± 2 v
Ces tensions sont développées à partir d’alternateurs triphasés,
28 v monophasés obtenus par utilisation de transformateurs abaisseurs, sans régulation
26 v monophasés
SE-210 - F-27 - MYST 20
Deux tensions sont utilisées :
  115 v triphasés ± 5 % développés à partir de groupe convertisseurs rotatifs ou statiques appelés INVERTER et alimentés en 28 v continu.
  26 v monophasés obtenu à partir de transformateur-abaisseur.
La tendance actuelle: Remplacer les convertisseurs rotatifs de faible rendement par des convertisseurs statiques, (onduleurs) d’encombrement réduit et de rendement élevé.
Les avions de type Boeing, Airbus sont également pourvus de convertisseurs statiques, de puissance réduite, généralement utilisés en secours.
Certains avions tels le F-27, ATR 42, disposent en plus des générateurs primaires de courant continu, d’alternateurs triphasés entraînés par les GTP, régulés en tension exclusivement ;
Leur rôle est d’assurer l’alimentation de servitudes à caractères résistif : ex. : dégivrage des hélices, donc indépendant de la fréquence.
COURANT ALTERNATIF

## Slide 46: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
Il est indispensable pour certains équipements (radio, Gyros ..)
souplesse d'emploi,
facilement transformable,
convertible en courant continu,
mieux adapté aux moteurs,
gain de poids sensible,
absence de parasites.
COURANT ALTERNATIF: AVANTAGES

## Slide 47: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
Le couplage en parallèle des alternateurs est une opération délicate qui requiert certaines conditions telles que :
  égalité de tensions,
  égalité de fréquences,
  concordance de phases des tensions.
Les moteurs à courant alternatif ont un couple de démarrage faible
Moins souples que les moteurs à courant continu.
COURANT ALTERNATIF: INCONVENIENTS

## Slide 48: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
COURANT ALTERNATIF: INCONVENIENTS
Les alternateurs sont entraînés par les GTR dont la vitesse est variable,
il faut prévoir un accouplement à vitesse constante afin de disposer d'une fréquence constante,
certaines servitudes de types inductives et capacitives nécessitant pour fonctionner correctement une fréquence d'alimentation constante ;
Nécessité autonome qui se situe entre le GTR et l'alternateur est de type hydromécanique, on l'appelle CSD ou IDG selon les avions.
Le CSD peut être sujet à des anomalies de fonctionnement

## Slide 49: CONCURRENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF
La proportion entre l'alternatif et le continu est variable.
Certains équipements sont naturellement mieux alimentés en courant alternatif,
Autres le sont mieux en courant continu.
En règle générale:
Les gros porteurs, moyens et longs courriers: un réseau primaire alternatif, et d’un sous réseau continu.
Dans l'aviation d'affaires, c'est l'inverse. Le réseau primaire est de type continu, le sous réseau alternatif.
COEXISTENCE

## Slide 50
En courant continu, les bornes négatives des générateurs et des récepteurs sont directement reliées à la masse de l’avion
la structure sert de conducteur de retour.
En courant alternatif, les neutres marqués (N) des générateurs et des récepteurs sont également reliés à la masse de l’avion.
AVANTAGES
gain de poids sur les câblages,
suppression du conducteur retour,
élimination de bouclages intempestifs en cas de mauvaise isolation,
facilité de localisation des défauts.
  RETOUR DU NEGATIF PAR LA MASSE

## Slide 51
la loi d'Ohm: U = R x I
la résistance n'apporte aucun déphasage entre courant et tension.
Résistances, condensateurs et solénoïdes
Résistances
Comme e et i atteignent leur maximum simultanément, ils sont en phase ce qui, représenté sous la forme de Fresnel, donne :
Dans une résistance, tension et courant sont en phase.

## Slide 52
C’est une résistance dépourvue de tout effet inductif et Capacitif,
elle ne produit qu’un effet calorifique (effet joule) lorsqu’elle est parcourue par un courant Ieff.
La loi d’Ohm est intégralement appliquée.
L’intensité absorbée est indépendante de la fréquence appliquée.
U=Umax.sin(ωt)
i=Imaxcos(ωt)
Dans une résistance pure, U et I sont deux grandeurs en phase
Résistance pure
Résistances, condensateurs et solénoïdes

## Slide 53
Lorsque l’inductance est parcourue par un courant continu, la est peu importante.
En courant alternatif:
Le courant s’établit,
le flux croît et une FEM induite prend naissance et génère un courant ;
loi de Lenz qui s’oppose à l’établissement du courant: le courant est freiné, retardé, l’opposition est d’autant plus grande que l’inductance L est de valeur élevée et que la pulsation du courant est elle-même plus élevée.
Le caractère d’opposition dépend du produit L.
Inductance pure
L se nomme réactance et s’exprime en ohms.
Déphasage de I sur V
Résistances, condensateurs et solénoïdes

## Slide 54
U et I nous montre que I est déphasée de –π/2 sur U.
Puissance consommée:
Lorsque U et I sont de mêmes signes, UI est positif, l’inductance absorbe de l’énergie.
Lorsque U et I sont de signes contraires, l’inductance restitue de l’énergie.
La puissance absorbée est donc nulle au cours de la période T.
Circuit constitué d’une inductance pure
PRINCIPE DE PRODUCTION D’UNE FEM ALTERNATIVE

## Slide 55
Résistances, condensateurs et solénoïdes
solénoïdes
La valeur de la réactance XL d'une inductance est donnée par la formule : XL = L ω
La tension UL aux bornes d'une inductance L traversée par un courant I est
UL=L ω I= XLI
Le courant est en permanence en retard sur la tension.

## Slide 56
se nomme réactance de capacité,
c’est la résistance qu’oppose un condensateur au passage du courant alternatif elle s’exprime en ohms
La chute de tension aux bornes d’un condensateur est donnée par la relation
Puissance absorbée
aires positives: le condensateur absorbe de l’énergie (charge).
aires négatives: le condensateur restitue de l’énergie (décharge).
La puissance absorbée au cours d’une période est nulle.
Résistances, condensateurs et solénoïdes
Condensateurs

## Slide 57
Résistances, condensateurs et solénoïdes
Condensateurs
Courant continu
Un condensateur accumule une charge Q=CU
L'énergie stockée (W) est calculée par la formule
W en joules C en farads U en volts
Il existe alors une tension aux bornes du condensateur égale à la tension fournie par le générateur.
S'il existe bien un courant temporaire dans les fils de liaisons générateur-condensateur, aucun courant ne circule à travers l'isolant d'une armature à l'autre.
Un condensateur bloque donc le courant continu.

## Slide 58
Résistances, condensateurs et solénoïdes
Condensateurs
On appelle donc réactance (Xc) la « résistance » d'un condensateur.
La « résistance » du condensateur s'appelle en fait, la réactance (Xc) du condensateur. Elle est inversement proportionnelle à C et ω et se mesure en ohms.

## Slide 59: Aimants permanents

## Slide 60
Un aimant est un corps capable :
  d'attirer d'autres corps, tels le fer ou l'acier ;
  de s'aligner sur l'axe nord-sud de la Terre, s'il est suspendu et libre ;
  de générer un champ magnétique autour de lui.
Il existe dans certains corps des éléments appelés dipôles magnétiques
l'aimantation est due à l'orientation des trajectoires électroniques des atomes.
En général, ces dipôles sont orientés n'importe comment dans la structure du matériau
dans certains cas, ils sont plus ou moins orientés dans le même sens
les champs de chaque dipôle s'additionnent et le matériau est alors un aimant naturel.
Dans certains corps non aimantés, il est possible, par l'action d'un champ extérieur, de forcer les dipôles à s'aligner dans le même sens pour donner un aimant.
si le champ extérieur n'existant plus, certains corps voient leurs dipôles reprendre rapidement leur désorganisation naturelle (fers doux) ;
d'autres ont leurs dipôles qui restent alignés, créant un aimant permanent (fers durs).
Magnétisme

## Slide 61
On appelle aimants, certains corps capables d’attirer certains métaux tels que le fer, le nickel, le cobalt.
Ces métaux peuvent aussi s’aimanter: corps magnétiques ;
d’autres corps tels que le Pb, le Cu, l’Alu ne s’aimantent pas: non magnétiques.
Le fer, le nickel, le cobalt sont des aimants naturels.
MAGNETISME - ELECTROMAGNETTSME
ACTIONS MECANIQUES ENTRE PÔLES
Si on met en en présence 2 aimants par leurs extrémités, on constate que :
les pôles de mêmes noms se repoussent,
les pôles de noms contraires tirent

## Slide 62
On appelle champ magnétique, la région de l’espace ou se fait sentir l’action de l’aimant.
Le champ magnétique est matérialisé par des lignes de forces, qui ne se rencontrent jamais et qui
Ces lignes conventionnellement sortent par le pôle Nord et se referment sur le pôle Sud.
La grandeur qui définit les propriétés magnétiques en un point du champ est appelée induction magnétique.
Elle se représente par la lettre B et s’exprime en TESLA.
CHAMP MAGNETIQUE

## Slide 63
On appelle induction la valeur du champ magnétique (H) en un endroit de l'espace.
Cette induction est représentée par un vecteur tangent aux lignes de force.
Le symbole de l'induction est p et l'unité de mesure est le tesla.
L'induction à distance de l'aimant décroît selon le carré de la distance.
L'induction varie en fonction du milieu ; elle dépend de la perméabilité (μ) du milieu.
La perméabilité de l'air (μ0 vaut 4. 10-7)
CHAMP MAGNETIQUE
Induction

## Slide 64
Il représente l’induction B à travers une surface S.
Le flux s’exprime eu wéber.
Si l’on considère une bobine le flux résultant est la somme des flux à travers chacune des spires.
Le wéber est le flux magnétique qui traverse une surface plane de 1 m2 normale à un champ uniforme ou l’induction est de 1 Tesla.
FLUX MAGNETIQUE

## Slide 65
Un solénoïde comporte un ensemble de spires réparties sur une certaine longueur.
Le champ obtenu est analogue à celui d’un aimant
DETERMINATION DES POLARITES
Il suffit, connaissant le sens du courant parcourant les spires, d’appliquer la règle du tire bouchon de MAXWELL,
ENONCE
.
CHAMP CREE PAR UNE BOBINE (SOLENOÏDE)

## Slide 66
Nous avons vu que l'induction n'est pas constante quel que soit le milieu : elle dépend de la perméabilité (μ) du milieu.
La perméabilité représente la facilité avec laquelle les lignes de force se propagent dans un milieu.
C'est un coefficient sans dimension.
On appelle perméabilité absolue (μ0) le coefficient qui caractérise l'air (μ0 = 4. 10-7).
Certains milieux, tels l'acier, ont une perméabilité supérieure (ils concentrent les lignes de force).
Si l'on bobine un solénoïde sur un tel corps (un noyau en acier, par exemple), l'induction βest alors bien plus grande que lorsque le solénoïde est bobiné sur l'air.
Le rapport est appelé perméabilité relative (μR) du milieu.
Perméabilité

## Slide 67
Si nous augmentons progressivement le courant traversant notre solénoïde doté d'un noyau en acier, nous constatons que l'induction augmente, dans un premier temps, proportionnellement au courant puis, à un certain stade, il n'y a quasiment plus d'augmentation.
Les dipôles magnétiques de l'acier sont tous alignés sur le champ lié aux ampères-tours de la bobine.
Le noyau est saturé.
Le rapport n'est pas indéfiniment constant.
On choisira les noyaux afin de travailler dans la partie linéaire.
Saturation

## Slide 68
Si nous faisons passer un courant I dans un solénoïde équipé d'un noyau de perméabilité μR, et notons la variation d'induction f(I) jusqu'à saturation, nous obtenons la courbe OA (courbe de première aimantation).
Arrivé en A, réduisons progressivement le courant pour revenir à zéro.
Le courant décroît, et donc l'induction aussi, mais nous constatons que celle-ci n'est pas revenue à zéro, alors que le courant est nul.
Cette induction résiduelle (βR) est appelée induction rémanente.
Afin de l'annuler, il est nécessaire de faire circuler un courant de sens contraire à celui de l'instant précédent jusqu'à obtenir un champ Hc de sens contraire d'une certaine valeur.
Le champ Hc nécessaire à l'annulation de l'induction rémanente est nommé champ coercitif.
Courbe d'hystérésis

## Slide 69
Arrivé au point C, nous pouvons recommencer l'expérience jusqu'au point A.
Nous obtenons un diagramme appelé courbe d'hystérésis,
Ili caractérise les propriétés magnétiques du matériau servant de noyau à notre solénoïde.
L'hystérésis a pour conséquence un dégagement de chaleur
On démontre que la quantité de chaleur dégagée est proportionnelle à la surface du cycle d'aimantation.
cette chaleur est autant d'énergie gaspillée qui aurait pu servir à renforcer l'induction pour un même courant I.
Il s'agit donc de pertes nommées pertes par hystérésis.
il faut choisir judicieusement les matériaux entrant dans la composition de ces machines.
Courbe d'hystérésis

## Slide 70
Le circuit induit (bobine A) est soumis à deux flux :
le flux inducteur (aimant),
le flux créé par le courant induit parcourant la bobine A.
Ce dernier est tel qu’il s’oppose à la variation du flux inducteur.
Enoncé de la loi de Lenz
Le courant induit qui résulte de la est de sens tel que le flux qu’il produit s’oppose à la cause qui lui donne naissance.
LOI DE LENZ (SENS DU GOURANT INDUIT)
Si l’on approche l’aimant de la spire de surface S, le flux traversant celle-ci croît ;
un courant induit prend naissance dans cette spire et produit un flux qui s'oppose à l'augmentation du flux de l’aimant.
La règle du tire bouchon permet de définir le sens de ce courant induit

## Slide 71
Soit une bobine A reliée à un voltmètre de (r) interne élevée.
Introduisons le pôle Nord de l’aimant à l’intérieur de la bobine,
l’aiguille du voltmètre dévie de sa position d’équilibre dans un sens déterminé ;
éloignons l’aimant, l’aiguille dévie en sens inverse.
Immobilisons l’aimant, la déviation cesse.
Le déplacement de l’aimant a engendré une variation de flux à travers la bobine, ce qui a donné naissance à une FEM induite d’expression : pour une spire
pour une bobine de N spires : E
Si le circuit est fermé, la FEM engendre un courant induit :
La FEM induite est d’autant plus élevée que la est rapide.
FEM INDUITE DANS UN CIRCUIT

## Slide 72
LOI DE LAPLACE
Elle caractérise l’action d’un champ magnétique sur un conducteur traversé par un courant.
Soit un conducteur non magnétique traversé par un courant I,
Il est placé dans le champ développé par un aimant.
On constate que le conducteur se déplace de sa position d’équilibre.
Ce déplacement s’effectue sous l’effet d’une force appelée FORCE ELECTROMAGNETIQUE.
INTENSITE DE LA FORCE
B induction magnétique
I intensité dans le conducteur
L longueur du conducteur soumis au champ
L’intensité de la force est maximum lorsque le courant et l’induction sont perpendiculaires

## Slide 73
si aucun courant ne circule dans le solénoïde : le flux ϕ est nul.
Fermons l'interrupteur K, un courant I s'établit dans le solénoïde, qui développe alors un flux.
On passe donc (en théorie) instantanément d'un flux ϕ0 à un flux ϕ1.
Ce Δϕ génère une FEM induite e = Δϕ/Δt (loi de Faraday),
mais cette FEM induite se développe de telle manière qu'en accord avec la loi de Lenz: elle s'oppose à la cause qui lui a donné naissance.
Tout se passe alors comme si un courant induit (i) venait s'opposer au courant (I) générant le flux.
Auto-induction

## Slide 74
Donc le courant I ne prendra pas instantanément sa valeur maximale (E/R).
A l'ouverture de K, on part d'un flux maximum qui devrait passer à zéro dès l'interruption du courant
pour les mêmes raisons, le courant ne pourra pas s'annuler instantanément.
Auto-induction

## Slide 75
Toutes pièces métalliques soumises à des deviennent le siège de courants induits.
On donne le nom de courants de Foucault aux courants induits qui se développent dans la masse même du conducteur.
L’intensité de ces courants est très grande, dans ce milieu de faible résistance ohmique, ce qui correspond à une perte d’énergie, et à une diminution du rendement des équipements.
Les pertes par hystérésis et courants de Foucault sont appelées pertes dans le fer.
Si l’on veut réduire ces pertes, il faut remplacer les pièces massives par des empilages de tôles isolées entre elles ce qui accroît la résistance ohmique de la pièce métallique et par conséquent, une réduction des courants induits.
Précisons que les pertes par hystérésis et courants de Foucault sont particulièrement actives en courant alternatif.
COURANTS DE FOUCAULT

## Slide 76
Dans ce type de porte, la sortie est à 1 si entrée 1 ET entrée 2 sont à 1.
Cette porte logique correspond à deux interrupteurs connectés en série.
La lampe S est alimentée (état 1 ) seulement si A ET B sont fermés (état 1 ).
Chacun des interrupteurs peut prendre un état 0 (ouvert) ou un état 1 (fermé).
Regroupons ces possibilités au sein d'un tableau: Table de vérité de la fonction ET.
Fonction ET (« AND », en anglais)
Symbole de la fonction ET
Circuits logiques

## Slide 77
Dans ce type de porte, la sortie est à 1, si l'entrée 1 OU l'entrée 2 est à 1.
Cette porte logique correspond à deux interrupteurs connectés en parallèle
Fonction OU (« OR », en anglais)
Table de vérité de la fonction OU

## Slide 78
Cette fonction ne fait pas partie des quatre portes de base,
Sa fonction est très simple puisqu'elle se contente d'inverser l'entrée.
Fonction inverse ou NON

## Slide 79
Fonction NON ET (ou NAND en anglais)
Cette fonction est la combinaison d'une porte ET et d'une NON (porte ET dont on a inversé la sortie).
Le symbole est celui de la porte ET, et le petit rond symbolise l'inversion de la sortie.

## Slide 80
Fonction NON OU (« NOR », en anglais)
fonction NON OU est la fonction complémentaire de la fonction OU.

## Slide 81
Pour information, citons une autre. Reprenons la table de vérité des fonctions ET et OU.
C'est une fonction OU dont la sortie S est à 1 si et seulement si une seule entrée est à 1.
Fonction OU EXCLUSIF (XOR)
Table de vérité de la fonction XOR

## Slide 82
Exemple de circuit détection incendie moteur
Le circuit est basé sur deux boucles de détection
Si les deux boucles sont d'accord, la sortie ET déclenche l'alarme incendie,
la porte XOR reste à l'état 0, le voyant défaut est éteint.
Si une seule boucle présente un état 1 (défaut sur la boucle), la fonction ET interdit le déclenchement de l'alarme incendie et la fonction XOR allume le voyant défaut.
Combinaison de fonctions
En assemblant différentes fonctions il est possible de créer des circuits complexes obéissant à une logique de fonctionnement.
Dans un aéronef, on retrouve fréquemment ces assemblages pour la surveillance des systèmes et le déclenchement d'alarmes en cas de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation des systèmes.

## Slide 83
Ce sont des sources auxiliaires d’énergie à bord de l’avion dont le rôle est d’assurer :
l’alimentation des servitudes de secours, en cas de panne des générateurs principaux, pendant un temps limité
branchées en parallèle sur les dynamos, elles fonctionnent en tampon pour amortir les variations de courant sur le circuit
capacité : les batteries doivent pouvoir assurer le démarrage d’un ou deux moteurs, ainsi que de l’APU.
SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
  BATTERIES D’ACCUMULATEURS

## Slide 84
Les accumulateurs sont caractérisés par :
la technologie utilisée : plomb, nickel-cadmium, nickel-zinc, etc. ;
leur capacité : exprimée en ampères-heure (Ah), elle représente la quantité d'électricité que peut fournir l'accumulateur pendant la décharge ;
un accumulateur ayant une capacité de 100 Ah pourra, en théorie, fournir 100 A pendant 1 h ou 10 A pendant 10 h ;
leur résistance interne ;
le cycle de charge (plus ou moins rapide).
SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
  BATTERIES D’ACCUMULATEURS

## Slide 85
L'électrode positive est une plaque de bioxyde de plomb (Pb02).
L'électrode négative est une plaque de plomb pur à l'état spongieux (Pb).
L'électrolyte est une solution d'acide sulfurique (H2S04), dont la densité varie en fonction de l'état de charge de la batterie.
L'énergie qu'on peut emmagasiner dans un accumulateur étant proportionnelle à la surface des électrodes, on a intérêt à augmenter les dimensions de celles-ci.
L'ensemble des plaques est immergé dans l'électrolyte contenu dans un bac en matière isolante (verre ou matière plastique).
SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
  BATTERIES D’ACCUMULATEURS: Batteries au plomb

## Slide 86
Afin de créer une batterie présentant une tension supérieure, il est nécessaire d'associer plusieurs cellules.
Une batterie de 12 V est ainsi composée de 6 cellules de 2 V.
Pour que la réaction chimique ait lieu, il faut que
  les plaques soient en bon état
  électrolyte soit d'une densité correcte.
On mesure l'état de la concentration avec un pèse-acide.
On ne rajoute jamais d'acide, mais de l'eau distillée, car ce type de batterie consomme de l'eau par électrolyse au cours de la recharge.
Une batterie au plomb déchargée peut geler du fait de l'abaissement de la concentration.
  BATTERIES D’ACCUMULATEURS: Batteries au plomb
SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE

## Slide 87
Avantages :
aucun entretien pendant la durée de vie ;
étanchéité totale ;
pas de dégagement de gaz ;
durée de vie augmentée jusqu'à parfois 15 ans.
Inconvénients :
le prix ;
respect des critères de charge et de décharge (intensité et température).
Si on trouve encore des batteries au plomb sur certains aéronefs légers, elles ont été largement supplantées par les batteries nickel-cadmium (Ni-Cd) sur les autres machines.
Avantages et inconvénients des nouveaux accumulateurs au plomb

## Slide 88
Ces batteries sont actuellement, les seules utilisées sur avion
DESCRIPTION DE LA BATTERIE (ELEMENT)
Elles sont de type cadmium nickel à grande réserve d’électrolyte.
L’isolement électrique entre ces plaques de polarités opposées est assuré par des séparateurs composites, à base de fibres synthétiques.
Le séparateur joue également le rôle de réservoir d’électrolyte entre les plaques;
électrolyte est une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium.
Le couvercle est muni d’un bouchon soupape, qui permet le réajustement du niveau de l’électrolyte, et assure l’évacuation des gaz en surcharge.
SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
BATTERIES ALCALINES (Type cadmium nickel)

## Slide 89
AVANTAGES
Faible résistance interne, du 1/10 au 1/100Ω (grande puissance, sous une tension relativement stable).
Possibilité de fonctionnement à basse et haute températures, - 40° à + 50°
Bonne aptitude à une charge et décharge à intensité élevée.
Stockage sans dommage, quel que soit l’état de charge.
Coffre métallique, donc robuste.
INCONVENIENTS
FEM par élément 1,2 v (20 éléments en série pour une batterie de 24 v) (2 v pour un élément au Pb)
Pas de contrôle de l’état de charge par mesure de la densité, celle-ci se maintenant constante.
Des séparateurs en mauvais état peuvent entraîner un emballement thermique, si la tension d’alimentation non conforme engendre un courant de charge élevé.
Chapitre 07 : SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
BATTERIES ALCALINES (Type cadmium nickel)

## Slide 90
Les batteries Ni-Cd ont une faible résistance interne, et cette résistance décroît encore si la température augmente (CTN).
Un défaut de charge (tension trop élevée, courant trop important)
une mauvaise régulation en température entraîne
  donc une augmentation du courant,
  qui provoque une diminution de la résistance interne,
  donc une augmentation du courant, et ainsi de suite.
Ce phénomène, appelé emballement thermique, entraîne à terme une explosion de la batterie.
Emballement thermique
SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE

## Slide 91
Que les générateurs soient une batterie ou une machine tournante, ils présentent tous une résistance interne (r) s'opposant plus ou moins à la circulation du courant interne qui les traverse.
Cette résistance interne influe sur la valeur de la tension U que fournit le générateur lorsqu'il est connecté à un circuit externe.
Résistance interne des générateurs
A l'extérieur du générateur, on ne retrouve plus la FEM E, mais une tension (tension charge U) égale à E – u
E - ri.

## Slide 92
n éléments générateurs, chacun développe une FEM e
E=ne
r la résistance interne de chaque générateur
R la résistance du circuit d’utilisation
Le courant débité est donné par la relation (Loi d’Ohm) :
ASSOCIATION DES GENERATEURS
GROUPEMENT EN SERIE

## Slide 93
La FEM du groupement est celle d’un élément (e).
La résistance équivalente du groupement générateur est : Req=r/n
Le courant débité par le groupe est donné par la relation :
ASSOCIATION DES GENERATEURS
GROUPEMENT EN PARALLELE

## Slide 94
COUPLAGE DES BATTERIES
En série ou en parallèle selon le type d’avion.
CAPACITE DE LA BATTERIE
C’est la quantité d’électricité que la batterie peut fournir pendant l’opération de décharge.
Elle s’exprime en (ampère heure: Ah ).
Chapitre 07 : SOURCE AUXILIAIRE D’ENERGIE
  BATTERIES D’ACCUMULATEURS

## Slide 95
Il permet dans la configuration sol l’alimentation du réseau de bord sans restriction.
Il comporte un diesel entraînant soit une dynamo, soit un alternateur selon le type d’avion.
Ces générateurs sont régulés en tension et en fréquence (alternateur).
Ils peuvent être pourvus de dispositifs de surveillance des paramètres du groupe de parc (défauts) se traduisant par des signalisations au poste équipage et la déconnexion éventuelle du groupe du réseau de bord.
GROUPE DE PARC
Avantages : Autonomie, certains groupes peuvent assurer le démarrage des réacteurs
Inconvénients : Le bruit.

## Slide 96
LE BUT est de connecter soit la batterie de bord, soit le groupe de parc 28 v sur le réseau (barre BUS).
Inverseur batterie sur position bord :
Le relais de batterie de bord se ferme, la liaison batterie barre BUS est assurée. Tension-BUS 24 volts.
Inverseur batterie sur position coupée :
Lé relais de batterie de bord s’ouvre, la batterie est déconnectée de la barre-bus.
Groupe de parc branché sur la prise de parc. Inverseur batterie sur coupé :
Le voyant de signalisation vert s’allume, indiquant que la prise de parc est branchée avec groupe de parc sous tension.
Inverseur batterie sur position parc :
Le relais de prise de parc se ferme, la liaison groupe de parc barre-bus est réalisée. Le voyant de signalisation blanc s’allume.
La recharge de la batterie de bord ne peut pas s’effectuer à partir du groupe de parc.
GROUPE DE PARC
CIRCUIT DE BATTERIE DE BORD ET GROUPE DE PARC

## Slide 97: Génération de courant

## Slide 98
But de la génératrice
La génératrice a pour but de transformer une énergie mécanique fournie par un organe d'entraînement en une énergie électrique.
Des conducteurs non alimentés coupent, lors de leur déplacement, des lignes de force d'un champ magnétique
deviennent le siège d'une FEM induite qui va être récupérée.
FEM induite dans un conducteur se déplaçant dans un champ magnétique est :
grouper plusieurs conducteurs en boucle répartis sur un cylindre tournant.
chaque conducteur coupe alternativement les lignes de flux (H) à une vitesse linéaire v dépendant de la vitesse de rotation (ω).
L'assemblage des conducteurs chargés de recueillir la tension induite E (somme des e de chaque boucle) est appelé l'induit.
Le tambour sur lequel sont montés les conducteurs, entraîné en rotation par le moteur de l'aéronef, est appelé rotor.
Génération de courant continu
Génératrices

## Slide 99
on peut créer une tension induite en déplaçant un conducteur dans un champ magnétique fixe,
on peut aussi recueillir une FEM induite sur un conducteur immobile placé dans un champ magnétique variable.
Une partie de la génératrice doit générer ϕ : c'est un aimant permanent.
Il constitue ici la partie fixe de la génératrice, appelée stator.
Il n'est pas possible par ce moyen de fournir un flux variable: nous en avons besoin afin de faire varier e.
une génératrice doit alimenter des équipements avions qui, en fonction de leur nombre ou nature, font varier I.
Ces charges supportant assez mal les variations de tension, il faut concevoir une génératrice fournissant une tension U = E - ri constante.
e = B x l x v
longueur du conducteur cobstante
V n'est pas aisément variable dépend de la vitesse d'entraînement du conducteur (donc du régime moteur).
Donc, pour obtenir e constante, on jouera sur le flux, donc sur l'induction B.
Génération de courant continu
Génératrices

## Slide 100
Inducteur
Il faut créer le champ magnétique
  avec un aimant permanent et
  à l'aide d'une bobine (fil enroulé autour d'un noyau magnétique).
Le champ créé, que nous appellerons champ d'excitation est la somme:
  du champ permanent (rémanent) et du noyau métallique et
  du champ créé par la bobine.
ϕ pour une bobine (solénoïde) constituée de N spires ϕ = k x I
le flux est uniquement fonction de I.
Génération de courant continu
Génératrices

## Slide 101
Le courant I générateur de ϕ est appelé courant d'excitation.
L'ensemble des noyaux magnétiques plus les spires bobinées sur les noyaux forme l'inducteur.
Génération de courant continu
Génératrices

## Slide 102
Induit
Génération de courant continu
Génératrices
On appelle induit l'ensemble des conducteurs (montés sur un tambour, ils constituent le rotor) tournant à une vitesse angulaire ω=2πn (n en tours/seconde) dans le champ magnétique inducteur.
Chacun des conducteurs, en coupant les lignes de force du champ inducteur, délivre une FEM
Comme ils sont reliés, la FEM recueillie est la somme des FEM développées dans chacun des conducteurs.
le conducteur supérieur coupe les lignes de champ de droite à gauche,
le conducteur inférieur les coupe de gauche à droite, développant une FEM de sens contraire.

## Slide 103
Au total, la FEM développée par les deux conducteurs associés est équivalente à l'association de deux générateurs en série.
dans la pratique, plusieurs conducteurs sont enroulés ensemble et connectés en parallèle.
Ils constituent alors une voie d'enroulement et la FEM recueillie est alors égale à celle d'un groupement de générateurs série, connectés en parallèle.
Induit
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 104
FEM recueillie sur un tour d’induit
Génératrices
Génération de courant continu
sur un tour d induit, la FEM est alternative et pratiquement sinusoïdale.

## Slide 105
Collecteur-redresseur
Génératrices
Génération de courant continu
L'astuce consiste à relier chaque extrémité d'une voie d'enroulement à une lamelle de cuivre indépendante (l'ensemble des lamelles s'appelle le collecteur).
après un demi-tour, le contact frottant 1 (charbon appuyé par un ressort) sera toujours en contact avec la lamelle reliée au conducteur ayant le potentiel le plus élevé et la tension E recueillie sera toujours de même sens.

## Slide 106
En fait, plusieurs voies d'enroulement, décalées d'un angle α, sont montées sur le rotor.
Prenons le cas de deux voies décalées de 90°
Sur un demi-tour, nous obtenons, avec la voie dessinée en rouge, la FEM unidirectionnelle.
Mais, dans ce laps de temps, il se produit le même phénomène avec la voie dessinée en bleu, et ce avec un décalage de 90°.
La FEM E recueillie sur le bornier de connexion est donnée par l
Collecteur-redresseur
Génératrices
Génération de courant continu
Pour n voies décalées de α, nous aurons n FEM décalées de α
Soit une tension sensiblement continue.

## Slide 107
Le collecteur est donc un redresseur mécanique de la tension.
La figure montre un ensemble collecteur et balais
On peut constater que, lors de la rotation, alors qu'une lame quitte le charbon, une autre arrive en contact avec lui.
On a donc une succession de fermetures-ouvertures de contact.
Chacune de ces connexions-déconnexions est génératrice d'un arc électrique entre la lame et le charbon (balai).
Ces arcs répétitifs sont source d'usure prématurée des balais et générateurs de parasites.
Cette partie de la machine entraînera donc des opérations de maintenance, donc un coût, et les parasites devront être traités par différents moyens car ils gênent les télécommunications.
Collecteur-redresseur
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 108
Les charbons sont positionnés sur la ligne neutre (ligne perpendiculaire au champ).
Lorsque la génératrice débite un courant, les conducteurs de l'induit sont parcourus par un courant.
Or, nous savons qu'un conducteur parcouru par un courant génère un champ magnétique.
Ce champ magnétique créé par les conducteurs d'induit (Hi) se combine avec le champ inducteur (H) et donne un champ résultant (HR) qui ne se propage pas en ligne droite entre les pôles inducteurs.
Ce phénomène est appelé réaction magnétique d'induit.
Réaction magnétique d'induit
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 109
On peut penser qu'il suffit alors de caler les charbons sur la nouvelle position de la ligne neutre,
Mais lorsque le courant dans les conducteurs d'induit augmente ou diminue dans de grandes proportions (débit différent de la génératrice, lorsque le nombre de charges varie), ces conducteurs génèrent un champ magnétique différent.
La combinaison du champ inducteur et du champ créé par l'induit donnera une distorsion du champ total différente et, par conséquent, un nouveau décalage de la ligne neutre (dans le sens de la rotation).
Les charbons n'étant plus sur cette ligne neutre commuteront des conducteurs parcourus par une intensité importante donnant des arcs électriques destructeurs.
On y remédie, sur les machines de forte puissance, par l'adjonction d'enroulements de commutation.
Réaction magnétique d'induit
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 110
On y remédie, sur les machines de forte puissance, par l'adjonction d'enroulements de commutation.
Ce sont des enroulements branchés en série avec le rotor.
Ils sont donc parcourus par le courant I débité par la génératrice, de telle manière qu'ils génèrent un champ venant s'opposer à la réaction magnétique d'induit.
Réaction magnétique d'induit
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 111
Les constituants d'une génératrice :
un inducteur parcouru par un courant d'excitation générant le flux inducteur ;
un induit constitué de conducteurs coupant le flux inducteur et générant une FEM un collecteur chargé de rendre la FEM induite unidirectionnelle
Types de génératrices
Génératrices
Génération de courant continu

## Slide 112
Une telle génératrice est appelée « génératrice à excitation séparée » ou « à excitation indépendante»,
Le courant IEx est fourni par une source d'énergie extérieure à la génératrice.
Cette génératrice ne présente aucun intérêt en aéronautique
Génératrice à excitation indépendante
Génération de courant continu

## Slide 113
La génératrice shunt est le type de génératrices le plus utilisé sur aéronef.
L'inducteur est connecté sur l'induit.
Les masses polaires, même en absence de courant parcourant les bobines de l'inducteur, présentent une induction rémanente.
Génératrice shunt ou a excitation parallèle
Génération de courant continu

## Slide 114
Dès l'entraînement de la génératrice, ce flux rémanent crée dans l'induit une petite FEM (e), qui donne alors naissance à un petit courant d'excitation (étape 1).
Ce petit courant circulant dans l'inducteur vient, en s'ajoutant au flux rémanent, renforcer le champ inducteur, ce qui crée une augmentation de FEM (étape 2).
Cette augmentation de FEM augmente le courant inducteur, qui augmente la FEM, qui augmente le courant inducteur, et ainsi de suite (étape 3).
La génératrice shunt est donc un dispositif à amorçage autonome (autoexcitation).
Génératrice shunt ou a excitation parallèle
Génération de courant continu

## Slide 115
Elle est auto-excitée à condition de disposer d'un flux rémanent à la mise en route.
Ce flux rémanent est dû à l'aimantation rémanente des masses polaires.
Cette aimantation rémanente peut, dans certains cas, disparaître (surchauffe du métal constituant les masses polaires, inversion du flux dans l'inducteur suite à un mauvais branchement...).
On peut recréer cette aimantation rémanente en faisant passer dans le bon sens un fort courant dans les bobines de l'inducteur, soit au moyen d'une source externe connectée par la maintenance, soit, sur certains aéronefs, d'une commande accessible au poste de pilotage.
On dit alors que l'on flashe la génératrice.
Génératrice shunt ou a excitation parallèle
Génération de courant continu

## Slide 116
Génératrice shunt ou a excitation parallèle
La génératrice shunt présente une courbe U = f(I) relativement stable sur une large plage et est donc apte à la création d'un réseau à tension constante.
Comme dans un avion nous souhaitons une tension relativement stable, la génératrice shunt est donc la plus utilisée sur aéronef.
Génération de courant continu

## Slide 117
Dans la génératrice série, l'inducteur est en série avec l'induit, et c'est donc le courant débité par la génératrice qui crée le flux inducteur.
L'inconvénient de ce type de branchements est que la génératrice ne peut pas s'amorcer à vide.
Elle doit être reliée à une charge extérieure, afin que son inducteur soit parcouru par un courant.
La caractéristique de cette génératrice ne la rend pas apte à l'alimentation d'un réseau à tension constante, mais à intensité constante.
Elle n'est donc pas utilisée en aéronautique.
Génératrice série
Génération de courant continu

## Slide 118
Elle regroupe la génératrice shunt et série.
Elle comporte donc deux inducteurs : l'un en parallèle sur l'induit, et l'autre en série.
Elle peut donc s'amorcer à vide, grâce à l'inducteur shunt, mais elle doit débiter pour que l'inducteur série joue son rôle.
Génératrice compound
Génération de courant continu

## Slide 119
Notons, sur le schéma d'une génération King 200 que la génératrice dispose d'un enroulement série appelé enroulement de compensation.
Cet enroulement a pour but de limiter la chute de tension de la génératrice à forte charge.
Etant traversé, comme dans la génératrice série, par le courant débité, son flux vient s'additionner au flux de l'enroulement shunt et donne ainsi une caractéristique tension/débit encore plus constante à fort débit.
Génératrice compound
Génération de courant continu

## Slide 120
Comme tout générateur, une génératrice présente une résistance interne. Ceci a pour conséquence :
si la génératrice est à vide (circuit de gauche), aucun courant ne circule dans sa résistance interne r (résistance de l'induit), et on retrouve donc E (FEM de la génératrice) sur le bornier de sortie ;
si la génératrice est connectée sur une charge R (circuit de droite), un courant I = E/(R + r) circule et il se crée alors une chute de tension interne (ri) dans la génératrice ;
on ne retrouve alors plus que U = E - ri en sortie de la génératrice.
Régulation de tension
Génération de courant continu

## Slide 121
Nous ne pouvons pas supprimer la chute de tension ri,
mais nous pouvons augmenter E afin de garder U = E - ri constante.
Pour augmenter E, il faut donc augmenter ϕ et, pour cela, augmenter le courant inducteur (ϕ= kI).
dans le cas d'une augmentation de tension U, il faudra diminuer E.
La solution retenue est donc de mettre un élément de résistance variable en série dans le circuit inducteur.
Cette résistance variable (Rx) devra diminuer automatiquement si U diminue, de façon à augmenter I inducteur, donc ϕ, donc E (réciproquement, si U augmente).
Régulation de tension
Génération de courant continu

## Slide 122
Dans ce type de régulateurs, la résistance variable est constituée d'un empilement de disques de carbone compressés par un ressort dont le tarage est réglable.
Une bobine soumise à la tension de sortie de la génératrice augmente la compression des rondelles(ou la diminue) en fonction de la tension de sortie.
Régulation de tension
Génération de courant continu

## Slide 123
Les régulateurs de tension sont maintenant électroniques et réalisés à base de semi-conducteurs (ampli opérationnel, diode Zener et transistors).
On n'intervient plus sur le réglage et ils prennent peu de place.
Un ampli opérationnel (OPS) compare la tension de sortie de la génératrice avec une valeur de consigne (UConsigne) déterminée par la résistance (Rreglage)
Un écart entre les deux tensions délivre une tension d'erreur.
Cette tension est appliquée à la base d'un transistor et le fait plus ou moins conduire, régulant la tension en modulant le courant d'excitation comme le faisait précédemment la pile de carbone.
Régulation électronique
Génération de courant continu

## Slide 124
Une génératrice convertit une puissance mécanique en énergie électrique
si l'on alimente une génératrice électriquement, elle se comporte alors en moteur électrique convertissant l'énergie électrique qui l'alimente en énergie mécanique.
Lorsque la séquence de démarrage est terminée, le circuit de commutation supprime l'alimentation de la génératrice qui, entraînée maintenant mécaniquement par le moteur, fournit de l'énergie électrique au réseau de bord.
Une géné-starter est donc une génératrice fonctionnant à tour de rôle en moteur et en générateur.
Géné-starter
Génération de courant continu

## Slide 125
Protection courant inverse
une génératrice recevant une tension d'alimentation tourne en moteur.
Dans le cas où la tension du réseau auquel est reliée la génératrice est supérieure à la tension fournie par la génératrice, il va s'établir un courant du réseau vers la génératrice (courant inverse).
Celle-ci tournerait alors en moteur, ce qui peut être dommageable.
Une génératrice n'est donc pas reliée au réseau de bord directement, mais à travers un organe de protection : le conjoncteur-disjoncteur.
Il s'ouvre automatiquement si le courant circule dans le mauvais sens et ne peut être fermé que lorsque les conditions redeviennent normales.
Génération de courant continu

## Slide 126
Le conjoncteur-disjoncteur a deux buts :
permettre de connecter la génératrice au réseau de bord seulement
Condition nécessaire:
  Tension Gene > Tension réseau Bord
  Donc : Courant sens génératrice → réseau (conjonction) ;
déconnecter la génératrice du réseau de bord si un courant s'établit sens réseau → génératrice (15 à 25 ampères) (disjonction).
Conjoncteur-disjoncteur
L'ensemble sera donc composé d'un relais comportant deux bobines :
(B1) est conçue de façon à actionner le contact de puissance (C) que si la tension d'alimentation dépasse une valeur donnée cette bobine s'appelle bobine de tension ;
(B2) est constituée d'une simple spire traversée par le courant débité (spire série) ; son flux s'ajoute à la bobine de tension pour la conjonction si le courant circule dans le sens correct(renforce la conjonction) son flux se retranche de celui de la bobine de tension si le courant circule dans le sens contraire (créant la disjonction).
Génération de courant continu

## Slide 127
Ce type de conjoncteur-disjoncteur simple présente deux défauts :
génératrice est branchée à l'envers: C fermera quand même;
si elle est branchée correctement et si sa tension chute juste en dessous de la tension de collage:
  C s'ouvre
  alors I débitée passe à zéro
  UGEN remonte (UGen = E – ri)
  Possibilité fermeture C
  Le phénomène se renouvelle: Ce phénomène de battement
Ce phénomène de battement créateur d'arcs (I traversant C peut être de 200 à 400 ampères) est préjudiciable au circuit.
Des améliorations ont donc été apportées au modèle de base.
Conjoncteur-disjoncteur
Génération de courant continu

## Slide 128
La bobine de tension B1 est polarisée par la diode: elle n'autorisera l'alimentation de la bobine du relais principal que si la génératrice est connectée dans le bon sens.
L'ensemble B1-B2 ne sert que de relais pilote au relais principal
Le relais principal connecte la génératrice au réseau de bord
limiter le battement en choisissant des tensions de collage légèrement différentes pour le relais pilote et le relais principal.
Ce type de conjoncteur-disjoncteur peut être utilisé sur un monomoteur.
Conjoncteur-disjoncteur
Sur un avion bimoteur, la génération est constituée de deux génératrices couplées en parallèle.
Si ce type d'installations ne permet pas de réaliser la connexion de la deuxième génératrice sans problème.
Il existe donc pour ce type d'avions un conjoncteur-disjoncteur différentiel polarisé.
Génération de courant continu

## Slide 129
Dans le cas de deux génératrices reliées à la bus, il faut être sûr que la tension de la deuxième génératrice soit légèrement supérieure (2 %) à la tension bus, donc à la tension de la première génératrice connectée avant de la connecter sur la bus.
Conjoncteur-disjoncteur différentiel polarisé
Dans le conjoncteur-disjoncteur polarisé précédent, la bobine de tension B1 est soumise à une tension dépendant seulement de la tension UGen
Conjoncteur-disjoncteur différentiel polarisé est nécessaire lorsque l'on veut coupler deux génératrices au réseau de bord.
Les génératrices sont couplées en parallèle.
En effet, avant de la connecter à la bus, seule la batterie est éventuellement connectée.
Une batterie ne peut pas avoir une tension supérieure à sa tension maximale à pleine charge.
On connaît ce paramètre, et il est fixe.
Il suffit donc de régler la tension génératrice et la tension de collage du relais pilote à une tension légèrement supérieure à la tension batterie pour être sûr que le courant s'établisse de la génératrice vers la bus.
Génération de courant continu

## Slide 130
La bobine B1 sera alimentée par la différence de potentiel entre la génératrice et la bus.
Le circuit sera également réalisé de telle sorte que le relais pilote colle seulement si la tension génératrice est supérieure à la tension bus (polarisation).
C'est le rôle du conjoncteur-disjoncteur polarisé différentiel de s'assurer de tout cela, et bien sûr, il continue de jouer son rôle de protection en courant inverse par la bobine B2.
Conjoncteur-disjoncteur différentiel polarisé
Le conjoncteur-disjoncteur n'existe que sur les générations avec génératrices à courant continu.
Les avions équipés d'alternateurs pour générer une tension continue n'ont pas besoin de protection courant inverse du fait des diodes de redressement ne laissant circuler le courant que dans un seul sens. Mais il existe toujours un contacteur pour relier la génératrice au réseau.
Génération de courant continu

## Slide 131: Génération de courant alternatif

## Slide 132
Génération de courant alternatif
Alternateur monophasé
L'alternateur est basé sur la création d'une FEM induite par variation de flux dans un bobinage.
Alternateur à aimant permanent
L'alternateur le plus simple est l'alternateur à aimant permanent.
Un aimant permanent tourne devant un ensemble de bobinage.
Les bobinages sont alternativement en regard d'un pôle de l'aimant, puis de l'autre.
La variation de flux induit une FEM dans les bobinages.
L'aimant permanent crée le flux inducteur. Il tourne: Le rotor est l'inducteur
Le bobinage est fixe (statique) et il est induit par les variations du flux inducteur: Le stator est l'induit.
Notons que dans les génératrices à courant continu, c'est l'inverse que nous avons étudié : le rotor était l'induit et le stator était l'inducteur.

## Slide 133
Alternateur à aimant permanent
Le bobinage comporte N spires, donc E = N Δϕ/ΔT
D'autre part, le Δt est fonction de la vitesse de rotation n (en t/s).
Donc :
K est fonction de permittivité μ0, μR, L'espace entre l'inducteur et l'induit …
Cette technologie ne permet pas de délivrer une puissance importante.
De plus, le flux étant fixe, puisque généré par un aimant permanent, on ne peut pas faire varier E par son intermédiaire.
D'autre part, on ne peut pas faire varier n (en tours/s), car l'on veut en général une FEM de fréquence fixe.
Les alternateurs à fréquence fixe sont conçus, en aviation, pour une fréquence de 400 Hertz.
Génération de courant alternatif
Alternateur monophasé

## Slide 134
L'inducteur est un ensemble de spires bobinées sur le rotor (une seule spire et pas de rotor représenté pour la clarté).
Les spires sont parcourues par un courant d'excitation fourni par une source de courant continu.
De par la rotation du rotor, les bobinages de l'induit sont soumis à une variation de flux et développent une FEM induite .
Génération de courant alternatif
Alternateur à bagues et balais
Nous pouvons maintenant faire varier IEX, donc le flux inducteur, en jouant sur REX placée dans le circuit, et ainsi obtenir un flux réglable afin d'obtenir la FEM E souhaitée.
Le courant IEX est de faible valeur et son passage par l'ensemble bagues et balais (contacts frottants) pose moins de problème.
Le courant de ligne IL de forte valeur passe par des connections fixes.
La fréquence de la FEM E obtenue dépend de la vitesse de rotation de l'inducteur.
Dans notre exemple, l'inducteur est constitué d'un seul enroulement et il présente donc, comme un aimant, un seul pôle nord et un seul pôle sud (une paire de pôles).
Dans notre exemple, l'inducteur est constitué d'un seul enroulement et il présente donc, comme un aimant, un seul pôle nord et un seul pôle sud (une paire de pôles).

## Slide 135
Afin d'augmenter la fréquence F de la FEM obtenue sans augmenter n (t/s), le rotor présente souvent plusieurs paires de pôles.
Ainsi, pour une même vitesse de rotation, l'alternance nord-sud est plus fréquente, et donc la fréquence plus élevée.
La fréquence dépend donc de la vitesse de rotation et du nombre de paires de pôles:
F = p x n
Avec n en t/s et p le nombre de paires de pôles
Génération de courant alternatif
Alternateur à bagues et balais

## Slide 136
Afin d'obtenir un stator à plusieurs paires de pôles, deux technologies existent
le rotor à pôles saillants, facile de construction, mais présentant éventuellement un balourd ; il n'est retenu que pour les alternateurs de petite et moyenne puissance ;
le rotor à pôles lisses, utilisé sur les machines de plus forte puissance tournant à vitesse élevée ; les conducteurs sont noyés dans des encoches.
Rotor tétrapolaire à pôles saillants (à gauche) et rotor hexapolaire à pôles lisses (à droite).
Génération de courant alternatif
Alternateur à bagues et balais

## Slide 137
Les alternateurs à bagues et balais existent sur les avions relativement petits et peu gourmands en énergie.
Ils sont entraînés par le moteur sans régulation de vitesse.
Ils délivrent donc une FEM de fréquence variable ;
on les appelle alternateurs VFG (variable frequency generator).
Ils sont refroidis par une ventilation dynamique (prise d'air à l'extérieur - RAM).
cet alternateur nécessite une source continue pour son excitation.
Génération de courant alternatif
Alternateur à bagues et balais
Les avions de ligne sont équipés d'alternateurs plus puissants et de technologie différente bagues ni balais ; «brushless»

## Slide 138
L'alternateur décrit précédemment délivre une tension monophasée.
Afin d'obtenir une tension triphasée, nous conserverons le même système inducteur, mais le stator sera différent.
Le stator est composé de trois ensembles de bobinages décalés de 120°.
Ainsi, ce que nous avons développé juste avant concernant l'obtention d'une FEM pour un bobinage statorique il se produira dans les trois ensembles une FEM alternative
décalage entre les trois FEM de 120° (FEM triphasée).
Génération de courant alternatif
Alternateur triphasé

## Slide 139
a) Alternateur sans bagues ni balais (« brushless »)
L'alternateur sans bagues ni balais équipe les avions nécessitant une forte puissance.
Il requière moins de maintenance et est plus fiable.
De par son principe, il est autonome, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de source d'excitation extérieure.
Trois alternateurs sont montés sur le même arbre d'entraînement (ω) :
  un alternateur à aimant permanent (PMG),
  un alternateur d'excitation
  l'alternateur principal.
Génération de courant alternatif
Alternateur triphasé

## Slide 140
L'alternateur d'excitation produit, grâce au rotor tournant dans le champ inducteur, une FEM triphasée.
Cette tension triphasée est redressée par un pont de diodes monté dans l'arbre de transmission et la tension continue obtenue en sortie alimente alors le rotor inducteur de l'alternateur principal.
Une FEM triphasée est ainsi disponible sur le stator de l'alternateur principal pour alimenter le réseau de bord.
La tension de sortie est réinjectée dans le régulateur, puis transformée en continu pour venir, par circulation d'un courant régulé, créer un champ inducteur plus fort dans l'inducteur de l'alternateur d'excitation.
Alternateur sans bagues ni balais «brushless»
L'arbre entraîne l'aimant permanent du permanent magnet generator (PMG).
Dès la rotation, une tension alternative est induite dans le stator, puis transformée en courant continu dans le régulateur de tension afin d'alimenter l'inducteur de l'alternateur d'excitation.
Génération de courant alternatif

## Slide 141
Deuxième solution, plus proche de la réalité technologique, mais le principe est le même.
L'aimant du PMG est monté sur le stator et est combiné avec le stator de l'alternateur d'excitation.
La séquence est alors :
rotation, induction d'une FEM dans le rotor de l'alternateur d'excitation à cause de l'aimant (fixe et combiné avec le stator de l'alternateur d'excitation cette fois-ci) ;
excitation de l'alternateur principal à travers le pont de diodes ;
prélèvement de la tension de sortie réinjectée dans le régulateur, puis transformée en continue pour venir renforcer le champ de l'aimant par circulation d'un courant régulé dans l'inducteur de l'alternateur d'excitation.
La puissance des alternateurs s'exprime en volts-ampères (VA), ou plutôt en kVA (puissance apparente).
Alternateur sans bagues ni balais «brushless»
Génération de courant alternatif

## Slide 142
La tension de sortie de l'alternateur principal est comparée à une tension de référence.
La tension d'erreur vient piloter un système jouant le rôle d'une résistance variable qui, en fonction de sa valeur module le courant inducteur de l'alternateur d'excitation.
La tension de sortie de l'alternateur d'excitation est ajustée à une valeur telle que la tension réseau est correcte.
Régulation de tension
Génération de courant alternatif

## Slide 143
Nous avons étudié, avec la relation F = p x n, que la fréquence dépend pour un alternateur donné (p donné) de la vitesse d'entraînement de l'alternateur.
Or, la vitesse d'entraînement de l'alternateur dépend de la vitesse de rotation du réacteur.
Ce régime est très variable et donne des fréquences allant de 350 (tout réduit) à 800 Hz (pleine poussée) environ.
Quelle que soit la technologie de l'alternateur utilisée, entraîné directement ou par un réducteur, nous avons un VFG.
Nous allons voir qu'il n'est pas possible de coupler deux alternateurs VFG.
D'autre part, beaucoup d'équipements ne supportent pas une fréquence variable.
Il faut donc que le VFG délivre une fréquence fixe.
Jusqu'à ces dernières années, la règle était de délivrer une tension fixe de 115 volts à une fréquence de 400 Hz.
Régulation de fréquence
Génération de courant alternatif

## Slide 144
Commandes
Afin de pouvoir agir sur l'alternateur, des commandes sont à disposition
Commande du relais d'excitation (RE). Elle permet d'autoriser ou non le passage du courant d'excitation délivré par le régulateur de tension vers l'inducteur de l'alternateur d'excitation.
Commande du relais de ligne (RL). Il permet de connecter les sorties de l'alternateur principal à la bus du réseau triphasé.
Génération de courant alternatif

## Slide 145
Par association, on entend le type de liaison réalisé entre le générateur triphasé et la charge (ou servitude) alimentée par le générateur.
Les associations étudiées permettent de réduire le nombre de fils de liaison entre générateur et charges par mise en commun d'un pôle de chaque générateur.
Il existe deux sortes d'associations possibles :
le montage étoile ;
le montage triangle.
Association des générateurs et des récepteurs
Génération de courant alternatif

## Slide 146
Association des générateurs et des récepteurs
a) Le montage étoile
Les trois neutres des alternateurs monophasés constituant l'alternateur triphasé (générateurs Gi, G2, G3) sont reliés ensemble.
Génération de courant alternatif

## Slide 147
Association des générateurs et des récepteurs
Nous symboliserons seulement le bobinage générateur de tension.
Ce montage est en fait trois fois le même avec un élément commun, le neutre.
Considérons les impédances Z égales.
Si chaque bobinage du générateur délivre une tension E identique, les courants I, appelés courants de ligne, sont égaux et de valeur E/Z ampères.
Ils se referment au générateur par le neutre.
Les courants J= I: ce sont les courants de phase
En vertu de la loi de Kirchoff, le courant de neutre est nul.
On peut donc, en théorie, se dispenser de câbler le fil neutre, qui ne transporte aucun courant.
Cependant, sur un aéronef, les impédances seront rarement égales et donc le courant IN ≠0
Génération de courant alternatif

## Slide 148
De plus, si une impédance est coupée, le schéma devient celui de la figure.
Sans fil de neutre, les impédances Z1 et Z2 sont en série
Il sont alimentées par une tension égale à la valeur vectorielle
Si les tensions simples sont normalement de 115 volts,
la tension entre phases est de 200 volts
100 volts aux bornes de Z+ et 100 volts aux bornes de Z2 (il sont prévues pour fonctionner en 115 volts).
Sur un aéronef, le neutre est obligatoire et l'association retenue est le montage étoile, car il permet de disposer à volonté des tensions simples V et tensions composées U.
Le neutre est, en général, relié à la masse (cellule de l'avion) et le câble n'existe pas physiquement.
Association des générateurs et des récepteurs
Génération de courant alternatif

## Slide 149
Le montage triangle
Ne sont représentées que les trois impédances réceptrices alimentées par l'alternateur
le montage triangle n'est pas utilisé pour concevoir le système électrique d'un avion car il impose d'avoir un système d'impédances équilibré.
On peut, par contre, le rencontrer en capteur de vitesse ou tachy-génératrices.
Pour un avion, les alternateurs sont soit des alternateurs principaux, soit des alternateurs de secours
Ils sont entraînés par des systèmes mécaniques différents:
les moteurs de l'aéronef via un système mécanique (chapitre suivant) ;
un APU (Auxiliary Power Unit), sorte de moteur de secours ;
un système appelé RAT (Ram Air Turbine), sorte d'éolienne ;
un moteur hydraulique.
Même branchement « triangle »
Génération de courant alternatif

## Slide 150
L'APU (Auxiliary Power Unit) est un groupe auxiliaire de puissance embarqué générant de l'énergie pneumatique et de l'électricité.
Il permet, au sol de se passer de groupe de démarrage, de climatisation et de groupe de parc.
Il permet, en vol, dans certaines limites, de disposer d'une source d'énergies pneumatique et électrique de secours ou d'appoint.
Il repose sur l'assemblage d'un turboréacteur, d'un compresseur et d'un (au moins) alternateur.
L'alternateur doit posséder les mêmes caractéristiques que ceux de la génération principale en ce qui concerne la tension et la fréquence.
La régulation de tension est classique avec un régulateur ou un GCU (Generator Control Unit) identique à ceux des alternateurs principaux.
La régulation de fréquence repose sur une régulation de vitesse du groupe turboréacteur en fonction de la charge au moyen d'un régulateur carburant agissant sur le dosage.
APU

## Slide 151
Certains avions possèdent un alternateur de secours en plus de celui de l'APU.
Son rôle et sa position dans le circuit ne sont pas identiques à l'alternateur APU.
Cet alternateur de petite puissance (5,5 kVA) est entraîné par une énergie hydraulique via un moteur hydraulique (A320-A340).
Alternateur de secours

## Slide 152
La RAT (Ram Air Turbine) est une source d'énergie de secours.
Elle est constituée d'une éolienne entraînée par le vent relatif logée dans l'aile (par exemple)
Elle permet de disposer d'un minimum de puissances hydraulique et électrique afin de garder le contrôle de l'aéronef.
L'énergie hydraulique délivrée par la pompe permet
d'activer les commandes de vol principales
d'entraîner un petit alternateur de secours (3,5 kVA sur A340).
RAT (T)

## Slide 153
Le Constant Speed Drive (CSD, ou CSDU pour Unit) est un système d'entraînement hydromécanique
intercalé entre le réacteur et l'alternateur
qui donne une vitesse de rotation alternateur constante quel que soit le régime moteur
But: obtenir une fréquence alternateur constante.
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 154
Le principe simplifié est le suivant:
Si la fréquence détectée en sortie de l'alternateur est incorrecte
un signal (« Signal Cde ») est envoyé sur un mécanisme « SERVO TRIM »)
il commande le plateau à inclinaison variable d'une pompe hydraulique.
Le débit de la pompe varie, et donc le débit d'alimentation du moteur hydraulique qu'elle alimente.
La vitesse du moteur varie en conséquence et régule la vitesse d'entraînement de l'alternateur.
La fréquence est ainsi maintenue à 400 Hz ± 5 %.
Sur certains avions anciens, une commande permet à l'équipage de régler manuellement la fréquence de l'alternateur autour de 400 Hz en jouant sur le CSD puis, ensuite, le CSD maintient cette fréquence.
Le CSD fournit à l'alternateur une puissance mécanique P = Cω.
Comme ω doit rester fixe (fréquence fixe), on jouera donc sur le couple fourni afin de faire varier P.
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 155
Commandes et contrôles CSD
Le CSD étant un dispositif hydromécanique, on surveille :
la pression d'huile ;
la température d'huile ;
la survitesse ;
la sous-vitesse.
L'huile du CSD est refroidie en passant dans un radiateur souvent situé dans le fan du réacteur (ventilation dynamique).
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 156
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive
Une commande (CSDU Disconnect) sous cache est à la disposition de l'équipage pour, dans certain cas, interrompre l'entraînement du CSD afin d'éviter la destruction de celui-ci.
un appui sur le bouton poussoir (1) alimente l'électroaimant et provoque le retrait du verrou (2).
Sous l'action du ressort (3), l'axe de la poignée de décrabotage descend sur la vis sans fin en rotation.
Le crabot est entraîné vers la gauche et désaccouple le CSD de l'arbre d'entrée
Le CSD ne se sépare pas de l'alternateur.
Le décrabotage se fait par application d'une check-list.
Il ne peut s'effectuer que moteur tournant (la vis sans fin doit tourner).
Cette action est irréversible en vol.
Le recrabotage est effectué au sol par la maintenance,
Il se fait en tirant sur la poignée de recrabotage située sur le CSD (donc dans le réacteur).
La vis sans fin est libérée, le ressort pousse le crabot qui reprend sa place.
Le solénoïde du verrou n'étant plus alimenté, la poignée reste verrouillée.
Le recrabotage ne peut s'effectuer qu'au sol et moteur arrêté.

## Slide 157
Contrôle des températures
Sur l'instrument de la figure , on a l'indication d'une température en permanence, puis une deuxième température en appuyant sur « CSD TEMP PUSH FOR RISE »:
Principe: Le CSD peut surchauffer :
car on lui demande trop de travail (surcharge alternateur) ;
car la ventilation est mauvaise ;
car il se dégrade (frottements internes très importants).
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 158
Si la température d'entrée et la température de sortie sont élevées: c'est que l'huile est chaude sur tout le parcours.
Cela peut-être dû à une surcharge : la check-list nous invite à un délestage
si la surchauffe se poursuit, nous pouvons suspecter une mauvaise ventilation.
Si la température d'entrée est correcte mais que la température de sortie est élevée:
le radiateur remplit bien sa fonction mais le gain de température est interne au CSD ;
on doit suspecter une détérioration de celui-ci.
Cela entraînera un décrabotage, donc la perte d'un alternateur jusqu'à la fin du vol.
Constant Speed Drive et IDG 1
Constant Speed Drive

## Slide 159
L'IDG est un élément indissociable comprenant un CSD monté dans le même boîtier que l'alternateur.
Le refroidissement de l'huile n'est plus fait par ventilation dynamique, mais par un échangeur huile/carburant.
L'IDG équipe la plupart des avions modernes.
On ne surveille plus que la température de sortie de l'IDG. L'analyse précédente des températures n'est plus d'actualité (surchauffe = décrabotage).
L'IDG (Integrated Drive Generator)
Constant Speed Drive et IDG 1

## Slide 160
L'IDG (Integrated Drive Generator)
Constant Speed Drive et IDG 1
Que l'avion soit avec CSD ou IDG, la maintenance doit vérifier le niveau d'huile à chaque contrôle journalier.
Un allumage du voyant de baisse de pression d'huile entraîne un décrabotage du CSD sous peine de destruction.
Un niveau d'huile supérieur à la normale peut provoquer un mauvais fonctionnement : pas d'ajout d'huile intempestif.

## Slide 161
C'est la dernière version de génération alternative.
L'alternateur est un VFG (simplicité, gain de poids et de coût). En sortie de l'alternateur est placé un circuit électronique appelé cycloconvertisseur, chargé de convertir une fréquence variable en fréquence fixe.
L'alternateur est donc entraîné à une vitesse de rotation variable, mais il délivre une fréquence fixe.
On appelle un tel alternateur un VSCF (Variable Speed Constant Frequency).
Régulation électronique

## Slide 162
La transformation d'énergie est très fréquente à bord des avions, vu la multiplicité des technologies mises en œuvre.
On peut transformer une source d'énergie d'une tension vers une autre ou d'une fréquence vers une autre, comme nous l'avons vu avec une génération à fréquence variable.
Transformation

## Slide 163
Transformation
Transformateurs de tension
Un transformateur est basiquement constitué de deux enroulements bobinés sur un circuit ferromagnétique.
Une bobine (appelée primaire) de N1 spires est alimentée par une tension alternative U1 et produit une induction magnétique.
La deuxième bobine (appelée secondaire) est induite par la première et est le siège d'une FEM induite U2 proportionnelle au flux du fait de l'induction générée par le primaire et à son nombre de spires N2.

## Slide 164
la bobine primaire N1 de valeur L alimentée par U1 est parcourue par un courant I1. Elle génère un flux
Une tension induite est générée dans la bobine secondaire.
Le flux primaire est fonction de U1 et de L (donc de N1).
La tension U2 est donc fonction de U1 , de N1 et de N2.
On démontre que :
est appelé rapport de transformation.
Si K > 1, le transformateur est appelé élévateur de tension ;
si K = 1, le transformateur ne sert que d'isolation galvanique,;
si K > 1, le transformateur est appelé abaisseur de tension.
Un même enroulement primaire peut avoir plusieurs .
Transformation
Transformateurs de tension

## Slide 165
Les réseaux triphasés utilisent des transformateurs triphasés,
soit trois bobines primaires et trois bobines secondaires sur le même circuit magnétique.
Les bobines sont couplées en étoile ou en triangle.
Un transformateur rayonne un champ magnétique perturbateur. Il faut donc le blinder pour éviter de perturber les instruments voisins.
Transformation
Transformateurs de tension
Un transformateur chauffe en fonctionnement normal à cause des courants de Foucault dans le circuit magnétique,
Il est constitué d'un empilement de tôles afin de limiter leurs effets.
Les transformateurs sur aéronef sont souvent utilisés pour :
Abaisser la tension: convertir le 115/200 V en 26 V alternatif,
Obtenir du courant continu basse tension 24 V en les incorporant dans un dispositif appelé TRU (Transformateur Rectifier Unit).

## Slide 166
Le rôle du TRU (Transformateur Rectifier Unit) est de fournir une tension continue à partir d'une tension alternative monophasée ou triphasée.
L'ensemble comporte au minimum :
  un transformateur abaisseur de tension
  un pont redresseur mono ou triphasé et d'un filtrage.
Sur les aéronefs où la source principale est un réseau triphasé, les transformateurs redresseurs alimentent, en fonctionnement normal, le réseau continu.
Transformateurs redresseurs
Transformation

## Slide 167
Un fil parcouru par un courant alternatif crée autour de lui un champ magnétique variable.
Une bobine torique est soumise à la variation de flux et devient le siège d'une tension induite.
Un TI ne doit jamais fonctionner avec le secondaire ouvert.
On rappelle que les ampères-tours sont le produit N x I.
Les ampères-tours du primaire sont égaux à ceux du secondaire : N1 x I1= N2 x I2
Le primaire est constitué de N1 spires et le secondaire de N2 spires (exemple, 100).
Le rapport de transformation K est donc de N1/N2 = 1/100, donc I2/I1 = 1/100.
Si I1 = 500 A, le courant I2 = K x Ix = 5 A.
Transformateurs d'intensité
Les transformateurs d'intensité sont utilisés pour la mesure, le contrôle ou la protection des circuits.
Mesure d'une intensité avec un TI :
le TI ne nécessite pas d'ouvrir le circuit pour y insérer l'ampèremètre.
Ce système permet de mesurer de très fortes intensités avec un ampèremètre de petit calibre.
Comme le transformateur de tension, le transformateur d'intensité en alternatif seulement
Transformation

## Slide 168
Le rôle du convertisseur est de fournir une source alternative, sur des aéronefs
  où la génération principale est une génération à courant continu,
    où seule subsiste une source d'alimentation continue,.
Le principe (très simplifié) est de hacher du courant continu de façon à créer une variation de courant, donc de flux, dans l'enroulement primaire d'un transformateur.
On récupère alors au secondaire une tension alternative fonction du rapport de transformation (K).
Convertisseurs statiques
Transformation

## Slide 169
Le réseau électrique d'un aéronef peut être très simple ou plus complexe.
La plupart des avions possèdent deux générateurs, qui alimentent le réseau de bord en parallèle.
Ceci permet une redondance en cas de panne d'un générateur et permet aussi de répartir les charges de façon à ne pas faire travailler les générateurs au maximum de leur capacité (load sharing).
Distribution
Généralités distribution
Réseau de bord

## Slide 170
Distribution
Généralités distribution
disposer d'une puissance plus importante ;
disposer d'une redondance de source d'alimentation en cas de panne ;
avoir une tension du réseau de bord uniforme.
Il est nécessaire d'avoir des générateurs identiques et de disposer d'un circuit d'équilibrage.
Des générateurs identiques ne délivrent pas exactement la même tension.
Le circuit d'équilibrage agit sur les régulateurs de tension de chaque génératrice afin d'avoir des tensions identiques.
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 171
Soit G1 et G2 connectée à la barre bus. (U1 > U2).
Chaque génératrice GN débitent un courant IN différent, leur tension est UN = EN - r x IN.
Ces courants IN circulent depuis:
le + à travers le C/D (conjoncteur-disjoncteur),
puis la bus et se referment via les charges
et reviennent à la génératrice par la masse en traversant l'enroulement de compensation de la génératrice r.
Dans r, se développe une chute de tension u = ri.
Le point A présente donc un potentiel inférieur à la masse.
Le point B aussi mais, I étant plus petit, B est positif par rapport à A.
Distribution
Généralités distribution
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 172
Ainsi, un courant va s'établir dans la ligne d'équilibrage du point B vers le point A à travers les détecteurs D1 et D2.
Le détecteur D1 va agir sur le régulateur R1 de façon à diminuer l'excitation de G1 (donc E1) qui verra sa tension s'abaisser.
Le détecteur D2 va agir sur le régulateur R2 de façon à augmenter la tension de G2 (donc E2) en augmentant son courant d'excitation.
Ensuite, tout au long du vol, dès qu'une génératrice débitera un peu plus que l'autre, un courant circulera dans un sens ou l'autre à travers D1 et D2 via la ligne d'équilibrage.
Le courant d'équilibrage circule de la génératrice qui débite le moins vers celle qui débite le plus.
Distribution
Généralités distribution
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 173
Distribution
Généralités distribution
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 174
Exemple de génération sur King 200
Distribution
Généralités distribution
Les contrôles au sein d'un boîtier électronique: (GCU)
DC Gen. Control Unit.
La ligne d'équilibrage (equalizing),
l'action sur la régulation de tension (excitation),
la mesure de différence de potentiel entre la génératrice et la bus (gen. voltage sens et bus voltage sens)
et le pilotage du relais principal (line contactor) reliant la génératrice à la bus (line contactor control).
L'équilibrage permet :
d'avoir des débits identiques ;
de diminuer les risques de surchauffe ;
d'éviter les chutes de tensions internes trop importantes ;
de pouvoir disposer de la puissance maximum disponible.
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :

## Slide 175
Les génératrices connectées sur le réseau peuvent présenter des défauts qui sont, pour les défauts d'ordre électrique :
surtension ;
défaut feeder ;
surcharge ;
surchauffe..
Réseau de bord: Couplage de deux génératrices-But du couplage :
Distribution
Généralités distribution

## Slide 176
Partie « Génération »
La partie « Génération » est chargée de fournir l'énergie électrique. Ceci est réalisé par :
les génératrices ou les alternateurs principaux entraînés par les moteurs (au sol ou en vol) ;
le groupe de parc GPU (Ground Power Unit), qui est chargé d'alimenter l'aéronef au sol en remplacement de la génération principale ;
l'APU (Auxiliary Power Unit), qui peut alimenter l'aéronef au sol en absence de GPU ou en vol dans certains cas ; notons qu'on ne peut pas alimenter le même réseau de bord simultanément par l'APU et le GPU ;
la batterie au sol (pour certaines opérations) ou en vol (en secours) en cas de perte de toute la génération principale ;
des sources de secours basées sur des générateurs entraînés par un système de moteur hydaulique ou une RAT.
Leur sont associés des organes de commande, de contrôle et de protection.
Réseau de bord: Organisation
Distribution
Généralités distribution
Un réseau de bord se découpe en :
une partie « Génération » ;
une partie « Distribution ».

## Slide 177
Partie « Distribution »
La partie « Distribution » délivre l'énergie électrique à travers des bus aux servitudes de bord (phares, moteurs électriques, etc.) avec un ordre de priorité.
Leur sont associés des organes de commande, de contrôle et de protection (fusibles ou disjoncteurs).
Les servitudes sont connectées en parallèle, de sorte que la panne d'une servitude n'entraîne pas la panne des autres.
Réseau de bord: Organisation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 178
Circuit bipolaire ou monopolaire
Distribution
Généralités distribution
Sur un avion bois et toile, il faut un conducteur aller et un conducteur retour (circuit bipolaire),
sur un avion métallique, on peut se servir de la carcasse de l'avion comme fil retour (circuit monopolaire).
Ceci facilite la recherche de panne (coupure ou court-circuit sur un seul fil) et limite la possibilité de court-circuit tout en créant un gain de poids et de coût. Cela facilite aussi les opérations de métallisation.

## Slide 179
Dans la plupart des cas, les générateurs ne sont pas reliés directement aux servitudes.
Le (les) générateur(s) est (sont) reliée(s) à une barre bus distribuant l'énergie aux servitudes.
Une barre bus est un composant métallique monté sur un support isolant.
La partie métallique possède de nombreuses connexions permettant d'interconnecter la génération avec les servitudes.
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 180
Il existe de nombreuses bus sur un aéronef. Toutes les servitudes ne sont pas connectées à la même barre bus.
La distribution doit être organisée de façon à :
  minimiser les risques d'incendie (protections) ;
  faire en sorte que la panne d'une servitude ne prive pas les autres d'alimentation ;
  la panne d'une génération doit permettre la poursuite du vol ;
  la panne de toute la génération doit permettre l'alimentation d'éléments vitaux.
Les servitudes sont regroupées en trois grandes catégories :
  vitales ;
  essentielles ;
  non essentielles.
Rappelons que le courant de retour des servitudes revient aux générateurs par la structure avion, d'où l'importance d'une bonne métallisation.
Les servitudes sont reliées par catégories à des bus qui ont une priorité d'alimentation selon les servitudes qui leurs sont reliées.
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 181
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution
Hot bus :
Reliée directement à la batterie sans aucun moyen de déconnexion: elle reste alimentée dans tous les cas.
Elle alimente des systèmes ne consommant pas d'énergie mais devant être utilisés même après un accident (par exemple, les percussions des extincteurs incendie).
Batterie bus:
Elle est reliée à la batterie par un contacteur
peut alimenter la totalité du réseau DC.
Emergency bus:
N'existe pas toujours physiquement.
C'est en fait une partie de la batterie bus
alimente un minimum d'équipements vitaux non délestables et nécessaires pour la conduite du vol en emergency (30 min).

## Slide 182
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution
Bus essentielles:
Elles alimentent des servitudes qui sont obligatoires lors de la certification de l'aéronef (ED2003-EASA).
Il existe une bus essentielle DC et une bus AC.
Ces bus restent alimentées en cas de perte totale d'une génération DC ou AC.
Bus principale:
Elles existent en DC et AC,
elles alimentent toutes les servitudes qui ne sont ni vitales, ni essentielles.
Sur le schéma de distribution, elles sont notées « AC BUS x » et « DC BUS x », ou parfois « MAIN BUS x ».

## Slide 183
Bus de couplage: (Tie Bus).
Non représentée sur le schéma, qui n'est pas un système à générations couplées, elle relie les deux générateurs qui se partagent la fourniture d'énergie à bord (load sharing).
Cette bus n'alimente aucune servitude.
Bus de transfert (Transfer Bus):
Elle existe sur un réseau à générations séparées
Elle permet, après fermeture des relais de transfert (sur le schéma, BTC - Bus Tie Contactor) d'alimenter tout le réseau à partir du seul générateur restant.
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 184
(bus sol): alimenté dès qu'un groupe de parc est branché.
Elle sert à alimenter des prises pour: les aspirateurs de nettoyage ou l'éclairage cabine et s'appelle en général ou bus servitude.
Les bus sont souvent localisées à des endroits spécifiques de l'avion et regroupées au sein de boîtes de jonction (Jonction Boxes) ou de panneaux de distribution.
Les bus essentielles sont souvent reliées à travers un circuit de transfert automatique permettant de remplacer une génération par une autre.
Un circuit de délestage automatique (ou non) permet de supprimer des servitudes non essentielles en cas de surcharge de la génération suite à une panne (load shedding).
Bus d'alimentation
Distribution
Généralités distribution

## Slide 185
Le GPU (Ground Power Unit) permet d'alimenter l'avion par une source extérieure.
On trouve des GPU permettant d'alimenter les avions où la génération principale est à courant continu ou alternatif.
L'ensemble est composé d'un moteur diesel entraînant un alternateur.
La maintenance connecte le GPU à l'avion.
Un voyant (en général, blanc) signale au poste que la connexion est réalisée (« GPU available »).
Lorsque le GPU alimente l'avion, un voyant (en général, bleu) signale que le réseau de bord est sous la dépendance du GPU.
Ground Power Unit
Distribution
Généralités distribution

## Slide 186
La prise de parc possède toujours une broche plus courte que les autres.
Lorsque la prise GPU est approchée de la prise avion:
les contacts longs (contacts transportant la forte intensité l'avion) sont d'abord insérés
aucune tension n'arrive au réseau de bord,
Un relais de puissance ne pourra se fermer que lorsque la broche courte sera insérée
Cela garantit que tous les contacts seront bien insérés avant la mise sous tension et qu'aucun arc destructeur ne se produira.
Ground Power Unit
Distribution
Généralités distribution

## Slide 187
Aéronefs monomoteurs
Distribution courant continu
La génération est plus simple (une batterie, un alternateur).
Interrupteur BAT sur « ON »,
l'unique bus est alimentée.
Après démarrage (START en position momentanée), l'alternateur alimente la bus et recharge la batterie.
L'ampèremètre permet de mesurer le débit de décharge et de charge de la batterie.

## Slide 188
Le réseau n'est alimenté que par des sources de tension continue.
Il n'existe pas de réseau alternatif (bimoteurs légers).
Chaque générateur (G) est un alternateur DC qui est connecté à sa MAIN Bus via un relais (G1 ou G2) lorsque l'interrupteur G1ou G2 est sur « ON ».
Les deux MAIN Bus sont reliées à la BATT Bus par un disjoncteur.
Aéronefs normes CS-23
Distribution courant continu

## Slide 189
La HOT Bus est reliée directement à la batterie.
La BATT Bus est reliée à la batterie par un relais activé lorsque le contact M (« Master) sur «ON».
La BATT Bus alimente les deux MAIN Bus et les bus ECU (Engine Control Unit, en gris).
Les Bus ECU sont alimentées également par les générateurs via une diode (deux sources différentes disponibles).
Chaque bus possède donc deux possibilités d'alimentation (BATT ou GEN).
Aéronefs normes CS-23
Distribution courant continu

## Slide 190
Une bus Avionic est reliée à la R MAIN Bus via un relais
Ce relais est activé par une action pilote après la mise sous tension de tout le réseau afin de protéger l'avionique des à-coups de tension.
La bus Avionic sera coupée avant arrêt des moteurs.
Au sol, un GPU peut être connecté à la BATT Bus en remplacement de la batterie.
Aéronefs normes CS-23
Distribution courant continu
Secours
En cas de perte de la batterie, une batterie de secours (EXC BAT) permet de conserver l'excitation des alternateurs.
Les bus ECU sont également reliées à deux batteries (ECU Backup) pouvant assurer l'alimentation des ECU pendant 30 minutes en cas de perte totale d'alimentation (batterie et générateurs).
Sans ces batteries, les ECU non alimentés provoqueraient l'arrêt des moteurs.
L'éclairage cabine et l'horizon de secours possèdent une batterie de secours indépendante du réseau de bord, non rechargeable et vérifiée périodiquement.
Cet avion possède un système original d'équilibrage des générateurs.
Celui-ci est réalisé en mesurant la température interne des alternateurs DC et abaisse la tension de celui qui est le plus chaud (donc qui débite le plus normalement) et augmente la tension du moins chaud.

## Slide 191
Sur les types d'aéronefs où la génération principale est alternative (avion de transport), le réseau continu est alimenté:
soit par des sources alternatives à l'aide de TRU (Transformer Rectifier Unit),
soit par des sources de tension continue (batterie) en secours.
On retrouve donc toujours le même principe : alimentation par au moins deux sources indépendantes.
Aéronef normes CS-25
Distribution courant continu

## Slide 192
Chaque génératrice alimente une bus (GEN DC x) à laquelle sont connectées les servitudes normales non délestables (du moins automatiquement).
A partir de cette bus, on alimente une bus (SHED Bus) desservant des équipements de confort (distraction passager, fours, etc.) dont on peut se passer sans pénaliser le vol d'un point de vue opérationnel.
Cette bus peut être automatiquement isolée via S1 ou S2.
Chaque DC BUS alimente, via une diode antiretour, la bus essentielle à laquelle sont connectées les servitudes (comme le nom l'indique) essentielles.
Aéronef normes CS-25
Distribution courant continu

## Slide 193
La bus essentielle est donc alimentée même s'il ne subsiste qu'une seule génératrice.
En fonctionnement normal, les génératrices sont couplées via le Bus Tie Contactor (BTC).
La bus secours est alimentée par :
  d'une part, la bus essentielle, normalement alimentée par les génératrices ;
  en cas de perte totale de génération, par la batterie à travers la bus batterie.
La HOT Bus est une bus reliée directement à la batterie sans possibilité d'isolement.
  Très peu d'éléments sont connectés à cette bus.
  Ce sont ceux dont on doit disposer le plus longtemps possible, même si l'on a tout coupé à bord (par exemple, les percussions extincteurs).
Aéronef normes CS-25
Distribution courant continu

## Slide 194
bus service:
  alimentée soit par la bus batterie si l'interrupteur SERV est sur « ON », soit par une source extérieure (GPU).
  Cette bus permet, par exemple, de disposer d'un minimum d'éclairage ou de faire les pleins alors que tout est coupé à bord.
La STARTER Bus:
  alimentée si l'interrupteur BATT est sur « ON » et si l'interrupteur START est sur « ON »,
  permet d'utiliser nos génératrices en démarreur, car se sont des GENE STARTER.
La connexion du GPU au réseau de bord principal et le circuit de charge de la batterie ne sont pas représentés sur le schéma.
Aéronef normes CS-25
Distribution courant continu

## Slide 195
a) Séquence lors d'un vol
Arrivé à l'avion, un GPU est branché et est en fonctionnement.
La bus service est alimentée.
Lors de la visite prévol, on connecte la batterie, le réseau n'est alors que sur batterie, comme lors d'un vol où toute la génération a été perdue.
On vérifie alors l'état de la batterie.
On connecte le GPU sur le réseau de bord.
Toutes les servitudes peuvent être alimentées.
La batterie se recharge.
Si l'aéronef possède un APU, on peut alors démarrer l'APU et le connecter au réseau de bord: Cela a pour conséquence de déconnecter le GPU.
Après démarrage des moteurs, on connecte les générateurs principaux, cela déconnecte l'APU, qu'on arrête.
Après l'atterrissage, on remet en route l'APU.
Arrivé au parking, on le connecte.
Cela déconnecte les générateurs principaux.
On peut arrêter les moteurs.
Un GPU est branché et mis en service ; l'équipage peut le connecter au réseau de bord.
L'APU est alors déconnecté automatiquement et peut être arrêté.
Priorité
Toutes les sources d'alimentation citées ne peuvent être connectées simultanément au réseau de bord.
Distribution courant continu

## Slide 196
b) Panne en vol
En cas de panne d'un générateur, la fermeture automatique du BTC garantit l'alimentation des deux bus par un seul générateur.
Les servitudes délestables ne sont plus alimentées (ouverture de S4 et S2) afin de ne pas surcharger le seul générateur opérationnel.
Bus essentielle et secours sont toujours alimentées par les bus normales.
En cas de perte de tous les générateurs, le réseau normal est perdu, seule la bus secours est alimentée par la bus batterie.
La starter bus reste alimentée en cas de besoin (redémarrage assisté).
On ne dispose que de 30 minutes d'autonomie.
Priorité
Distribution courant continu

## Slide 197
Citons quelques servitudes typiques, qui fonctionnent en continu
les démarreurs électriques ;
pompes carburant ;
pompe hydraulique de secours ;
dégivrage tubes Pitot.
Servitudes en continu
Distribution courant continu

## Slide 198
Dans ce type de réseaux, chaque alternateur alimente sa propre barre bus.
Chaque alternateur alimente sa propre barre bus, BUS AC 1 ou 2.
En cas de panne d'un générateur, la fermeture des deux BTB (Bus Tie Breaker: relais de transfert ): permet de retrouver une alimentation via l'autre bus AC et la bus de transfert.
En général, le transfert est automatique et piloté par un système qui surveille l'alimentation de chacune des bus AC et les positions des relais.
Distribution courant alternatif
Réseaux à alternateurs indépendants
Les alternateurs ne doivent en aucun cas être reliés ensemble. Ainsi, la logique n'autorisera la fermeture des BTB qu'après l'ouverture du relais de ligne (RL) du générateur en panne.

## Slide 199
L'aéronef peut être alimenté par l'APU ou le GPU connecté par leurs relais respectifs sur la bus de transfert.
APU et GPU ne peuvent jamais être connectés ensemble.
La connexion de l'un ou l'autre sur la bus de transfert permet, via les relais de transfert, l'alimentation des bus AC dont le relais de ligne est ouvert.
Distribution courant alternatif
Réseaux à alternateurs indépendants
Les moteurs sont arrêtés, on est sur GPU, les BTB sont fermés et les bus AC 1 et 2 alimentées.
On démarre l'APU, puis on le connecte, cela ouvre le relais GPU ;
les BTB restent fermés, l'avion est toujours alimenté, on peut déconnecter le GPU.
Après démarrage des réacteurs, on connecte les générateurs.
A la fermeture des relais de ligne, les BTB s'ouvrent, chaque bus est alimentée par son générateur. On peut arrêter l'APU.

## Slide 200
a) Conditions de couplage
On se rappelle que « couplé » signifie que chaque générateur fournit la moitié du travail (avec deux alternateurs).
Le couplage des alternateurs permet d'augmenter la puissance disponible à bord en ayant toujours une redondance de générateur.
En courant continu pour coupler deux génératrices:
  elles devaient fournir la même tension
  ceci était réalisé par un circuit (la ligne d'équilibrage) qui pilotait l'excitation de chaque génératrice.
En alternatif , pour coupler des alternateurs, il faudra donc qu'ils délivrent :
  la même tension ;
  la même fréquence ;
  la même phase ;
  le même ordre de phase.
Distribution courant alternatif
Réseau à alternateurs couplés

## Slide 201
b) Architecture de réseaux couplés
Les alternateurs sont reliés à leurs bus respectives via les relais de lignes (RL),
puis à la bus de couplage via les relais de couplage (RC).
En fonctionnement normal, même avion au sol et moteurs arrêtés, les relais de couplage sont toujours fermés.
Le couplage se fait par fermeture des relais de ligne lorsque les conditions de couplage sont réalisées.
Les relais de couplage s'ouvrent en cas de défaut sur un alternateur afin de l'isoler.
Distribution courant alternatif
Réseau à alternateurs couplés
Donc :
sur un réseau « alternateurs fonctionnant en isolés », les relais de transfert sont toujours ouverts et on les ferme en cas de défaut d'un alternateur ;
sur un « réseau alternateurs couplés », les relais de couplage sont toujours fermés et on les ouvre en cas de défaut.
Le GPU et l'APU ne peuvent jamais être connectés :
  simultanément à la bus de couplage ;
  à un alternateur (GEN 1 ou 2) via la bus de couplage.
Il existe la même logique que sur le réseau à alternateurs indépendants qui, lors de la connexion APU ou GPU, ouvre les relais de ligne des alternateurs.

## Slide 202
Distribution courant alternatif
Réseau à alternateurs couplés
Sur des réseaux comportant plus d'alternateurs, on peut trouver un mixage « couplage-transfert » (Split Parallel System).
Les alternateurs sont couplés deux à deux puis, éventuellement, les deux bus de couplage sont reliés par un Split System Breaker donnant un réseau à quatre alternateurs couplés.
Le SSB s'ouvrira dans certaines conditions afin de donner deux réseaux indépendants.
Par exemple, lors d'un atterrissage automatique, il est prévu que chaque pilote automatique soit, à partir d'une certaine phase du vol, alimenté par des sources indépendantes.
Vous pouvez trouver en anglais
relais de couplage (RC) = Bus Tie Breaker (BTB) ;
relais de ligne (RL) = Generator Line Contacter (GLC) ;
relais d'excitation (REX) = Generator Control Breaker (GCB).

## Slide 203
a) Puissance active
La puissance est le produit U x I.
La puissance est le produit scalaire des deux vecteurs.
Le produit scalaire
Cette puissance est appelée puissance active P,
Elle s'exprime en watts.
Distribution courant alternatif
Puissances en alternatif
Les circuits électriques sont rarement des circuits avec une résistance pure.
Il y a toujours comme résultat un déphasage entre le courant I débité par le générateur et la tension U qu'il délivre.

## Slide 204
b) Puissance réactive
Ce circuit présente une impédance Z somme vectorielle de R et de la réactance Xc.
Le courant I traverse
  R : développe une tension UR,
  C: développe une tension Uc.
En multipliant ces tensions par I, on obtient:visualise
  la puissance active :
  puissance réactive: (La puissance consommée par la réactance)
elle n'est pas réellement consommée puisque le condensateur se charge sur une alternance puis restitue l'énergie à l'alternance suivante.
Sa valeur est U.I.sinϕ, elle est notée Q et s'exprime en volts-ampères réactifs (VAR).
Distribution courant alternatif
Puissances en alternatif

## Slide 205
c) Puissance apparente
Ce n'est pas réellement une puissance au sens physique du terme.
Elle est le résultat de la somme vectorielle des deux puissances précédentes.
On la note S exprimée, en volts-ampères (VA).
Le rapport P/S est appelé facteur de puissance de l'installation.
Cette puissance est utilisée pour donner une idée du dimensionnement de l'appareil électrique (les transformateurs en particulier ou les alternateurs).
La même puissance apparente peut correspondre à une multitude de répartition de P et Q selon le circuit étudié.
Distribution courant alternatif
Puissances en alternatif

## Slide 206
U et I sont en phase.
Le circuit ne consomme que de la puissance active.
La puissance active est toujours positive.
C'est la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit.
Elle correspond à la puissance mécanique P = C x ω transformée par le générateur en puissance électrique (au rendement près).
Distribution courant alternatif
Puissances en alternatif
U et I sont déphasés de 90°.
Le circuit ne consomme que de la puissance réactive (en hachuré).
La puissance est entièrement réactive (cas théorique).
Un wattmètre indiquera P = 0.
U et I sont déphasés de 60°.
Le circuit consomme de la puissance active et de la puissance réactive (en hachuré).
La puissance active est la partie positive de la courbe P.
La puissance réactive est la partie hachurée qui correspondrait à une puissance négative puisque restituée au circuit.
C'est la puissance absorbée par les éléments réactifs du circuit.

## Slide 207
Dans un réseau couplé, chaque alternateur doit fournir la même puissance active et réactive que les autres.
Il va donc être nécessaire d'équilibrer les puissances actives et réactives de chaque alternateur.
Imaginez deux cyclistes qui roulent côte à côte à la même vitesse, mais avec des rapports de vitesses différentes.
Le cycliste 1 fournit un couple important. Il consomme beaucoup d'énergie musculaire: La puissance active (puissance qui est dépensée et ne sera jamais restituée) est importante.
Le cycliste 2 fournit un couple moindre mais pour avancer au rythme de son voisin, il mouline et respire très rapidement. Il consomme de la puissance réactive (qui sera restituée).
Si l'on relie les deux vélos ensemble par une barre, le cycliste 1 fournira tout le travail.
Il faut donc modifier les rapports de vitesse de chacun pour que tous les deux fournissent la même puissance active (le couple sur les pédales) et la même puissance réactive (la respiration).
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances

## Slide 208
Dans la figure La tension U de l'alternateur en charge est égale à la FEM de l'alternateur moins les chutes de tensions internes, r, résistance ohmique du stator, est de très faible valeur.
L est l'inductance du stator de l'alternateur.
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances: Alternateur en charge

## Slide 209
dans une résistance, le courant est en phase avec la tension
dans une inductance le courant est en retard sur la tension (rappelez-vous CIVIL),
d'où la représentation vectorielle de l'alternateur en charge.
L'impédance Z est alimentée par U et I = U/Z.
Si Z varie, cela peut-être dû à
  une augmentation de charge active
  (donc résistive, par exemple les fours)
  ou de charge réactive
  (composante inductive ou capacitive mais sur aéronef cela sera toujours inductive, par exemple, moteurs, gyros).
Distribution courant alternatif
rI étant très petit devant Lωl, on simplifie le diagramme (à droite) en le négligeant.
Equilibrage des puissances: Alternateur en charge

## Slide 210
Une augmentation de charge active crée une augmentation de courant débité
et une diminution de l'angle de déphasage.
La puissance active est P = U x IT x cos ϕ
C'est la transformation de la puissance mécanique fournie par le CSD sur l'arbre d'entraînement de l'alternateur.
La puissance mécanique est Pm = C x ω.
Une augmentation de puissance active nécessite donc une augmentation de puissance mécanique
on ne peut pas modifier ω (on veut une fréquence fixe);
il faut donc augmenter le couple fourni par le CSD.
Distribution courant alternatif
augmentation de charge active
Equilibrage des puissances: Alternateur en charge

## Slide 211
Ces augmentations de charges se traduiront sur le diagramme de l'alternateur en charge, appelé diagramme de Behn-Eschenburg.
Une augmentation des charges actives crée une diminution du déphasage ϕ,
une augmentation de I donc du terme .
Le segment AB est égal à
.
En multipliant par U/U (ce qui ne change rien), on obtient :
Soit :
La grandeur AB, soit P, est donc la représentation de la puissance active à un facteur k près.
La grandeur AC, soit P', est la représentation de la nouvelle puissance active.
Une augmentation de puissance active nécessite une augmentation du couple du CSD.
Distribution courant alternatif
augmentation de charge active
Equilibrage des puissances: Alternateur en charge

## Slide 212
Une augmentation des charges réactives augmente le déphasage entre le courant et la tension.
Le courant réactif augmente.
Distribution courant alternatif
Augmentation des charges réactives
Equilibrage des puissances: Alternateur en charge

## Slide 213
Apres multiplication par U/U
Soit :
AB=Q est la puissance réactive à un facteur k près.
AC=Q' est la nouvelle puissance réactive.
On constate qu'une augmentation des charges réactives nécessite une augmentation de E
donc du courant d'excitation (piloté par le régulateur de tension) afin d'augmenter le flux inducteur (E = KnNϕ).
Distribution courant alternatif
Augmentation des charges réactives
Une augmentation de puissance réactive nécessite une action sur le régulateur de tension.
Equilibrage des puissances: Alternateur en charge

## Slide 214
Juste avant le couplage de l'alternateur 2, on a réglé E2 à la valeur de la tension U du réseau.
L'alternateur 2 ne débite pas.
L'alternateur 1 fournit la puissance totale absorbée par le réseau et donc la totalité de la puissance active et réactive.
Distribution courant alternatif
Augmentation des charges réactives
Au moment du couplage:
il faut diminuer la puissance active de l'alternateur 1
et augmenter celle de 2.
Il faut donc
diminuer le couple du CSD 1
et augmenter le couple du CSD 2.
Les vecteurs se déplacent en E1’ et E2’.
Il ne reste plus qu'à jouer sur les régulateurs de tension pour diminuer E1’ et augmenter E2’ pour parvenir au point d'équilibre.
Les FEM sont alors confondues, les courants identiques et le déphasage également.
Ces actions sont effectuées automatiquement par les contrôleurs de charges de chaque alternateur reliés entre eux par une boucle d'équilibrage.
Equilibrage des puissances: Alternateur en charge

## Slide 215
Les contrôleurs de charge sont reliés en boucle.
Dans cette boucle, circule la totalité des courants fournis par chaque TI.
Pour une puissance donnée, le courant IL est d'une certaine valeur.
En cas de déséquilibre des charges actives, les TI ne délivrent pas tous la même intensité au secondaire;
la répartition des courants dans chaque contrôleur de charge change, mais IL reste constante puisque la puissance totale n'a pas varié.
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances: Boucle d'équilibrage des charges actives
Chaque alternateur possède dans son circuit de distribution un transformateur d'intensité (TI) branché sur la même phase.
Ce TI détecte le courant actif délivré par son alternateur.
Le courant du secondaire du TI sert de signal d'entrée au contrôleur de charge qui actionne électriquement le trim du CSD.

## Slide 216
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances: Boucle d'équilibrage des charges actives
En vertu de la loi de Kirchoff (la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants),
certains contrôleurs seront parcourus par un courant positif et d'autres par des courants négatifs.
Ainsi, si l'alternateur 2 délivre moins de puissance active que les autres, son contrôleur de charge viendra augmenter le couple du CSD 2 et les autres contrôleurs diminueront le couple de leur CSD.
L'équilibre est ainsi rétabli.
Le contact aux bornes de chaque TI se ferme dans le cas où un alternateur est mis hors circuit, Pour assurer la continuité de la boucle.

## Slide 217
A ce stade, il est important de comprendre que, lorsque la puissance électrique demandée augmente, la puissance mécanique P = C x ω augmente.
Le couple résistant développé par l'alternateur augmente.
Comme l'inclinaison du plateau n'a pas changé, la vitesse tend à chuter.
On modifie l'inclinaison du plateau, donc on modifie la vitesse pour rester à 400 Hz, mais avec un couple plus fort.
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances: Boucle d'équilibrage des charges actives

## Slide 218
La boucle d'équilibrage des charges réactives est en tout point similaire à la boucle des charges actives en ce qui concerne le câblage.
Simplement, le détecteur est différent. Il est conçu de façon à mesurer les courants qui sont en déphasage de π/2 par rapport à la tension du réseau.
dans une inductance, le courant est en retard de π/2 sur la tension.
Sur les avions modernes, le contrôleur de charge réactive est inclus dans le Generator Control Unit (GCU), qui assure la détection, la régulation et la protection des défauts.
Les conditions de couplage sont contrôlées automatiquement et la fermeture des relais de ligne se fait sans intervention du pilote.
Distribution courant alternatif
Equilibrage des puissances: Boucle d'équilibrage des charges réactives

## Slide 219
Cet avion ne possède pas de couplage alternateurs.
L'avion possède quatre alternateurs non couplés 115/200V 400 Hz d'une puissance de 75 kVA.
Un alternateur APU de 115 kVA relié à la bus de transfert peut remplacer un ou la totalité des alternateurs.
L'APU possède sa propre batterie rechargée par un TR APU à partir d'une bus normale alternative.
Chaque alternateur monté sur les réacteurs est entraîné par un IDG et régulé par un GCU ;
il alimente sa propre bus AC à travers le relais de ligne (Generator Line Contactor, GLC).
Distribution courant alternatif
Synthèse distribution
Exemple la génération sur un A340

## Slide 220
Distribution courant alternatif
Synthèse distribution
Exemple la génération sur un A340
Les bus AC sont reliées en cas de besoin à la bus transfert via les relais de transfert (Bus Tie Contactor, BTC)
Ils peuvent donc récupérer une alimentation à partir d'une autre source.
La bus de transfert peut être séparée en deux parties autonomes lorsque la phase de vol demande que des systèmes (pilote automatique, par exemple) soient alimentés par des sources indépendantes.
Deux alternateurs suffisent à l'alimentation de l'avion (avec délestage éventuellement).
S'il ne reste qu'un seul alternateur, il suffit à l'alimentation de son côté.
La bus essentielle alternative est alimentée par deux bus (une à la fois).
La génération continue est élaborée à partir de deux transforedresseurs (TR) alimentant chacun une bus continu.
La bus continu 1 (DC BUS 1) alimente normalement la bus batterie (DC BAT BUS).
En cas de défaut du TR 1 et donc de perte de la DC BUS 1, une commutation automatique transfère l'alimentation sur le TR 2 via la DC BUS 2.

## Slide 221
Distribution courant alternatif
Synthèse distribution
Exemple la génération sur un A340
Un troisième TR (ESS TR) alimenté par deux bus (une à la fois) permet d'alimenter la bus essentielle continu.
Ce troisième TR (ESS TR) peut également être alimenté par un alternateur de secours 115/200 400 Hz entraîné par un moteur hydraulique.
L'alternateur de secours permet également d'alimenter également la bus essentielle alternatif en cas de besoin.
Les batteries sont connectées directement à la HOT BUS. En fonctionnement normal, elles sont rechargées à partir de la DC BAT BUS. En secours (BAT ONLY), elles alimentent la DC ESS BUS.
Cette bus alimente alors un convertisseur statique, qui transforme la source continue afin d'alimenter la bus essentielle alternatif (qui devient alors une bus secours sans en porter le nom).
Deux groupes de parc (GPU) peuvent être reliés à la bus de transfert. Les deux groupes ne peuvent jamais être connectés ensemble, mais ils peuvent alimenter chacun la moitié de la bus de couplage si le BTB est ouvert.
GPU ou APU et GEN ne peuvent jamais être connectés en même temps sur la bus de transfert.

## Slide 222
En général, on alimente en alternatif les gros consommateurs d'énergie:
les fours des galleys ;
les TRU chargés d'alimenter le sous réseau continu ;
les transformateurs des circuits d'éclairage sur certains aéronefs ;
des électropompes ;
des moteurs électriques.
On alimente aussi des consommateurs très peu gourmands, mais dont la technologie nécessite de l'alternatif:
l'horizon de secours (à travers un convertisseur statique)
les circuits de mesure de quantité carburant à jauges capacitives.
Distribution courant alternatif
5 - Exemple de consommateurs en alternatif

## Slide 223
Le plus simple des organes de contrôle est le voyant lumineux.
Il est de couleur normalisée:
rouge pour les alarmes demandant une action immédiate ;
ambre pour signaler les anomalies ;
vert pour signaler les bons fonctionnements ;
bleu pour signaler un accord du circuit avec sa commande (par exemple, le voyant GEN OFF BUS de la figure 9.242 signale en bleu que suite à une action OFF de l'interrupteur GEN 1, le relais du GEN 1 est bien ouvert) ;
blanc pour une information sans danger (par exemple, groupe de parc connecté).
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Voyants lumineux

## Slide 224
Les voyants de type C intègrent l'interrupteur et la signalisation.
Les voyants du type A sont partiellement occultables par un cache tournant intégré au voyant.
Les autres voyants sont alimentés par un circuit électronique permettant, à l'aide d'une commande (DIM), d'atténuer leur luminosité pour le vol de nuit.
La plupart des voyants sont testables. Une pression sur le cache les allume, testant l'ampoule et l'alimentation.
Comme pour les fusibles, une boîte d'ampoules de rechange est disponible au poste de pilotage.
Il existe également sur certains avions des voyants magnétiques. Une pièce mobile se déplaçant sous l'action d'un champ magnétique est visible derrière un cache transparent lorsque le circuit est sous tension.
Ces voyants sont maintenant obsolètes, mais vous pouvez en rencontrer sur certains types d'avions anciens.
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Voyants lumineux

## Slide 225
Ces instruments permettent de contrôler l'intensité (ampèremètre) ou la tension (voltmètre) d'un circuit.
Ils sont constitués par un galvanomètre connecté de différentes manières à des résistances, selon l'instrument de contrôle à réaliser.
Le galvanomètre à cadre mobile
Le galvanomètre à cadre mobile est constitué d'un enroulement de fil monté comme le rotor d'une génératrice entre les pôles magnétiques d'un aimant permanent.
Si un courant traverse ce rotor appelé le cadre mobile, les conducteurs de ce cadre parcourus par un courant sont soumis à une force :force de Laplace
.
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre

## Slide 226
Le galvanomètre à cadre mobile
α : angle entre L et B.
Les forces développées proportionnelles à I entraînent le cadre en rotation.
Le mouvement de rotation est contré par un ressort antagoniste.
Pour un courant I, le cadre tourne d'un angle α, où s'établit un équilibre entre couple moteur et couple antagoniste.
Pour un courant Imax, l'aiguille dévie d'un angle αmax. L'instrument est en pleine déviation pour un courant nominal très faible.
Il ne doit pas être parcouru par un courant supérieur au courant de déviation maximum sous peine d'endommager le mécanisme (aiguille tordue, par exemple), voire même de détruire le bobinage du cadre mobile.
Le cadre présentant une résistance r, la tension à ses bornes ne doit pas dépasser Umax = rImax
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre

## Slide 227
Ampèremètre
L'ampèremètre devant mesurer une intensité doit être branché en série dans le circuit à contrôler.
Le galvanomètre ne peut supporter qu'un faible courant, il est donc hors de question qu'il soit traversé par la totalité du courant I qui peut être très élevé.
On va donc le brancher en parallèle sur un circuit chargé de dériver la plus grande partie du courant.
Cette résistance de dérivation est appelée un shunt.
Un shunt est une résistance de très faible valeur.
Il est en général réalisé par une plaquette de matériau conducteur (très faible résistance), dont on augmente la résistance jusqu'à la résistance voulue en pratiquant des encoches dans la matière, donc en diminuant sa surface (revoyez la formule de R fonction de P).
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre
IT = IG + Is,
r est en parallèle sur S,
La résistance équivalente de r et S est :
La résistance du shunt doit être très faible, de façon à ce que l'appareil de mesure ne se comporte pas comme une résistance venant diminuer I.

## Slide 228
Ampèremètre
Il existe deux types d'indicateurs d'intensité basés sur le galvanomètre à cadre
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre

## Slide 229
Voltmètre
Le galvanomètre doit être branché en dérivation aux bornes de l'élément dont on veut mesurer la tension.
Nous avons vu que le cadre du galvanomètre ne peut supporter qu'un courant Imax de faible valeur.
Si la tension U est importante, le courant dans le cadre sera
Il faut donc limiter ce courant.
Pour ce faire, on va adjoindre au cadre de résistance r une résistance de forte valeur (RADD) branchée en série avec le cadre, le tout étant en parallèle sur l'élément à mesurer.
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre

## Slide 230
On retrouve le diviseur de tension: U2 = k x U ;
RADD est appelée parfois résistance multiplicatrice.
On note que U2 sera bien proportionnelle à U.
Il ne reste qu'à graduer le cadran de l'instrument en conséquence.
RADD sera calculée de façon à ce que U2 ne dépasse pas r.Imax du cadre mobile.
On a intérêt à avoir RADD + r très grand devant R:
de façon à ce que la résistance équivalente du circuit reste près de R, sinon on fausse la mesure.
Pour ces deux instruments basés sur le cadre mobile, on veillera à mettre le galvanomètre à l'abri des champs magnétiques perturbateurs grâce à un boîtier en fer doux.
Nous pouvons maintenant contrôler
la tension de sortie de notre génératrice
l'intensité absorbée par les servitudes du réseau de bord.
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre
Voltmètre

## Slide 231
Surveillance batterie
Voltmètre et ampèremètre sont les moyens principaux de contrôle des batteries.
Le voltmètre mesure la tension: pour que ce contrôle soit efficace, il est nécessaire de faire une mesure de tension batterie à vide puis en charge lors de la visite prévol.
L'ampèremètre permet de surveiller le courant de charge et décharge de la batterie.
Les batteries au plomb utilisent un chargeur à tension constante.
Les batteries Ni-Cd utilisent un chargeur évolué à courant constant. Lorsque la batterie est presque chargée, le chargeur continue la charge par impulsion.
Le chargeur est également équipé d'un contrôleur de température batterie, stoppant la charge en cas d'emballement thermique.
Un voyant de température excessive peut aussi prévenir l'équipage.
S'il subsiste un courant de charge élevé avant le décollage, suspecter un problème de chargeur batterie et suspendre le décollage,
un emballement thermique en vol pouvant se révéler catastrophique.
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre

## Slide 232
Wattmètre
Dans une génération courant continu, on ne surveille que courant et tension.
Dans une génération à courant alternatif, on mesure la tension et la fréquence des alternateurs, mais aussi la puissance absorbée par le réseau à l'aide d'un wattmètre.
Le wattmètre est tout à la fois un ampèremètre et un voltmètre qui, par un procédé interne, fait dévier l'aiguille en fonction du produit U x I.
Il mesure donc la puissance active, puisque P = U x I
Il est cependant facile de le transformer en varmètre afin de mesurer des puissances réactives en incorporant un circuit de déphasage dans le circuit tension.
Le circuit intensité est parcouru par I et crée une induction B fonction de I. Un cadre mobile et sa résistance additionnelle sont soumis à la tension U.
Il est donc parcouru par un courant i fonction de U.
Le cadre est alors soumis à un couple fonction de B.i.L.
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre

## Slide 233
Avion classique (partie alternatif)
Un voltmètre avec sélecteur permet de mesurer la tension sur chaque phase et également de contrôler la tension délivrée par le PMG.
Un wattmètre permet de contrôler la puissance active (W) en permanence et la puissance réactive (VAR) après appui sur un bouton, délivrées par chaque alternateur.
Un fréquencemètre (non apparent) permet de visualiser la fréquence.
Sur les avions modernes, les commandes sont réduites à un simple bouton « ON/OFF » et un circuit logique contrôle les paramètres.
Sur « ON » : le relais d'excitation est fermé par la logique et lorsque tension et fréquence sont correctes, le relais de ligne (RL) se ferme.
Sur « OFF » : le relais d'excitation (RE) s'ouvre, tension et fréquence chutent, la logique ouvre le relais de ligne.
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre

## Slide 234
Avion EFIS
Les indicateurs précédents sont appelés indicateurs analogiques.
On trouve de plus en plus des indications numériques.
L'illustration donne un exemple d'indication numérique intermédiaire, entre l'analogique et les avions EFIS,
Le sélecteur de gauche permet de mesurer les paramètres de la génération continue.
Sur l'image, « BAT » est sélecté et nous voyons « tension batterie : 28 V » et « débit : 0 ampère ».
Certains aéronefs peuvent disposer d'un voyant surchauffe batterie s'allumant en cas d'emballage thermique.
Le sélecteur de droite permet de mesurer les paramètres de la partie alternative.
Contrôles et protections
Organes de contrôle
Ampèremètre et voltmètre

## Slide 235
Sur A340, la plupart des contacteurs sont commandés par les Electrical Contactor Management Units (ECMU).
Ces ECMU reçoivent les informations suivantes :
tension de toutes les bus normales ;
position de tous les contacteurs AC et DC ;
disponibilité de toutes les sources de tensions (via les GCU ou GPCU) ;
position des interrupteurs galleys ;
état des TR ;
position sol ou vol de l'avion.
Chaque ECMU envoie des informations à l'ECAM pour information à l'équipage :
bus alimentées ou non ;
position des contacteurs (BTC,GLC...) ;
galley ON ou OFF.
Contrôles et protections
Organes de contrôle

## Slide 236
Tous les disjoncteurs (breakers) sont situés dans la soute électronique.
Leur statut (ouvert/fermé) est envoyé à un Circuit Breakers Monitoring Circuit Unit (CBMU).
Le CBMU envoie également ses informations à l'ECAM pour affichage.
Le panneau supérieur pilote regroupe les commandes et alarmes.
Les push buttons de commande sont éteints si tout est normal.
Ils s'illuminent en blanc si OFF est activé par pression sur le bouton.
Le FAULT s'illumine ambre pour signaler une anomalie.
Le panneau de la figure 9.257 symbolise la distribution développée précédemment.
Contrôles et protections
Organes de contrôle

## Slide 237
Les charges connectées sur le réseau de bord supportent en général assez mal les variations de tension.
Un court-circuit accidentel ou un échauffement anormal d'un élément peuvent se produire.
Il faut donc, afin de protéger les générateurs ou l'aéronef (incendie), des organes de protections sensibles :
aux surtensions (c'est le rôle du régulateur de tension étudié précédemment) ;
aux sous-tensions ;
aux inversions de tension ou de courant ;
aux surintensités (source potentielle d'incendie) ;
aux températures excessives (dégradation ou incendie, selon la température).
Contrôles et protections
Organes de protection

## Slide 238
Protection surtension
La surtension peut provoquer la détérioration des équipements de bord et être éventuellement source d'incendie. Afin de se prémunir contre ce type d'incidents, on va mesurer en permanence la tension de la génératrice par un système qui coupe son excitation dès que la tension délivrée atteint 32 volts.
Un voyant pourra signaler le défaut.
L'excitation ayant disparu, la tension de la génératrice chute vers zéro et entraîne l'ouverture du conjoncteur-disjoncteur par courant inverse.
Le voltmètre et l'ampèremètre doivent indiquer zéro.
Il existe en général un circuit de réarmement de la génératrice, mais un défaut de surtension provenant en général d'un défaut interne au régulateur de tension, la surtension risque fort de réapparaître instantanément.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération continue

## Slide 239
Défaut feeder
On appelle feeder le câble de grosse section reliant la génératrice à la bus via le conjoncteur-disjoncteur.
Ce câble transporte toute l'énergie fournie au réseau.
Un défaut feeder est un court-circuit entre ce câble et la masse (structure de l'avion).
C'est un risque d'incendie très grave.
En fonctionnement normal, le courant débité par la génératrice traverse la spire S, puis le C/D et revient à la génératrice par la masse puis les enroulements de compensation.
La bobine polarisée B est soumise à la tension développée aux bornes desdits enroulements.
Le flux développé dans cette bobine B est égal et opposé au flux développé par la spire S.
Ces flux s'annulent, laissant les contacts Ex et EQUI fermés.
Si un court-circuit accidentel se produit sur le feeder, avant la spire S, le flux de S ne contrarie plus le flux de B et les contacts s'ouvrent.
La génératrice est désexcitée, la ligne d'équilibrage ouverte et les contacts sont verrouillés mécaniquement.
Une alarme visuelle signale l'anomalie à l'équipage.
Le circuit ne peut pas se réarmer automatiquement et une seule tentative de réarmement manuel est autorisée.
Le principe étudié ici implique que, pour protéger le feeder sur la longueur maximale, il faut que la détection par la spire S se fasse au plus près de la bus.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération continue

## Slide 240
Surcharge génératrice
Il existe également une protection surcharge de la génératrice, qui signale à l'équipage que la génératrice débite au-delà de son intensité nominale.
Cette protection est basée sur la mesure permanente de l'intensité débitée à travers la spire S chargée d'activer l'alarme.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération continue

## Slide 241
Surchauffe génératrice
La surchauffe peut avoir pour causes :
  un débit permanent trop important (surcharge) ;
  un défaut de ventilation ;
  un problème mécanique (frottements) ;
  une mauvaise régulation ;
  un problème de conjonction-disjonction.
La surcharge détectée sera traitée en coupant l'alimentation de servitudes non nécessaires au vol.
La mauvaise régulation devrait se traiter automatiquement en désexcitant la génératrice.
Le défaut de ventilation pourra être traité en coupant le maximum de servitudes non essentielles au vol.
Le problème de frottements ne pourra être traité que par réparation au sol: la génératrice est en prise sur l'arbre moteur (via un ensemble réducteur) sans possibilité d'interrompre son entraînement
contrairement à la génération alternative où l'on peut en général déconnecter l'entraînement de l'alternateur.
La génératrice étant refroidie par de l'air dynamique, la détection de surchauffe se fait par un bilame placé directement sur le corps de la génératrice.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération continue

## Slide 242
Surchauffe génératrice
La surcharge (détectée par l'alarme précédente ou en regardant l'ampèremètre) sera traitée en coupant l'alimentation de servitudes non nécessaires au vol.
La mauvaise régulation (protection ou vue au voltmètre) devrait se traiter automatiquement en désexcitant la génératrice via les protections développées ci-avant.
Le défaut de ventilation pourra (peut-être) être traité en coupant le maximum de servitudes non essentielles au vol (moins de travail, moins de chaleur à dissiper).
Le problème de frottements ne pourra être traité que par réparation au sol car, contrairement à la génération alternative où l'on peut en général déconnecter l'entraînement de l'alternateur, la génératrice est en prise sur l'arbre moteur (via un ensemble réducteur) sans possibilité d'interrompre son entraînement.
Autant d'analyses qui vous font percevoir que le métier de pilote ne se résume pas à maintenir une trajectoire. Après application des check-lists, qui sont des mesures conservatoires, une bonne connaissance technique permettra un bon bilan, qui permettra de prendre la bonne décision.
La génératrice étant refroidie par de l'air dynamique, la détection de surchauffe se fait par un bilame placé directement sur le corps de la génératrice. De par le principe de détection, il faudra attendre un certain temps avant l'extinction de l'alarme, qui restera permanente si la surchauffe est liée à une très mauvaise ventilation ou à un frottement.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération continue

## Slide 243
Certains défauts et les protections associées n'intéressent que les alternateurs couplés.
Nous étudierons donc d'abord ceux relatifs à une génération à alternateurs indépendants, puis ceux qui viennent en addition lorsque la génération repose sur des alternateurs couplés.
Certains types d'aéronefs ne possèdent pas forcément la totalité des protections étudiées, mais nous brosserons un descriptif général.
La détection des défauts est,
sur certains avions anciens (tels le B747-200), encore assurée par des modules indépendants.
Mais, sur les avions modernes (King 200), elle se fait grâce au Generator Control Unit (GCU), qui regroupe toutes les fonctions (régulation et protections).
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération alternative

## Slide 244
Surtension
Il est nécessaire de protéger les servitudes connectées au réseau.
Les enroulements statoriques de l'alternateur principal peuvent être endommagés par une trop grande tension développée dans le stator.
Un défaut de surtension est, en général, imputable à un défaut du régulateur de tension.
Il est donc nécessaire de prévoir un module détecteur de surtension qui mettra en œuvre des protections si V = 124 à 132 V ou U = 230 V.
La tension délivrée par l'alternateur est prélevée, puis abaissée par un transformateur pour attaquer un module transistorisé, qui compare la tension alternateur à une tension de référence (diode zener).
Ce module, par un relais de commande, ouvre le relais d'excitation afin de supprimer la surtension, puis il ouvre le relais de ligne, afin que la bus ayant perdu son alimentation puisse la retrouver automatiquement par la bus de transfert (logique relais).
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération alternative

## Slide 245
Sous-tension
Un défaut du régulateur de tension (par exemple, la coupure de l'enroulement d'excitation) entraînera cette fois une sous-tension alternateur.
Cette sous-tension provoquera le dysfonctionnement de certaines servitudes.
La détection est réglée pour agir si V < 100 V environ ou si U < 190 V (valeurs indicatives).
Le fonctionnement est identique à la surtension (comparateur-relais, etc.).
Une sous-tension provoque les mêmes effets : ouverture du relais d'excitation, puis du relais de ligne.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération alternative

## Slide 246
Défaut feeder
Le défaut feeder consiste en une mise à la masse accidentelle de la ligne d'alimentation reliant l'alternateur à la bus ou bien du bobinage statorique de l'alternateur.
C'est un défaut grave qui, en regard de l'énergie libérée lors de l'incident, est une source d'incendie.
La protection doit donc être instantanée.
Elle entre en action pour un courant de fuite de l'ordre de 50 A.
Cette protection est une protection différentielle.
Le principe est de mesurer sur une phase le courant débité par l'alternateur vers la bus au moyen d'un transformateur d'intensité (TI 1) puis, au moyen d'un second TI (TI 2), le courant de retour de la même phase vers l'alternateur.
Bien entendu, les trois phases sont protégées et on retrouve trois fois deux TI.
Le TI 1 doit être branché au plus près de la bus de façon à protéger le feeder sur toute sa longueur.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération alternative
Les TI sont branchés de telle manière à ce que les FEM recueillies au secondaire, qui sont en temps normal de même valeur (courant aller = courant retour), se neutralisent.
En cas de défaut (masse accidentelle sur la ligne générateur-bus), le courant de fuite ne traverse pas le TI 1, alors qu'il traverse le TI 2.
Le détecteur différentiel actionne alors le relais qui provoque instantanément l'ouverture du relais d'excitation, puis du relais de ligne.

## Slide 247
Surcharge alternateur
Le but de cette protection est de protéger l'alternateur si une charge trop importante est appliquée pendant trop longtemps à l'alternateur afin de limiter son courant.
Un courant trop important est source de surchauffe, et donc de destruction voire d'incendie.
Le détecteur de surcharge est actionné si l'intensité nominale de l'alternateur est dépassée de 15 % pendant une quinzaine de secondes (valeur indicative). Ce délai permet de supporter des surcharges momentanées sans conséquences.
Aucun des relais d'excitation ou de ligne n'est actionné, mais une alarme visuelle (voyant GEN LOAD, par exemple ; figure 9.261) est déclenchée.
Cette alarme invite à un délestage, qui s'effectuera manuellement ou automatiquement.
Le principe de la détection repose sur trois transformateurs d'intensité (un par phase), qui permettent de mesurer l'intensité en ligne.
Les TI créent une tension aux bornes de R ;
une fraction de la tension (selon la position du curseur de R) est recueillie et déclenche l'alarme, après temporisation lorsque le niveau de tension est suffisant.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération alternative

## Slide 248
Coupure de phase
Si une phase est coupée, les servitudes alimentées en triphasé ne fonctionnent plus correctement.
Le module coupure de phase provoque l'ouverture du relais d'excitation et de ligne.
Instabilité
La tension triphasée délivrée par l'alternateur présente les caractéristiques d'une onde modulée en amplitude.
La cause peut être une oscillation de l'arbre ou un régulateur de tension défectueux.
Au-delà d'un certain taux de modulation, la protection ouvre le relais d'excitation et le relais de ligne.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération alternative

## Slide 249
On retrouve, bien entendu, toutes les protections citées, mais aussi :
ordre de phase ;
le déséquilibre de phase ;
la surexcitation alternateur ;
la sous-excitation alternateur ;
le plafond d'excitation.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération à alternateurs couplés

## Slide 250
Détection ordre de phase
La détection est basée sur un circuit à thyristor. On rappelle simplement (cours semi-conducteurs) qu'un thyristor est une sorte de diode commandée par une électrode appelée gâchette et qu'il conduit à partir du moment où la gâchette est positive, alors que l'anode esl positive par rapport à sa cathode.
Il reste alors conducteur jusqu'au moment où l'anode n'est plus positive.
Si l'ordre de phase est correct, les conditions sont remplies suffisamment longtemps pour laisser le temps au condensateur de se charger à une Uc suffisante pour ne pas déclencher la protection (Uc maintient bloqué un relais électronique).
Dans le cas d'une inversion (B et C par exemple), Uc n'aura jamais le temps de prendre sa valeur et la protection jouera interdisant la fermeture du relais de ligne.
Deux phases dans le bon ordre impliquent que la troisième l'est aussi.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération à alternateurs couplés

## Slide 251
Détection ordre de phase
La détection est basée sur un circuit à thyristor. On rappelle simplement (cours semi-conducteurs) qu'un thyristor est une sorte de diode commandée par une électrode appelée gâchette et qu'il conduit à partir du moment où la gâchette est positive, alors que l'anode esl positive par rapport à sa cathode.
Il reste alors conducteur jusqu'au moment où l'anode n'est plus positive.
Si l'ordre de phase est correct, les conditions sont remplies suffisamment longtemps pour laisser le temps au condensateur de se charger à une Uc suffisante pour ne pas déclencher la protection (Uc maintient bloqué un relais électronique).
Dans le cas d'une inversion (B et C par exemple), Uc n'aura jamais le temps de prendre sa valeur et la protection jouera interdisant la fermeture du relais de ligne.
Deux phases dans le bon ordre impliquent que la troisième l'est aussi.
O Déséquilibre de phase
Le but est de protéger l'installation en cas de une ou deux masses accidentelles sur la bus de couplage.
Une masse provoque un fort courant, et donc une chute de tension (U = E - zi).
S'il y a un défaut sur les trois phases, la protection est inopérante.
On mesure le taux de modulation du signal triphasé.
La protection ouvre les relais de couplage ; les alternateurs sont alors indépendants. Les boucles d'équilibrage des charges actives et réactives sont inopérantes.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération à alternateurs couplés

## Slide 252
Surexcitation
Lorsque plusieurs alternateurs sont couplés, une surexcitation de l'un entraîne une augmentation de FEM E sur cet alternateur (figure 9.264, page 128).
Son courant débité augmente, sa puissance réactive augmente, mais la tension du réseau (U) reste constante puisqu'ils sont en parallèle.
Le circuit de protection est analogue à la boucle d'équilibrage des charges réactives. Il ouvre le relais de couplage de l'alternateur en défaut.
L'alternateur travaille alors en isolé, et comme généralement le défaut persiste (défaut interne au régulateur de tension), la surexcitation se traduit alors par une surtension qui provoque l'ouverture du relais d'excitation, puis du relais de ligne.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération à alternateurs couplés

## Slide 253
Sous-excitation
On utilise la même boucle de détection que pour la surexcitation. Un défaut ouvre le relais de couplage puis, si l'alternateur est en sous-tension, il y a ouverture du relais d'excitation, puis du relais de ligne.
Attention : ceci est la séquence d'une surexcitation (sous-excitation) mais, comme sur certains avions plus automatisés, le relais de couplage se referme automatiquement après l'ouverture du relais d'excitation et du relais de ligne afin de ne pas perdre la bus, vous pouvez trouver des questions qui ne vous proposerons qu'une ouverture des relais d'excitation et de ligne en cas de surexcitation.
Mais sur un B747-200 par exemple, vous devrez le refermer manuellement lors de l'application d'une check-list, donc pendant ce temps vous avez trois relais ouverts et une bus perdue.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération à alternateurs couplés

## Slide 254
Plafond d'excitation
Dans le cas où la protection de surexcitation n'a pas fonctionné, le système de détection du plafond d'excitation protégera le système. Ce système mesure directement la tension d'excitation de l'alternateur principal.
O Quelques autres protections
•Sur ou sous-vitesse CSD
Sur les avions anciens, un contact centrifuge assure cette protection. Une sur ou sous-vitesse entraîne une sur ou sous-fréquence du signal délivré. Cette sur ou sous-fréquence est maintenant détectée de manière électronique par le CGU.
Une sur ou sous-fréquence ouvre le relais de ligne.
•Décrabotage CSD
Jamais automatique.
Un décrabotage entraîne une ouverture du relais de ligne.
•Coupe-feu
Le fait d'actionner la commande coupe-feu d'un réacteur a des conséquences sur le circuit carburant, hydraulique, mais aussi électrique.
La commande coupe-feu actionne, après une temporisation de 5 à 10 secondes nécessaire à la fermeture du robinet basse pression carburant, le relais d'excitation et le relais de ligne.
Le relais de couplage reste fermé pour ne pas perdre la bus.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération à alternateurs couplés

## Slide 255
Surexcitation/sous-excitation : le relais de couplage peut se refermer automatiquement après ouverture des relais excitation et de ligne. Toutes ces protections peuvent être intégrées dans un seul module : le GCU.
Le relais d'excitation n'est plus à proprement parler un relais au sens physique du terme et le module coupant l'excitation est interne au GCU.
Le GCU contient également les éléments nécessaires à l'équilibrage des charges réactives.
Contrôles et protections
Organes de protection: Génération à alternateurs couplés

## Slide 256
Le principe d'une génératrice :
des conducteurs se déplaçant dans un champ magnétique sont le siège d'une FEM induite.
Moteurs électriques
Généralités
A l'inverse:
Nous pouvons faire l'expérience d'un conducteur
  immobile de longueur L
  Il est parcouru par un courant I
  placé dans un champ magnétique d'induction β.
On constate que le conducteur est soumis à une force (F) qui l'entraîne de 1 vers 2.
Laplace a démontré que la force F a pour expression :
F = β x I x L
Cette expérience nous montre le principe du moteur à courant continu, à savoir :
des conducteurs alimentés et subissant un champ magnétique sont soumis à une force d'entraînement ;
un moteur convertit une puissance électrique en une puissance mécanique.

## Slide 257
Moteurs à courant continu
ils sont constitués, comme une génératrice,
  d'un stator alimenté générant un champ magnétique
  d'un rotor, lui aussi alimenté, dont les conducteurs subissant la force de Lorentz l'entraînent en rotation.
C'est donc une génératrice dont le rotor est alimenté.
C'est ce principe de réversibilité qui est la base de la géné-starter
(la même machine fonctionne tantôt en moteur, tantôt en génératrice).
Composants
Moteurs électriques
Principe
Le moteur à courant continu est dans son principe une génératrice fonctionnant en réversibilité.
On lui fournit une puissance électrique P = U x I qu'il transforme (aux pertes près) en puissance mécanique P = Cx ω.
On retrouvera, comme pour les génératrices, des moteurs shunt, série et compound.
Certains moteurs disposent d'une résistance de démarrage.
Cette résistance, montée en série dans le circuit d'alimentation du moteur, limite le courant I au démarrage avant que la force contre-électro motrice (FCEM) ne se développe, puis elle est court-circuitée.

## Slide 258
Comme pour la génératrice série, le moteur série a son enroulement d'excitation connecté en série avec le bobinage du rotor.
Si le moteur est freiné,
la FCEM décroît ;
elle s'oppose moins à I (courant d'alimentation), qui augmente permettant d'augmenter le couple fourni par le moteur.
Si aucune charge ne freine le moteur,
un petit courant est nécessaire à sa rotation.
Mais comme le flux d'excitation dépend de ce courant, le flux produit est faible.
Comme ce flux est faible, la FCEM produite est faible et le moteur accélère.
La vitesse peut augmenter considérablement, jusqu'à la destruction du moteur.
Un moteur série s'emballe à vide.
Il doit toujours être utilisé en charge.
Il a un couple important au démarrage.
Il n'est pas apte à un entraînement à vitesse constante.
On l'utilise surtout pour les démarreurs, vérins électriques ou moteurs d'entraînement des trains d'atterrissage.
Moteurs électriques
Moteurs à courant continu: Moteur série

## Slide 259
Dans un moteur shunt, l'enroulement d'excitation est connecté en parallèle sur l'induit.
Si la charge du moteur augmente,
le moteur ralentit,
la FCEM diminue,
dans l'induit augmente, donc le couple fourni
mais le flux ne change pas, puisque le courant d'excitation n'est pas comme dans le moteur série commun avec le courant de l'inducteur.
Le moteur shunt ne s'emballe pas à vide et la variation de vitesse entre pleine charge et à vide est de l'ordre de 10 %.
On l'utilise pour l'entraînement de systèmes nécessitant un faible couple, tels les ventilateurs ou les moteurs de pompes.
Moteurs électriques
Moteurs à courant continu: Moteur shunt

## Slide 260
Une génératrice starter est un ensemble comprenant
un rotor
deux enroulements d'excitation :
  un enroulement série
  et un enroulement shunt.
Utilisé en démarreur, l'enroulement série est alimenté et nous avons alors un moteur en série.
Après le démarrage, le moteur de l'aéronef entraîne le rotor en génératrice.
L'enroulement d'excitation série est déconnecté,
l'enroulement shunt connecté et la génératrice est une génératrice shunt.
Moteurs électriques
Génératrice-starter

## Slide 261
Une génératrice à courant continu fonctionne en réversibilité. Si le rotor est alimenté, elle tourne en moteur.
Les moteurs à courant continu sont peu utilisés sur les aéronefs.
Le système de collecteur à arc et balais est source d'arcs électriques, de pannes, etc.
On leur préfère les moteurs alternatifs.
Les moteurs alternatifs se déclinent en deux types :
  les moteurs synchrones ;
  les moteurs asynchrones, aussi appelés moteurs à induction.
Moteurs électriques
Moteurs courant alternatif

## Slide 262
Principe
Si un aimant libre en rotation est placé entre deux aimants fixes présentant des pôles contraires, il a tendance à tourner pour venir s'aligner sur les lignes de champ.
Moteurs électriques
Moteurs courant alternatif: Moteur synchrone
Champ tourmant
Dans la figure, deux bobines alimentées délivrent chacune un champ.
Le champ résultant est la composante vectorielle des deux champs.
Si trois bobines sont alimentées par un réseau triphasé, elles délivrent chacune un champ déphasé de 120° par rapport aux autres.
La somme des trois champs est un vecteur champ d'amplitude constante, mais dont la direction au temps t dépend de la valeur de chaque phase à ce temps t.
Le vecteur champ résultant est donc un champ tournant à une vitesse ω fonction de la fréquence de la tension d'alimentation.
Si l'on croise deux phases, le vecteur champ résultant tourne en sens inverse.

## Slide 263
Constitution
Le moteur est composé :
d'un stator hexapolaire sur lequel sont bobinés les enroulements triphasés, qui délivre le champ tournant ;
d'un rotor accueillant un bobinage alimenté en continu se comportant comme un aimant permanent dont on peut faire varier l'intensité du champ.
Le rotor, accroché sur le champ tournant, tourne à la vitesse de synchronisme.
Ce système nécessite un système d'alimentation à bagues et balais pour l'alimentation du rotor.
On fabrique cependant des moteurs à aimants permanents (brushless) pouvant délivrer des puissances moyennes.
Si le couple résistant (charge du moteur) augmente subitement, l'aimant ou le rotor alimenté risquent de prendre subitement un retard important sur le champ tournant et de ne plus pouvoir le rattraper : le moteur décroche.
Ce moteur n'est pas apte à l'utilisation de charges importantes.
Dans le cas du rotor alimenté, le couple est fonction du courant rotorique.
Moteurs électriques
Moteurs courant alternatif: Moteur synchrone

## Slide 264
Principe
Si un disque de métal amagnétique (cuivre ou aluminium) subit un champ magnétique tournant
il se produit dans le disque des courants induits qui, d'après la loi de Lenz, tendent à s'opposer à la cause qui leur donne naissance (la rotation du champ).
Ces courants engendrent un couple (force de Laplace) qui entraîne le disque en rotation pour essayer d'annuler la vitesse relative du champ par rapport au disque, sans jamais y parvenir sinon il n'y aurait plus de courant induit, donc plus de couple.
Le disque ne tourne donc pas en synchronisme avec le champ tournant, d'où le nom de moteur asynchrone.
Si le rotor (ici le disque) tourne à une vitesse angulaire ωr et le champ tournant statorique (ici le champ de l'aimant permanent tournant) à une vitesse ωs, on appelle glissement l'expression
Le glissement est exprimé en pourcentage.
Il est de l'ordre de 1 à 2 % lorsque le moteur est à vide, et de 5 % maximum en charge.
Moteurs électriques
Moteurs courant alternatif: Moteur asynchrone

## Slide 265
Constitution
Le rotor est constitué non plus d'un disque, mais d’un ensemble de barres d'aluminium court-circuitées à leurs extrémités par des flasques du même métal.
Les courants induits circulant dans les barres créent le couple moteur.
On appelle cet ensemble une cage d'écureuil.
Le stator chargé de créer le champ tournant est identique à celui du moteur asynchrone triphasé vu précédemment.
Le stator peut être biphasé ou monophasé.
La vitesse de rotation de ce moteur est indépendante de la tension appliquée, seule la fréquence intervient.
Au glissement près, il tourne à une vitesse :
F : fréquence
P : nombre de paires de pôles
Moteurs électriques
Moteurs courant alternatif: Moteur asynchrone

## Slide 266
Exemple
Un stator triphasé bipolaire est alimenté en 400 Hz, avec un glissement de 5 %.
A quelle vitesse tourne le rotor ?
Réponse
On compte une paire de pôles.
Le champ tourne donc à n = 400/1, soit 400 t/s ou 24 000 t/min.
Comme g = 5 %, le rotor tourne à 24 000 - (24 000 x 5 %), soit 22 800 t/min.
Moteurs électriques
Moteurs courant alternatif: Moteur asynchrone
Utilisation
Les moteurs triphasés sont utilisés pour
les pompes carburant,
et les moteurs biphasés comme moteurs d'entraînement des vérins électriques (facilité d'inversion du sens de rotation).