## Slide 1: Equipements et circuits hydrauliques

## Slide 2
Sur les moyens et gros porteurs actuels, les servitudes ont atteint de telles masses et surfaces, la vitesse très importante (V2)
Il est donc nécessaire et indispensable d’assister le pilote dans l’exécution des manœuvres.
A bord, plusieurs énergies sont disponibles :
  électrique,
  pneumatique
  hydraulique,
C’est cette dernière qui sera le plus fréquemment utilisée, puisqu’elle présente des avantages par rapport aux deux autres.
Généralités

## Slide 3
Les systèmes d'aéronefs fournissent un moyen de transmission de puissance par l'intermédiaire de l'hydraulique,
La transmission de puissance à travers un fluide incompressible via des tuyaux et des actionneurs.
Les systèmes hydrauliques fournissent la puissance nécessaire au fonctionnement de composants tels que:
  le train d'atterrissage,
  les volets,
  les commandes de vol,
  les freins de roue,
  d'autres systèmes nécessitant une puissance élevée, un contrôle précis et des taux de réponse rapides.
Généralités

## Slide 4
Avantages
rapport =(puissance développée)⁄(poids de l′équipement)
(comparée a l'énergie électrique) ;
facilité de repérage des fuites
(comparée à l’énergie pneumatique);
distribution relativement aisée;
le fluide hydraulique utilisé permet l’autolubrification de tous les éléments en mouvement.
Inconvénients
nécessité d’un circuit retour (augmentation du poids) ;
risques de fuites (externes et internes).
Généralités

## Slide 5
Selon Pascal (mathématicien du 17ème siècle):
"Si une force est appliquée à un liquide dans un espace confiné,
alors cette force sera ressentie également dans toutes les directions".
La force employée lorsqu'un système hydraulique est actionné est causée par la "pression".
Cette force n'est pas délivrée par la pompe hydraulique.
La pression hydraulique n'est créée que lorsqu'une tentative est faite pour comprimer les fluides, par conséquent, si un flux d'huile est pompé à travers un tube à extrémité ouverte, il n'y aura pas de pression,
mais si l'extrémité du tube est bloquée et que l'huile ne peut pas s'échapper , la pression s'accumulera immédiatement.
Sans une certaine forme de restriction, il ne peut y avoir de pression.
Généralités

## Slide 6
Une pompe est nécessaire pour fournir un débit de fluide dans le système.
Une certaine forme de restriction est nécessaire pour obtenir une pression.
Cette restriction est assurée par des pistons mobiles qui se déplacent en avant ou en arrière dans des cylindres: vérins hydrauliques.
La puissance requise pour faire fonctionner différents composants, tels que : train d'atterrissage, volets, spoilers, de roue de direction avant, etc.. varie en fonction de leur taille et de leur chargement
La pression hydraulique constante.
Il faut varier la taille des pistons de l'actionneur
Généralités

## Slide 7
PRESSE DE BRAMAH
Ce principe fut découvert par Joseph Bramah (1749 - 1814) qui inventa une presse hydraulique et, constata deux faits :
plus la surface sous charge est petite, plus la pression générée est importante.
plus la surface sous pression est grande, plus la charge disponible sera importante.
- Une force de F1=1000 N est appliquée au piston "A", dont la surface est de S1=0,002 m2
- il produira une pression de P=500 kPa dans le fluide.
le piston "B" a une surface de S2=0,004 m2,
il supportera une charge de 0,004 m2 x 500 kPa = 2000 N
F = P x S2
Généralités

## Slide 8
W=Travail fait par une machine
Le piston "A"
d1=0,6 m est le déplacement
F1=1000N le force appliquées
Travail effectué W=F1 X d1=600 Joules
Le travail effectué dans le système doit être constant , alors :
Le piston ‘B’
F2=2000N
Alors
la distance d2 parcourue par le piston 'B’ est = 0.3m
Généralités
Travail fait par une machine

## Slide 9
Ainsi, pour une pression de fluide donnée:
la force produite peut être modifiée en ajustant la surface du piston
F = P x S
le mouvement linéaire résultant variera en proportion inverse de la surface.
un système de freinage d'avion léger
Généralités
Cela constituerait un système hydraulique passif: où une force est appliquée à un piston (piston A) en cas de nécessité
Un bon exemple de ceci serait un maître-cylindre pour générer la pression lorsque la pédale de frein est enfoncée, et un cylindre esclave pour "faire le travail" de déplacement d'un piston et d'application des freins.

## Slide 10
Q: Le débit : Unité: m3/s
: La puissance Unité: Watts
)
La puissance d’un circuit hydraulique est donc liée à la pression (P) et au débit (Q) développé par la ou les pompes
Définition de la puissance
Généralités

## Slide 11
En théorie, pour les calculs, on utilise le Système International (SI).
En pratique, les unités sont souvent différentes
    P en PSI
    Q en l/min
    P en CV....
Généralités

## Slide 12
Exemple : Pompe Airbus 320
Débit 140 1/min
P = 3 000 PSI
Généralités
Définition de la puissance

## Slide 13
Les études ont prouvé que la pression optimale de fonctionnement se situe autour de 3 000 PSI:
résistance des tuyauteries et des composants des circuits haute pression.
Pour manœuvrer de lourdes servitudes, il faudra développer sur les vérins des forces importantes
Si la pression est fixée, on ne peut qu’augmenter la surface des pistons de vérins de manœuvre
Généralités

## Slide 14
De plus, les « pertes de charge » augmentant avec le débit
Et
il faudra donc obtenir un compromis d’augmentation simultanée de débit et de pression => pompes autorégulatrices.
Une pompe est limitée dans sa puissance.
si
la vitesse de déplacement du vérin (puisque la pression P est constante).
Généralités

## Slide 15: Liquide Hydraulique

## Slide 16: Liquide Hydraulique
Les liquides d’origine végétale n’étant plus utilisés en aviation
Les fluides hydrauliques d’origine minérale sont utilisés dans les circuits basse et moyenne pressions
Ceux d’origine synthétique dans les circuits haute pression.
Ces liquides possèdent des propriétés

## Slide 17
Compressibilité
C’est la faculté que possède un fluide de varier de volume sous une pression.
On considère les liquides incompressibles (p = cte) ;
Propriétés des liquides

## Slide 18
Propriétés des liquides
Viscosité
C’est la faculté que possède un fluide de s’écouler plus ou moins facilement.
exprimant sa résistance à une force tangentielle.
Les molécules glissent les unes contre les autres.
Il y a frottement, d’où perte d’énergie et transformation en chaleur.
Ce sont les pertes de charges qui augmentent avec :
  l’augmentation de la vitesse ;
  la longueur
  et la faible section de la tuyauterie ;
  la pression élevée ;
  la viscosité du liquideLa viscosité d’un fluide est la propriété

## Slide 19
Pouvoir lubrifiant :
doit être suffisant pour assurer un graissage convenable des différents équipements de circuit (pompes, vérins, moteurs).
Propriétés requises
Les propriétés principales des fluides hydrauliques sont identiques à celles des huiles.
Toutefois, en raison de leur utilisation particulière, ils doivent posséder certaines d’entre elles à un degré élevé.

## Slide 20
Faible tendance à l’émulsion :
le liquide, étant continuellement en mouvement et sous pression,
ne doit pas s’émulsionner au contact de l’air pour éviter la formation de mousse,
inconvénients d’inclure des poches d’air dans le circuit
troubler le fonctionnement des différentes servitudes
le fluide devient partiellement compressible.
Propriétés requises
Indice de viscosité élevé :
la viscosité doit demeurer aussi constante que possible dans de larges limites de températures (- 60° à + 250°C).
Des additifs peuvent être rajoutés aux fluides pour améliorer cette caractéristique.

## Slide 21
Stabilité :
la nature des garnitures doit être appropriée à celle du fluide utilisé.
(Joints en caoutchouc synthétique avec les liquides d’origine minérale ou synthétique)
Point de congélation :
doit être le plus bas possible pour ne pas entraîner des perturbations dans l’écoulement.
Faible combustibilité
(sécurité).
Bonne résistance à la corrosion.
Point d’ébullition :
doit être le plus haut possible, avec le point de congélation il détermine la plage d’utilisation du liquide.
Propriétés requises

## Slide 22
Ne jamais mélanger les liquides hydrauliques entre eux, de quelque composition qu’ils soient : risque de gélification immédiate.
Lorsque l’on change un joint ou une garniture sur un organe, il faut s’assurer que la nouvelle pièce a bien les mêmes caractéristiques que l’ancienne.
Au cours d’un remplissage de réservoir, s’assurer que le liquide est exempt de toutes impuretés solides ou liquides, et qu’il correspond bien au type utilisé dans le circuit.
Les fluides hydrauliques sont en règle générale sensibles :
  à l’humidité et la présence d’eau même en petite quantité favorise le trouble voire même les dépôts ;
  aux mélanges avec d’autres liquides à base végétale, synthétique ou minérale (diesters, silicone, chlore, etc...) qui peuvent entraîner leur gélification.
La plupart des fluides hydrauliques sont dangereux au contact de l’œil, de la peau, des voies nasales et respiratoires, notamment lorsqu’ils sont pulvérisés (cas de fuite sur circuit en pression).
Précautions particulières

## Slide 23
POINT ECLAIR
Température à laquelle le liquide combustible émet suffisamment de vapeur pour que le mélange dans l’air puisse prendre feu au contact d’une flamme ou d’un point chaud et s’éteindre aussitôt.
POINT D’INFLAMMATION
Température à laquelle le liquide combustible doit être maintenu pour que la combustion se poursuive (5 secondes).
POINT D’AUTO-INFLAMMATION
Température à laquelle doit être porté le liquide combustible pour qu’il puisse s’enflammer spontanément même en l’absence de flamme ou de point chaud
Différents points de transformation

## Slide 24
Il existe deux familles de liquides hydrauliques susceptibles d'être rencontrées sur les avions :
les liquides minéraux
les liquides synthétiques.
Types de liquides hydrauliques
Les liquides minéraux
Ce sont des huiles minérales légères enrichies en polymères afin d'améliorer leur viscosité.
Ces produits ne sont plus utilisés dans les circuits haute pression des avions.
On les rencontre dans certains équipements (amortisseurs de trains), ainsi que dans les circuits hydrauliques de certains hélicoptères.
Leurs caractéristiques sont les suivantes :
couleur : rouge transparent ;
densité : 0,86 ;
point de congélation : - 60 °C ;
point d'auto-lnflammatlon : + 200 °C ;
inflammables.

## Slide 25
Les liquides synthétiques
les liquides synthétiques sont Actuellement utilité dans les avions de ligne. (Exemple de nom commercial : Skydrol)
Leurs caractéristiques sont les suivantes :
couleur : violet ;
densité : 1,06 ;
point de congélation ; - 62 °C ;
point d'auto-inflammation : + 490 °C ;
peu inflammables, sauf s'ils sont pulvérisés ;
moindre risque de cavitation.
Types de liquides hydrauliques
la cavitation est un phénomène de croissance de bulles au sein d'un fluide lié a une dépression localisée causée par l'écoulement du fluide è grande vitesse,
Le phénomène de cavitation peut endommager une pompe.
Les liquides minéraux et synthétiques ne doivent pas être mélangés.
Le résulta d'un mélange accidentel serait un produit visqueux qui rendrait inutilisable le circuit hydraulique.

## Slide 26
Différents types de liquides hydrauliques utilisés sur avions

## Slide 27: Construction schématique et fonctionnement d’un circuit hydraulique

## Slide 28: CONSTRUCTION SCHEMATIQUE ET FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT HYDRAULIQUE
Le liquide hydraulique emmagasiné dans le réservoir est aspiré par la pompe
Il sera soumis à la sortie de celle-ci à une pression (P)
Un débit (Q) représentatif d’une puissance sera appliquée sur la servitude via le vérin
Si le distributeur (assimilable à un robinet) est manœuvré en ouverture.
      La haute pression hydraulique (HP), s’exerçant sur la surface du piston, oblige celui-ci à se déplacer entraînant la servitude.
      Le circuit de retour (BP) évacue vers le réservoir le liquide hydraulique situé de l’autre côté du piston permettant son déplacement.
Schéma simplifié d’un circuit

## Slide 29: CONSTRUCTION SCHEMATIQUE ET FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT HYDRAULIQUE
Si le distributeur sera manœuvré en fermeture,
  la haute pression délivrée par la pompe va s’appliquer sur celui-ci ;
  il convient donc en l’absence d’utilisation de servitudes (robinet fermé) :
soit que l’on dérive le liquide vers le réservoir par l’intermédiaire d’un régulateur situé après la pompe (exemple : avions ancienne génération) ;
soit que l’on utilise des pompes qui ne débitent que lorsque les servitudes sont sollicitées (exemple : avions actuels)
Schéma simplifié d’un circuit

## Slide 30: CONSTRUCTION SCHEMATIQUE ET FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT HYDRAULIQUE
Nous sommes donc confrontés à deux types de génération hydraulique :
les circuits dont les pompes auront un débit constant
  pour un régime de rotation donné
  il sera indispensable d’adjoindre un régulateur qui dérivera automatiquement le liquide,
    - vers les servitudes si le distributeur est ouvert ou,
    - vers le réservoir si le distributeur est fermé;
les circuits dont les pompes auront un débit variable
adapté automatiquement à la demande des servitudes.
Ces deux types de circuits seront complétés par d’autres équipements indispensables à leur fonctionnement, la différence fondamentale entre eux, se situant dans le type de pompe utilisé.

## Slide 31
Circuit de Génération "Débit constant"
Ce type de génération n’étant plus utilisé sur les avions actuels
Dans un tel circuit on trouve un ensemble indissociable :
pompe à débit constant (à engrenage ou à barillet)
régulateur
clapet anti-retour
accumulateur d’énergie, indispensable au bon fonctionnement.

## Slide 32
Fonctionnement
le faible débit des pompes nécessitait la présence de nombreux accumulateurs (réserve d’énergie)
Ils compensaient la demande des grosses servitudes, ou l’utilisation simultanée de celles-ci.
(exemple : train atterrissage + hypersustentateurs + commandes de vol).
un laminage permanent au travers du régulateur et un fonctionnement continuel des pompes provoquait un échauffement du liquide d’où nécessité:
des réservoirs importants pour dissiper l’énergie calorifique
d’une sonde de surveillance de température.

## Slide 33
Circuit de Génération "Débit variable"

## Slide 34
La puissance est normalement absorbée par les servitudes
Lorsque les servitudes ne sont pas sollicitées, la puissance est annulée par l’arrêt du débit de la pompe
Cette opération s’effectue automatiquement par action de la pompe:
c’est l’autorégulation (pompes autorégulatrices)
Dans ce circuit, l’accumulateur n’a plus de fonction réserve d’énergie,
il n’est présent que pour encaisser les coups de bélier (lors de la manœuvre des distributeurs) où, la pulsation de la pompe,
L’adoption des pompes autorégulatrices fait apparaître une forte augmentation des débits (une pompe est capable d’alimenter simultanément plusieurs servitudes de forte puissance)
Fonctionnement

## Slide 35
Schémas comparatif des deux types de génération

## Slide 36: Circuits Hydraulique

## Slide 37
Les générations hydrauliques qui équipent les avions modernes sont actuellement composées de deux, trois, ou quatre circuits complètement indépendants et autonomes: Fail Safe
Ils sont montés en parallèle sans possibilité d’intercommunication entre eux, évitant ainsi les risques de transfert hydraulique.
GENERALITES
Rôle des circuits
Ces circuits alimente les servitudes (commandes de vol, trains, freins...) soit :
    a - simultanément, dans ce cas plusieurs circuits alimentent une même servitude.
    (Exemple : trois circuits sur chaque commande de vol des A300-310-320...) ;
    b - séquentiellement, avec un ou deux circuits normaux alimentant une même servitude et un circuit secours en attente.
    (Exemple : fonctionnement circuit secours en cas de perte des circuits normaux A et B sur B737/300).

## Slide 38
Fonctions des circuits
c - Circuits secours ou urgence
Qui assurent le « Fail Safe » de toutes les servitudes vitales
En cas de pannes des circuits principaux et auxiliaires, permettent d’assurer le vol jusqu’à l’atterrissage et l’arrêt complet de l’avion en toute sécurité.
(Exemple : commandes de vol, trains, freins, etc...).
b - Circuits auxiliaires
Qui assurent le « Fail Safe » du circuit principal sur certaines servitudes notamment les commandes de vol primaires,
En cas de panne de l’une d’entre elles permettent la poursuite du vol et l’atterrissage en toute sécurité.
a - Circuits principaux
Qui ont pour rôle d’assurer la manœuvre de toutes les servitudes de l’avion dans les configurations normales du vol.
On peut les classer suivants trois fonctions :

## Slide 39
Sur certains avions comme la famille Airbus possèdent trois circuits
un principal
deux auxiliaires
la fonction secours est assurée par l’un des deux auxiliaires ;
pour d’autres comme le B737/300 possèdent
deux circuits principaux,
la fonction secours est assurée par un circuit spécifique secours qui porte ce nom
Fonctions des circuits

## Slide 40
a - Par un code « couleur »
Vert: principal
Bleu: auxiliaire
Jaune: auxiliaire
Rouge: secours ou emergency
Repérage des circuits
Tous les circuits hydrauliques avion sont identifiés, soit :
b - Par un code « numéro »
principal
auxiliaire
auxiliaire
secours
c - Par un code « lettre »
principal
principal (auxiliaire)
secours ou emergency

## Slide 41
Repérage des circuits
Les circuits 1A et 2A sont alimentés par des pompes hydrauliques dont elles tirent leur énergie des moteurs. On les appelle les EDP (Engine-Driven Pumps).
Les circuits 1B, 3B, 3A, 3B sont alimentés par des pompes hydrauliques, propulsés par une alimentation électrique. On les appelle les ACMP (AC-Motors Pumps).
Le dernier circuit ne porte pas la même dénomination et correspond à la RAT sur le système 3.

## Slide 42
Les commandes sont exécutées par les pilotes à l’aide de sélecteurs, interrupteurs, manettes ou boutons poussoirs.
Commandes, contrôles, alarmes, sécurités des circuits hydrauliques
Commandes
Sur les avions actuels, tous les circuits sont regroupés par panneaux logiques :
hydraulique, électrique, pneumatique, etc...

## Slide 43
S’effectuent à l’aide de cadrans à aiguilles ou/et digitaux
Pour les avions de dernière génération l’apparition sur un écran:
  Electronic Centralized Aircraft Monitoring (ECAM) System: A320-330-340
  Electronic Indicating And Crew Alerting System EICAS: Boeing
Commandes, contrôles, alarmes, sécurités des circuits hydrauliques
Contrôles

## Slide 44
Commandes, contrôles, alarmes, sécurités des circuits hydrauliques
Contrôles

## Slide 45
Commandes, contrôles, alarmes, sécurités des circuits hydrauliques
Alarmes
Sonores:
Klaxon, sonnerie, alternatifs ou continus, graves ou aigus
L’alarme sonore est souvent commune à plusieurs alarmes visuelles.
Ex. : sur un quadrimoteur dans le cas d’un feu moteur la même sonnerie se déclenchera pour le feu:
GTR1, GTR2, GTR3 GTR4 ou APU.
Les alarmes servent à prévenir (sonores) l’équipage qui matérialise (visuelles) le circuit ou l’élément, en cas d’anomalies

## Slide 46
Visuelles
Réalisées à l’aide de plaquettes lumineuses ou de voyants magnétiques ou lumineux.
Commandes, contrôles, alarmes, sécurités des circuits hydrauliques
Alarmes

## Slide 47
Commandes, contrôles, alarmes, sécurités des circuits hydrauliques
Alarmes

## Slide 48
Fonctionnent très souvent automatiquement (clapets de surpression, by-pass, de priorité, etc...)
Protéger et éventuellement isoler le circuit ou l’élément.
Aucune différence à ce niveau qu’il s’agisse d’un circuit normal, auxiliaire ou secours.
Chaque circuit est équipé de ses propres commandes, contrôles, alarmes et sécurités,
Il sont souvent en tous points identiques l’une à l’autre
Exemple : trois circuits hydrauliques: trois alarmes surchauffe ou trois alarmes basse pression.
Sécurités
Commandes, contrôles, alarmes, sécurités des circuits hydrauliques

## Slide 50
Description et fonctionnement
des éléments constitutifs

## Slide 51
Description et fonctionnement des éléments constitutifs
Les circuits, possèdent un certain nombre d’éléments indispensables à leur fonctionnement:

## Slide 52
Réservoir ou bâche
Description et fonctionnement des éléments constitutifs
Un réservoir fournit à la fois un espace de stockage pour le fluide du système et un espace d'air suffisant pour permettre toute variation de fluide;
Il fournit la quantité de liquide nécessaire au fonctionnement correct du circuit.
La capacité de la bâche dépend de l’importance et du nombre de servitudes desservies par le circuit.
Le plein se fait soit par gravité, soit sous pression.

## Slide 53
Il doit :
compenser les pertes de liquide occasionnées par les fuites externes ;
absorber les variations de volume dues :
  à l’expansion thermique ;
  à la fonction des organes du circuit ;
assurer la séparation de l’air contenu dans le liquide;
permettre le filtrage du fluide en provenance du circuit (retour) ;
éventuellement, permettre une réserve de secours (compartiment inférieur).
Réservoir ou bâche
Description et fonctionnement des éléments constitutifs

## Slide 54
Une épaisseur suffisante pour supporter la pressurisation (3 à 4 bars) et
Ils sont pour la plupart, situées au-dessus des pompes : alimentation par gravité en cas de panne du circuit de pressurisation.
Réservoir ou bâche
Description et fonctionnement des éléments constitutifs
Les bâches sont généralement réalisées soit :
en acier inoxydable ;
en alliage léger (AGS) ;
en matériaux composites (Kevlar/époxy)

## Slide 55
Elles sont équipées :
d’un indicateur de niveau (lecture directe + transmission poste pilotage) ;
d’un module de pressurisation ;
d’un filtre (circuit retour): Si celui-ci n’est pas à l’intérieur de la bâche, il est situé à proximité dans un module ;
de raccords différents (aspirations, retours, etc...) ;
d’une sonde de surchauffe ;
d’un dispositif anti-émulsion ;
d’un dispositif anti-g. ;
quelquefois d’une réserve (compartiment inférieur qui alimente la génération secours).
Réservoir ou bâche
Description et fonctionnement des éléments constitutifs

## Slide 56
Sur les circuits hydrauliques actuels,
les bâches possèdent un volume inférieur à celles utilisées antérieurement (ancienne génération équipée de pompes à capacité constante).
Mais, sont plus fortement pressurisées compte tenu de l’important débit des pompes autorégulatrices.
Réservoir ou bâche
Description et fonctionnement des éléments constitutifs

## Slide 57
Elle est indispensable sur les avions volant en altitude élevée,
Il maintien constante l’alimentation des pompes ce qui évite :
la formation de poches de vapeur à l’aspiration risque de perturber le rendement des pompes voire leur désamorçage : c’est le phénomène s’appelle cavitation.
Il résultent de :
l’élévation de la température du liquide
ainsi que de son brassage (travail pompes + servitudes).
Pressurisation des bâches
Description et fonctionnement des éléments constitutifs

## Slide 58
Pressurisation par air
Le prélèvement d’air s’effectue
compresseurs HP des GTR,
APU
groupe de parc pneumatique,
Pressurisation des bâches
Description et fonctionnement des éléments constitutifs

## Slide 59
Ce circuit est constitué :
d’un détendeur (50 PSI) ;
d’un clapet de surpression (60 PSI) ;
d’un clapet de dépression (- 1 PSI) ;
d’un manomètre ;
d’un détecteur (mano-contact) de BP du circuit.
Pressurisation des bâches
Description et fonctionnement des éléments constitutifs
Circuit de pressurisation des bâches hydrauliques A300

## Slide 60
C’est la haute pression hydraulique fournie par les pompes qui assure la pressurisation, d’où le nom d’auto-pressurisation.
L’air et le liquide n’étant plus en contact, les risques d’émulsion sont minimisés.
Le piston supérieur soumis à la HP (3 000 PSI) implique au piston inférieur solidaire une force qui s’applique directement sur la chambre BP
Cette bâche est équipée des éléments de contrôle, alarmes et sécurité, habituels (jauge, surchauffe, colmatage filtre, surpression, etc...).
Pressurisation des bâches
Autre type de pressurisation

## Slide 61
Contrôle
niveau (permanence)
Alarmes
basse pression pressurisation
bas niveau liquide hydraulique
haute température liquide
Sécurités
clapet de surpressio
Contrôles - Alarmes - Sécurités d’une bâche

## Slide 62
Rigides
Basses pressions
En alliages légers : AG3 - AG5 et ASGM.
Hautes pressions
      en titane ;
      en acier inox si exposition à risques
      (zones, fortes températures, incendie ou rupture mécanique).
Tuyauteries
Flexibles
Raccordement d’éléments mobiles (trains, freins, trappes, etc...)
constitués par matrice caoutchouc et armature treillis acier ou kevlar.
Deux sortes

## Slide 63
Encore appelé robinet d’aspiration ou d’isolement.
C’est un organe de sécurité, situé entre la bâche et chaque pompe entraînée par moteur (GTR ou GTP).
Sa fermeture interdit l’écoulement du liquide à l’aspiration pompe,
le temps de fonctionnement de celle-ci est alors limité (environ 5 minutes) avant sa destruction par manque de lubrification
Robinet coupe-feu

## Slide 64
Il est commandé électriquement :
    soit par un interrupteur propre (cas de la fuite hydraulique importante) ;
    soit par la manette coupe-feu (cas du feu moteur) qui est toujours prioritaire sur l’interrupteur
Il est le plus souvent du type « à guillotine » manœuvré par un moteur électrique.
Robinet coupe-feu

## Slide 65
Clapets
C’est un organe dont le rôle dans les circuits est de permettre le passage du fluide (liquide ou gaz) dans une seule direction
Un clapet anti-retour permet au fluide de s'écouler dans une direction et empêche ou limite l'écoulement de fluide dans la direction opposée.
Un clapet anti-retour typique se compose d'une bille à ressort et d'un siège à l'intérieur d'un boîtier.
Le ressort se comprime pour permettre l'écoulement du fluide dans la direction prévue.
Lorsque l'écoulement s'arrête, le ressort pousse la bille contre le siège, ce qui empêche le fluide de s'écouler en sens inverse à travers la vanne.
Une flèche à l'extérieur du boîtier indique la direction dans laquelle l'écoulement du fluide est autorisé.
Clapet anti-retour

## Slide 66
Il est placé en série sur les conduits et est constitué par un clapet plat, sphérique (bille) ou conique, qui est maintenu contre un orifice pour l’obturer, par un ressort faiblement taré.
Une pression de 3 à 5 PSI (20 à 35 k.Pa) suffit pour repousser le clapet et laisser passer le fluide
Si la pression en amont du clapet devient égale ou inférieure à la pression en aval, celui-ci est plaqué sur l’orifice (siège) par le ressort et la pression.
Le fluide ne peut donc passer que dans un sens.
Clapets
Clapet anti-retour

## Slide 67
C’est un clapet anti-retour muni d’un ressort à tarage élevé.
Il a pour but de limiter la pression du circuit (HP) à une valeur maximum,
L’excédant étant dérivé dans le circuit retour (BP).
Il protège le circuit et ses composants, d’un défaut de régulation pompe ou d’une expansion thermique préjudiciable.
Généralement placé sur le collecteur de pression, sa valeur de tarage est souvent indiquée (exemple : 3 450 PSI)
De surpression
Clapets

## Slide 68
De priorité
Clapets
C’est un clapet muni d’un ressort taré à une valeur définie (généralement aux environs de 1900 PSI)
il assure l’alimentation prioritaire de servitudes vitales (commandes de vol)
Il isolent d’autres utilisateurs pouvant être actionnés par d’autres sources.
Il 'est ouvert en condition normale et fermé si la pression chute en-dessous de sa valeur de tarage.

## Slide 69
C’est un clapet anti-retour dont le cône est percé d’un orifice calibré.
Il permet l’écoulement libre dans un sens et un écoulement limité dans l’autre
Exemple: dans le circuit de trains d’atterrissage, il diminue la vitesse de descente (sens restricteur) et évite un choc brutal fin de course.
Restricteurs Dans un sens
Clapets

## Slide 70
Restricteurs dans les deux sens
Clapets
Dans ce clapet, l’écoulement est limité dans les deux sens
Il existe aussi des clapets restricteurs réglables par vis pointeau.
Exemple :
Intercalé dans le circuit de direction du train avant, il limite la vitesse de débattement

## Slide 71
Clapets
De sécurité (ou fusible)
Un fusible hydraulique est un dispositif de sécurité.
Si le volume traversant le fusible devient excessif, le fusible se ferme et coupe le débit.
Des fusibles peuvent être installés à des endroits stratégiques dans un système hydraulique.
En se fermant, un fusible préserve le fluide hydraulique pour le reste du système.
Des fusibles hydrauliques sont montés sur le système de freinage, les lignes d'extension et de rétraction des volets et des becs de bord d'attaque, les lignes de sortie et de sortie du train d'atterrissage avant et les lignes de pression et de retour de l'inverseur de poussée.

## Slide 72
C’est un clapet anti-retour muni d’un ressort taré qui permet le branchement rapide d’un groupe de parc hydraulique sur les circuits avion,
Le but est d’effectuer des essais au sol ou des réglages, par le personnel de maintenance
Clapets
Obturateur

## Slide 73
C’est un clapet anti-retour qui est installé en parallèle sur un élément hydraulique,
par exemple filtre ou chambres de servocommande
Il permet
  de mettre en communication l’amont et l’aval du filtre si celui-ci est colmaté,
  de ponter les deux chambres d’une servocommande pour éviter le blocage hydraulique de la gouverne, qui sera manœuvrée par une autre servocommande
Clapets By-pass

## Slide 74
C’est un clapet baladeur qui permet d’alimenter une même servitude par deux circuits différents,
la commutation est automatique, très utilisé dans les circuits de freinage
Si la pression du circuit normal chute, le clapet soumis à la pression du circuit secours va se déplacer, et permettre l’alimentation de la servitude.
Inconvénients : Fail-safe partiel, et de plus, risques de transferts hydrauliques si clapet non étanche.
Clapets Navette

## Slide 75
Il est normalement fermé, sa fonction n’est pas automatique,
On l’ouvre manuellement pour faire chuter la HP du circuit et vider le liquide hydraulique contenu dans l’accumulateur
Nécessaire avant toute intervention par l’équipe de maintenance
Clapets de décompression

## Slide 76
Il permet ou non l’alimentation hydraulique d’une servitude en fonction de la position d’une autre servitude.
Ces clapets ou valves contrôlent et coordonnent complètement les séquences de manœuvres « rentrée ou sortie » des trains d’atterrissage.
Exemple : n’autorise la fermeture des trappes que si le train est verrouillé haut.
Clapet de séquence

## Slide 77
Ce sont les éléments générateurs du circuit qui transforment l’énergie mécanique en énergie hydraulique
D
Pompes

## Slide 78
A engrenages
Elle est constituée de deux roues à grosses dentures tournant sans jeu dans un carter,
seul l’un des pignons est entraîné.
La rotation du pignon moteur provoque celle du pignon mené en sens inverse.
Le liquide aspiré par la pompe vient remplir les intervalles entre les dents et est entraîné vers le refoulement.
Ne sont plus guère utilisées dans la conception des circuits hydrauliques aéronautiques actuels, à cause de leurs faibles débits
Pompes à débit constant
(Régulation de pression)

## Slide 79
Elle est constituée,
d’un corps fixe dans lequel le barillet, les pistons (en nombre impair),
le plateau d’entraînement forment un ensemble tournant et, d’un distributeur solidaire du corps.
Les axes de rotation du barillet et du plateau forment un angle qui est constant.
Cet angle conditionne l’inclinaison du barillet par conséquent la course des pistons et donc, la capacité de la pompe. (Transformation du mouvement rotatif en alternatif).
La liaison barillet/plateau est assurée par un joint homocinétique et celle des pistons/plateau par des bielles rotulées
A Barillet
Pompes à débit constant

## Slide 80
Toutes ces pompes sont réversibles, car, si on applique la pression hydraulique (HP) sur le refoulement, l’arbre d’entraînement va tourner et la pompe devient moteur pouvant de ce fait animer une servitude.
De plus, toutes ces pompes ont un débit constant et indépendant de la pression donc, pour un fonctionnement correct dans le circuit, il sera indispensable de leur adjoindre un régulateur de pression.
Pompes à débit constant

## Slide 81
Il est installé sur les circuits équipés de pompes à capacité constante
Il est placé sur le refoulement et pour a pour rôle
  de diriger automatiquement le débit des pompes vers le retour quand la pression circuit a atteint sa valeur nominale (cas de non sollicitation des servitudes)
  de rétablir l’alimentation circuit quand la pression est en-dessous d’une valeur définie (cas d’utilisation servitudes, ou mise en pression du circuit).
Régulateur

## Slide 82
Cas de non utilisation servitudes:
Débit pompe vers retour (BP)
La HP hydraulique (P) s’appliquant sur la surface du piston (S) exerce une force qui comprime le ressort (T)
Elle pousse la bille autorisant une ouverture (s) au passage du débit vers le retour BP.
Le clapet anti-retour assure le maintien de la HP dans le circuit (servitudes).
Régulateur

## Slide 83
Cas d’utilisation servitudes:(ou montée en pression circuit) Débit pompe vers circuit (HP servitudes)
Dès que l’on ouvre un distributeur, la pression (P) va diminuer
Lorsque la force pressante du piston (S) sera inférieure à la force du ressort (T) le piston va se déplacer vers le bas permettant le positionnement de la bille sur son siège et l’obturation complète de l’ouverture, (s) isolant le retour.
La totalité du débit pompe allant dans le circuit au travers du clapet anti­retour.
Régulateur

## Slide 84
Associés au régulateur on trouvera toujours :
un clapet anti-retour qui maintient la pression dans le circuit (et sur S) lorsque le débit est sur retour ;
un ou plusieurs accumulateurs de génération qui constituent une réserve d’énergie utilisable dès l’ouverture d’un distributeur pour pallier le faible débit de la pompe.
Régulateur

## Slide 85
On les nomme aussi pompes autorégulées ou autorégulatrices.
Actuellement généralisées sur tous les avions.
Les plus utilisées sont celles à plateau à inclinaison variable. (Un autre type consiste à faire varier l’inclinaison du barillet).
Pompes à capacité variable
Régulation de débit

## Slide 86
C’est une pompe à barillet et pistons similaire à celle décrite au chapitre « Pompe à débit constant à barillet ».
Précisément dans cette pompe à barillet étudiée, la course des pistons dans les cylindres était directement fonction de l’angle formé par l’axe du plateau d’entraînement et celui du barillet.
Cet angle étant fixe le volume du liquide déplacé était constant
Si nous faisons varier cet angle par l’intermédiaire du plateau, la course des pistons dans les cylindres va augmenter ou diminuer entraînant de ce fait une évolution du volume.
L’inclinaison du plateau est obtenue par le déplacement d’un piston solidaire, soumis à la pression de refoulement.
La capacité variable de cette pompe est donc fonction de la pression dans le circuit.
Pompes à capacité variable
Régulation de débit

## Slide 87
Réalisée à l’aide d’un servomécanisme dont le rôle est de modifier le débit de refoulement pompe, pour maintenir une pression nominale constante dans le circuit.
Pompes à capacité variable
Régulation de débit

## Slide 88
L’inconvénient de cet ensemble est, qu’en cas de variation rapide de pression (demande importante de débit), il provoque une brutale variation de débit (coup de bélier) limitée toutefois par le piston amortisseur.
L’avantage est qu’à tout instant la pompe adapte son débit à celui de la servitude :
  si la pression circuit faiblit (fonctionnement d’un gros consommateur) la capacité de la pompe sera maximum, le débit également ;
  si la pression circuit est grande (non sollicitation servitudes) la capacité de la pompe sera minimale, le débit également.
Le débit n’est jamais complètement nul, la pompe est autolubrifïée et refroidie par un léger débit de liquide appelé « fuite de régulation ou de glace » dérivé sur le retour via un filtre (circuit de drainage)
La pression de régulation est de l’ordre de 3 000 PSI («210 bars) et le débit maxi adapté à l’importance du circuit (exemple : 140 l/min pour l’A320).
De plus, on notera la présence d’un clapet de blocage (ou isolement) et d’un amortisseur de vibrations (coups de bélier) sur le refoulement de la pompe.
Pompes à capacité variable
Régulation de débit

## Slide 89
1- Si la pression de refoulement est égale à 3 000 PSI:
la vanne de régulation isole le piston de commande.
Une pression de commande caractéristique et constante est appliquée au piston de commande qui détermine une position particulière et stable du plateau oscillant ;
dans ce cas, le débit fourni par la pompe correspond à la demande servitudes.
Dépressurisation ou mise en débit nul
Pompes à capacité variable
Régulation de débit
En cas de défaillance pompe ou circuit (exemple : cas de fuite externe).
Cette fonction est commandée du poste de pilotage à l’aide d’un interrupteur (ou poussoir)
Il excite électriquement, un solénoïde solidaire d’un sélecteur (valve de dépressurisation)
Fonction normale : Interrupteur sur ‘ON’(solénoïde désexcité)
La pression de refoulement de la pompe appliquée à la vanne de régulation est opposée à l’action d’un ressort taré à 3 000 PSI.

## Slide 90
Fonction normale : Interrupteur sur ‘ON’
(solénoïde désexcité)
Si la demande servitudes augmente:
La pression de refoulement diminue ;
la force exercée par le ressort de la vanne de régulation étant supérieure à la pression hydraulique
la vanne de régulation se déplace vers la droite et fait communiquer le piston de commande avec le drainage.
Ce piston, sous l’effet de son ressort, devenu prépondérant, entraîne le plateau oscillant vers son inclinaison maximum
Augmentation du débit de refoulement.
Dépressurisation ou mise en débit nul
Pompes à capacité variable
Régulation de débit

## Slide 91
Fonction normale : Interrupteur sur ‘ON’
(solénoïde désexcité)
Si la demande servitudes diminue:
La pression de refoulement augmente
Lorsqu’elle devient supérieure à la force exercée par le ressort (taré à 3 000 PSI) de la vanne de régulation, celle-ci se déplace vers la gauche
autorisent l’alimentation en pression du piston de commande du plateau
entraînent celui-ci vers son inclinaison minimum afin de réduire et si nécessaire annuler le débit de refoulement.
Dépressurisation ou mise en débit nul
Pompes à capacité variable
Régulation de débit

## Slide 92
L’interrupteur étant positionné sur « DEPRESS »
le solénoïde est alimenté,
la valve de dépressurisation se déplace vers la gauche
la mise en pression de la face inférieure du clapet de blocage (+ effet ressort) ce qui isole complètement le circuit d’utilisation ;
la mise en pression de la chambre droite de la vanne de régulation ;
qui, en se déplaçant vers la gauche, autorise l’alimentation du piston de commande.
Ce dernier positionne le plateau à une inclinaison très faible, correspondant à l’équilibre entre la pression de refoulement et la force antagoniste du ressort (Rpc).
Le circuit servitudes est isolé par le déplacement (position haute) du clapet de blocage.
Dans cette position, la lubrification interne de la pompe est assurée ainsi que son refroidissement.
Dépressurisation ou mise en débit nul
Pompes à capacité variable
Régulation de débit

## Slide 93
Si on désire remettre la pompe en service, il suffit de positionner l'interrupteur sur « ON »,
l’alimentation du solénoïde est coupée, la valve soumise à l’effet de son ressort va se déplacer vers la droite,
libérant la pression sur la clapet de blocage et sur la vanne de régulation (mise au retour).
Le ressort taré à 3 000 PSI va déplacer son clapet vers la droite,
la pression qui s’exerçait sur le piston de commande va s’évacuer vers le retour
le ressort Rcp pousser le plateau vers grande inclinaison augmentant de ce fait débit et pression sur le refoulement.
Vers 1 000 PSI, le clapet de blocage s’effacera permettant l’utilisation normale des servitudes
Dépressurisation ou mise en débit nul
Pompes à capacité variable
Régulation de débit

## Slide 94
Deux types : simple action ou double action.
Autrefois utilisées en ultime secours pour animer les servitudes vitales
(exemple : sortie trains secours + freinage secours SE 210/212).
Actuellement encore utilisées pour alimenter certaines servitudes sol
(exemple : portes soutes A320 ou cargo B737 etc...).
Entrainement des pompes
A la main

## Slide 95
Pompes à capacité variable entraînée par GTR
(avec solénoïde de dépressurisation)
On les nomme pompes réacteurs ou EDP : Engine Drive Pumps.
Ce sont les pompes principales des circuits hydrauliques,
Elle sont capables de forts débits (exemple : 140 1/min sous 3 000 PSI sur A300/320)
elles peuvent être dépressurisées et isolées par fermeture du robinet coupe-feu (interrupteur ou manette coupe-feu).
Entrainement des pompes
Par GTR

## Slide 96
elles sont toutes de type autorégulatrices et fixées sur le relais d’accessoires
Il est entraîné par l’attelage haute pression de chaque GTR.
Aucun dispositif de désaccouplage n’est prévu,
dès que le GTR tourne les pompes sont entraînées ;
Entrainement des pompes
Par GTR

## Slide 97
Appelées électropompes ou ACP : Alternative Current Pump.
Ce sont les pompes auxiliaires ou secours de type autorégulatrices
débit moyen, (exemple : 25 1/min sous 3 000 PSI sur A300-320 et B737, etc...).
En vol:
en cas de panne des pompes principales :
soit à la demande, avec mise en marche automatique ou manuelle lorsque la pompe principale est hors service (exemple : A320) ;
soit en permanence pour alimenter un circuit (A320 circuit BLUE) ;
soit en permanence, mais en fonction débit nul, la pressurisation de la pompe n’étant activée que lorsqu’une panne survient (B747).
Au sol:
essais ou manœuvres de servitudes (accu., freins secours, portes soutes - cargo, etc...).
Entrainement des pompes
Par Moteur Electrique

## Slide 98
Pour pallier la panne de pressurisation bâche en vol
Ces pompes sont équipées de turbines de gavage
Elles assurent la mise en pression du circuit aspiration dans lequel est noyé le moteur électrique 115 V alternatif.
Ce circuit d’aspiration ne comporte pas de robinet coupe-feu.
Entrainement des pompes
Par Moteur Electrique

## Slide 99
Appelées motopompes ou groupe de transfert ou PTU (Power Transfert Unit).
Dispositif auxiliaire ou secours (vol ou sol) qui permet d’utiliser la puissance d’un circuit hydraulique valide (green System) pour mettre en pression un autre circuit en panne de générateur (blue System)
Ceci, sans transfert de liquide d’un circuit dans l’autre.
En fait, il s’agit de deux pompes à barillet à débit constant (plateau à calage fixe)
Ils sont accouplées mécaniquement par un arbre, l’une fonctionnant en moteur, l’autre en pompe (A300, B737).
Entrainement des pompes
Par Moteur Hydraulique

## Slide 100
En fait, il s’agit de deux pompes à barillet à débit constant (plateau à calage fixe)
Ils sont accouplées mécaniquement par un arbre, l’une fonctionnant en moteur, l’autre en pompe (A300, B737).
Entrainement des pompes
Par Moteur Hydraulique

## Slide 101
Sur A320, le PTU est bidirectionnel (réversible) et entièrement automatique.
Il fonctionne si la différence de pression entre les deux circuits est supérieure à 500 PSI,
le plus fort entraînant l’autre.
Entrainement des pompes
Par Moteur Hydraulique

## Slide 102
Nommée aéropompe ou RAT (Ram Air Turbine) ou ADP (Air Drive Pump).
Dispositif de secours et plus particulièrement d’ultime secours hydraulique en vol
Il permet d’alimenter les servitudes vitales (commandes de vol, freins secours, etc...).
Entrainement des pompes
Par Air

## Slide 103
L’ensemble se compose d’une hélice normalement escamotée dans la voilure ou le fuselage,
commandée uniquement dans le sens « sortie », soit automatiquement, soit manuellement, depuis le poste de pilotage.
La rentrée ne peut s’effectuer qu’au sol manuellement.
bipale à pas variable soumise au vent relatif, entraîne une pompe autorégulatrice qui délivre une pression d’environ 3 000 PSI, lorsque la vitesse avion > à 130 kts.
Le liquide est généralement puisé dans la partie inférieure (réserve) d’une bâche d’un circuit auxiliaire ou secours (exemple : A300 circuit yellow) ou directement dans la bâche d’un circuit auxiliaire (A320 circuit BLUE).
Entrainement des pompes
Par Air

## Slide 104
Sur cet avion la RAT permet :
secours hydraulique,
un secours électrique par l’intermédiaire d’un alternateur secours
Entrainement des pompes
Par Air: Particularité Airbus 320

## Slide 105
une turbine placée dans le circuit pneumatique qui entraîne une pompe montée en parallèle sur la pompe GTR de chaque circuit hydraulique,
Il n’utilisée qu’en cas de défaillance de la pompe GTR.
Sur ce type d’avion comportant quatre circuits hydrauliques, on trouve donc quatre EDP, doublées par quatre ADP.
Entrainement des pompes
Par Air
Par Air: Particularité B747

## Slide 106
Leur présence est essentielle dans un circuit mais ne doit pas engendrer de pertes en charge excessives.
Leur rôle est d’arrêter toutes les impuretés solides,
Véhiculées par le liquide au travers de tous les éléments du circuit,
Provoquant à terme leur détérioration rapide (impuretés abrasives —» rayures 71 des jeux => fuites internes).
exemple : contaminants métalliques ou non, provenant de l’usure normale des pompes,
Les plus petites particules doivent être stoppées, car les jeux de pièces en mouvement, ainsi que les diamètres de certains orifices sont très faibles ;
suivant leur position dans le circuit, les filtres possèdent différentes valeurs de filtrage allant de 3 à 50 microns (p).
Filtres: But

## Slide 107
Les formes, dimensions et nature de l’élément filtrant seront différentes suivant leur position dans le circuit. Ils sont généralement situés sur :
le circuit de remplissage ;
le refoulement pompe ;
le retour général (à l’intérieur de la bâche ou dans un module situé avant celle-ci (exemple : Airbus)) ;
le retour de régulation pompe ;
les circuits d’alimentation ou de retour des servitudes (exemple : servovalves de freinage, servocommandes de vol, etc...).
Filtres: Emplacement dans le circuit

## Slide 108
Sur certains filtres on trouve des éléments tels que :
clapet de surpression
Il permet de ponter (by-passer) l’élément filtrant si celui-ci est colmaté ;
Filtres: Description
Clapet de surpression

## Slide 109
Il est situé à la base de la cuve (suppression des particules de métaux magnétiques) ;
Bouchon magnétique
Filtres: Description

## Slide 110
clapet self-obturateur qui permet l’échange rapide de l’élément filtrant sans perte de liquide hydraulique
Clapet self-obturateur
Filtres: Description

## Slide 111
indicateur de colmatage qui signale à l’équipage ou l’équipe de maintenance, que l’élément filtrant est colmaté (ou encrassé).
Il présente la particularité de pouvoir discriminer un colmatage réel (contaminants) d’un bourrage passager dû à la mauvaise fluidité du liquide
Filtres: Description
Indicateur de colmatage

## Slide 112
Ils constituent une réserve de liquide sous pression, donc une énergie
Accumulateur: Rôle
Rôle
Sur les avions actuels, leur rôle, bien que minimisé par une bonne adaptation des tuyauteries (0 et longueur), est d’amortir :
les coups de bélier (variations brutales de pression) dus à la manœuvre des distributeurs de servitudes ;
les vibrations dues aux pulsations des pompes.
Sur les avions d’ancienne génération équipés de pompes à débit constant, ils compensaient le faible débit des pompes dans l’utilisation des servitudes

## Slide 113
De forme cylindrique ou sphérique le volume est divisé en deux parties,
Séparation soit par un piston, soit par une membrane en caoutchouc synthétique
Elle qui sépare l’azote du liquide hydraulique
La capacité dépend de la position de l’accu, et de l’importance du circuit.
Le gonflage à l’azote (précharge) ne peut s’effectuer que si la pression hydraulique du circuit est nulle.
Accumulateur: Description

## Slide 114
Pression circuit hydraulique maximale
Le volume d’azote est égale à la pression hydraulique 3 000 PSI),
le volume de liquide maximum
hydraulique est emmagasinée maxi.
Accumulateur: Fonctionnement
L’azote occupe tout le volume de l’accumulateur
Piston en bas à sa pression de gonflage.
La pression hydraulique est supérieur à la pression d’azote:
le piston va se déplacer (vers le haut) comprimant le gaz
Permettant d’emmagasiner un volume de liquide sous pression.

## Slide 115
L’accumulateur de freinage
La réserve d’énergie emmagasinée dans les accus et bloquée par les deux clapets anti-retour,
permet d’assurer :
un freinage au parking de plusieurs heures (stationnement tous circuits sur OFF) ;
un freinage secours aux pédales
Accumulateur: Cas particuliers

## Slide 116
IL est utilisé sur les avions de dernière génération (A320) équipés de servocommandes électrohydrauliques.
Positionné à proximité immédiate des spoilers et ailerons
il permet d’obtenir des vitesses de braquage instantanées: diminution du temps de réponse
Accumulateur: Cas particuliers
L’accumulateur LAF
(Load Elavation Function)

## Slide 117
Ils permettent d’autoriser ou d’interrompre l’écoulement du liquide dans une tuyauterie.
La commande peut s’effectuer mécaniquement ou électriquement (avec moteur ou solénoïde) ;
Mécanisme tout ou rien (ouvert - fermé),
La position est repérable grâce à un index situé sur le robinet
Robinets

## Slide 118
Le mouvement est linéaire
Robinets
Type: A tiroir

## Slide 119
A boisseau sphérique: Le mouvement est rotatif 90°.
Robinets: Différents types

## Slide 120
A glace ou guillotine: Le mouvement peut être rotatif ou linéaire
Robinets: Différents types

## Slide 121
Il reçoit la pression hydraulique (HP), provenant des générateurs (pompes GTR, électro­pompes, PTU...),
Il assure l’alimentation des différentes servitudes
Il comporte les éléments de contrôle, de surveillance et de protection du circuit.
Collecteur de pression

## Slide 122
Ces éléments sont surtout utilisés dans les circuits lubrification (GTR, GTP, GMP) et pneumatiques,
Situés sur les circuits retour (BP), ils permettent d’abaisser la température du liquide hydraulique
faire circuler dans un radiateur traversé ou baigné dans le liquide refroidisseur.
Echangeurs thermiques

## Slide 123
Sélecteurs - Distributeurs
Situés avant les servitudes, ils permettent d’ouvrir instantanément les canaux HP et BP de celles-ci et assurent leur fonctionnement dans les deux sens.
comporter des positions fixes, exemple : sélecteur de train à trois positions : rentré - neutre - sorti,
comporter des positions multiples s’ils sont asservis (servovalves).
Ils peuvent être commandés mécaniquement, électriquement, ou hydrauliquement

## Slide 124
A tiroir (mouvement linéaire)
C’est le sélecteur le plus répandu dans les applications les plus diverses
Sélecteurs - Distributeurs

## Slide 125
La position neutre du sélecteur ne correspond pas obligatoirement à l’isolement de la servitude.
Pour certains sélecteurs, elle peut correspondre à la mise au retour ou en pression des deux tuyauteries d’alimentation de la servitude
Sélecteurs - Distributeurs
A tiroir (mouvement linéaire)

## Slide 126
Sélecteurs - Distributeurs

## Slide 127
Ce sont les récepteurs (ou servitudes) chargés de transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique suivant un mouvement rectiligne.
Composés d’un cylindre dans lequel se déplace un piston soumis à la pression hydraulique, leur type varie suivant l’utilisation.
Vérins
Rôle

## Slide 128
Une seule face du piston reçoit la pression hydraulique,
l’autre est soumise à l’effet du ressort (rappel).
Utilisation : sur des montages où l’effort n’est fourni que dans un sens.
Exemple : verrous de trains, trappes
Vérins
Différents types: Vérin simple effet

## Slide 129
Une chambre est mise en pression, l’autre au retour et inversement.
Les surfaces du piston étant dissemblables, les forces développées seront différentes.
Utilisation : sur des servitudes dont le déplacement nécessite une force plus importante dans un sens que dans l’autre.
Exemple : vérins de manœuvre, des trains d’atterrissage et de spoilers A3 00.
Vérins
Différents types: Vérin double effet simple tige

## Slide 130
Les surfaces actives du piston étant identiques,
elles développent la même force dans les deux sens.
Utilisation : sur la plupart des servocommandes de vol
Vérins
Différents types: Vérin double effet double tige

## Slide 131
Les deux pistons montés en parallèle fonctionnent en sens inverse et entraînent avec leur crémaillère une roue dentée, qui transforme le mouvement rectiligne en mouvement rotatif.
Les pistons peuvent être alimentés soit par un seul circuit hydraulique (schéma) ou deux circuits indépendants (fail-safe).
Utilisation : dans les systèmes d’orientation de roue avant des trains d’atterrissage,
Vérins
Différents types: Vérin à crémaillère

## Slide 132
Dans certains cas, il est nécessaire qu’un vérin puisse être bloqué dans une position,
il sera donc équipé d’un dispositif de verrouillage mécanique qui empêche le piston de se déplacer dans le corps du vérin.
Ce blocage et déblocage automatique est réalisé dans la tête du vérin par des dispositifs divers : verrous à billes, à griffes, etc...
Application sur les vérins de manœuvre, des portes de soutes, cargo et trains d’atterrissage.
Vérins
Particularités
Les trains d’atterrissage, un blocage mécanique supplémentaire est utilisé au sol,
Utilisé lors des phases de tractage ou temps d’immobilisation important.
Ce blocage est réalisé à l’aide d’une broche (ou goupille) introduite dans la tête du vérin
Facilement repérable par son grand ruban rouge

## Slide 133
Moteurs hydrauliques
Ce sont des récepteurs qui transforment l’énergie hydraulique en énergie mécanique sous forme d’un couple,
Ce qui permet d’obtenir de faibles déplacements avec beaucoup de précision.
Tous les moteurs sont dérivés des pompes réversibles, les plus utilisés sont les moteurs à barillet ;
identiques technologiquement aux pompes du même nom
ils présentent l’avantage d’une très simple distribution

## Slide 134
Les pistons soumis à l’action de la pression hydraulique descendent à l’intérieur de leur cylindre, en provoquant la rotation du plateau
Les pistons qui montent sont en communication avec le retour (BP).
Moteurs hydrauliques
Fonctionnement
L’arbre récepteur solidaire du plateau permet l’accouplement du moteur à la servitude ou à l’adaptateur. (Réducteur, différentiel).

## Slide 135
Dans ce système, l’arbre du moteur est directement accouplé à une pompe à barillet,
dans certains cas, peut-être à son tour utilisée comme moteur
Moteurs hydrauliques
Une adaptation directe: groupe de transfert (PTU).

## Slide 136
Avec une adaptation par train d’engrenages réducteur Exemple : plan horizontal réglable (P.H.R.)
Dans ce montage, plusieurs moteurs (fail-safe - 3 sur A300) sont accouplés en parallèle sur un train d’engrenages réducteur:
Il réduit la vitesse de rotation des moteurs (meilleure précision)
Il entraîne une vis sans fin / écrou, qui transforme le mouvement rotatif en linéaire ;
ce vérin à vis est fixé sur le longeron avant du PHR
Moteurs hydrauliques
Applications

## Slide 137
A l’intérieur du réducteur, tous les pignons sont solidaires (montage série).
Si un des moteurs est en panne, il sera forcément entraîné par les autres (perte d’énergie) ou bloqué, ce qui pénaliserait l’ensemble ;
sa mise hors circuit (moteur fou) est alors automatiquement effectuée par un dispositif de débrayage.
Avec une adaptation par train d’engrenages réducteur Exemple : plan horizontal réglable (P.H.R.)
Moteurs hydrauliques
Applications

## Slide 138
Exemple : becs et volets hypersustentateurs et P.H.R;
C’est un montage avec deux moteurs (fail-safe);
Accouplés en parallèle sur un différentiel (comparable à celui d’un véhicule automobile)
Il autorise des vitesses de rotation moteur différentes et qui entraîne une vis sans fin ou un train d’engrenage réducteur
Moteurs hydrauliques
Une adaptation par différentiel

## Slide 139
Sur un tel montage, la particularité du différentiel veut que
  si l’un des moteurs est hors service
  si on désire que l’autre moteur (valide) continue à entraîner la vis sans fin (servitude)
il est impératif d’immobiliser le moteur en panne car il serait entraîné en sens inverse et fonctionnerait en pompe.
Un dispositif de freinage automatique monté sur l’arbre entre le moteur et le différentiel assure le blocage
Moteurs hydrauliques: Application
Une adaptation par différentiel

## Slide 140
Les variateurs hydrauliques permettent, à partir d’un mouvement d’entrée à vitesse variable d’obtenir un mouvement de sortie à vitesse constante.
Ce cas se présente dans la commande des alternateurs d’avions qui doivent avoir une vitesse de rotation constante (CSD) mais sont entraînés par les GTR à des vitesses variables.
Une adaptation par variateur hydraulique (CSD)
Moteurs hydrauliques: Application

## Slide 141
Les éléments constitutifs d’un variateur hydraulique sont essentiellement :
une pompe à capacité variable (ou autorégulatrice) entraînée par le GTR ;
un moteur hydraulique (à capacité constante) qui tourne à vitesse constante car il reçoit un débit constant fourni par la pompe
Une adaptation par variateur hydraulique (CSD)
Moteurs hydrauliques: Application
Le CSD (Constant Speed Drive) est un dispositif équipant les générations électriques primaires à fréquence constante, qui reprend les principes de base du variateur hydraulique ;
il est situé sur le boîtier d’accessoires.

## Slide 143
Ce dispositif entièrement autonome et fait l’objet d’une conversion interne mécanique/hydraulique,
Il est constitué :
d’une bâche hydraulique ;
d’un radiateur de refroidissement ;
d’un circuit de mise en pression et de récupération ;
d’un régulateur à masselottes;
d’un bloc cylindre comprenant :
un moteur à barillet ;
une pompe à barillet autorégulatrice ;
un piston d’asservissement qui commande l’inclinaison du plateau de la pompe ; d’un système de décrabotage ;
d’un ensemble de surveillance en cas de mauvais fonctionnement, comprenant :
une alarme basse pression ;
une alarme haute température (entrée et sortie filtre).
Description

## Slide 144
Une adaptation par variateur hydraulique (CSD)
L’entraînement du régulateur est pris sur l’arbre de sortie CSD (côté entraînement alternateur) ;

## Slide 145
le tiroir distributeur actionné par le régulateur à masselottes
Il autorise ou non la mise en pression du piston d’asservissement
Il fera varier l’inclinaison du plateau de la pompe autorégulatrice auquel il est lié.
Une adaptation par variateur hydraulique (CSD)

## Slide 146
Le moteur étant à capacité constante (plateau fixe) et la pompe à capacité variable (plateau inclinable),
la vitesse de rotation du moteur sera directement liée au débit de la pompe ;
le but à atteindre étant d’obtenir une vitesse de rotation constante de l’alternateur donc du moteur hydraulique,
sa capacité étant fixe, le débit qui lui est fourni par la pompe doit être constant.
Une adaptation par variateur hydraulique (CSD)

## Slide 147
Toute augmentation de N t/mn du GTR provoque une augmentation de la vitesse de rotation de la pompe, donc une augmentation de son débit, ce qui tend à accroître la vitesse de rotation du moteur.
Pour conserver un débit constant, quel que soit le nombre de tours, il faut faire varier la capacité de la pompe (obligation d’utiliser une pompe à débit variable).
Une adaptation par variateur hydraulique (CSD)

## Slide 148
Permet d’isoler le CSD donc l’alternateur du boîtier d’accessoires en cas de mauvais fonctionnement dû à une élévation anormale et persistante de la température interne ou une chute de pression d’huile.
La commande électrique de décrabotage est située au poste de pilotage.
Cette opération est irréversible et irrémédiable et ne doit s’effectuer que lorsque le GTR fonctionne en vol ou au sol
l’arrêt, la dissociation des crabots est impossible (recul par rampe hélicoïdale).
L’opération de recrabotage ne peut s’effectuer qu’au sol (accessibilité) et impérativement GTR à l’arrêt
Système de décrabotage
Une adaptation par variateur hydraulique (CSD)

## Slide 149
- Cet avion est équipé de deux circuits hydrauliques indépendants (GREEN et BLUE).
La bâche est commune aux deux circuits, elle n’est pas pressurisée, mais ventilée, une cloison évite l’agitation et réduit l’émulsion du liquide.
Chaque circuit est mis en pression par une électropompe (A.C. fréquence variable)
Le circuit BLUE possède en plus une électropompe (D.C.).
En cas de perte d’une pompe, le circuit correspondant peut être alimenté par l’autre pompe en ouvrant l’intercommunication (X FEED).
APPLICATIONS SUR DIFFERENTS AVIONS
Génération hydraulique ATR 42

## Slide 150
Ces avions fonctionnent suivant la même philosophie.
Les trois circuits fonctionnent simultanément (fail-safe),
ce qui procure une bonne redondance au niveau des servitudes,
ici le circuit secours est le circuit bleu.
Il est à noter que, sur la plupart des avions commerciaux actuels,
  la sortie secours des trains d’atterrissage s’effectue par gravité,
  le freinage étant alors possible grâce à un ou plusieurs accumulateurs (réserve secours) ;
  le circuit de dernier secours n’alimentant que les servocommandes de vol primaires et éventuellement secondaires.
Génération hydraulique A318/19/20/21

## Slide 151
Sur cette nouvelle génération de Boeing 737, on retrouve les trois circuits indépendants avec quelques changements :
le circuit « A » comporte une pompe entraînée par GTR et, en parallèle, une électro¬pompe (secours de T EDP) ;
le circuit « B » comporte le même montage que le circuit « A » avec en plus une pompe PTU qui alimente en cas de besoin les dispositifs de bord d’attaque ;
le circuit secours est identique à l’ancienne génération.
Par contre, la distribution des circuits « A » et « B » est différente avec une meilleure répartition dans l’alimentation des servitudes.
Génération hydraulique B737 (300 - 500 et N.G.)

## Slide 152
Cet avion est équipé de quatre circuits indépendants : SYSTEM 1 - 2 - 3 - 4
Chaque circuit comporte une pompe entraînée par G.T.R. (E.D.P.).
Sur les circuits 1 et 4, on trouve montée en parallèle une pompe entraînée par un moteur pneumatique (A.D.P.) utilisée en cas de panne de l’E.D.P. ou du G.T.R.
Sur les circuits 2 et 3, on trouve montée en parallèle une pompe entraînée par un moteur électrique (A.C.M.P.) utilisée en cas de panne de TE.D.P. ou du G.T.R.
Sur le circuit 4, on trouve montée en parallèle sur TE.D.P. et l’A.D.P. une pompe A.C.M.P. utilisée seulement au sol pour les essais.
Génération hydraulique B747 - 400

## Slide 153
Génération hydraulique B747 - 400

## Slide 154
Génération hydraulique B747 - 400

## Slide 155
Les circuits de ces deux avions sont rigoureusement identiques ; ci-dessous, schéma de la génération A330
Génération hydraulique Airbus 330 / 340