## Slide 2
C’est un groupe auxiliaire de puissance
CONSTITUTION
Il est constitué d’un turbo-réacteur qui entraîne : un ou plusieurs alternateurs régulés en tension et en fréquence.
D’autre part, il permet l’alimentation en air du collecteur pneumatique par soutirage sur le compresseur.
L’APU permet à l’avion d’être indépendant en ce qui concerne :
alimentation électrique du réseau de bord,
alimentation pneumatique du collecteur.
Ce qui permet :
un démarrage réacteur (pneumatique),
une climatisation de l’avion,
un dégivrage de la voilure,
l’alimentation du réseau de bord en cas de panne totale des générateurs électriques de bord.
II remplace donc :
le groupe de parc électrique,
le groupe de démarrage,
le groupe de climatisation.
Chapitre 35 APU (AUXILIARY POWER UNIT)

## Slide 3
Il comprend :
un compresseur axial à plusieurs étages,
une chambre de combustion annulaire,
une turbine à plusieurs étages,
un boîtier d’accessoires qui entraîne :
un ou deux alternateurs,
une pompe carburant,
une pompe à huile,
un ventilateur de refroidissement alternateurs, radia d’huile, équipements électroniques de régulation.
Ce ventilateur est alimenté en air à partir de l’entrée d’air compresseur à travers une vanne électrique.
Cette vanne est ouverte lorsque l’APU tourne.
Cet air est ensuite évacué à l’extérieur de l’avion.
TURBO-REACTEUR
Chapitre 35 APU (AUXILIARY POWER UNIT)

## Slide 4
REGULATION DE VITESSE
L’alternateur doit être caractérisé par une vitesse d’entraînement constante de façon à développer une fréquence constante. La vitesse de l’APU doit être régulée. On utilise pour ce faire un régulateur carburant, qui dose le débit de carburant dans la chambre de combustion.
Afin de maintenir la vitesse de rotation constante, quelle que soit la charge de l’APU, cette vitesse est surveillée par une boîte électronique, qui commande le régulateur carburant
DEMARRAGE DE L’APU
Il s’effectue à l’aide d’un démarreur électrique qui entraîne l’APU par l’intermédiaire d’un boîtier d’accessoires ; l’alimentation est assurée par une batterie APU, cette alimentation étant coupée lorsque la vitesse de rotation est suffisante pour permettre une auto-accélération de l’APU.

## Slide 5
La boîte de régulation provoque un arrêt automatique en cas de :
Détection incendie
Deux boucles de détection incendie surveillent une élévation anormale de température autour de l’APU.
Vitesse
Un capteur de vitesse envoie en permanence une information de la vitesse de rotation.
EGT (surchauffe)
Une rampe de thermocouples mesure la température des gaz d’échappement.
Pression d’huile
Elle est détectée par un mano-contact sur le circuit de pression.
Température d’huile
Elle est détectée par un mano-contact dans le réservoir d’huile.
Fuite de gaine de soutirage
Des bilames ou des boucles disposés à proximité de la gaine détectent l’augmentation de
température ambiante autour de la gaine provoquée par une fuite.
Température d’air à l’entrée compresseur
En fonction de cette température, la boîte de régulation calcule une EGT maxi à ne pas dépasser pendant le démarrage.
Perte d’alimentation de la boîte de régulation
DEFAUTS SURVEILLES

## Slide 6
La boîte de régulation permet :
de réaliser la séquence démarrage et arrêt de T APU ;
la régulation de vitesse de rotation à une valeur constante ;
la surveillance des paramètres vitesse, température, pression, faite d’huile, et déclenche un arrêt automatique en cas d’évolution anormale de l’un de ces paramètres, ainsi que la mémorisation du défaut afin d’orienter le dépannage.