## Slide 2
Les’avions modernes sont généralement équipés de systèmes de détection incendie localisés dans les zones à risque, à savoir :
les moteurs de propulsion,
les groupes auxiliaires APU,
les soutes (équipements et fret),
les logements de trains, freins,
les toilettes,
les systèmes de climatisation et de dégivrage (gaines d’air chaud).
Des dispositifs de détection de fumée sont également installés :
dans la soute électronique de certains avions,
dans les soutes à bagages,
dans la soute cargo.
En cas d’incendie ou de fumée, l’équipage en est informé par des dispositifs lumineux et sonores dans le poste équipage.
A noter que les alarmes incendie APU sont en plus répétées dans un logement de train afin d’attirer l’attention du personnel d’entretien.
Chapitre 38 DETECTION INCENDIE

## Slide 3
Chapitre 38 DETECTION INCENDIE

## Slide 4
MONTAGE SERIE
La détection est assurée par des bilames ou détecteurs ponctuels. Ils tirent leur nom de leur nature et de leur localisation ;
ils détectent une anomalie en assurant la surveillance d’une zone de surface ou de volume réduits.
La surveillance d’une zone plus étendue est rendue possible en connectant en cascade plusieurs détecteurs ponctuels.
Chapitre 38 DETECTION INCENDIE
DISPOSITIFS DE DETECTION INCENDIE (BELAMES)
FONCTIONNEMENT
Une élévation de température fait ouvrir un ou plusieurs bilames ce qui coupe l’excitation du relais et active les alarmes.
Le poussoir test enclenché a le même effet que l’ouverture d’un bilame.

## Slide 5
MONTAGE PARALLELE
Les bilames contrôlent de par leurs emplacements toutes températures anormales en des points particuliers du réacteur (flûtes d’air chaud).
Afin d’accroître la sécurité chaque bilame est alimenté par 2 fils, l’ensemble forme une boucle.
Lorsque la température atteint la valeur de déformation d’un bilame, une masse est donnée au relais d’alarme qui s’excite, d’où fonctionnement des alarmes sonores et

## Slide 6
L’élément détecteur est constitué d’un tube métallique creux, d’environ 2 mm de diamètre,
une substance thermosensible garnit l’intérieur du tube (diélectrique) ;
une âme métallique, conducteur très fin, est noyée dans ce diélectrique ;
Absence de surchauffe
La résistance ohmique mesurée entre le fil conducteur central et le tube est très élevée, supérieure à 50 mégohms ; aucun courant de fuite ne traverse la matière isolante,
le relais de détection incendie ne s’excite pas.
Surchauffe (160 à 200°)
Si la température autour de l’élément croît, la résistance de l’isolant décroît (CTN).
Dès qu’elle atteint 330 Q un courant de fuite s’établit,
exciter le relais d’alarme,
DETECTION A ELEMENT CONTINU

## Slide 7
L’élément détecteur est identique à celui des autres systèmes.
Toutefois il est alimenté-en courant alternatif
il est basé sur un-effet capacitif.
On peut l’assimiler à un condensateur cylindrique de capacité thermosensible.
DETECTION INCENDIE TYPE GRAVINER

## Slide 8
DETECTION INCENDIE GTR
Les 4 GTR sont équipés de dispositifs de détection incendie de type capacitif.
Afin d’augmenter la fiabilité de la détection, chaque GTR est équipé de 2 circuits indépendants,
ils alimentent :
un indicateur double de température (panneau P4) ;
un circuit logique ET qui assure :
  l’allumage de la poignée coupe feu du réacteur correspondant,
  l’allumage de 2 voyants « Fire » (P10),
  la sonnerie continue,
un circuit de défaut (court-circuit) comprenant :
  un circuit ou exclusif,
  un voyant Fault.
Le sélecteur (A - Both – B) permet d’éliminer le circuit défaillant.
DETECTION INCENDIE B-747 (exemple)

## Slide 9
CIRCUIT D’ESSAI
Un circuit d’essai permet de vérifier
sur « Fire test » le fonctionnement de la détection incendie,
sur « Fault test » le fonctionnement de la détection défaut.

## Slide 10
DETECTION INCENDIE MOTEUR
Le système détecte l'incendie et/ou la surchauffe dans la zone des moteurs au moyen de détecteurs à gaz.
DESCRIPTION
L’élément détecteur comprend :
une enveloppe en acier inoxydable ;
une âme métallique en titanium hydraté ayant absorbé un gaz ;
» un rembourrage métallique torsadé entre F âme et F enveloppe, cet espace est
également rempli de gaz,
DISPOSITIFS DE DETECTION INCENDIE A GAZ (MOTEUR APU)
PRINCIPE
Lorsque le détecteur est soumis à une élévation de température, la pression dans le tube augmente et actionne un mano-contact qui provoque à travers un module de détection, le déclenchement des alarmes sonores et lumineuses.
Le module comprend les circuits associés aux dispositifs de surchauffe et incendie moteur et ceux de F APU.
Chaque moteur est équipé de deux détecteurs doubles situés l’un à la partie inférieure du moteur, l’autre à la partie supérieure sous la tôle pare-feu.
APU : trois détecteurs à gaz sont installés sur F APU et son échappement