## Slide 2
L’arbre d’entrée de la transmission entraîné par le GTR est relié à l’arbre de sortie par l’intermédiaire du dispositif de décrabotage et du différentiel ;
il faut donc compenser les fluctuations de vitesse du réacteur.
Pour cela un régulateur à masselottes qui contrôle la vitesse de sortie et le couple d’entraînement détermine la correction à apporter.
Il commande un vérin auxiliaire en liaison avec le plateau d’une pompe hydraulique.
Cette pompe a une capacité variable suivant l’inclinaison du plateau, elle délivre son débit à un moteur hydraulique qui se chargera de l’appoint de vitesse (point C du différentiel).
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
ENTRAINEMENT A VITESSE CONSTANTE - CSD

## Slide 3
- En fait, la vitesse de rotation de l’alternateur est la somme algébrique des vitesses de rotation du réacteur et du moteur hydraulique.
Trois cas peuvent se présenter :
- Vitesse nominale 6 000 t/min:
Le régulateur commande le plateau de la pompe en position verticale, la pompe est mise en débit nul.
Le moteur ne tourne pas, vitesse nulle au point C.
- Sous vitesse - exemple 5 000 t/min
Les masselottes se rapprochent de l’axe et déplacent le tiroir vers le bas. Le régulateur incline le plateau de la pompe, celle-ci délivre son débit au moteur qui tourne à une vitesse de 1 000 t/min au point C de façon à rester à la vitesse nominale.
- Survitesse - exemple 7 000 t/min
Les masselottes s’écartent de Taxe et déplacent le tiroir vers le haut, le régulateur incline le plateau de la pompe.
Le débit de la pompe s’inverse, le moteur tourne en sens contraire et retranche 1 000 t/min au point C, de façon à rester à la vitesse nominale.
ENTRAINEMENT A VITESSE CONSTANTE - CSD

## Slide 4
Il se compose de deux parties principales :
Mécanique
La position des masselottes par rapport à l’axe est fonction de la vitesse de rotation.
Ces masselottes commandent un clapet navette hydraulique.
A la vitesse nominale, la position du clapet navette ne permet aucune distribution (le plateau de la pompe hydraulique est vertical).
En cas de sous vitesse, les masselottes se rapprochent de l’axe et déplacent le tiroir vers le bas.
Le plateau de la pompe s’incline et celle-ci délivre son débit au moteur.
Ce dernier ajoute le nombre de tours nécessaires pour rester à la vitesse nominale.
En cas de survitesse le processus s’inverse.
En conclusion, le régulateur de vitesse ne modifie la position du tiroir que s’il y a variation de vitesse de l’alternateur.
Electromagnétique
On effectue un réglage précis de la vitesse de rotation par une intervention électromagnétique sur les masselottes ;
c’est pourquoi ces masselottes sont des aimants permanents.
Suivant le sens du courant continu dans la bobine on crée des faces Nord ou Sud, ce qui écarte ou rapproche les masselottes de la bobine simulant ainsi une survitesse ou une sous vitesse (la fréquence alternateur est modifiée d’autant).
Ce courant continu est élaboré par le « contrôleur de charge », lui-même commandé par le potentiomètre « fréquence ».
REGULATEUR DE VITESSE
ENTRAINEMENT A VITESSE CONSTANTE - CSD

## Slide 5
ENTRAINEMENT A VITESSE CONSTANTE - CSD

## Slide 6
La transmission entre l’arbre d’entrée et l’arbre de sortie se fait par l’intermédiaire d’un différentiel mécanique.
Un détecteur de vitesse (régulateur à masselottes) placé sur l’arbre de sortie, commande un système de régulation constitué par un ensemble moteur/pompe hydraulique.
Ce moteur, associé au différentiel, ajoute ou retranche une vitesse telle que la vitesse de sortie soit maintenue constante.
En fait, l’arbre d’entrée est relié au différentiel mécanique par un système à dents de loup.
Il sera possible de « décraboter » le CSD du boîtier accessoire N2 par un interrupteur situé sur le panneau mécanicien.
Au sol, réacteur arrêté, une poignée permet de recraboter
manuellement.
L’huile, utilisée pour le système de régulation et pour la lubrification du CSD, est refroidie par un échangeur thermique situé dans le FAN réacteur.
Principe de fonctionnement
ENTRAINEMENT A VITESSE CONSTANTE - CSD

## Slide 7
Chaque alternateur de bord est entraîné à vitesse constante grâce à une transmission hydraulique SUNSTRAND.
Le but est de maintenir la vitesse de l’alternateur constante, quel que soit le régime réacteur et quelles que soient les charges électriques imposées à l’altemateur.
ENTRAINEMENT A VITESSE CONSTANTE - CSD
CONCEPTION
C’est un dispositif hydraulique ;
on obtient un matériel relativement léger, peu encombrant,robuste, et présentant une bonne sécurité de fonctionnement.
Le rendement est de l’ordre de 85 % ;
le circuit hydraulique est autonome et intégré dans un même boîtier.
on n’a pas l’inconvénient de tuyauteries de retour ni d’appareil d’interconnexion,
La tendance est de rassembler en un seul bloc l’entraînement à vitesse constante et l’alternateur

## Slide 8
ENTRAINEMENT A VITESSE CONSTANTE - CSD

## Slide 9
ENTRAINEMENT A VITESSE CONSTANTE - CSD