## Slide 2
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 3
Les éléments constitutifs d’un circuit de génération et de distribution de courant continu comportent par réacteur :
un générateur de courant continu : la dynamo ;
un dispositif de régulation de tension 28 v ± 0,5 v permettant de limiter les écarts de tension en fonction des variations de régime et de débit du générateur ;
un organe de liaison, qui se situe entre le générateur et la barre-bus, le conjoncteur- disjoncteur ;
un dispositif d’équilibrage, ayant pour but de répartir équitablement les charges sur chaque dynamo lors du couplage en parallèle des générateurs ;
une batterie de bord utilisée en secours;
un groupe de parc 28 v, permettant l’alimentation du réseau de bord, dans la configuration sol.
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 4
DISTRIBUTION:
une bus principale, susceptible d’être alimentée par les sources d’énergie principales, dynamos ou groupe de parc 28 v ;
un réseau de bus secondaire, en liaison avec la bus principale à travers les organes de protection, fusibles, disjoncteurs ;
la distribution peut comporter une bus délestable automatiquement en cas de panne en vol d’un générateur (dynamo).
La perte de 50 % de la puissance disponible impose la restriction pour certaines servitudes, notamment les gros consommateurs de courant(cuisines, certains éclairages, dégivrage des eaux usées, etc.) ;
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 5
DISTRIBUTION:
une bus secours : normalement alimentée par le réseau de bord,
  Il permet d’assurer la recharge de la batterie en permanence.
  En cas de panne des 2 générateurs principaux, la batterie assure l’alimentation exclusive de la bus de secours afin d’assurer le fonctionnement d’équipements indispensables à la poursuite du vol.
  Les avionneurs définissent toujours un bilan électrique secours, sur lequel figure la liste des équipements indispensables et leurs consommations.
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 6
  MACHINES GENERATRICES - DYNAMOS
C’est l’organe destiné à fournir la puissance électrique sur le réseau de bord sous la tension de 28 v
Le réseau à partir duquel sont connectées les servitudes.
Les génératrices sont de type shunt, tétrapolaires, identiques dans le principe aux génératrices industrielles.
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 7
PROPRIETES DE LA GENERATRICE SHUNT
Elle s’amorce à circuit ouvert
Sa caractéristique rie tension U = f(I) est plate d’où facilité de régulation.
Un court-circuit aux bornes de l’induit, se traduit par son désamorçage sans risque d’incendie.
Elle est bien adaptée à la charge d’une batterie d’accus.
SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE GENERATRICE DE BORD
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 8
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 9
Conditions à respecter :
présence d’un champ rémanent au niveau du circuit inducteur,
respect du sens de rotation de l’organe induit,
vitesse de rotation minimale de l’induit (définie par le constructeur),
connexions induit/inducteur correctes.
Le contrôle de l’amorçage s’effectue à l’aide du voltmètre de bord.
AMORÇAGE DE LA DYNAMO
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 10
La vitesse de rotation de l’induit est élevé, ce qui permet de réaliser un gàin sensible de poids et de volume non négligeable, en diminuant le nombre de conducteurs de l’induit
Enroulements supplémentaires:
Elles sont pourvues d’enroulements supplémentaires, améliorant leurs performances techniques.
  Les enroulements de compensation: Ils neutralisent le phénomène de réaction magnétique de l’induit.
  Les pôles de commutation: Ils améliorent la commutation (limitation des étincelles entre balais et lames de collecteur), toujours délicate à grandes vitesses et à débit élevé.
Ces divers enroulements sont connectés en série avec l’induit, et sont donc parcourus par le même courant
PARTICULARITES DES GENERATRICES D’AVIATION
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 11
Influence de l’altitude: L’usure des balais est rapide en atmosphère raréfiée, la commutation devient plus mauvaise lorsque la pression atmosphérique décroît.
Il devient nécessaire d’utiliser des charbons spéciaux, ainsi que d’accroître leur nombre par ligne de balais.
Inducteur tétrapolaire (4 pôles inducteurs): deux fois plus puissante qu’une dynamo bipolaire, ceci pour un même induit, et à égalité de flux utile par pôle.
Entraînement: Sur les turbo-réacteurs la génératrice est supportée par un relais d’accessoire entraîné par le réacteur à l’aide d’un arbre à cardans. L’entraînement comporte parfois un limiteur de couple.
Rendement électrique: Assez faible de l’ordre de 70 à 75 %.
Rendement massique: Le rapport puissance/poids est satisfaisant : 400 à 500 W par kg.
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 12
Ventilation:
  Elle doit être impérativement assurée, car on a cherché à obtenir la puissance maximum pour un poids minimum.
  Il faut éliminer les calories engendrées pendant le fonctionnement.
  Le principe consiste à effectuer un prélèvement d’air extérieur, et par l’intermédiaire d’une prise dynamique le faire circuler à travers la dynamo, assurant ainsi un refroidissement efficace au cours du vol.
Fonctionnement au sol:
  Il faut limiter la puissance des dynamos dans cette configuration, en raison de l’insuffisance de la ventilation.
  La solution consiste à délester le réseau des servitudes non indispensables.
  De nombreux avions disposent de relais de délestage commandés par les amortisseurs de trains principaux. Ces relais excités au sol coupent l’alimentation des servitudes à forte consommation.
  Dès le déjaugeage, les relais se désexcitent, l’alimentation des servitudes est possible.
Puissance utilisable au sol : 30 % de la puissance disponible: Le contrôle se fait à l’aide de l’ampèremètre indiquant le débit de la génératrice
GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 13
absence de magnétisme rémanent,
excitation shunt coupée,
connexions induit/collecteur défectueuses,
balais usés ou insuffisamment rodés,
pression de contact des balais insuffisante,
calage des balais déplacé,
collecteur creusé - encrassé,
rupture de connexions des balais,
mise à la masse des porte balais,
roulements défectueux.
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU
CAS DE PANNES POSSIBLES

## Slide 14
Les groupes moto-propulseurs sont caractérisés par des variations de régime importantes.
Il en résulte des variations de vitesse des générateurs
la tension développée par les générateurs: E = n.Ndφ/dt
REGULATION DE TENSION DES DYNAMOS
Un régulateur de tension automatique est donc indispensable,
placé en série avec l’inducteur shunt de la génératrice,
il contrôle l’intensité du courant d’excitation.
  REGULATEUR A PILE DE CARBONE
Le débit des générateur est aussi fonction du nombre de servitudes branchées
des variations de débit U = E - ri
Une surtension ou une sous tension peuvent entraîner:
un mauvais fonctionnement des appareils
Provoquer leur détérioration.

## Slide 15
ROLE
Limiter les écarts de tension développés par la génératrice à 28 v ± 0,5 en fonction :
des variations de vitesse
des variations de débit
ce qui aura pour effet de :
surexciter la génératrice aux faibles vitesses ou aux grands débits
sous exciter la génératrice aux grandes vitesses ou aux faibles débits
Assurer une équirépartition des charges des génératrices lors du couplage en parallèle.
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU
  REGULATEUR A PILE DE CARBONE
Régulateur éléments constitutifs

## Slide 16
Disques de carbone alternés, épaisseur 1 mm environ.
Résistance de 1,5 à 40 Ω.
Les rondelles de carbone ont un coefficient de température négatif ;
à chaque extrémité sont prévues deux vis de réglage :
  L’une règle la compression des rondelles de carbone.
  L’autre, la course du noyau magnétique de l’électro-aimant, donc l’entrefer, d’où la force d’attraction.
Le régulateur est pourvu d’ailettes permettant d’assurer le refroidissement ;
La température moyenne est comprise entre 75 et 120°.
La pile de carbone est comprimée, soit par un ressort, soit par un diaphragme selon les caractéristiques de leurs enroulements.
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU
  REGULATEUR A PILE DE CARBONE
1 | noyau de réglage | 10 pastille de carbone | 19 | résistance
2 | couvercle | 11 carter alliage, léger | 20 | résistance
3 | bobine à 2 enroulements | 12 tube de pile | 21 | isolant de plots
4 | ensemble membrane | 13 pile de carbone | 22 | potentiomètre
5 | membrane en bronze | 14 frein | 23 plots le contact | 
6 | rondelle alliage léger | 15 vis de réglage | 24 | fixation potentiomètre
7 | armature de fer | 16 pastille de carbone | 15 | carcasse fer extra doux
8 | isolant | 17 couvercle |  | 
9 | pose charbon | 18 support alliage léger |  | 

## Slide 17
La régulation de tension des dynamos est assurée en agissant sur l’intensité d’excitation;
une résistance variable est insérée dans le circuit d’excitation;
cette résistance variable est constituée par un empilage de rondelles de carbone;
La résistance électrique de cette pile varie avec la pression à laquelle elle est soumise;
la résistance de contact est inversement proportionnelle à la surface de contact et à la pression exercée;
La pile de carbone est placée dans un cylindre doublé intérieurement de céramique, portant des ailettes pour en favoriser le refroidissement (prise d’air extérieur ou ventilateur.
Cette pile est maintenue comprimée par une armature à ressort ou par un diaphragme.
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU
  REGULATEUR A PILE DE CARBONE

## Slide 18
A l’arrêt la pile est comprimée, sa résistance est minimum.
L’armature peut être plus ou moins attirée par un électro-aimant supportant deux enroulements :
l’un sensible à la tension génératrice (enroulement de tension),
l’autre au débit (enroulement d’équilibrage).
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU
  REGULATEUR A PILE DE CARBONE

## Slide 19
Le flux produit par la bobine de tension détermine une force attractive qui a pour résultat de décomprimer la pile de carbone,
la grandeur de cette force étant fonction de la tension développée par la génératrice.
L’enroulement d’équilibrage peut être traversé par des courants de sens différents, la valeur de ce flux est fonction du déséquilibre des débits des dynamos ;
ce flux suivant son sens viendra renforcer ou diminuer celui de la bobine de tension, d’où action sur φ inducteur, donc sur la FEM, puis sur le courant débité.
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU
  REGULATEUR A PILE DE CARBONE

## Slide 20
Augmentation du régime moteur
La vitesse de rotation de l’induit croît entraînant une augmentation de la FEM et par suite, de la tension fournie par la génératrice : E=nNφ
La DDP appliquée à la bobine de tension du régulateur étant proportionnelle à celle de la génératrice
l’intensité dans cet enroulement croît, ce qui se traduit par une augmentation des grandeurs suivantes :
CHAMP - FLUX - FORCE ATTRACTIVE
Ce qui a pour conséquences :
une décompression de la pile de carbone,
la résistance totale du circuit d’excitation augmente,
diminution du courant inducteur, du flux, de la FEM ainsi que de la tension aux bornes de la machine
Diminution du régime moteur
La vitesse de rotation de l’induit décroît, entraînant une diminution de la FEM et par suite de la tension fournie par la génératrice.
La DDP appliquée à la bobine de tension diminue,
l’intensité dans cet enroulement décroît, ce qui se traduit par une diminution des grandeurs suivantes:
CHAMP - FLUX - FORCE ATTRACTIVE
Ce qui a pour conséquences :
une compression de la pile de carbone {action mécanique du diaphragme prépondérante),
la résistance totale du circuit d’excitation diminue,
d’où augmentation du courant inducteur, du flux, de la FEM, ainsi que de la tension aux bornes de la machine.
Cas de Fonctionnement
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU
  REGULATEUR A PILE DE CARBONE

## Slide 21
De nombreux avions sont actuellement équipés de régulateurs électroniques qui présentent comme avantages:
un meilleur transitoire,
une plus grande précision que les régulateurs à pile de carbone,
une dissipation minimale due à un transistor de puissance qui fonctionne en commutation
  REGULATEUR ELECTRONIQUE
Chapitre 08 :GENERATION ET DISTRIBUTION DE COURANT CONTINU

## Slide 22
CONJONCTEUR - DISJONCTEUR
Le conjoncteur - disjoncteur de type différentiel polarisé est le plus répandu et équipe les avions multimoteurs.
Connecter la génératrice sur la barre bus dès que la tension génératrice est supérieure de 0,5 v à celle de la bus,
Déconnecter la génératrice de la bus lorsqu’il s’établit un courant de retour de sens bus Géné compris entre 15 et 25
Il comprend:
un relais différentiel polarisé connecté entre le + Géné et la barre BUS fonctionnant sous une DDP de 0,5 v
un relais principal ou contacteur de ligne s’enclenchant sous une DDP minimale de 20 v.

## Slide 23
C'est un filament de fer dans une atmosphère d’hydrogène
Sa résistance croît lorsque la température augmente.
Lorsque la DDP aux bornes du relais différentiel est importante, l'intensité traversant l'enroulement est élevée.
La température du filament croît ce qui limite la valeur du courant
Ce qui évite une détérioration de l'enroulement différentiel,
ROLE DE LA LAMPE BALLAST
CONJONCTEUR - DISJONCTEUR

## Slide 24
On couple les génératrices en parallèle lorsque l’on veut disposer d'une puissance électrique plus élevée.
Pour ce faire, il faut :
a) que les dynamos développent des tensions respectives identiques,
b) prévoir un dispositif d’équilibrage des débits.
COUPLAGE EN PARALLELE DES DYNAMOS
ROLE DU CIRCUIT D'EQUILIBRAGE
1°) Permettre le couplage de la seconde génératrice sur le réseau.
2°) Assurer une équirépartition des charges, de façon qu’elles fonctionnent dans des conditions identiques de rendement et d'échaufement.

## Slide 25
Elles consistent essentiellement en quatre sortes de détection ou de protection.
Contre les surchauffes des dynamos.
Contre les surcharges (surintensités débitées).
Contre les courts-circuits sur les feeders.
Contre les surtensions génératrices.
PROTECTIONS DES CIRCUITS DE GENERATION
DETECTION DE SURCHAUFFE
La surchauffe génératrice peut être la conséquence :
d'une ventilation défaillante,
d'un frottement d'origine mécanique,
d’une surcharge permanente non détectée.
Elément de détection
Un bilame est vissé sur la carcasse de la génératrice ;
dès que la température atteint une valeur excessive, le bilame se déforme et détermine :
  l’allumage d’un voyant rouge de signalisation sans provoquer la mise hors circuit de la génératrice.
  déconnecter le réseau,
  couper son circuit d’excitation (disjoncteur),
  afin d’éliminer toute cause électrique de surchauffe.

## Slide 26
SURCHARGE GENERATRICE
Elle résulte d’une surintensité fournie par une génératrice: dans le cas où à l’issue de la perte de contrôle d’un second organe de génération.
le réseau n’aurait pas été délesté en conséquence.
Le schéma ci-après fait mention d’éléments détecteurs de surchauffe et de surcharge
avec possibilité de discriminer le défaut.
Chapitre 13 : PROTECTIONS DES CIRCUITS DE GENERATION

## Slide 27
On appelle feeder le câble qui assure la liaison de la génératrice avec la barre-bus.
Ce câble de puissance est traversé par l’intensité débitée,
Celle-ci pouvant atteindre plusieurs centaines d’ampères.
Un défaut de feeder est un court-circuit accidentel sur le feeder,
Il peut se traduire par une libération d’énergie considérable, susceptible d’engendrer l’incendie à bord.
Il faut donc prévoir un dispositif de protection permettant de se prémunir contre ce type de défaut.
DEFAUT DE FEEDER

## Slide 28
Un défaut de surtension génératrice résulte en général, d'anomalies imputables au régulateur de tension;
Sur les avions modernes, les circuits de génération de bord sont pourvus de dispositifs dont le rôle est de protéger le réseau, ainsi que les organes de génération contre les défauts de ce type.
DEFAUT DE SURTENSION