## Slide 1: METALLISATION

## Slide 2
C’est l’ensemble des mesures ayant pour but d’équilibrer le potentiel de toutes les parties métalliques de l’avion, en réalisant une conductibilité électrique aussi parfaite que possible entre ces parties.
BUT DE LA METALLISATION
Equilibrer le potentiel des diverses parties métalliques de l’avion.
Réduire le niveau des parasites à l’intérieur de l’avion par des contacts répétés de pièces métalliques qui ne seraient pas au même potentiel électrostatique, et par là-même supprimer les risques d'incendie par étincelles.
Assurer l’efficacité des blindages et les empêcher de rayonner, en les mettant à la masse en des points suffisamment rapprochés, pour limiter la longueur d’onde des rayonnements résiduels.
Protéger l’avion et son équipage contre la foudre en ménageant à cette dernière des trajets à basse impédance, lui évitant de provoquer des ruptures mécaniques, ou des arcs électriques générateurs d'incendie.
Prévoir un moyen de mettre l’avion au potentiel terre lors de l’atterrissage et l’y maintenir pendant les pleins.
Utiliser la bonne conductibilité de la masse comme retour du courant, ainsi que le neutre des réseaux alternatifs de bord.
Chapitre 41 : METALLISATION

## Slide 3
REALISATION DE LA METALLISATION
IL faut assurer la liaison des surfaces métalliques auxiliaires par des connexions réalisées par:
vis,
boulons,
rivets.
La connexion de métallisation est en général une tresse standard de cuivre ou d’aluminium, dont la résistance ohmique ne doit pas excéder 0,002 Ω.
Son impédance radio-électrique doit être également faible, notamment aux fréquences élevées.
PARTIES DE L’AVION A METALLISER
les tuyauteries métalliques et gouttières de canalisations électriques,
les gouvernes,
les groupes moto-propulseurs,
les capots moteurs démontables,
les réservoirs métalliques,
les canalisations de carburant,
les planches de bord, et pièces métalliques situées à l’intérieur de la cabine.