## Slide 2
NATURE DES PARASITES
Leurs origines sont diverses, on peut les classer en 3 catégories :
les parasites atmosphériques,
les parasites électrostatiques,
les parasites électriques.
PARASITES ATMOSPHERIQUES
Les avions actuels sont construits en aluminium ;
ils constituent de véritables cages de Faraday, sur lesquelles glisse la foudre,
les aéronefs que la technique prépare pour les années à venir utiliseront beaucoup de matériaux composites (fibres de verre, carbone)
ils présentent l’inconvénient d’être perméables aux parasites atmosphériques,
d’où le risque d’atteindre les commandes de ces futurs avions.
Ces commandes seront électriques, placées sous le contrôle d’ordinateurs, ce qui pose un vrai problème,
car l’électronique caractérisée par une rapidité de réaction permettra à ces avions d’être plus sûrs que les avions actuels à condition toutefois que les équipements soient placés dans des endroits de l’appareil protégés de la foudre, et faire en sorte que l’information dans l’avion, qu’elle émane du pilote ou d’un système automatique, ne soit pas confondue avec un signal parasite, produit par un éclair.
Les fibres optiques seront très certainement utilisées dans le futur, pour faire circuler l’information car elles sont insensibles aux parasites.

## Slide 3
PARASITES ELECTRIQUES
Ces derniers résultent du fonctionnement d’appareillages de bord tels que :
dynamos,
moteurs,
relais,
dispositifs d’allumage.
Il est donc nécessaire d’éliminer ces parasites, afin qu’ils ne perturbent pas le fonctionnement des récepteurs de bord.
Les parasites quelle que soit leur nature peuvent être considérés comme un courant électrique haute fréquence susceptible d’atteindre les récepteurs de différentes façons, à conditionqu’il y ait couplage entre eux.
Le couplage se définit comme la façon dont l'énergie électromagnétique ou électrostatique se transmet de la source de parasites aux récepteurs de bord.

## Slide 4
TRANSMISSIONS DES PARASITES
Ils peuvent se transmettre :
par conduction,
par induction,
par rayonnement.
ACOUPLAGE PAR CONDUCTION
Les courants parasites se propagent par les câbles d’alimentation et peuvent ainsi atteindre les circuits des appareillages radio.
Remède:
Cette propagation peut être évitée par l'emploi de filtres placés soit sur les câbles d’alimentation, soit sur l’alimentation du récepteur
COUPLAGE PAR INDUCTION
Les lignes de force du champ magnétique peuvent atteindre les circuits récepteurs si la source de parasites est placée à proximité.
Remède
Il faut dériver le champ magnétique parasite, cela conduit à enfermer Soit la source, soit le récepteur, dans un blindage magnétique à haute perméabilité.
COUPLAGE PAR RAYONNEMENT
Les courants parasites HF créent un rayonnement électromagnétique qui se manifeste sous forme d’une énergie rayonnante.
Remède
Il suffît d’utiliser des blindages en métal très conducteur (cuivre rouge - aluminium) qui absorbent cette énergie émise

## Slide 5
ORIGINE DES CHARGES
Un avion se déplaçant à grande vitesse acquiert des charges électrostatiques importantes dont les causes sont :
frottement de la surface de l’avion contre des particules de sable, de cristaux de neige, de poussière,
impact de l’avion contre des particules possédant des charges électriques importantes (nuages à caractère orageux),
élimination mécanique d’ions dans les gaz d’échappement (moteurs, turbines).
Chapitre 40 : CHARGES ELECTROSTATIQUES
Ces phénomènes divers accumulent sur l’avion une certaine quantité d’électricité qui donne naissance à un courant de charge pouvant atteindre 1 mA sous des potentiels de 500 000 Volts.
Ces potentiels dépendent :
de la vitesse de l’avion,
de sa géométrie extérieure,
de la nature des météores traversés,
de la température avec un maximum vers - 7°,
du régime moteur.

## Slide 6
Il est donc nécessaire que toutes les pièces métalliques de l’appareil soient au même potentiel, afin d’éviter les décharges électriques entre elles.
Conséquence :
On peut considérer que l’avion, au cours de son vol, est caractérisé par une charge auto- induite, et le voisinage de masses électriques (nuages électrisés) peut amener, en des points particuliers, une accumulation d’électricité avec risque de décharge (pouvoir des pointes) :
ailes,
hélices,
mâts d’antennes.
NECESSITE DE LIMITER LE POTENTIEL DE L’AVION
La solution consiste à utiliser des déperditeurs de potentiels qui, basés sur la propriété des pointes, sont placés sur les bords de fuite des ailes.
Leur rôle est d’écouler les charges électrostatiques, ce qui a pour effet de limiter le potentiel de l’avion, ainsi que de canaliser les phénomènes d'effluves.
On utilise pour ce faire :
- des pointes de tungstène,
- des. mèches de coton imprégnées de sels d’argent,
- plus récemment, des pointes métalliques en forme de faisceaux, un cadmiage particulièrement soigné les protégeant contre la corrosion.
On peut ainsi abaisser le potentiel électrostatique de l’avion, à une valeur ne dépassant pas 10 000 Volts, pratiquement sans danger pour le personnel