## Slide 2
5 - Champ électromagnétique
Les particules chargées sont soumises à une force appelée force de Lorentz dont l'expression est :
F : force en newtons q : charge de la particule en coulombs E : champ électrique en volts/mètre v : vitesse de la particule en m/s B : champ magnétique en teslas
Une particule chargée immobile (v = 0) rayonnera seulement un champ électrique E homogène dans l'espace (figure 9.11).
F= qB + qvAB
Une particule chargée se déplaçant dans un conducteur rayonnera un champ électrique E et un champ magnétique B orthogonal à E
L'équation de la force de Lorentz n'est pas à connaître, elle ne sert ici qu'en termes qualitatifs.
Un conducteur parcouru par un courant électrique génère autour de lui deux champs orthogonaux indissociables :
- un champ électrique ;
- un champ magnétique.
Cette constatation est importante pour comprendre les principes de la génératrice expliqués plus loin dans le cours.

## Slide 3
En utilisant deux armatures planes et une feuille d'isolant (par exemple, du mica) en guise de diélectrique, il est possible de réaliser un condensateur de grande capacité de stockage et de plus faible encombrement que la bouteille de Leyde.
La capacité du condensateur est proportionnelle à la surface S commune aux deux armatures, et inversement proportionnelle à la distance séparant les armatures (donc à l'épaisseur du diélectrique).
Cette surface peut être augmentée en multipliant les couches armature/diélectrique.
Enfin, la nature de l'isolant utilisé comme diélectrique influe sur la capacité du condensateur.
Figure 9.38.

## Slide 5
b) Types de condensateurs
Les condensateurs sont, fixes ou variables, polarisés ou non polarisés.
Les condensateurs fixes sont souvent fabriqués avec un isolant de type papier et avec des armatures en feuilles d'aluminium roulées en cylindre.
Les condensateurs variables sont constitués d'armatures métalliques : l'une est fixe, l'autre mobile et montée sur un axe.
On peut ainsi faire varier la surface des armatures en regard, et donc la capacité. Ils n'ont d'usage qu'en radio.
Contrairement aux condensateurs non polarisés, les condensateurs polarisés doivent respecter un sens de branchement sous peine de destruction.

## Slide 6: Cedensateurs en series