## Slide 1: Commande de vol secondaires

## Slide 2
Question 021-0502-0024
Ou sont installés les spoilers ?
• A - Sur l'intrados, disposés asymétriquement
• B - Sur l'extrados, disposée asymétriquement
• C - Sur l'extrados, disposés symétriquement
• D - Sur l'intrados, disposés symétriquement
Correction C
Les spoilers sont disposés symétriquement sur l'extrados, leur braquage pouvant être symétrique (fonction aérofreins) ou asymétrique (fonction roulis).

## Slide 3
Question 021-0502-0019
Les spoilers installés sur les gros avions de transport sont:
A - Des dispositifs d’extrados dont la déflexion est toujours asymétrique
B - Des dispositifs d’intrados dont la déflection est toujours asymétrique
C - Des dispositifs d’extrados dont la déflection peut être symétrique ou asymétrique
D - Des dispositifs d’intrados dont la déflection peut être symétrique ou asymétrique
Correction C
Les spoilers sont des dispositifs toujours situés sur l’extrados de l’aile. Ils peuvent avoir un débattement asymétrique (ceux qui sont situés sur l’aile intérieure au virage sortent, ceux qui sont situés sur l’aile extérieure restent plaqués sur l’extrados ou rentrent selon les cas) ou symétrique dans les fonctions aérofreins et spoilers sol.

## Slide 4
Question 021-0502-0028
Un avion est en descente en ligne droite avec les spoilers déployés. Si le pilote initie un virage par la gauche en descente:
• A - Les spoilers bougent uniquement sur l'aile descendante
• B - Les spoilers bougent seulement sur l'aile montante
• C - Les spoilers montent sur l'aile descendante et descendent sur l'aile montante
• D - Les spoilers montent sur l'aile descendante et l'aile montante
Correction C
Le problème posé suppose que l'avion est en descente initiale avec les spoilers partiellement déployés. A la mise en virage à gauche, ceux de l'aile intérieure au virage augmentent leur déflexion et ceux de l'aile extérieure au virage diminuent leur déflexion.

## Slide 5
Question 021-0502-
Les commandes de trim de profondeur comprennent deux inverseurs par manche afin de :
• A - Faire fonctionner les deux moteurs de trim
• B - Eviter que les pilotes ne commandent des sens de débattements différents
• C - Réduire la probabilité de déroulement de trim non contrôlé
• D - Disposer de deux vitesses de trim, lente à haute vitesse et rapide à basse vitesse
Correction C
Si un inverseur de commande de trim était monté seul et se bloquait en position active, cela entraînerait un déroulement de trim non commandé qui pourrait rendre l’avion incontrôlable.

## Slide 6
Question 021-0502-0023
Le volet de trim (trim tab) :
• A - Augmente le moment de charnière et l’efficacité de la gouverne
• B - Réduit le moment de charnière et diminue l’efficacité de la gouverne
• C - Augmente le moment de charnière et réduit efficacité de la gouverne
• D - Réduit le moment de charnière et augmente l’efficacité de la gouverne
Correction B
Le trim tab réduit le moment de charnière, c’est le but recherché. Mais il réduit aussi l’efficacité de la gouverne car il se braque dans la direction opposée au braquage de la gouverne.

## Slide 7
Question 021-0502-0007
Les avions actuels comportent des becs et des volets dans le but :
• A - D’augmenter la portance sans pénaliser la traînée
• B - De réduire les vitesses de décollage et d’approche à des valeurs acceptables
• C - De réduire les vitesses de décollage, d’approche et d’atterrissage à des valeurs acceptables
• D - D’augmenter la traînée à basse vitesse pour favoriser l’atterrissage
Correction C
Ces dispositifs augmentant la portance de l’aile ils permettent de voler moins vite à une masse donnée, ce qui est indispensable dans les phases de décollage, d’approche et d’atterrissage.

## Slide 8
Question 021-0502-0026
En ce qui concerne la compensation de régime d'un avion conventionnel équipé d'un système de commandes de vol irréversibles, quelle affirmation est correcte ou incorrecte:
1 Le point neutre de la sensation musculaire de la commande de profondeur change quand on utilise le trim de profondeur
2Le point neutre de la sensation musculaire de la commande d'ailerons change quand on utilise le trim d'ailerons
• A - 1 est correcte 2 est correcte
• B - 1 est correcte 2 est incorrecte
• C - 1 est incorrecte 2 est incorrecte
• D - 1 est incorrecte 2 est correcte
Correction D
Le trim de la profondeur ne modifie pas le neutre de la sensation musculaire puisqu'il est réalisé en modifiant la position du plan horizontal.

## Slide 9
Question 021-0502-0031
Dans les conceptions les plus courantes, le Plan Horizontal Réglable des gros avions de transport:
• A - est mis en mouvement en réponse à des mouvements latéraux du manche
• B - est commandé par des vérins hydrauliques (jacks)
• C - est mis en mouvement par des volets de compensation hydrauliques
• D - compense l'avion grâce à des volets de compensation
Correction B
Sur les avions de transport le Plan Horizontal Réglable est généralement commandé par des moteurs hydrauliques agissant sur un système vis/écrou.
Néanmoins la "bonne" réponse est la seule acceptable.

## Slide 10
Question 021-0502-0014
Le déploiement automatique des spoilers sol à l'atterrissage est commandé par:
• A - L'application de la pression dans les freins
• B - La sélection des manettes de gaz sur "ralenti"
• C - La mise en rotation des roues du train principal
• D - La manette de spoilers
Correction C
La mise en rotation des roues du TP fait partie des conditions autorisant le déploiement des spoilers sol.
Les autres conditions sont généralement: manette spoilers en position "armée "et manettes de gaz sur ralenti.
La question fait référence à la séquence d'atterrissage où les manettes de gaz sont placées sur" ralenti" avant le toucher des roues, la dernière condition permettant le déploiement des spoilers étant alors la mise en rotation des roues par contact avec la piste.

## Slide 11
Question 021-0502-0029
Un "bec" sur une aile est:
• A - un dispositif de bord d'attaque qui force une partie de l'air à haute énergie à s'écouler sur l'extrados
• B - un autre mot pour désigner un volet Fowler
• C - un volet divisé disposé le long du bord d'attaque
• D - un volet de bord d'attaque
Correction A
Les becs de bord d'attaque augmentent la portance à une incidence supérieure
Le déploiement automatique des spoilers sol à l'atterrissage est commandé par:
• A - La mise en rotation des roues du train principal
• B - La sélection des manettes de gaz sur "ralenti"
• C - L'application de la pression dans les freins
• D - La manette de spoilers

## Slide 12
Question 021-0502-0012
La plupart des gros avions conventionnels ne sont pas équipés de volets de compensation sur les gouvernes de direction et les ailerons. Est-il quand même possible de "trimer" les gouvernes?
• A - Oui mais c'est seulement possible avant le vol. La maintenance ajuste les gouvernes pour la phase croisière
• B - Oui en déplaçant le point neutre du dispositif de sensation musculaire par l'intermédiaire d'un inverseur électrique.
• C - Oui mais il est seulement possible de "trimer" quand le pilote automatique est engagé
• D - Non, sans volet de compensation il n'est pas possible de "trimer"
Correction B
Les avions équipés de commandes de vol hydrauliques irréversibles nécessitent des générateurs de sensation musculaire artificielle. Le déplacement du moint neutre de ces systèmes entraîne un décalage de la position neutre de la gouverne.

## Slide 13
Question 021-0502-0011
L'expression "commandes de vol secondaires" s'applique à:
1 Le stabilisateur horizontal à calage variable
2 La gouverne de direction
3 Les aérofreins
4 Les ailerons
• A - 2,4
• B - 2,3
• C - 1,2,3,4
• D - 1,3
Correction D
Les commandes de vol secondaires sont celles qui modifies les caractéristiques aérodynamiques de l'avion.
Les dispositifs de compensation sont aussi classés dans cette catégorie.

## Slide 14
Question 021-0502-0004
Certains volets augmentent la surface de la voilure en reculant en même temps qu’ils s’abaissent. Ces volets sont appelés :
• A - Volets Fowler
• B - Volets à mouvement arrière
• C - Volets à fentes
• D - Volets fractionnés
Correction A
Les volets de type Fowler reculent puis s’abaissent augmentant ainsi la surface de l’aile. L'augmentation de la portance est donc due à l'augmentation de la surface et de la courbure de l'aile.

## Slide 15
Question 021-0502-0023
Le volet de trim (trim tab) :
• A - Augmente le moment de charnière et l’efficacité de la gouverne
• B - Réduit le moment de charnière et augmente l’efficacité de la gouverne
• C - Augmente le moment de charnière et réduit efficacité de la gouverne
• D - Réduit le moment de charnière et diminue l’efficacité de la gouverne
Correction D
Le trim tab réduit le moment de charnière, (en fait il l'annule si il est utilisé correctement) c’est le but recherché. Mais il réduit aussi l’efficacité de la gouverne car il se braque dans la direction opposée au braquage de la gouverne.

## Slide 16
Question 021-0502-0020
Les commandes de trim de profondeur comprennent deux inverseurs par manche afin de :
• A - Eviter que les pilotes ne commandent des sens de débattements différents
• B - Faire fonctionner les deux moteurs de trim
• C - Disposer de deux vitesses de trim, lente à haute vitesse et rapide à basse vitesse
• D - Réduire la probabilité de déroulement de trim non contrôlé
Correction D
Si un inverseur de commande de trim était monté seul et se bloquait en position active, cela entraînerait un déroulement de trim non commandé qui pourrait rendre l’avion incontrôlable.

## Slide 17
Question 021-0502-0027
Dans une mise en virage serré à gauche avec assistance des spoilers en roulis et en même temps pour réduire la vitesse :
A - L’aileron droit monte, l’aileron gauche descend, les spoiler droits se déploient, les spoilers gauche se rétractent
B - L'aileron droit monte, l'aileron gauche descend, les spoilers droits se rétractent, les spoilers gauches se déploient
C - L’aileron droit descend, l’aileron gauche monte, les spoilers droits se déploient, les spoilers gauches se rétractent
D - L’aileron droit descend, l’aileron gauche monte, les spoilers droits se rétractent les spoilers gauches se déploient
Correction D
L’aileron intérieur au virage se braque vers le haut pour faire baisser l’aile intérieure, l’aileron extérieur au virage se braque vers le bas pour faire monter l’aile extérieure, en complément les spoilers sortent sur l’aile intérieure afin d’augmenter sa traînée et de diminuer sa portance et les spoilers de l’aile extérieure rentrent s’ils étaient sortis pour ne pas pénaliser le virage.

## Slide 18
Question 021-0502-0015
Sur les avion de transports, le système "auto slat" (commande automatique des becs):
A - Assiste les ailerons
B - Assure une rétraction automatique des becs après décollage
C - Garantit qu'une partie des becs est toujours sortie quand le système vol/sol est en position sol.
D - Commande les becs sur sortie (partielle) quand une certaine incidence est dépassée
Correction D
L'auto slat déclenche un braquage des becs lorsque l'incidence dépasse une certaine valeur. C'est un dispositif de sécurité destiné à éviter un décrochage.